Temat ćwiczeń:

Naliczanie opłat za emisję gazów i pyłów z pozaenergetycznej działalności gospodarczej

Każdy podmiot wprowadzający zanieczyszczenia gazowe lub pyły do powietrza atmosferycznego zobowiązany jest do odprowadzania opłat za korzystanie ze środowiska (ozkzś).

Procesy i działalności odpowiedzialne za te emisje

i objęte systemem ozkzś to głównie:

I). Spalanie paliw do celów energetycznych (produkcja energii elektrycznej i cieplnej);

II). Procesy pozaenergetyczne, w tym m.in.:

- przemysłowe procesy produkcyjne (różne),

- przeładunek paliw lotnych (np. benzyn silnikowych),

- spalanie paliw w silnikach spalinowych (sektor transportu),

- chów i hodowla drobiu

- inna działalność.

Procedury określania wysokości ozkzś:

1. pełna

2. uproszczona

Procedura  pełna

Podstawą określania opłaty jest wyznaczenie wielkości emisji zanieczyszczeń (metodą pomiarów lub wskaźnikową). Sumaryczna opłata jest równa sumie iloczynów masy substancji i jednostkowych stawek opłaty (tabela A – rozporządzenia Rady Ministrów):

gdzie:

O – sumaryczna naliczona opłata za wprowadzanie gazów 
i pyłów [zł]

mi – masa i-tej substancji [kg lub Mg]

qi – jednostkowa stawka opłaty za za wprowadzanie gazów 
i pyłów [zł/kg lub zł/Mg]

n – liczba substancji objętych opłatą.

Procedura  uproszczona

W przypadku braku możliwości określenia rodzaju i masy emitowanych zanieczyszczeń należy skorzystać z uproszczonej procedury – sumaryczna opłata jest sumą iloczynów aktywności procesu i jednostkowej stawki opłaty:

gdzie: Ai – aktywność i-tego procesu.

Aktywnością może być masa przeładowanej benzyny, masa lub objętość spalonego paliwa, średnioroczna liczba sztuk drobiu.

Obecnie procedura uproszczona może być zastosowana do:

1). Przeładunku paliw lotnych (benzyn silnikowych)

2). Spalania paliw do celów energetycznych

w kotłach do 5 MW

3). Spalania paliw w silnikach spalinowych

4). Chowu i hodowli drobiu.

Szczegółowe  wytyczne

Ad. 1. Przeładunek benzyn silnikowych.

- Jednostkowa stawka dotyczy 1 Mg przeładowanej benzyny.

- W przypadku zastosowania systemów ograniczających lotną emisję węglowodorów stawką opłaty zostaje obniżona wg:

gdzie: 	q’ – stawka obniżona [zł/Mg]

q – stawka wg tabeli B rozporządzenia RM

η – skuteczność redukcji emisji [%]

Ad. 2. Spalanie paliw do celów energetycznych.

- Procedurę uproszczoną można stosować gdy nie ma możliwości obliczenia opłaty metodą wskaźnikową lub pomiarową

- Dotyczy tylko kotłów małej mocy (do 5 MW).

Ad. 3. Spalanie paliw w silnikach spalinowych.

- dotyczy paliw płynnych i gazowych do napędzania silników (BS–benzyna silnikowa, LPG, CNG, ON, BD–biodiesel).

- dot. pojazdów drogowych i szynowych, jednostek żeglugi śródlądowej oraz pojazdów wolnobieżnych, maszyn i urządzeń z napędem silnikowym.

- w przypadku udziału biokomponentów w benzynach silnikowych (BS) i oleju napędowym (ON) stosuje się obliczone stawki opłat wg wzorów:

gdzie:

qBS, qON – stawki opłat dla paliw (BS i ON) [zł/Mg]

qBS’, qON’ – obliczone stawki dla paliw z biokomponentami

y – udział masowy bioetanolu w BS [%]

x – udział masowy biodiesla w ON [%]

Ad. 4. Chów i hodowla drobiu

- dotyczy wielkotowarowego chowu i hodowli drobiu 
(>210 DJP)

- stawka opłaty obejmuje emisję amoniaku, siarkowodoru i pyłu, lecz przeliczana jest na faktyczną sztukę zwierzęcia,

- opłatę (O) oblicza się wg wzoru

gdzie:

O – sumaryczna opłata naliczona [zł]

q – jednostkowa stawka wg tabeli E [zł/(100stanowisk ∙ rok)]

k – liczba wykorzystanych stanowisk w budynku inwentarskim

t - faktyczny czas utrzymania drobiu wyrażony jaki procentowa część roku [%].

Obowiązek wnoszenia OZKZŚ

Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których łączna roczna wysokość nie przekracza 800 zł.