Wyznaczanie wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza ze spalania paliw metoda wskaźnikową.  Naliczanie opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Emisje zanieczyszczeń do powietrza oblicza się 
w następujących celach:

- naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska;

- cele statystyczne

- inne (kontrolne, informacyjne itp.)

Wyznaczanie emisji dokonuje się dwiema metodami:

- wskaźnikową (synonimy: bilansowa lub bilansu surowcowo-paliwowego);

- pomiarów bezpośrednich.

Metoda wskaźnikowa polega na określeniu ilości spalonego paliwa w okresie rozliczeniowym oraz doborze odpowiedniego wskaźnika (np. na podstawie dostępnych tabel). Jest najprostszą i najtańszą metodą, ale obarczoną dość dużym błędem.

Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza są częścią systemu opłat za korzystanie ze środowiska. Odprowadzane są przez przedsiębiorstwa do urzędów marszałkowskich. Następnie, zebrane środki zasilają wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) realizujące cele statutowe wspierając działania proekologiczne w danym województwie.

Metoda wskaźnikowa

wyznaczania emisji zanieczyszczeń powietrza przy energetycznym spalaniu paliw

1). Spalanie paliw bez oczyszczania gazów odlotowych:

a). emisja SO2, NO2, CO, CO2, benzopirenu, sadzy:

gdzie: 	E – emisja zanieczyszczeń [kg]

w – wskaźnik unosu [kg / jednostkę paliwa]

B – ilość spalonego paliwa

[jedn. paliwa stałego: Mg,  oleju: m3,   gazu: 106 m3]

b). emisja pyłu [kg]

gdzie: k – zawartość części palnych w pyle [%]

2). Spalanie paliw z oczyszczaniem gazów odlotowych:

a). emisja SO2, NO2

b). emisja pyłu

gdzie: η – sprawność oczyszczania [%]

Tabela pomocnicza do metody wskaźnikowej

| Gazy i pyły | w | B∙w [g] | E [kg] | Opłata jedn. [zł/kg] | Opłata naliczona [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 |  |  |  |  |  |
| NO2 |  |  |  |  |  |
| CO |  |  |  |  |  |
| CO2 |  |  | ………..Mg | ……zł/Mg |  |
| pył |  |  |  |  |  |
| sadza |  |  |  |  |  |
| B-a-P |  |  |  |  |  |
| RAZEM opłata [zł] |  |

w – wartość wskaźnika odczytujemy z tabel wskaźników.

opłata jednostkowa – odczytujemy z tabel z obwieszczenia Ministra Środowiska w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

Przykłady zadań

Zadanie 1. Oblicz ile wynosi opłata za wprowadzanie do powietrza zanieczyszczeń powstałych w ciepłowni w wyniku spalenia 2700 ton węgla kamiennego w kotle z rusztem mechanicznym i ciągiem sztucznym, o wydajności cieplnej 5 MW. Ciepłownia wyposażona jest w cyklon o skuteczności odpylania 80%. Zawartość części palnych w pyle = 5%, zawartość siarki w paliwie = 0,8%, popiołu 15%.

Emisję pyłu wyliczamy ze wzoru (bo kotłownia posiada urządzenie odpylające o skuteczności 80%):

Pozostałe zanieczyszczenia wyliczamy ze wzoru ogólnego:

Tabela pomocnicza do metody wskaźnikowej

B = 2700 Mg, s = 0,8%, Ar = 15%, η=80%, k=5%

| Gazy i pyły | w [g/Mg] | B∙w [g] | E [kg] | Opłata jedn. [zł/kg] | Opłata naliczona [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 16 000∙s= 12800 | 34,56 ∙106 | 34,56 ∙103 | 0,53 | 18 316,80 |
| NO2 (NOx) | 3 200 | 8,64 ∙106 | 8,64 ∙103 | 0,53 | 4 579,20 |
| CO | 10 000 | 27 ∙106 | 27 ∙103 | 0,11 | 2 970,00 |
| CO2 | 2 130 000 | 5,751 ∙ 109 | 5 751 Mg | 0,29 zł/Mg | 1 667,79 |
| pył (TSP)* | 2 000 ∙15 = 30 000 | 81 ∙106 | 17 053 | 0,35 | 5 968,55 |
| B-a-P | 3,2 | 8 640 | 8,64 | 377,96 | 3 265,57 |
| RAZEM opłata [zł] | 36 767,91 |

* Epyłu = 81∙106 g ∙ (100-80)/(100-5) = 17 052 632 g = 17 053 kg

Zadanie 2. Oblicz ile wynosi opłata za wprowadzanie do powietrza zanieczyszczeń powstałych w ciepłowni w wyniku spalenia 800 000 m3 gazu ziemnego w kotle wodnym o wydajności cieplnej 2 MW. Zawartość siarki w gazie wynosi 5 mg/m3.

B = 800 000 m3

| Gazy i pyły | w [kg/m3] | B∙w [kg] | E [kg] | Opłata jedn. [zł/kg] | Opłata naliczona [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 |  |  |  |  |  |
| NO2 |  |  |  |  |  |
| CO |  |  |  |  |  |
| CO2 |  |  |  |  |  |
| pył (TSP) |  |  |  |  |  |
| RAZEM opłata [zł] |  |

wka jednostkowa z tabeli = 1392,47 zł/106 m3

0,8∙1392,47 = 1113,98 zł