Zadanie 1.

Oblicz emisję zanieczyszczeń gazowych powstałych w kotłowni opalanej gazem ziemnym mając dane z pomiarów bezpośrednich:

- stężenie CO2 	3,17 % (x1)

- stężenie CO 	11 mg/m3 (x2)

- stężenie NOx 	101 mg/m3 (x3)

- stężenie SO2 	1,5 mg/m3  (x4)

Stężenia podane w przeliczeniu na warunki normalne.

- ciśnienie spiętrzenia rurki spiętrzającej 9,3 Pa

- liczba kształtu rurki spiętrzającej 1,15

- średnica przekroju komina w miejscu pomiaru  0,3 m

- gęstośc gazów spalinowych 0,9925 kg/m3

Poszczególne etapy obliczeń zaokrąglamy do pięciu cyfr znaczących.

np.  	5268,30256 ~ 5268,3    	30,02365987 ~ 30,024

0,23569874 ~ 0,23570	0,0065097756 ~ 0,0065098

3 000 004,5 ~ 3 000 004

a). obliczamy prędkość przepływu (w)

K = (2/1,15)0,5 = 1,3188

w = 1,3188∙(9,3/0,9925)0,5 = 4,0370 m/s

b). obliczamy natężenie przepływu (V)

A = ¼ ∙ π∙d2  = ¼ ∙ π ∙0,32 = 0,070686 m2

V = 3600∙0,070686∙4,0370 = 1027,3 m3/h

c). obliczamy emisję (M) poszczególnych zanieczyszczeń:

CO:     MCO = 1027,3 ∙ 11 ∙10-6 = 0,011300 kg/h  = 11,3 g/h

NOx: 	MNOx = 1027,3 ∙ 101 ∙10-6 = 0,10376 kg/h = 103,76 g/h

SO2: 	MS02 = 1027,3 ∙ 1,5 ∙10-6 = 0,0015410 kg/h = 1,541 g/h

A jak obliczenia wykonać dla CO2 ?

cv = 3,17% = 31 700 ppm

MCO2 = 1027,3 ∙ 62 240∙10-6 = 63,939 kg/h

Zad. 1 a. Przelicz wyniki z zadania 1 na inny okres – oblicz emisję doby i w lutym 2012r.

WYNIKI:

|  | [kg/h] | [kg/doba] | [kg/miesiąc] (luty 2012 r.) |
| --- | --- | --- | --- |
| CO2 | 63,939 | 1534,5 | 44 501 |
| CO | 0,011300 | 0,2712 | 7,8648 |
| NOx | 0,10376 | 2,4902 | 72,217 |
| SO2 | 0,0015410 | 0,036984 | 1,0725 |

Zadanie 2.

Oblicz emisję zanieczyszczeń gazowych powstałych w ciągu doby i miesiąca (luty 2014 r.)

w wyniku spalania paliw stałych, mając dane z pomiarów bezpośrednich:

- stężenie CO2 	40 000 mg/m3 (x1)

- stężenie CO 	10 mg/m3 (x2)

- stężenie NOx 	40 mg/m3 (x3)

- stężenie SO2 	5 mg/m3  (x4)

Stężenia podane w przeliczeniu na warunki normalne.

- ciśnienie spiętrzenia rurki spiętrzającej ΔP = 10 Pa

- liczba kształtu rurki spiętrzającej B=1,1

- średnica przekroju komina w miejscu pomiaru  d=0,4 m

- gęstośc gazów spalinowych ρ=0,99 kg/m3

OBLICZENIA:

K= (2/1,1)0,5 = 1,3484

w = 1,3484 ∙ (10/0,99)0,5 = 4,2855 [m/s]

A = 0,12566 [m2]

V = 3600 ∙ 0,12566 ∙ 4,2855 = 1938,7 [m3/h]

WYNIKI:

|  | [kg/h] | [kg/doba] | [kg/miesiąc] (luty 2014 r.) |
| --- | --- | --- | --- |
| CO2 | 77,545 | 1861,2 | 52 113,6 |
| CO | 0,019387 | 0,46529 | 13,03 |
| NOx | 0,077548 | 1,8612 | 52,11 |
| SO2 | 0,0096935 | 0,23264 | 6,51 |