W trybie §15 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu Opracowanie innowacyjnych, inteligentnych narzędzi monitorujących występowanie zgnilca złośliwego (amerykańskiego) oraz podwyższonego poziomu porażenia Varroa destructor w rodzinach pszczoły miodnej z dn. 18 stycznia 2018 r.  nr BIOSTRATEG3/10/NCBR/2017

Uniwersytet Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. M. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, NIP 739-30-33-097, REGON 510884205, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Pszczelnictwa

zakupi (Opis przedmiotu Zamówienia)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| 1. | Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa kamer specjalistycznych wraz z osprzętem Miniaturowa kamera wideo – 12 sztuk Standard: AHD Przetwornik: CMOS Wielkość matrycy: 1 Mpx Rozdzielczość: 1280 x 720 - 720p AHD-M , Obiektyw: Typ PIN HOLE Kąt widzenia: ok. 60 ° Stosunek sygnał/szum (S/N): > 50 dB Oświetlacz IR: 6 mikro diod IR 940 nm, zasięg do 50 cm Warunki pracy: Kamera przystosowana do pracy wewnątrz pomieszczeń Zasilanie: 12 V DC / 200 mA Obudowa: Tworzywo sztuczne Kolor: Czarny Temperatura pracy: -10 °C … 50 °C Wymiary: Średnica modułu ok 8 mm, długość modułu kamery ok 50 mm ( bez kabla) Głębia ostrości Ogniskowa wykalibrowana na 8 cm Okres gwarancji: min. 12 miesięcy Kamera wideo - 2 sztuki Standard: AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL Przetwornik: 1/2.9 " Progressive Scan CMOS Wielkość matrycy: 2.0 Mpx Rozdzielczość: 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p Zasięg oświetlacza IR: Min. 15 m Regulacja mocy oświetlacza IR: Automatyczna Obiektyw: 3.6 mm, F2.0 Kąt widzenia: Obiektyw szerokokątny Współpraca z oświetlaczem IR: ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Stosunek sygnał/szum (S/N): > 65 dB Wyjście wideo: AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω Audio: Wbudowany mikrofon - Może działać tylko w trybie CVI Wybrane funkcje: ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Automatyczny balans bieli Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu Klasa szczelności: IP67 Zasilanie: 12 V DC / 240 mA Pobór mocy: ≤ 2.9 W Obudowa: Dome, Metalowa Wandaloodporna: Tak Temperatura pracy : -40 °C ... 60 °C Waga: >0.2 kg Wymiary: Owalna, Ø od 30 do 70 mm, wysokość < 8cm Głębia ostrości Ogniskowa wykalibrowana na 20 cm Okres gwarancji: 12 miesięcy Przewód CCTV, VIDEO + ZASILANIE, BNC + DC, długość 20 m – 14 sztuk Po jednej stronie: 1 X Wtyk BNC (+ Wtyk zasilania ( 2,1/5,5mm z plusem w środku) Po drugiej stronie: 1 X Wtyk CBNC + Gniazdo zasilania ( 2,1/5,5mm z plusem w środku ) Okres gwarancji: min. 12 miesięcy Fotopułapka – 8 sztuk Sensor 5Mpx CMOS Zdjęcia do 12 Mpx Tryb dzień/noc TAK Zasięg oświetlacza min 15 m w optymalnych warunkach Pamięć Karta SD o pojemności min 32GB Optyka F=3.0 ;kąt widzenia ok 100 st. Czułość czujnika PIR Regulowana Kąt czujnika PIR 110 st. Zasięg czujnika PIR max 20 m w optymalnych warunkach Jakość zdjęć Regulowany (5,8,12 Mpx) Format zdjęć JPG Jakość video Regulowana (max FULL HD) Długość pliku video Regulowana (5-59s) Ilość wykonywanych zdjęć po wykryciu ruchu Regulowana (1-5) Czas reakcji ok 0,4 s Tryby pracy Zdjęcie, zdjęcia+video Zasilanie Bateryjne lub zasilacz 12VDC Ilość i typ baterii 4/8szt AA Max czas pracy w stanie czuwania na komplecie baterii Do 4 miesięcy przy wyłączonym module MMS Automatyczne wygaszenie monitora TAK Możliwość podłączenia do TV TAK Temperatura pracy -30 +60 st.C Temperatura Przechowywania -30 +70 st.C Dopuszczalna wilgotność 5%-90% Wodoodporność IP54 Wymiary 131,5x99x77,5mm Dodatkowe wyposażenie Karta min. 32GB Przewód USB Przewód TV Instrukcja oryginalne opakowanie pasy mocujące do drzewa akumulatory AA – 8szt. Ładowarka do akumulatorów AA – 1szt. Okres gwarancji: min. 24 miesiące Rejestrator CCCV – 1 sztuka Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP Wejścia wideo: 16 szt. BNC Wyjścia wideo: 1 szt. HDMI 1 szt. VGA Metoda kompresji obrazu: H.264 / H.264+ Liczba poziomów kompresji: 6 Rozdzielczości zapisanego obrazu: HD-CVI : 8 Mpx AHD : 5 Mpx HD-TVI : 5 Mpx CVBS : 960H IP : max. 8 Mpx Regulacja prędkości zapisu: 8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8 Mpx @ 1 ... 7 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s 4 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał Tryby pracy: 16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 8 x IP Tryby nagrywania: Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram Dyski twarde: 2 x 8 TB SATA Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Funkcje sieciowe: Program klienta i przeglądarka: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora Dostęp z telefonu komórkowego: Tak, na system android i IOS Detekcja ruchu: Tak Obsługa myszą: Tak Zasilanie: 12 V DC / 5 A Obsługiwane języki: polski Okres gwarancji: 24 miesiące |

III. Termin i miejsce realizacji dostawy:

Do dnia 15.05.2018 r., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Pszczelnictwa, ul. Słoneczna 48

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu

O realizację zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy spełniający łącznie warunki:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadają zdolność zawodową do realizacji zamówienia.

- Prowadzą sprzedaż ciągłą kamer video.

Zamawiający może żądać dokumentów poświadczających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

V. Kryteria i sposób oceny ofert

Łączna cena brutto - 100%

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się

Maciej Siuda, maciej.siuda@uwm.edu.pl, tel. 89 523-38-67

- VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Katedra Pszczelnictwa, adres: ul. Słoneczna 48, 10-957 Olsztyn, lub drogą elektroniczną na adres maciej.siuda@uwm.edu.pl

w terminie do dnia 7.05.2018 r. do godz.  12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 7.05.2018 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego – Katedrze Pszczelnictwa.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz, w przypadku gdy dotyczy, podać wysokość stawki i wartość podatku VAT.

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku   oraz słownie.

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

  - Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

Formularz ofertowo-cenowy - wzór

ZATWIERDZIŁ:

Jerzy Wilde

25.04.2018 r.

(data i podpis osoby zatwierdzającej postępowanie)

Dane Wykonawcy:

……………………………

……………………………

……………………………

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY

Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. M. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, NIP 739-30-33-097, REGON 510884205

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na Dostawę kamer specjalistycznych wraz z osprzętem

Ja/My, niżej podpisany/i, działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

| Nazwa towaru/usługi | Cena netto/szt. | Ilość szt. | Łączna cena netto | Stawka VAT | Łączna cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Razem Netto: zł

/słownie brutto/

Razem Vat: zł

/słownie brutto/

Razem Brutto: zł

/słownie brutto/

Forma rozliczenia (faktura, umowa o dzieło itp.)

……………………………………………………………………………

- Przedmiot zamówienia wykonamy we wskazanych w zapytaniu ofertowym terminach realizacji Zadań.

- Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 10 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.

miejscowość i data

/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do podpisywania oferty/