W trybie §15 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu Opracowanie innowacyjnych, inteligentnych narzędzi monitorujących występowanie zgnilca złośliwego (amerykańskiego) oraz podwyższonego poziomu porażenia Varroa destructor w rodzinach pszczoły miodnej z dn. 18 stycznia 2018 r.  nr BIOSTRATEG3/10/NCBR/2017

Uniwersytet Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. M. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, NIP 739-30-33-097, REGON 510884205, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Pszczelnictwa

zakupi (Opis przedmiotu Zamówienia)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| 1. | Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa kamer specjalistycznych wraz z osprzętem Miniaturowa kamera wideo – 12 sztuk Standard: AHD Przetwornik: CMOS Wielkość matrycy: 1 Mpx Rozdzielczość: 1280 x 720 - 720p AHD-M , Obiektyw: PIN HOLE Kąt widzenia: ok. 60 ° Stosunek sygnał/szum (S/N): > 50 dB Oświetlacz IR: 6 mikro diod IR 940 nm, zasięg do 50 cm Warunki pracy: Kamera przystosowana do pracy wewnątrz pomieszczeń Zasilanie: 12 V DC / 200 mA Obudowa: Tworzywo sztuczne Kolor: Czarny Temperatura pracy: -10 °C … 50 °C Wymiary: Średnica modułu ok 8 mm, długość modułu kamery ok 50 mm ( bez kabla) Głębia ostrości Ogniskowa wykalibrowana na 8 cm Okres gwarancji: min. 12 miesięcy Kamera wideo - 2 sztuki Standard: AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL Przetwornik: 1/2.9 " Progressive Scan CMOS Wielkość matrycy: 2.0 Mpx Rozdzielczość: 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p Zasięg oświetlacza IR: Min. 15 m Regulacja mocy oświetlacza IR: Automatyczna Obiektyw: 3.6 mm, F2.0 Kąt widzenia: Obiektyw szerokokątny Współpraca z oświetlaczem IR: ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Stosunek sygnał/szum (S/N): > 65 dB Wyjście wideo: AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω Audio: Wbudowany mikrofon - Może działać tylko w trybie CVI Wybrane funkcje: ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Automatyczny balans bieli Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu Menu ekranowe OSD: Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA Klasa szczelności: IP67 Zasilanie: 12 V DC / 240 mA Pobór mocy: ≤ 2.9 W Obudowa: Dome, Metalowa Wandaloodporna: Kolor: Czarny Temperatura pracy : -40 °C ... 60 °C Waga: >0.2 kg Wymiary: Owalna, Ø od 30 do 70 mm, wysokość < 8cm Głębia ostrości Ogniskowa wykalibrowana na 20 cm Okres gwarancji: 12 miesięcy Przewód CCTV, VIDEO + ZASILANIE, BNC + DC, długość 20 m – 14 sztuk Po jednej stronie: 1 X Wtyk BNC (+ Wtyk zasilania ( 2,1/5,5mm z plusem w środku) Po drugiej stronie: 1 X Wtyk CBNC + Gniazdo zasilania ( 2,1/5,5mm z plusem w środku ) Okres gwarancji: min. 12 miesięcy Fotopułapka – 8 sztuk Detekcja ruchu: czujnik PIR; Regulacja czułości czujnika PIR 3-stopniowa; Powiadamianie: MMS, SMS (GSM), E-mail (GPRS, SMTP, FTP); Sterowanie przez SMS, programowanie poprzez przyciski funkcyjne; Transmisja GPRS, obsługiwane częstotliwości GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz; Rozdzielczość wykonywania zdjęć w przedziałach: min. 12 MPix/9-7 MPix/6-3 MPix ; Programowany timer, możliwość ustawienia w jakich godzinach kamera ma być aktywna oraz programowany czas odstępu pomiędzy kolejnymi zdjęciami; Maksymalna rozdzielczość nagrywania wideo: 1920x1080p; Długość czasu trwania pojedynczego wideo: od 5 do 60 sekund; Podświetlenie obrazu w nocy: zasięg min. 20 m; Temperatura pracy: -20 ºC ~ +60 ºC; Czas reakcji: od 0,8 s do 1 s; Pamięć wewnętrzna: min. 640kb; karta SDHC min. do 32 GB; Pliki zapisywane w formacie JPEG / AVI; Interfejs: USB, wyjście TV (NTSC/PAL), slot kart SDHC, slot karty SIM; Zasięg detekcji: min. 15 m; Kąt detekcji: 80-120 º; Obiektyw: max. F=3.0; Ekran TFT: min. 2.0 cale Zasilanie: 8x bateria AA lub 4x bateria AA , opcjonalny zasilacz 6 V; Zabezpieczenie 6-cyfrowym hasłem PIN; Klasa odporności IP54; Certyfikaty: FCC, CE, RoHS, REACH; Wymiary: 131 x 99 x 77 mm. Antena, przewody TV AV, przewód USB, elementy mocujące, Okres gwarancji: min. 24 miesiące Rejestrator CCCV – 1 sztuka Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, TCP/IP, PAL Wejścia wideo: 16 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS Wyjścia wideo: min. 1 szt. HDMI min. 1 szt. VGA min. 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC Wejścia audio: 4 szt. CINCH Wyjścia audio: 1 szt. CINCH Metoda kompresji obrazu: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ Rozdzielczości zapisanego obrazu: - HD-TVI : 2560 x 1944 - 5 Mpx, 2560 x 1440 - 4 Mpx, 1920 x 1536 - 3 Mpx, - AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1920 x 1080, 1280 x 720, - PAL : 704 x 576, 640 x 480 - IP : max. 3072 x 2048 Łączna maks. prędkość zapisu: 192 kl/s @ 2560 x 1944 px, 240 kl/s @ 2560 x 1440 px, 288 kl/s @ 1920 x 1536 px, 400 kl/s @ 1920 x 1080 px, 400 kl/s @ 1280 x 720 px 400 kl/s @ 704 x 576 px 400 kl/s @ 640 x 480 px Regulacja prędkości zapisu: 1 ... 12 kl/s @ 2560 x 1944 px 1 ... 15 kl/s @ 2560 x 1440 px 1 ... 18 kl/s @ 1920 x 1536 px 1 ... 25 kl/s @ 1920 x 1080 px 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 px 1 ... 25 kl/s @ 704 x 576 px 1 ... 25 kl/s @ 640 x 480 px do przydziału na każdy kanał Tryby pracy: min. 16 x HD-TVI / HD-CVI / AHD / PAL + 2 x IP max. 6 Mpx Tryby nagrywania: Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram Obsługiwane dyski twarde: min. 2 x 8 TB SATA Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: Archiwizacja na napęd USB (pendrive) Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Funkcje sieciowe: Przeglądarka IE, Google Chrome, Opera, Safari: podgląd obrazu na żywo, konfiguracja urządzenia Protokoły sieciowe: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF Przepływność (bitrate): 32 ... 10240 kbit/s Dostęp z telefonu komórkowego: Dostęp przez chmurę, kompatybilne z oprogramowaniem na telefony Wejścia / wyjścia alarmowe: 16 / 4 Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: RS-485 - PELCO-D/P Detekcja ruchu: Podział ekranu na strefy 22 x 18 pól detekcji Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, przekroczenie strefy ostrzegawczej, wtargnięcie, zmiana sceny Obsługa myszą: Tak Pilot IR w zestawie: Tak Zasilanie: 12 V / 5 A DC Maks. pobór mocy: ≤ 25 W (bez HDD) Obsługiwane języki: polski, angielski Okres gwarancji: 24 miesiące |

III. Termin i miejsce realizacji dostawy:

Do dnia 23.04.2018 r., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Pszczelnictwa, ul. Słoneczna 48

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu

O realizację zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy spełniający łącznie warunki:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadają zdolność zawodową do realizacji zamówienia.

- Prowadzą sprzedaż ciągłą kamer video.

Zamawiający może żądać dokumentów poświadczających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

V. Kryteria i sposób oceny ofert

Łączna cena brutto - 100%

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się

Maciej Siuda, maciej.siuda@uwm.edu.pl, tel. 89 523-38-67

- VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Katedra Pszczelnictwa, adres: ul. Słoneczna 48, 10-957 Olsztyn, lub drogą elektroniczną na adres maciej.siuda@uwm.edu.pl

w terminie do dnia 11.04.2018 r. do godz.  14:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.04.2018 r. o godz. 14:15 w siedzibie Zamawiającego – Katedrze Pszczelnictwa.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz, w przypadku gdy dotyczy, podać wysokość stawki i wartość podatku VAT.

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku   oraz słownie.

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

  - Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

Formularz ofertowo-cenowy - wzór

ZATWIERDZIŁ:

Jerzy Wilde

06.04.2018 r.

(data i podpis osoby zatwierdzającej postępowanie)

Dane Wykonawcy:

……………………………

……………………………

……………………………

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY

Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. M. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, NIP 739-30-33-097, REGON 510884205

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na Dostawę kamer specjalistycznych wraz z osprzętem

Ja/My, niżej podpisany/i, działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

| Nazwa towaru/usługi | Cena netto/szt. | Ilość szt. | Łączna cena netto | Stawka VAT | Łączna cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Razem Netto: zł

/słownie brutto/

Razem Vat: zł

/słownie brutto/

Razem Brutto: zł

/słownie brutto/

Forma rozliczenia (faktura, umowa o dzieło itp.)

……………………………………………………………………………

- Przedmiot zamówienia wykonamy we wskazanych w zapytaniu ofertowym terminach realizacji Zadań.

- Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.

miejscowość i data

/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do podpisywania oferty/