Załącznik nr 1 SIWZ

Nr sprawy : 29 / 2009 / PN / DZP / RPW

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZEŚĆ NR 1

ZADANIE NR 1
SUSZARKA

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PODSUSZARKA DO PRÓB |
| 1.1. | Pojemność komory: 720 l ( 5 %. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Zakres temperatury: 5 °C powyżej temperatury otoczenia do 300 °C . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Napięcie / częstotliwość: 230V 1 N – 50/60 Hz. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Komora wstępnego nagrzewania zapewniająca dokładny rozkład temperatury i powtarzalność uzyskiwanych rezultatów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Szybkie i jednolite suszenie wielu próbek dzięki mechanicznej konwekcji. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Cyfrowo regulowana praca wentylatora. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Kontroler MS, regulowana rampa temperaturowa. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Timer posiadający następujące funkcje: - 0 do 99 godz. 59 min – funkcja opóźnionego włączania ON - 0 do 99 godz. 59 min – funkcja opóźnionego wyłączania OFF - 0 do 99 godz. 59 min – funkcja opóźnionego wyłączania OFF po uzyskaniu zadanej temperatury. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Cyfrowe zadawanie temperatury z dokładnością do jednego stopnia. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Wentylator posiadający regulowaną wydajność (0 - 100 %). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Niezależnie regulowane zabezpieczenie temperaturowe kl. II, zapewniające pełną ochronę komory przed przegrzaniem, alarm wizualny. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Interfejs RS 422 do oprogramowania spełniającego wymogi GLP / GMP i wytyczne FDA lub podłączenie do drukarki przy użyciu konwertera RS 232/ RS 422. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Frontowa klapka wentylacyjna i tylny kanał wylotowy (50 mm). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | W wyposażeniu standardowym 2 chromowane półki. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | SUSZARKA LABORATORYJNA |
| 2.1. | Zakres temperatur do 150°C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.2. | Pojemność około 112 l. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.3. | Wymuszony obieg powietrza z przewietrzaniem. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.4. | Drzwi pełne. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.5. | Sterownik mikroprocesorowy, kompensacja strat ciepła. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.6. | Materiał komory: stal nierdzewna, kwasoodporna. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.7. | Wyświetlacz pokazujący temperaturę i czas. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | SUSZARKA LABORATORYJNA |
| A. | SUSZARKA LABORATORYJNA Z NATURALNYM OBIEGIEM POWIETRZA |
| A.1. | Zakres nastaw temperatury: otoczenie + 5° do 250°C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.2. | Dokładność ustawionej temperatur zakresie do +200 °C< 0.5°C poza zakresem <1°C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.3. | Fluktuacje temperatury w czasie: < 0.2°C w zakresie temp. do +200 °C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.4. | Zakres nastaw czasu od 1 min. do 99 godz. 59 min. (co 1 minutę). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.5. | Pamięć 10 „ulubionych” nastaw temperatury i 10 nastaw czasu. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.6 | Pamięć wieloetapowych cykli temperaturowych. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.7. | Wyświetlanie temperatury i upływającego czasu inkubacji. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.8. | Wybór trybu pracy zegara – odłączający lub nieodłączający grzałkę,. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.9. | Zakres nastaw prędkości wentylatora 0 – 100% (co 10%). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.10. | Możliwość pracy bez oraz z wewnętrznym obiegiem powietrza. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.11. | Zabezpieczenie przed przegrzaniem, klasa 3.1 wg DIN 12880-1. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.12. | Wyświetlacz 2 × 16 znaków LCD z podświetleniem. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.13. | Pojemność komory roboczej 95 dm3 +/- 10%. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.14. | 2 półki perforowane. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.15. | Wymiary zewnętrzne ok. 600 s × 660 w × 700 g mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.16. | Złącze RS232. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.17. | Świadectwo kwalifikacji dla jednej temperatury w cenie. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.18. | Możliwość podłączenia termometru wzorcowego i automatyczne sprawdzenie. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.19. | Obudowa zabezpieczona przed korozją. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.20. | Komora wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej, duże łuki w narożach ułatwiają czyszczenie. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.21. | Łatwe do demontażu elementy komory. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.22. | Panel sterowania w języku polskim umieszczony na drzwiach. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.23. | Możliwość podłączenia urządzenia do zestawu walidacyjnego do wzorcowania i sprawdzania urządzenia oraz do rejestracji i wizualizacji procesu inkubacji. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.24. | Dodatkowe wymagania: -instalacja i instruktaż - instrukcja obsługi w języku polskim -gwarancja 24 m-ce - autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski – dołączenie do oferty dokumentu wydanego przez producenta sprzętu a potwierdzającego posiadanie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B. | SUSZARKA LABORATORYJNA Z WYMUSZONYM OBIEGIEM POWIETRZA |
| B.1. | Zakres nastaw temperatury: otoczenie + 5° do 250°C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.2. | Dokładność ustawionej temperatur zakresie do +200 °C< 0.5°C poza zakresem <1°C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.3. | Fluktuacje temperatury w czasie: < 0.2°C w zakresie temp. do +200 °C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.4. | Zakres nastaw czasu od 1 min. do 99 godz. 59 min. (co 1 minutę). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.5. | Pamięć 10 „ulubionych” nastaw temperatury i 10 nastaw czasu. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.6. | Pamięć wieloetapowych cykli temperaturowych. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.7. | Wyświetlanie temperatury i upływającego czasu inkubacji. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.8. | Wybór trybu pracy zegara – odłączający lub nieodłączający grzałkę. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.9. | Zakres nastaw prędkości wentylatora 0 – 100% (co 10%). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.10. | Możliwość pracy bez oraz z wewnętrznym obiegiem powietrza. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.11. | Zabezpieczenie przed przegrzaniem, klasa 3.1 wg DIN 12880-1. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.12. | Wyświetlacz 2 × 16 znaków LCD z Podświetleniem. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.13. | Pojemność komory roboczej 95 dm3 +/- 10%. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.14. | 2 półki perforowane. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.15. | Wymiary zewnętrzne ok. 600 s × 660 w × 700 g mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.16. | Złącze RS232. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.17. | Świadectwo kwalifikacji dla jednej temperatury w cenie. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.18. | Możliwość podłączenia termometru wzorcowego i automatyczne sprawdzenie. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.19. | Obudowa zabezpieczona przed korozją. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.20. | Komora wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej, duże łuki w narożach ułatwiają czyszczenie. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.21. | Łatwe do demontażu elementy komory. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.22. | Panel sterowania w języku polskim umieszczony na drzwiach. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.23. | Zestaw walidacyjny z wyświetlaczem LCD i czujnikiem pomiarowym do wzorcowania i sprawdzania urządzenia oraz do rejestracji online i wizualizacji procesu inkubacji. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.24. | Dodatkowe wymagania: - Instalacja i instruktaż - Instrukcja obsługi w języku polskim -Gwarancja 24 m-ce - Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski – dołączenie do oferty dokumentu wydanego przez producenta sprzętu a potwierdzającego posiadanie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4. | SUSZARKA LABORATORYJNA |
| 4.1. | Pojemność: 40 litrów +/- 5%. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.2. | Zakres temperatur: od temp. otoczenia do 250oC. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.3. | Dokładność ustawienia i odczytu temperatury: 2oC. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.4. | Dokładność stabilizacji temperatury: +/- 1oC. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.5. | Wymuszony obieg powietrza. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.6. | Elektroniczny system sterowania z cyfrowym pomiarem temperatury. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.7. | Automatyczny system wyłączenia w przypadku przegrzania. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.8. | Wymiary wewnętrzne: 360 x 400 x 230 mm (szer. x gł. x wys.) +/- 5%. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.9. | Wykonanie wnętrza: komora i półka ze stali nierdzewnej. |  |  |
| 4.10. | Ilość półek: 2. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.11. | Wykonanie obudowy zewnętrznej: stal nierdzewna lakierowana proszkowo. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.12. | Wymiary zewnętrzne: 590 x 500 x 420 mm (szer. x gł. x wys.) +/- 5%. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.13. | Ciężar: nie więcej niż 38 kg. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.14. | Zasilanie: 230 V, 50 Hz. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.15. | Pobór mocy: nie więcej niż 800 W. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5. | SUSZARKA (STERYLIZATOR NA SUCHO) |
| 5.1. | Pojemność komory 200 litrów ± 10 litrów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.2. | Zakres temperatur do +250°C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.3. | Sterowanie mikroprocesorowe. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.4. | Ustawianie i wyświetlanie temperatury co 1°C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.5. | Jednorodność temperatury w komorze minimum ±3°C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.6. | System zabezpieczający przed przegrzaniem, oraz ogranicznik „TB” wyłączający awaryjnie elementy grzejne w przypadku przekroczenia maksymalnej temperatury. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.7. | Wyjście do komputera RS 232. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.8. | Regulacja czasu: minimum 0 – 100 godzin + hold. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.9. | Komora wykonana ze stali nierdzewnej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.10. | Obudowa malowana popielatymi farbami epoksydowymi. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.11. | Wymiary komory: minimum (W x S x G): 500 x 450 x 850 mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.12. | Wymiary zewnętrzne: maksymalnie: (W x S x G): 660 x 760 x 1150 mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.13. | Pobór prądu: 3000W ±5%. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.14. | Zasilanie 230V. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.15. | Na wyposażeniu 4 półki ze stali (możliwość umieszczenia co najmniej 7 półek). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.16. | Maksymalna waga 90 kg. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.17. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.18. | Dodatkowe wymagania: - okres gwarancji – 36 miesiące. - czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (min. 24 godziny do 72 godzin). - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – lokalizacja (nazwa adres, Tel./fax). - montaż i instruktaż użytkowników w obsłudze i konserwacji urządzenia u zamawiającego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 2.

ZADANIE NR 1.

AUTOKLAW

Przedmiot zamówienia : ..............................................................................................................

Producent: ....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AUTOKLAW O POJEMNOŚCI 75 LITRÓW |
| 1.1. | Sterowanie mikroprocesorowe. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Wewnętrzny system monitorujący, informujący o nieprawidłowościach: - niskim poziomie wody - uszkodzeniu czujnika temperatury - uszkodzeniu systemu grzewczego - przerwach w zasilaniu - przegrzaniu urządzenia - otwartej pokrywie komory roboczej - zbyt wysokim ciśnieniu w generatorze pary. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | System wizualny informujący o fazie procesu sterylizacji. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Użytkownik powinien być informowany zakończeniu procesu sterylizacji sygnałem świetlnym i dźwiękowym. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Pokrywa autoklawy wyposażona w blokadę uniemożliwiającą otwarcie urządzenia podczas procesu sterylizacji. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Brak możliwości uruchomienia sterylizacji przy niedomkniętej pokrywie. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Pionowa komora robocza, ładowana z góry. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Użytkowa pojemność komory 75 litrów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Zakres temperatury od 110 do 140°C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Regulacja temperatury co 1°C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Dokładność ustawienia temperatury ±1°C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Regulacja czasu od 1 do 99 minut. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Wyświetlacz czasu i temperatury – cyfrowy wyświetlacz typu LED. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Komora robocza oraz obudowa wykonane ze stali nierdzewnej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Wbudowana bezobsługowa, diafragmowa pompa próżniowa. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | Na panelu sterowania umieszczone dwa manometry informujące o ciśnieniu w komorze roboczej oraz generatorze pary. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.17. | Minimalny poziom próżni – 0.8 bara (minus 0.8 bara). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.18. | Tryb „pre-vaccum” – obniżania ciśnienia w komorze przed procesem sterylizacji. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.19. | Liczba cykli w trybie „pre-vacuum” 3. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.20. | Funkcja „post-vacuum” – obniżania ciśnienia w komorze po procesie sterylizacji. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.21. | Liczba cykli w trybie „post-vaccum” od 2 do 9 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.22. | Funkcja pulsowania pary wodnej w celu efektywnej sterylizacji materiałów porowatych. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.23. | Wbudowany filtr bakteriologiczny 0.2 µm umieszczony na wlocie powietrza. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.24. | Zasilanie 400V / 50 Hz, 3 fazy. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.25. | Wbudowany pojemnik na wodę – pojemność co najmniej 18 litrów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.26. | Wskaźnik poziomu wody. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.27. | Wbudowany generator pary. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.28. | Brak konieczności podłączania urządzenia do instalacji wodnej i kanalizacyjnej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.29. | Układy bezpieczeństwa: - zawór bezpieczeństwa (3.0 kg/ cm2) - wyłącznik ciśnieniowy (2.8 kg/cm2) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.30. | Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer x głęb x wys): 910 x 640 x 1140 mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.31. | Wymiary komory roboczej nie mniejsze niż (śred x wys): Ø 400 x 600 mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.32. | Waga nie większa niż 165 kg. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.33. | Autoklaw należy dostarczyć z 2 koszami i 2 wiadrami na materiały do sterylizacji. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.34. | Certyfikat niezależnej, upoważnionej instytucji akredytującej potwierdzający spełnianie wymogów Dyrektywy 97/23/EEC – należy dołączyć do oferty. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.35, | Deklaracja CE potwierdzająca zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC – należy dołączyć do oferty. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.36. | Autoryzacji dystrybucji i serwisu na terenie Polski – należy dołączyć do oferty. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.37. | Instrukcję obsługi w języku polskim. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.38. | Dodatkowe wymagania: - sprzęt fabrycznie nowy. - okres gwarancji – 36 miesiące - czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (min. 24 godziny do 72 godzin) - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – lokalizacja (nazwa adres, Tel./fax) - montaż i instruktaż użytkowników w obsłudze i konserwacji urządzenia u zamawiającego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | AUTOKLAW DO STERYLIZACJI PŁYNÓW |
| 2.1. | Sterowanie mikroprocesorowe. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.2. | Wszechstronny system monitorujący, informujący o nieprawidłowościach. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.3. | System wizualny informujący o fazie procesu sterylizacji. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.4. | Użytkownik powinien być informowany zakończeniu procesu sterylizacji sygnałem świetlnym i dźwiękowym. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.5. | Pokrywa autoklawy wyposażona w blokadę uniemożliwiającą otwarcie urządzenia podczas procesu sterylizacji. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.6. | Brak możliwości uruchomienia sterylizacji przy niedomkniętej pokrywie. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.7. | Możliwość sterylizacji płynów oraz ciał stałych. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.8. | Pionowa komora robocza, ładowana z góry. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.9. | Użytkowa pojemność komory 40 litrów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.10. | Zakres temperatury od 105 do 135°C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.11. | Dokładność ustawienia temperatury ±1°C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.12. | Cyfrowy wyświetlacz typu LCD o rozdzielczości nie gorszej niż 128 x 64 pikseli. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.13. | Programowalne wstępne podgrzewanie komory roboczej 40/60°C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.14. | Dedykowany program do topienia agaru 60/100°C. . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.15. | 2 edytowalne programy do sterylizacji płynów i elementów stałych. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.16. | 5 dedykowanych programów: 2 do płynów, 3 do ciał stałych. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.17. | Funkcja opóźnionego startu. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.18. | Zapisywanie w pamięci wewnętrznej ostatnich 25 cykli. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.19. | Łącze komputerowe RS232 z możliwością podłączenia drukarki | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.20. | Wbudowany czytnik kard SD. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.21. | Ruchoma sonda temperaturowa do bezpośredniego pomiaru temperatury np. w płynach. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.22. | Szybki system schładzania powietrzem. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.23. | Komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.24. | Zasilanie 230V / 50 Hz. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.25. | Wbudowany pojemnik na wodę . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.26. | Wskaźnik poziomu wody. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.27. | Wbudowany generator pary. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.28. | Brak konieczności podłączania urządzenia do instalacji wodnej i kanalizacyjnej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.29. | Zawory bezpieczeństwa. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.30. | Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer x głęb x wys): 590 x 540 x 990 mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.31. | Wymiary komory roboczej nie mniejsze niż (śred x wys): Ø 320 x 500 mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.32. | Autoklaw należy dostarczyć z 2 koszami i 2 wiadrami na materiały do sterylizacji. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.33. | Certyfikat niezależnej, upoważnionej instytucji akredytującej potwierdzający spełnianie wymogów Dyrektywy 97/23/EEC – należy dołączyć do oferty. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.34. | Autoryzacji dystrybucji i serwisu na terenie Polski – należy dołączyć do oferty. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.35. | Instrukcję obsługi w języku polskim. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.36. | Dodatkowe wymagania: - okres gwarancji – 36 miesiące - czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (min. 24 godziny do 72 godzin) - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – lokalizacja (nazwa adres, Tel./fax) - montaż i instruktaż użytkowników w obsłudze i konserwacji urządzenia u zamawiającego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | AUTOKLAW LABORATORYJNY |
| 3.1. | Urządzenie przeznaczone do sterylizacji pożywek, posiewów, płynów, szkła, odpadów oraz innego wyposażenia laboratoryjnego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.2. | Pojemność komory: maks. 25 l. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Maksymalny ciężar wsadu narzędzi: 3-5 kg. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.4. | Układ komory: pozioma. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.5. | Wykonanie wnętrza: komora, wytwornica pary oraz rama wykonane ze stali kwasoodpornej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.6. | Wykonanie pozostałych elementów: materiały nierdzewne. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.7. | Wewnętrzne zbiorniki wody. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.8. | Temperatura sterylizacji: od 98oC do 135oC. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.9. | Filtr powietrza wlotowego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.10. | Na wyposażeniu: maks. 3 tace ze stelażem. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.11. | Sterowanie mikroprocesorowe. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.12. | Złącze RS 232 do podłączenia do komputera. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.13. | Wymiary komory roboczej: maks. 250 x 495 mm (śr. x dł.). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.14. | Wymiary zewnętrzne: maks. 470 x 650 x 470 mm (szer. x gł. x wys.). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.15. | Ciężar: nie więcej niż 60 kg. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.16. | Zasilanie: 230V, 50 Hz. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.17. | Pobór mocy < 3,5 kW. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………

CZĘŚĆ NR 3.

ZADANIE NR 1.

WAGI

Przedmiot zamówieni : ................................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WAGI ANALITYCZNE |
| A. | WAGA ANALITYCZNA (obciążenie max 160[g]) |
| A.1. | Wymagania dla wagi analitycznej: - obciążenie max 160[g], - obciążenie minimalne: 10 [mg], - dokładność odczytu 0,1[mg], - powtarzalność – 0,1 [mg], - liniowość - ±0,2[mg], - szalka Ø 85 [mm], - w standardzie RS 232, - temperatura pracy +15 ° - +35 °C, - kalibracja wewnętrzna(automatyczna), - wyświetlacz graficzny z podświetleniem, - 3 lata gwarancji, - legalizacja. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.2. | Funkcje wagi : - liczenie sztuk, - dozowanie, - wyznaczanie gęstości, - doważanie, - odchyłki procentowe, - statystyki, - receptury, - kalibracja pipet, - ważenie podszalkowe. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B. | WAGA ANALITYCZNA (obciążenie max 220[g]) |
| B.1. | Wymagania dla wagi analitycznej: - obciążenie max 220[g], - obciążenie minimalne: 10 [mg], - dokładność odczytu 0,1[mg], - powtarzalność – 0,1 [mg], - liniowość - ±0,2[mg], - szalka Ø 85 [mm], - w standardzie RS 232, - temperatura pracy +15 ° - +35 °C, - kalibracja wewnętrzna(automatyczna), - wyświetlacz graficzny z podświetleniem, - 3 lata gwarancji, - legalizacja. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.2. | Funkcje wagi : - liczenie sztuk, - dozowanie, - wyznaczanie gęstości, - doważanie, - odchyłki procentowe, - statystyki, - receptury. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| C | WAGA ANALITYCZNA ( obciążenie max 2100[g]) |
| C.1. | Wymagania dla wagi analitycznej: -obciążenie max: 2100 [g], - obciążenie minimalne – 500 [mg], - dokładność odczytu 0,01[g], - powtarzalność – 10 [mg], - liniowość - ± 20 [mg], - wymiar szalki 195x195 [mm], - w standardzie RS 232, - temperatura pracy +15° - +30°C, - kalibracja wewnętrzna(automatyczna), - wyświetlacz LCD z podświetleniem, - 2 lata gwarancji, - legalizacja. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| C.2. | Dodatkowe funkcje: - liczenie sztuk, - wyznaczanie gęstości, - odchyłki procentowe, - doważanie. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D. | WAGA DO WAŻENIA KISZONEK |
| D.1. | Wymagania dla wagi: obciążenie max 1500 kg, -dokładność odczytu 0,5 kg, -temperatura pracy –10°C +40°C, -wyświetlacz LCD z podświetleniem, -głowica odczytowa na 3m kablu, - masa wagi z głowicą ok. 50 kg, - legalizacja, 2 lata gwarancji, -zasilanie z sieci i akumulatorowe, -wymiar szalki około 80 cm X 80 cm, -standard RS 232, - stopień ochrony IP 65. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | WAGA LABORATORYJNA |
| 2.1. | Maksymalne obciążenie: min. 310 g | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.2. | Minimalne obciążenie: 10 mg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.3. | Dokładność odczytu: 0,1 mg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.4. | Czas stabilizacji: 3 s | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.5. | Wymiar szalki: min. 100 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.6. | Liczenie sztuk. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.7. | Określanie odchyłek procentowych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.8. | Wyznaczanie gęstości | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.9. | Odsuwana szyba górna i boczne | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.10. | Ważenie zwierząt | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.11. | Automatyczna kalibracja wewnętrzna | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.12. | Złącze RS 232 i PS 2 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.13. | Procedury GLP | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.14. | Wyświetlacz graficzny z podświetleniem | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.15. | Temperatura pracy od +10 do +50oC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | WAGA LABORATORYJNA PRECYZYJNA |
| A. | WAGA LABORATORYJNA PRECYZYJNA ( OBCIĄŻENIE MAX 4000g) |
| A.1. | Wymiary szalki min 195x195 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.2. | Dokładność odczytu 0,01 g | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.3. | Zakres tary – obciążenie max | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.4. | Powtarzalność 0,01 g | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.5. | Liniowość ±0,20 mg lub lepsza | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.6. | Czas stabilizacji do 2 s | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.7. | Zasilanie sieciowe | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.8. | Kalibracja wewnętrzna (automatyczna) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.9. | Wyświetlacz LCD z podświetleniem | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.10. | Wzorzec masy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.11. | Hak do ważenia podszalkowego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.12. | Przewód RS 232 do połączenia z komputerem | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.13. | Zasilacz | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.14. | Klawiatura w języku polskim | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.15. | Legalizacja | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.16. | Program zapewnia współpracę wagi z komputerem: -wyboru parametrów transmisji, -prezentacja przeprowadzonego pomiaru w postaci kolumn liczb lub wykresu, -statystyka z serii ważeń, -eksport danych do innych programów (np. Excel). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B. | WAGA LABORATORYJNA PRECYZYJNA ( OBCIĄŻENIE MAX 510g) |
| B.1. | Dokładność odczytu 0,001 g | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.2.. | Średnica szalki minimum 12 cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.3. | Wysokość robocza 11,5 cm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.4. | Monolityczny system wagowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.5. | 4 nóżki poziomujące | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.6. | Zakres tary – obciążenie max | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.7. | Powtarzalność 0,001 g | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.8. | Liniowość ±0,002 g | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.9. | Czas stabilizacji do 3s | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.10. | Zasilanie sieciowe | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.11. | Kalibracja wewnętrzna (automatyczna) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.12. | Zatwierdzenie typu EC i Legalizacja | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.13. | Wyświetlacz LCD z podświetleniem i wyświetlaniem tekstu pomocy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.14. | Wzorzec masy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.15. | Zestaw do wyznaczania gęstości ciał stałych i cieczy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.16. | Szafka przeciwpodmuchowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.17. | Przewód RS 232 do połączenia z komputerem | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.18. | Oprogramowanie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.19. | Łatwy dostęp do wnętrza, całkowicie rozbieralna szafka przeciwpodmuchowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.20. | Zabezpieczenie przed przeciążeniem / niedociążeniem - mechaniczne i programowe | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.21. | Zasilacz | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4. | WAGA LABORATORYJNA ANALITYCZNA |
| 4.1. | Legalizacja | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.2. | Monolityczny system wagowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.3. | Wskaźnik stabilizacji | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.4. | Funkcja automatycznego zerowania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.5. | Graficzny wskaźnik obciążenia - obciążenie max do min. 210 g | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.6. | Dokładność odczytu 0,1 mg, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.7. | Powtarzalność 0,1 mg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.8. | Liniowość+/- 0,2 mg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.9. | Zakres tarowania do pełnego obciążenia przez odejmowanie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.10. | Czas stabilizacji do 4 s | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.11. | Temperatura pracy +10 do +40oC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.12. | Zasilanie 230/50 [V]/[Hz], | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.13. | Kalibracja automatyczna wewnętrzna | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.14. | Wyświetlacz LCD | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.15. | Osłona przeciwpodmuchowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.16. | Funkcje GLP | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.17. | - Możliwość wyboru informacji wyświetlanych - Możliwość wyboru informacji drukowanych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.18. | Zintegrowany zaczep do ważenia podwieszonego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.19. | Możliwość nastaw kontrastu i jasności wyświetlacza | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.20. | Możliwość definicji własnej jednostki pomiarowej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.21. | RS232 z możliwością wyboru parametrów przesyłu danych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.22. | Tryby pracy: - ważenie standardowe, - ważenie procentowe, - ważenie dynamiczne, - ważenie porównawcze, - liczenie sztuk, - ważenie w trybie brutto/netto/tara, - napełnianie, - ważnie podwieszone. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.23. | Wyposażenie dodatkowe: - zestaw do określania gęstości ciał stałych, - osłona ochronna wyświetlacza, - kabel RS232 - 25 pin, - kabel RS232 - 9 pin, - zasilacz, - drukarka. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.24. | Inne: - instalacja i instruktaż, - instrukcja obsługi w języku polskim, - gwarancja 24 m-ce, - autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 4.

ZADANIE NR 1.

CIEPLARKI

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CIEPLARKA - INKUBATOR |
| 1.1. | Pojemność komory inkubacyjnej 150 litrów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Komora wytłoczona z jednego kawałka stali nierdzewnej. Brak jakichkolwiek połączeń i spawów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): 690 x 920 x 725mm |  |  |
| 1.4. | Wymiary wewnętrzne komory inkubacyjnej (szer. x wys. x gł.): 500 x 600 x 500mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Ilość półek w komorze inkubacyjnej: (standard/maks.): 3/8 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Ogrzewanie komory inkubacyjnej poprzez wykorzystanie cyrkulującego płaszcza powietrznego w komorze zewnętrznej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Czas powrotu do zadanej temperatury po otwarciu drzwiczek przez 30 sekund do 5% w maksymalnie 3 minuty | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Dwupunktowy system zamykający drzwi | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Po zakończonej inkubacji możliwość przeprowadzenia pełnej sterylizacji komory gorącym powietrzem w 1800C. w czasie min. 1 godzinę | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Zakres temperatur: od 70C powyżej temperatury otoczenia do 600C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Odchylenia temperatury przy 370C: ±0,3 0C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Stabilność zadanej temperatury: ≤0,10C . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Zakres CO2 (%): 0 – 20 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Dokładność ustawienia CO2 (%): 0,1 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Pomiar stężenia CO2: czujnik podczerwieni (IR) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | Wilgotność (%): 95 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.17. | Waga pustego urządzenia do 110 kg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.18. | Gwarancja 24 miesiące | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | CIEPLARKA Z CHŁODZENIEM |
| 2.1. | Sterowanie mikroprocesorowe | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.2. | Cyfrowe wyświetlacze | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.3. | Wymuszony obieg powietrza | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.4. | Automatyczne rozmrażanie komory roboczej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.5. | Zewnętrzne drzwi wyposażone w okno inspekcyjne, umożliwiające obserwację prób wewnątrz komory roboczej bez konieczności otwierania drzwi | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.6. | Okno izolowane z potrójną szybą | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.7. | Pojemność (L) : 120 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.8. | Zakres temperatury: co najmniej od -10ºC do +60ºC Dokładność regulacji temperatury: nie gorsza niż 0,1ºC Jednorodność temperatury nie gorsza niż ± 0.5ºC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.9. | Rozmiary wys. x szer. x głęb. (mm): - wewnętrzne: 475 x 475 x 545 - zewnętrzne: 1050 x 650 x 740 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.10. | Przeciętny pobór mocy nie większy niż 800W | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.11. | Liczba półek: 4 Liczba programów: minimum 9 Liczba stopni w programie: minimum 9 Liczba powtórzeń programu: minimum 99 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.12. | Zegar: do 100 godzin + praca ciągła + powtarzanie programu Dodatkowy zegar zwłoczny do 99 godzin 59 minut | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.13. | Wizualny i akustyczny alarm w przypadku jakichkolwiek anomalii Zabezpieczenie przed przegrzaniem – wbudowany wysokiej klasy termostat - Klasa 3.1 Możliwość ustawienia progu alarmu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.14. | Wymagane jest, aby półki i komora wykonane były ze stali nierdzewnej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.15. | Energooszczędne oświetlenie wewnątrz komory roboczej uruchamiane z poziomu panelu sterowania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.16. | Potrójna izolacja | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.17. | Łącze komputerowe RS232 z dedykowanym oprogramowaniem do nadzoru i archiwizacji danych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.18. | Dodatkowe wymagania: sprzęt fabrycznie nowy, okres gwarancji – 36 miesiące czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (min. 24 godziny do 72 godzin) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – lokalizacja (nazwa adres, Tel./fax) montaż i instruktaż użytkowników w obsłudze i konserwacji urządzenia u zamawiającego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | CIEPLARKA |
| 3.1. | Pojemność komory 120 litrów ±5% | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.2. | Zakres temperatur +5°C powyżej temperatury otoczenia do +80°C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.3. | Sterowanie mikroprocesorowe | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.4. | Ustawianie i wyświetlanie temperatury co 1°C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.5. | Jednorodność temperatury w komorze minimum ±0,5°C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.6. | Regulacja czasu: minimum 0 – 100 godzin + hold | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.7. | System zabezpieczający przed przegrzaniem po przekroczeniu 5°C powyżej temperatury zadanej, oraz ogranicznik „TB” wyłączający awaryjnie elementy grzejne w przypadku przekroczenia maksymalnej temperatury | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.8. | Wyjście do komputera RS 232 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.9. | Komora wykonana ze stali nierdzewnej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.10. | Obudowa malowana popielatymi farbami epoksydowymi | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.11. | - wymiary komory: minimum (W x S x G): 480 x 500 x 500 mm - wymiary zewnętrzne: maksymalnie: (W x S x G): 810 x 700 x 640 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.12. | Pobór prądu: 500W ±5% | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.13. | Zasilanie 230V | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.14. | Na wyposażeniu 4 półki ze stali (możliwość umieszczenia co najmniej 10 półek) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.15. | Instrukcja obsługi w języku polskim | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.16. | Dodatkowe wymagania: - sprzęt fabrycznie nowy, - okres gwarancji – 36 miesiące, - czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (min. 24 godziny do 72 godzin), - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – lokalizacja (nazwa adres, Tel./fax), - montaż i instruktaż użytkowników w obsłudze i konserwacji urządzenia u zamawiającego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4. | INKUBATOR DO HODOWLI KOMÓRKOWYCH Z KONTROLĄ CO2 |
| 4.1. | Pojemność inkubatora: około 180 – 185 litrów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.2. | Płaszcz wodny o pojemności: około 40 - 45 litrów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.3. | System ogrzewania – 5 ścian komory roboczej ogrzewanych wodą z płaszcza wodnego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.4. | Ogrzewane wewnętrzne szklane drzwi – drzwi wyposażone w autonomiczny system grzewczy zapobiegający skraplaniu się pary wodnej obecnej w komorze roboczej (nie mogą być ogrzewane przez drzwi zewnętrzne). W wewnętrznych drzwiach szklanych warstwa żelu przewodzącego, utrzymująca zadaną temperaturę | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.5. | System pomiaru stężenia CO2 oparty o termoprzewodnictwo | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.6. | Dwa niezależne czujniki temperatury | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.7. | Zakres temperatury od +5°C do +55°C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.8. | Jednorodność temperatury ± 0,2°C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.9. | Zakres regulacji stężenia CO2 od 0 do 20% | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.10. | Czułość układu pomiarowego 0,1% | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.11. | Precyzja 0,1% . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.12. | Poziom wilgotności ≥ 95% przy 37°C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.13. | Opcjonalnie możliwość zamontowania odczytu poziomu wilgotności w komorze roboczej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.14. | Komora gładka, z zaokrąglonymi narożami, wykonana ze stali nierdzewnej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.15. | We wnętrzu komory kuweta na wodę destylowaną wykonana ze stali nierdzewnej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.16. | Na wyposażeniu co najmniej 4 półki | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.17. | Wewnętrzny zamontowany filtr HEPA | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.18. | Panel sterowania wyposażony w alfanumeryczny wyświetlacz dialogowy informujący w formie komunikatów o stanie urządzenia, osiągnięciu czystości powietrza klasy 100 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.19. | Świetlny i dźwiękowy alarm w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.20. | Programowane poziomy alarmów temperatury i stężenia CO2 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.21. | Wskazanie w postaci komunikatu słownego o potrzebie wymiany filtra HEPA | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.22. | Automatyczna, elektroniczna kalibracja czujnika CO2 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.23. | Szybkość filtracji objętości komory nie gorsza niż 1 raz na minutę | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.24. | W celu minimalizacji ryzyka crosskontaminacji przebieg powietrza w komorze powinien odbywać się w kierunku dół – góra | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.25. | Uszczelka drzwi wyjmowana w celu czyszczenia | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.26. | Wymiary wewnętrzne (szer x głęb x wys) mm: minimalne: 540 x 505 x 680 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.27. | Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) mm: maksymalnie: 660 x 635 x 1005 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 5.

ZADANIE NR 1.

ZAMRAŻARKA

Przedmiot zamówienia : ...............................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZAMRAŻARKA DO TEMPERATURY MINUS 35ºC |
| 1.1. | Pojemność do 400 litrów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Pionowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Drzwi pełne | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Zakres temperatury: 0...-35oC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Zewnętrzny wyświetlacz | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Mikroprocesorowy sterownik czasu i temperatury | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Kontrola zaniku napięcia | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Ilość półek 3 {max. 6} | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | ZAMRAŻARKA DO MINUS 80 |
| 2.1. | Zakres ustawiania temperatury -20(C do -86(C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.2. | Dokładność regulacji temperatury +/-1(C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.3. | Pojemność w zakresie 380 do 400 litrów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.4. | Wnętrze podzielone na dwie sekcje każda zamykana własnymi drzwiami | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.5. | W wyposażeniu minimum 3 półki o regulowanej wysokości | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.6. | Jedne drzwi zewnętrzne i dwoje wewnętrznych. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.7. | Drzwi wewnętrzne izolowane termicznie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.8. | Głębokość lub szerokość zamrażarki nie większa niż 79 cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.9. | Wysokość nie większa niż 199 cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.10. | Izolacja zamrażarki o grubości nie mniejszej niż 12 cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.11. | Sterownik zamrażarki wyposażony w system alarmowy o błędach pracy oraz wyświetlacz temperatury typu LED | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.12. | Poziom hałasu generowany przez pracującą zamrażarkę - poniżej 50 dB | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.13. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | ZAMRAŻAKA NISKOTEMPERATUROWA PIONOWA DO MINUS 86° |
| 3.1. | Pojemność użytkowa: 380 litrów (+/- 10 litrów) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.2. | Wykonanie pionowe (szafowe) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.3. | Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer. x głęb. x wys.) 870 x 780 x 1980 (mm), | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.4. | Czynniki chłodzące oraz materiał izolacyjny wolne od CFC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.5. | Układ chłodzenia kaskadowy, dwa kompresory | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.6. | Pojemność naczynia mielącego z pokrywą – 1000 ml | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.7. | Komora podzielona na 2 sekcje zamykane oddzielnymi, izolowanymi drzwiami wewnętrznymi | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.8. | W wyposażeniu min. 3 półki ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji wysokości montażowej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.9. | Zamrażarka mobilna wyposażona w kółka samonastawne | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.10. | Zakres regulacji temperatury od -20°C do -86°C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.11. | Dokładność regulacji temperatury ±1°C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.12. | Sterowanie mikroprocesorowe | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.13. | Wyświetlacz temperatury typu LED | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.14. | Wnętrze komory wykonane ze stali powlekanej tworzywem | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.15. | Blokada dostępu do komory za pomocą klucza | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.16. | Port kablowy o średnicy nie mniejszej niż 40mm do podłączenia zewnętrznych urządzeń pomiarowych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.17. | Zasilanie jednofazowe 230V | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.18. | Poziom generowanego hałasu nie większy niż 50dB | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.19. | Wbudowane alarmy: zbyt wysokiej temperatury, zaniku napięcia, zanieczyszczenia filtra skraplacza, usterek czujników temperatury, przegrzania kompresora, powiadomienie o konieczności wymiany elementów zużywalnych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.20. | Możliwość podłączenia dedykowanego systemu awaryjnego podtrzymania temperatury zasilanego ciekłym CO2 (system musi być zintegrowany z obudową zamrażarki – nie dopuszcza się urządzeń wolnostojących). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.21. | Możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu monitoringu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.22. | Deklaracja zgodności CE – załączyć do oferty | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4. | ZAMRAŻARKA NISKOTEMPERATUROWA DO MINUS 86 oC |
| 4.1. | CHARAKTERYSTYKA UKŁADU CHŁODZENIA I IZOLACJI CIEPLNEJ 1. Układ chłodzenia. - kaskadowy, dwa hermetyczne kompresory, czynnik chłodzący bezfreonowy, nie wybuchowy, nietoksyczny, komercyjnie dostępny, - instalacja chłodząca w ściankach zamrażarki ( chłodzenie okołokomorowe ), - poziom hałasu nie większy jak 55 dBa 2. Zakres temperatur pracy - min. od -40 do -90oC. Rozdzielczość ustawienia temperatury – potwierdzona wskazaniem wyświetlacza LED lub LCD - 0,1°C 3. Zależność prawidłowego funkcjonowania od temperatury otoczenia - gwarantowana temperatura pracy w -85oC w min. 30°C otoczenia ( potwierdzona dokumentacją producenta, - oryginalny folder producenta, dopuszcza się wersję anglojęzyczną ) 4. Grubość izolacji cieplnej zamrażarki, rodzaj izolacji cieplnej, materiał • min 135mm • izolacja klasyczna, piankowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.2. | STEROWNIE I ZABEZPIECZENIE DOSTĘPU 1. Sterowanie • mikroprocesorowe • blokada klawiatury panelu sterowania przed nieautoryzowanymi zmianami za pomocą klucza oraz hasła • panel kontrolno - sterujący zamrażarki zlokalizowany co najmniej na wysokości 80 cm od podstawy zamrażarki i nie wyżej jak 170cm • panel kontrolny zamrażarki wyposażony w dwa oddzielne wyświetlacze: - dla odczytu temp. aktualnie panującej w zamrażarce - dla kontroli nastawnej temp. pracy oraz temp. aktywacji systemu back up • wbudowany interfejs RS485 2. Alarmy – każdy reprezentowany oddzielną diodą z opisem na panelu kontrolnym zamrażarki dla szybkiej identyfikacji alarmu • alarm braku zasilania • alarm za wysokiej temperatury • alarm za niskiej temperatury • alarm otwartych drzwi • alarm zanieczyszczenia skraplacza • alarm rozładowania akumulatora podtrzymującego funkcje panelu sterującego • alarm aktywacji systemu back up 3. Drzwi zewnętrzne zamrażarki zamykane kluczem - wymagane | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.3. | ELEMENTY DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 1. System awaryjnego podtrzymania temperatury za pomocą CO2 – back up system • wymagany, dostarczony razem z butlą min. 30kg CO2 • sterowany i programowany z panelu sterowania zamrażarki • posiadający własne zasilanie oraz własny czujnik temperatury • zamrażarka jak i system back up muszą pochodzić od jednego producenta • obsługa systemu back z panelu sterującego zamrażarki 2. Stelaże do zamrażarki • Min. 6 szt • Stelaże 12 komorowe, wykonane ze stali nierdzewnej, grubość ścianki min. 0,4mm ( nie dopuszcza się stelaży wykonanych z aluminium ) 3. Kriopudełka • Min. 72 szt. • Dostarczone w 4 kolorach: czerwone, niebieskie, zielone, żółte 4. Certyfikaty, inne dokumenty • znak CE ( dołączyć kopie dokument do oferty ) • ISO 9001 producenta (dołączyć kopie dokument do oferty) 5. Zasilanie - 230V/50Hz 6. Waga - nie większa jak 300 kg 7. Gwarancja - wymagana 2 lata od daty instalacji 8. Termin dostawy: - 7 dni roboczych od daty popisania umowy 9. Oświadczenie producenta oferowanego urządzenia o dostępność części zapasowych oraz nowych wersji oprogramowania w czasie min. 10 lat od momentu zakupu urządzenia - wymagane, dołączyć do oferty | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5. | CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA |
| 5.1. | Wolnostojące urządzenie do chłodzenia i zamrażania surowców oraz produktów, a także do przechowywania w warunkach chłodniczych oraz zamrażalniczych (do -30°C). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.2. | Pojemność całkowita – nie mniej niż 300l | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.3. | Wysokość do około 210cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.4. | Szerokość chłodziarko-zamrażarki do około 80cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.5. | Lokalizacja zamrażalnika na dole z trzema szufladami | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.6. | Ilość drzwi chłodziarko-zamrażarki - 2 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.7. | Sterowanie elektroniczne (elektroniczna regulacja temperatury z wyświetlaczem cyfrowym), | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.8. | Półki z bezpiecznego szkła z regulacją wysokości | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.9. | Powłoka antybakteryjna chroniąca produkty przed szkodliwymi wpływami drobnoustrojów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.10. | System bezszronowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.11. | Automatyczne rozmrażanie (odszranianie) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.12. | Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania minimum 12 godzin | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.13. | Alarm niedomkniętych drzwi | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.14. | W komplecie zestaw akcesoriów tj.: pojemniki na kostki lodu, pojemnik na nabiał, rączki zewnętrzne, taca do zamrażania owoców, uchwyt na puszki, półka na butelki, szuflady na warzywa i owoce | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.15. | Klasa energetyczna: A+, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.16. | Ilość agregatów- 1 lub 2 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.17. | Gwarancja minimum - 24 miesiące | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………….

CZĘŚĆ NR 6.

ZADANIE NR 1.

WIRÓWKA

Przedmiot zamówienia : ...............................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WIRÓWKI I ZESTAW ROTORÓW I GILZ DO PŁYNÓW USTROJOWYCH I ANALIZY CHEMICZNEJ |
| 1.1. | Max pojemność 800 ml | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Zakres obrotów od 300-15 000 na minutę | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Max przyśpieszenie około 20 000 na minutę | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Czas wirowania do 99 minut | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Chłodzenie do minus 4°C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Wymiary: około 600x400x400mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Wirnik horyzontalny, max obrotów 5000 na minutę | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Wirnik kontowy, max obrotów 15 000 na minutę, 6x30 ml | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Wirnik kontowy max obrotów 15 000 na minutę, 36x1,5/2,2 ml | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Wkładki redukcyjne 1x100 ml, 1x50 ml, 2x25 ml, 7x10 ml | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Gilzy szklane na 100ml x 4, 50 ml x 4, 25 ml x 8, 10 ml x 28 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Probówka Falcon 15 ml – 40 sztuk, 50 ml | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | ULTRAWIRÓWKA |
| 2.1. | Chłodzenie do minus 4°C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.2. | Wielkość obrotów do 50 000 na minutę | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.3. | Max pojemność 1000 ml | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.4. | Czas wirowania do 120 minut | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.5. | Wirnik horyzontalny 4 x 250 ml | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | WIRÓWKA LABORATORYJNA Z CHŁODZENIEM |
| 3.1. | Wymagane parametry: - zakres obrotów 300 ... 15 000 obr/min, - temperatura pracy: - 20 ... 20ºC, - maks. Przyspieszenie 21381 xg, - maks. energia kinetyczna:15.000 Nm, - regulacja liczby obrotów: bezstopniowa, - wyłącznik czasowy:1 ... 99 minut, - sterowanie:mikroprocesorowe P.I.D., - programowanie:przyspieszenia, hamowania, wirowania, temperatury, - wyświetlacz parametrów pracy: cyfrowy, - blokada pokrywy wirówki: automatyczna, - możliwość zaprogramowania: min 99 indywidualnych programów wirowania, - wymiary:ok. 51x41x37 cm, - zasilanie: 220 V/50Hz/410W. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.2. | Wyposażenie: - wirnik kątowy 6 x 50 ml. Falcon 9000 obr./min – 1 szt., z wkładkami redukcyjnymi 30 ml. – 6 szt. i wkładkami redukcyjnymi 15 ml. Falkon – 6 szt., - wirnik kątowy 6 x 30 ml. Nalgene 15000 obr./min, - wirnik kątowy 10 x 15 ml. 10000 obr./min. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.3. | Dodatkowe wymagania: - łatwy oraz prosty montaż oraz wymiana rotorów z funkcją ich automatycznej identyfikacji, - funkcja otwierania awaryjnego pokrywy po zaniku zasilania, - silnik bezawaryjny – bezszczotkowy, sterowany mikroprocesorem. Nie wymaga wymiany szczotek, brak pyłu węglowego, bardzo cicha praca, - pomocny system identyfikacji błędów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4. | WIRÓWKA LABORATORYJNA Z CHŁODZENIEM |
| 4.1. | Max pojemność wirnika 30x1,5/2,0 ml | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.2. | Max WPO 25 000 x g | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.3. | Liczba wirników 5 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.4. | Czas rozpędzania do maks. prędkości obrotowej ≤13 s | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.5. | Czas hamowania z maks. prędkości obrotowej ≤ 12 s | …………… …………… | …………… …………… |
| 4.6. | Maksymalne obroty: min. 16.400/min | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.7. | Praca z wyłącznikiem czasowym w zakresie: 30 s – 99 min., z funkcją stałego przebiegu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.8. | Zakres nastawienia temperatury -9oC do 40oC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.9. | Wymiary zewnętrzne: 31 x 260 x 25 cm (± 5%) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.10. | Zasilanie: 230 V/50 Hz | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.11. | Pobór mocy 700 W | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.12. | Silnik bezszczotkowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.13. | Przycisk Short-Spin | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.14. | Automatyczne rozpoznawanie zastosowanego wirnika | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 7.

ZADANIE NR 1.

MŁYNKI

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MŁYN TNĄCY DO ROŚLINNYCH MATERIAŁÓW WŁÓKNISTYCH I WILGOTNYCH |
| 1.1. | Możliwość rozdrabniania materiałów włóknistych wilgotnych (kiszonki, zielonki). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | W trakcie rozdrabniania nie może powodować wzrostu temperatury materiału rozdrabnianego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Możliwość rozdrabniania materiałów długich bez wstępnej obróbki. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Uziarnienie wyjściowe 0,25 mm – 20 mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Rotor z sekcjami równoległymi. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Wyposażenie: lej do podawania materiałów długich, lej uniwersalny oraz komplet sit. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | MŁYNKI DO ROZDRABNIANIA PRÓBEK LABORATORYJNYCH |
| A. | MŁYNEK ŻARNOWY |
| A.1. | Wymagania dla młynka żarnowego: - młynek żarnowy wolno mielący z regulacją docisku dysków mielących, - szybkość obrotowa rotora 3.000 obr/min, - przeznaczony do oznaczania wilgotności w próbkach, - zamknięta komora zasypowa oraz odbieralnik, - zasilanie 230V, 50Hz, - okres gwarancji co najmniej 12 miesięcy. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B. | MŁYNEK UDAROWY |
| B.1. | Młynek rotacyjny działający na zasadzie rozrzutu próbki przez rotor po okładzinie ciernej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.2. | Wymagania dla młynka udarowego: - szybkość obrotowa rotora 10.000 obr/min, - wbudowany cyklon, - wielkość cząstek zmielonej próbki - poniżej 0,5mm, - komplet części zużywalnych i zapasowych (sita, tarcza cierna, wirnik) na okres minimum 2 lat pracy, - dodatkowe pojemniki - odbieralniki na próbki i pokrywki, - dodatkowe torby/pojemniki odpylające, - zasilanie 230V, 50Hz, - okres gwarancji co najmniej 12 miesięcy, - szybkość mielenia 3-4g/s (dla ziarna zbóż). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| C. | ROZDRABNIACZ NOŻOWY DO MATERIAŁÓW WILGOTNYCH |
| C.1. | Wymagania dla rozdrabniacza nożowego: -moc : około 700 Wat • Napięcie : Jednofazowy 230 V. - 1 prędkość około 3000 obr/min, - wał silnika z nierdzewnej stali, - sterowanie impulsowe, - asynchroniczny silnik. Magnetyczny system bezpieczeństwa i hamulec silnikowy, - dostarczane wraz z pojemnikiem wykonanym ze stali nierdzewnej o pojemności około 3 l, nożem z zębami oraz szczelną pokrywą z rączką, - wymiary około: (WxDxG) : 420 x 210 x 330 mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| C.2. | Wymagane normy: - Normy europejskie: 98/37/CEE, 73/23/CEE, 89/336/CEE, 89/109/CEE, 90/128/CEE, EN 292-a i 2, EN 60204 –1 (1992), EN 12852, EN 1678. - Normy USA: NSF i ETL | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D. | MŁYN MIKSUJĄCY |
| D.1. | Młyn miksujący do materiałów włóknistych, twardych i kruchych posiadający nadawę do 8mm oraz rozdrobnienie końcowe do ok. 0,005mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | MŁYNEK LABORATORYJNY DO PRZYGOTOWYWANIA PRÓB |
| 3.1. | Silnik wirnikowy wysokoobrotowy 750 W | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.2. | Nóż dwuostrzowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.3. | Uziarnienie wejściowe próby 10 - 40 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.4. | Uziarnienie wyjściowe < 300 μm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.5. | Jednorazowa wielkość próby 300 - 1000 ml | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.6. | Pojemność naczynia mielącego z pokrywą – 1000 ml. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.7. | Regulacja cyfrowa parametrów pracy – czas i prędkość mielenia | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.8. | Czas mielenia 1 sek. - 3 min. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.9. | Prędkość obrotowa: regulowana 2 000 – 10 000 min-1 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.10. | Trzy klawisze pamięci do zachowania najczęściej używanych prędkości i czasu pracy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.11. | Wymiary: 200 x 370 x 270 mm ± 10 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.12. | Waga (bez akcesoriów) max. 8,0 kg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.13. | Gwarancja – 12 miesięcy od daty zakupu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4. | LABORATORYJNY MŁYN ULTRAŚRODKOWY |
| 4.1. | Możliwość rozdrabniania materiałów włóknistych wilgotnych (kiszonki, zielonki). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.2. | W trakcie rozdrabniania nie może powodować wzrostu temperatury materiału rozdrabnianego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.3. | Możliwość rozdrabniania materiałów długich bez wstępnej obróbki. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.4. | Uziarnienie wyjściowe 0,25 mm – 20 mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.5. | Rotor z sekcjami równoległymi. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.6. | Wyposażenie: lej do podawania materiałów długich, lej uniwersalny oraz komplet sit. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 8.

ZADANIE NR 1.

HOMOGENIZATOR

Przedmiot zamówieni : ................................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | HOMOGENIZATOR LABORATORYJNY Z GŁOWICĄ HOMOGENIZUJĄCĄ |
| A. | HOMOGENIZATOR LABORATORYJNY |
| A.1. | Moc silnika wejściowa/wyjściowa ok. 500/300 W | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.2. | Cyfrowy wyświetlacz obrotów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.3. | Zakres prędkości 3500 – 24000 rpm, prędkość regulowana płynnie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.4. | Odchyłka od ustawionej prędkości – 1% lub mniejsza | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.5. | Zakres objętości próbek 1 – 2000 ml | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.6. | Maksymalna lepkość cieczy 5000 mPas lub więcej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.7. | Element zabezpieczający tworzeniu się wirów w naczyniu i przedostawaniu się dużej ilości pęcherzyków powietrza do roztworu wykonany z materiału odpornego na chemikalia i wysokie temperatury nadający się do sterylizacji | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.8. | Wymagane jest, aby w zestawie znajdował się: - statyw do homogenizatora, - uchwyt krzyżowy mocujący homogenizator do statywu, - klamra zaciskowa stabilizująca naczynie z próbką. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B. | GŁOWICA ROZDRABNIAJĄCA |
| B.1. | Wymagania dla głowicy: - zakres objętości 10 – 1500 ml ( woda ), - średnica głowicy 18 mm, - odległość między statorem a rotorem 0,3 mm, - wykonana w całości z niereaktywnych materiałów, - użyteczna długość końcówki min. 160 mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.2. | Dodatkowy szlif uszczelniający na kolbę z próbką umożliwiający bezpieczną pracę z kwasem dopasowany do głowicy. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.3. | Dodatkowe wymagania: - instrukcja obsługi w języku polskim, - gwarancja 24 m-ce, - autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | HOMOGENIZATOR |
| 2.1. | Homogenizator pulsacyjny do homogenizacji próbek roślinnych, zwierzęcych lub rozdrabniania innych ciał stałych w cieczach. Do ekstrakcji bakterii z ciał stałych dla badań mikrobiologicznych bez niszczenia ich komórek. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.2. | Homogenizacja próbki w plastikowych sterylnych woreczkach | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.3. | Wykonany w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.4. | Niski poziom hałasu podczas homogenizacji | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.5. | Pojemność homogenizatora – 350 – 450 ml. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.6. | Drzwi przeszklone lub pełne | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.7. | Regulowana częstotliwość pulsacji | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.8. | Regulowany czas pracy (10 do 360 s lub praca ciągła) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.9. | Regulowana siła uderzeń | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.10. | Tacka ociekowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.11. | Statyw metalowy na woreczki + komplet woreczków | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.12. | Pipeta automatyczna o nastawnych pojemnościach 0.1, 0.9 oraz 1.0 ml.(autoklawowalna)+ komplet końcówek | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.13. | Dodatkowe wymagania: - sprzęt fabrycznie nowy - okres gwarancji – 36 miesiące, - czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (min. 24 godziny do 72 godzin), - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – lokalizacja (nazwa adres, Tel./fax) , - montaż i instruktaż użytkowników w obsłudze i konserwacji urządzenia u zamawiającego . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 9.

ZADANIE NR 1.

SPEKTROFOTOMETR

Przedmiot zamówienia :.............................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SPEKTROFOTOMETR UV-VIS |
| 1.1. | Zakres skanowania: UV / światło widzialne (190 do 1100 nm z szerokością spektralną wiązki 1,5 nm) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Tryby pracy: Analiza: Fotometryczna, Kinetyczna, Ilościowa, Wielu długości fali, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Skanowanie spektrum | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Wysoka szybkość skanowania 1500 nm/min ze zbieraniem danych co 0,1 nm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Do 20 punktów referencyjnych dla analizy ilościowej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Bezpieczne logowanie wielu użytkowników, ochrona hasłem | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Kolorowy (TFL) wyświetlacz LCD, ekran dotykowy, wbudowana kontrola QWheelTM | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Pełna analiza widma po skanowaniu (wybór maksimów i minimów, stosunek pików, powierzchnia, powiększanie, tabele długości fali, pochodne, wygładzanie) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Wymienna karta pamięci SD / Multi-Media, dostępne wielkości do 1 Gb | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Podłączane moduły akcesoriów, w tym: autopodajnik na 8 kuwet, urządzenia Peltiera do pomiarów z kontrolowaną temperaturą. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Dostępny jest pełen zakres uchwytów do kuwet i probówek. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | ZESTAW SPEKTROMETRÓW |
| A. | SPEKTROMETR ABSORPCJI ATOMOWEJ DO PRACY TECHNIKĄ PROMIENIOWĄ |
| A.1. | Dwuwiązkowy w pełni automatyczny umożliwiający pracę w technice płomieniowej generacji wodorków oraz z kuwetą grafitową | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.2. | Nieruchome uchwyty na co najmniej cztery lampy katodowe. Możliwość wygrzewania wszystkich lamp równocześnie. Możliwość pracy z lampami o podwyższonej intensywności. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.3. | Korekcja tła z wykorzystaniem lampy deuterowej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.4. | Deuterowa korekcja tła umożliwiająca pracę w zakresie do 2,5 Abs | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.5. | Automatyczny wybór długości fali oraz szerokości szczeliny pomiarowej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.6. | System optyczny dwuwiązkowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.7. | Monochromator Czerny-Turner minimum 25 cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.8. | Szybkość skanowania monochromatora 2000 nm/min | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.9. | Zakres spektralny: 185-900 nm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.10. | Fotopowielacz o zakresie 185-900nm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.11. | System rozpoznawania pozycji lampy w gnieździe „tzw. czytanie lamp kodowanych” | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.12. | Palnik uniwersalny Acetylen/Pow. - 10 cm . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.13. | Palnik uniwersalny N2O/Acetylen/Pow. - 5 cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.14. | Bezolejowy kompresor powietrza | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.15. | Sterowanie z zewnętrznego komputera klasy IBM PC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.16. | Sterowanie gazami z poziomu oprogramowania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.17. | Automatyczne przełączanie pomiędzy różnymi typami gazów ( acetylen , N2O , powietrze) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.18. | Programowalny system kontroli gazów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.19. | Z autosamplerem i Kuwetą grafitową |  |  |
| A.20 | System wprowadzania próbek do płomienia oparty na dwóch pompach perystaltycznych umożliwiający: - tworzenie 30 punktowej krzywej kalibrowania z jednego wzorca - rozcieńczanie próbek w trybie on-line „tzn podczas trwania pomiaru – aspiracji próbki” jeśli próbka jest poza zakresem krzywej kalibrowania. - automatyczny dodatek modyfikatora w trybie on-line - pracę w trybie dodatku wzorca | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.21. | Przystawka do generacji wodorków | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.22. | Możliwość pracy w trybie szybkiej sekwencji - oznaczenie kilku pierwiastków w próbie (pomiar 12 pierwiastków w ok. 3 min.) przed przejściem do następnej próbki | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B. | SPEKTROMETR ABSORPCJI ATOMOWEJ DO PRACY TECHNIKĄ KUWETY GRAFITOWEJ |
| B.1. | Jednowiązkowy w pełni zautomatyzowany wyposażony w kuwetę grafitową oraz programowalny autosampler | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.2. | Nieruchome uchwyty na co najmniej cztery lampy wraz z wbudowanym dwupozycyjnym zasilaczem na lampy o podwyższonej intensywności. Możliwość wygrzewania wszystkich lamp równocześnie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.3. | Korekcja tła z wykorzystaniem efektu Zeemana | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.4. | Zamknięty system chłodzenia dla kuwety grafitowej z obiegiem wymuszonym | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.5. | Monochromator Czerny-Turner minimum 25 cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.6. | Szybkość skanowania monochromatora 2000 nm/min | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.7. | Wbudowana kamera do podglądu procesu w kuwecie grafitowej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.8. | Zakres spektralny: 185-900 nm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.9. | Fotopowielacz o zakresie 185-900 nm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.10. | Kuweta grafitowa pracująca w temperaturze od 40 do 3000(C z software’ową kontrolą temperatury. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.11. | Sterowany z zewnętrznego komputera klasy PC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.12. | Sterowanie gazami z poziomu oprogramowania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.13. | Programowalny sposób kontroli przepływu gazów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.14. | Autosampler do wprowadzania próbek do kuwety grafitowej, 50 pozycji plus 5 pozycji na modyfikatory/wzorce | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.15. | System rozpoznawania pozycji lampy w gnieździe „tzw. czytanie lamp kodowanych” | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.16. | Możliwość rozbudowy o: - system do generacji wodorków oraz zimnych pa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| C. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE I STEROWANIE SPEKTROMETRAMI |
| C.1. | Oprogramowanie sterujące jednocześnie dwoma spektrometrami i ponadto umożliwiające pracę w szybkiej sekwencji techniką płomieniową. Oprogramowanie w architekturze 32 bitowej pracujące w środowisku Windows 2000/XP | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| C.2. | Oprogramowanie zawierające 10 typów protokołów kontroli jakości (QC) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| C.3. | Zestaw lamp katodowych kodowanych: Fe, Ca, Mg, P, Zn, Cu, Mn, Cb, Cr, Mo……… Lampy o podwyższonej intensywności: Pb, Se | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| C.4. | 10 kuwet grafitowych pokrywanych pirolitycznie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| C.5. | 1000 naczyniek do autosamplera | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| C.6. | Instrument winien zawierać: - przewody elastyczne do podłączenia gazów, - oprogramowanie do obu aparatów, - instrukcje obsługi, - zestaw metod analitycznych, - zasilanie 230V/50Hz. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| C.7. | Zestawy komputerowy do sterowania dwoma spektromami ASA z monitorem LCD 19” i drukarką laserową | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| C.8. | Minimum 36 miesięczna gwarancja (serwis w Polsce). Minimum 3 etapowe szkolenie obsługowo instalacyjne w laboratorium Zamawiającego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| C.9. | Certyfikaty serii ISO 9000 producenta w/w urządzeń | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| C.10. | Certyfikaty CE na oferowane urządzenie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D. | SPEKTROFOTOMETR UV/VIS |
| D.1. | Zakres spektralny 190-1100 nm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D.2. | Monochromator Czerny – Turner 25 cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D.3. | Źródło światła: pulsacyjna lampa ksenonowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D.4. | Możliwość pracy przy otwartej komorze pomiarowej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D.5. | Szerokość szczeliny 1,5 nm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D.6. | Zakres fotometryczny +/- 3.3 Abs. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D.7. | Szybkość skanowania programowalna w zakresie do 24000 nm/min | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D.8. | Sonda światłowodowa z wymiennymi końcówkami pomiarowymi | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D.9. | Końcówka pomiarowa do sondy światłowodowej o drodze optycznej 10 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D.10. | Uchwyt na kuwety o drodze optycznej 10, 20, 50, 100 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D.11. | Zestaw kuwet szklanych o drodze optycznej 10, 20, 50 i 100 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D.12. | Oprogramowanie do sterowania aparatem, zbierania, obróbki i archiwizacji danych pracujące w środowisku Windows XP | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D.13. | Komputer sterujący o następującej minimalnej konfiguracji: Pentium IV 3,0 GHz 1 GB RAM DVD-RW Monitor 19” LCD Klawiatura, mysz Windows XP PRO PL Drukarka kolorowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D.15. | Zasilanie: 220V/50Hz | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D.16. | Certyfikaty serii ISO9001 dla producenta i CE załączone do oferty | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D.17. | Gwarancja minimum 36 miesięcy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D.18. | Instrukcja obsługi w języku polskim i w języku angielskim w formie drukowanej i na nośniku | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | SPEKTROFOTOMETR STACJONARNY |
| 3.1. | Spektrofotometr UV/VIS Jednowiązkowy z możliwością rozbudowy; zakres 190-1100 nm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.2. | Stabilność długości fali: 0.1 nm Dokładność długości fali: 0.5 nm Powtarzalność długości fali: 0.2 nm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.3. | Szerokość wiązki: ≤1.8 nm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.4. | Zakres fotometryczny: - 0.300 do 3.000 A lub 0.0 do 200%T | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.5. | Dokładność fotometryczna: 0,005 A | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.6. | Zakłócenia: <0,0002 A RMS | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.7. | RMS płaskość linii tła: 0.001 A RMS | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.8. | Światło rozproszone: <0.05% | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.9. | Stabilność: <0.003 A/godz. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.10. | Pięć szybkości skanowania: 120, 240, 600, 1200 i 2400 nm/min | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.11. | Szybkość zbierania danych: 20 pomiarów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.12. | Czas odpowiedzi: 0.05 s | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.13. | Transport (zmieniacz próbek) przeznaczony do automatycznego pozycjonowania holderów wielopozycyjnych (dla wszystkich typów kuwet) termostatowanych elementem Peltier. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.14. | Sześciopozycyjny liniowy holder na kuwety 10 mm lub typu Semi-mikro z możliwością termostatowania modułem Peltier | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.15. | Kontroler Temperatury - Moduł Peltier, pracujący w zakresie od 0oC do 110oC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.16. | Jednopozycyjny holder na kuwety standardowe (10mm), semi-mikro, Ultra-Mikro-kuwety (5 µL), kuwety przepływowe | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.17. | Sterowanie spektrofotometrem wyłącznie za pomocą oprogramowania kontrolno-pomiarowego zainstalowanego na zewnętrznej stacji roboczej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.18. | Odczyt i skanowanie absorbancji lub % transmitacji do 12 długości fal jednocześnie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.19. | Możliwość nakładania na siebie 12 różnych skanów długości fali jednocześnie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.20. | Kinetyka reakcji enzymatycznych: równoległe pomiary i analiza do 12 różnych reakcji | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.21. | Analiza pojedynczego komponentu. Wykorzystanie regresji liniowej i kwadratowej, użycie do 30 standardów w dwu lub trzech powtórzeniach | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.22. | Analiza kwasów nukleinowych. Wykorzystanie stosunku długości fal 260/280 nm bez korekty tła, z korektą tła przy 320 nm, stosunku 230/260 nm z korektą tła przy 320 nm. Oznaczanie stężenia białek i kwasów nukleinowych przy użyciu współczynnika opisanego przez Warburg-Christian’a | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.23. | Zainstalowane dodatkowe oprogramowanie umożliwiające oznaczanie koncentracji białek, wykorzystujące metody: Bradford’a, Lowry’ego, biuretową, bezpośredniego pomiaru UV przy 280 nm, złota koloidowego, BCA lub zdefiniowanej przez użytkownika długości fali | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.24. | Zainstalowane dodatkowe oprogramowanie umożliwiające oznaczanie kinetyki reakcji enzymatycznych; określenie m.in. Km, Vmax, Kcat i Ki. Wbudowana biblioteka równań: Michaelis-Menten, Lineweaver-Burk, Eadie-Hofstee, Hanes-Woolf, Hill oraz czynnika hamującego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.25. | Możliwość szybkiego odczytu i szybkiego skanowania przy stałej długości fali | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.26. | Możliwość wygładzania skanowanej długości fali | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.27. | Możliwość zastosowania podpisów elektronicznych (21 CFR Part 11) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.28. | Możliwość walidowania urządzenia i procedur | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.29. | Możliwość rozbudowy spektrofotometru o jednopozycyjny holder na mikro-kuwetę - 50μl | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.30. | Możliwość rozbudowy spektrofotometru o sześciopozycyjny holder na mikro-kuwety - 50μl | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.31. | Możliwość rozbudowy spektrofotometru o dwunastopozycyjny holder na mikro-kuwety 100 μl, ułożone w systemie po 4 - multi-mikro-kuwety | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.32. | Możliwość rozbudowy spektrofotometru o Sipper (systemu pobierania prób) wraz z kuwetą przepływową | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.33. | Możliwość rozbudowy spektrofotometru o jednopozycyjny holder na kuwety standardowe, typu Semi-Micro oraz kuwety typu Ultra-Micro (5 µL), przeznaczonego do pomiarów turbidymetrycznych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.34. | Możliwość zainstalowania kompatybilnej kuwety pomiarowej przeznaczonej do analiz ilości submikrolitrowych, próbek mniejszych niż 0.7 μl. Dedykowana do oznaczeń kwasów nukleinowych. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.35. | Kuwety kwarcowe: min. 4 sztuki | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.36. | Stacja Robocza – komputer stacjonarny PC 2,5GHz, HDD 160GB, 1GB RAM, Windows XP Professional PL, monitor płaski o wysokim czasie odświeżania, 19 cali, kolorowa drukarka laserowa. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.37. | Dodatkowe wymagania: - instrukcja Obsługi - montaż i instruktaż użytkowników w obsłudze i konserwacji urządzenia - warancja minimum 12 miesięcy (spektrofotometr) - gwarancja minimum 12 miesięcy (stacja robocza) - czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (max 72 godziny) - wyłącznie Autoryzowany Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski - lokalizacja (nazwa, adres, tel/fax) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 10.

ZADANIE NR 1.

PIEC MUFLOWY

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LABORATORYJNY PIEC MUFLOWY DO SPALAŃ |
| 1.1. | Max temperatura spalań 1000°C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Objętość komory 22 dm3, moc 3,3 kW, wymiary komory: 290/220/350mm, wymiary gabarytowe 730/620/750mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Czas rozgrzewu- do 85 min., | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Piec ze sterownikiem programowanym, z możliwością programowania czasów załączenia i zakończenia procesu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Możliwość programowania gradientowego narastania temperatury (10 programów w 10-ciu odcinkach czasowych każdy), | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Napięcie zasilania 230 V). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | PIEC MUFLOWY |
| 2.1. | Temperatura maksymalna: min. 1150oC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.2. | Objętość komory: ok. 12 l | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.3. | Moc: 3 kW | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.4. | Wymiary komory; 240x200x250 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.5. | Wymiary zewnętrzne: ok. 650x450x560 mm (wymiary wymagane ze względu na istniejącą instalację do odprowadzania spalin) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.6. | Masa: ok. 50 kg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.7. | Czas rozgrzewu do 1000 oC: max. 50 minut | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.8. | Sterowanie: sterownik programowany umożliwiający programowanie gradientowego narastania temperatury | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.9. | Precyzyjna regulacja temperatury w zakresie 3oC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.10. | Bezpieczna eksploatacja - po otwarciu drzwi całkowite odseparowanie grzałek od zasilania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.11. | Nastawienie temperatury co 1oC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.12. | Dodatkowe wymagania: - instalacja i instruktaż, - instrukcja obsługi w języku polskim, - gwarancja co najmniej 12 m-cy, - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 11.

ZADANIE NR 1.

DEJONIZATOR WODY

Przedmiot zamówienia : ..............................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DEJONIZATOR LABORATORYJNY |
| 1.1. | Urządzenie zasilane wodą wodociągową | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.1. | Stopnie oczyszczania wody: - filtracja na filtrach osadowych (dwa stopnie), - prefiltracja zmiękczająca (zapobiegająca skaningowi membran), - filtracja na filtrach węglowych, - odwrócona osmoza, - wstępna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym, - powtórna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym, - lampa UV, - kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,2 μm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Wydajność ok. 7 - 8 dm3/h | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Przewodnictwo wody zdemineralizowanej < 0,1(S/cm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Automatyczne płukanie membran z możliwością indywidualnych ustawień | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Punkt poboru wody – druga klasa czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Dodatkowy punkt poboru wody – pierwsza klasa czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Zbiornik ciśnieniowy o poj. 50 dm3 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Możliwość samodzielnego serwisowania (łatwa wymiana wkładów filtrujących). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Pobór mocy urządzenia poniżej 25 W | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Funkcje monitorujące pracę systemu: Urządzenie wyposażone w system kontrolno-pomiarowy posiadający: - pomiar przewodnictwa wody po odwróconej osmozie, - pomiar przewodnictwa wody uzdatnionej, - pomiar temperatury wody uzdatnionej, - pomiar temperatury wody wodociągowej w celu odcięcia wody w przypadku przekroczenia temp. 40°C lub spadku temperatury poniżej 4°C, - zegar wyświetlający datę oraz godzinę, - alarm informujący o wymianie filtra mechanicznego i węglowego, - alarm informujący o wymianie wstępnych i końcowych złóż jonowymiennych, - monitoring czasu pracy kapsuły mikrofiltracyjnej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | Manometr ciśnienia wody zasilającej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.17. | Przyłącze wodne i kanalizacyjne | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.18. | Instrukcję obsługi w języku polskim | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | DEJONIZATOR WODY |
| 2.1. | Urządzenie zasilane jest wodą wodociągową. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.2. | Stopnie oczyszczania wody: - filtracja na filtrach osadowych (dwa stopnie), - prefiltracja zmiękczająca (zapobiegająca skaningowi membran), - filtracja na filtrach węglowych, - odwrócona osmoza, - wstępna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym, - powtórna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym, - kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,2 μm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.3. | Wydajność ok. 5 dm3/h. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.4. | Przewodnictwo wody zdemineralizowanej < 0,1(S/cm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.5. | Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.6. | Punkt poboru wody – druga klasa czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.7. | Dodatkowy punkt poboru wody – pierwsza klasa czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.8. | Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.9. | Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.10. | Możliwość samodzielnego serwisowania (łatwa wymiana wkładów filtrujących). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.11. | Pobór mocy urządzenia poniżej 25 W | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.12. | Funkcje monitorujące pracę systemu: urządzenie wyposażone w system kontrolno-pomiarowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.13. | Wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu. - manometr ciśnienia wody zasilającej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | DESTYLARKA LABORATORYJNA |
| 3.1. | Destylarka przeznaczona do wieszania na ścianie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.2. | Wężownice i zbiorniki wykonane ze stali nierdzewnej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.3. | Elektroniczny czujnik poziomu wody z alarmem i wyłącznikiem bezpieczeństwa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.4. | Wbudowany manometr do pomiaru ciśnienia wody wchodzącej z alarmem i wyłącznikiem bezpieczeństwa wyłączającym urządzenie przy zbyt małym ciśnieniu wody zasilającej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.5. | Obudowa z aluminium | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.6. | Magnetyzer oczyszczający wodę zasilającą | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.7. | Alarm awarii elementów grzejnych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.8. | Wydajność minimum 3,5 l/h | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.9. | Zasilanie 230V | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.10. | Moc 2500W | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.11. | Pojemność zbiornika podgrzewającego 4 l | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.12. | Wymiary gabarytowe (szer. x gł. x wys.) maksymalnie: 36 x 26 x 64 cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.13. | Dodatkowe wymagania: - instrukcja obsługi w języku polskim, - sprzęt fabrycznie nowy, - okres gwarancji – 36 miesiące, - czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (min. 24 godziny do 72 godzin), - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – lokalizacja (nazwa adres, Tel./fax), - montaż i instruktaż użytkowników w obsłudze i konserwacji urządzenia u zamawiającego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4. | DEJONIZATOR LABORATORYJNY |
| 4.1. | Kompletny laboratoryjny system oczyszczania wody z materiałami ekploatacyjnymi produkujący na żądanie wodę ultraczystą (PN-EN ISO 3696:1999) oraz ogólnolaboratoryjną bezpośrednio z wody wodociągowej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.2. | System oparty na filtrach i następujących elementach: - oczyszczanie wstępne (prefiltracja i węgiel aktywny) - odwrócona osmoza - lampa UV działająca min. w 2 zakresach (wymagane zakresy to 185nm oraz 254nm) - złoże żywicy jonowymiennej - filtracja końcowa 0,22µm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.3. | Wymagania co do systemu Wyświetlacz cyfrowy Monitoring funkcji systemu Monitoring parametrów wody (przewodność/oporność, temperatura) Automatyczna recyrkulacja wody ultraczystej w okresach pomiędzy poborem wody Automatyczna sygnalizacja konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych systemu ( wkłady filtracyjne, lampa UV ) Możliwość dozowania ustalonych objętości wody Możliwość zainstalowania w punkcie poboru membrany ultrafiltracyjnej Możliwość zawieszenia na ścianie Wewnętrzny zbiornik służący do magazynowania wody ogólnolaboratoryjnej – poj. min 6l. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.4. | Wymagania dotyczące jakości uzyskanej wody Parametry wody ultraczystej: oporność 18,2 Mohm*cm, TOC <5ppb, poziom bakterii <1 cfu/ml, filtracja końcowa 0,22μm, endotoksyny <0,01EU/ml,w przypadku użycia dodatkowej membrany ultrafiltracyjnej szybkość podawania min. 0,5 l/min. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
|  | Wymagania dotyczące jakości uzyskanej wody Parametry wody ogólnolaboratoryjnej - oczyszczanie ze związków jonowych 94-99% - oczyszczanie ze związków organicznych >99% - usuwanie cząsteczek > 99% - wydajność min. 2,4 l./h | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
|  | Inne: - instalacja i instruktaż - instrukcja obsługi w języku polskim - gwarancja co najmniej 12 m-cy - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 12.

ZADANIE NR 1.

ŁAŹNIA WODNA

Przedmiot zamówienia : ..............................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ŁAŹNIA WODNA |
| 1.1. | Cyfrowy regulator temperatury sterowany mikroprocesorem fuzzy PID | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Sterowanie temperatury od temperatury otoczenia do 95oC z dokładnością nastawy 0,1oC. Funkcja wrzenia w krótkim czasie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Na wyświetlaczu cały czas monitorowana temperatura w łaźni z możliwością wskazania temperatury zadanej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | System auto-diagnostyczny | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Programowanie czasu pracy i czasu opóźnienia załączenia urządzenia | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Mechaniczny ogranicznik temperatury załączający się w sytuacjach awaryjnych po przekroczeniu o 10oC temperatury zadanej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Nastawny czas pracy od 1 min do 99,59 godz. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Elementy grzewcze równomiernie rozłożone na całym obwodzie komory łaźni | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Rozkład temperatury w łaźni ± 0,25oC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Obudowa i wnętrze wykonane z blachy nierdzewnej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Wymiary: zew (dł. x szer. x wys.) 580x440x240 mm ± 5 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Wymiary: wew (dł. x szer. x wys.) 350x290x140 mm ± 5 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Waga max 16 kg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Pojemność 15 l ± 2 l. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Pokrywa wypukła | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | Statyw na min. 24 probówki - średnica otworu 18 mm – 2 szt., 12 probówek – średnica otworu 32 mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.17. | Oświadczenie producenta o upoważnieniu do oferowania przedmiotu zamówienia i posiadaniu autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dołączone do oferty | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | ŁAŹNIA WODNA |
| 2.1. | Pojemność komory minimum 20 litrów, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.2. | Pojemność użytkowa 15 litrów, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.3. | Zakres temperatur +5°C powyżej temperatury otoczenia do +95°C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.4. | Sterowanie mikroprocesorowe, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.5. | Ustawianie i wyświetlanie temperatury co 1°C, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.6. | Jednorodność temperatury minimum ±0,2°C, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.7. | Stabilność temperatury ±0,1°C, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.8. | Regulacja czasu: minimum 1 – 999min + hold, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.9. | Zawór spustowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.10. | Komora wykonana ze stali nierdzewnej. Obudowa malowana popielatymi farbami epoksydowymi. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.11. | Alarm w przypadku zbyt niskiego poziomu wody. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.12. | Zabezpieczenie w przypadku przekroczenia temperatury zadanej o co najmniej 10°C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.13. | Wymiary komory: minimum (W x S x G): 150 x 500 x 300 mm. Wymiary zewnętrzne: maksymalnie: (W x S x G): 280 x 600 x 400 mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.14. | Pobór prądu: 1600W ±5% | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.15. | Zasilanie 230V | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.16. | 1 pokrywa wypukła ze stali nierdzewnej, - 1 stelaż na 30 sztuk probówek o średnicy 16 mm, - 1 pokrywa z 6 otworami na kolby wykonana ze stali nierdzewnej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.17. | Dodatkowe wymagania: - instrukcja obsługi w języku polskim, - sprzęt fabrycznie nowy, - okres gwarancji – 36 miesiące, - czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (min. 24 godziny do 72 godzin), - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – lokalizacja (nazwa adres, Tel./fax), - montaż i instruktaż użytkowników w obsłudze i konserwacji urządzenia u zamawiającego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 13.

ZADANIE NR 1.

PIPETY AUTOMATYCZNE

Przedmiot zamówienia : ..............................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | KOMLET PIPET AUTOMATYCZNYCH JEDNOKANAŁOWYCH O STAŁEJ I ZMIENNEJ NASTAWIE |
| 1.1. | Pipety automatyczne (całkowicie autoklawowalne bez rozkręcania, z oddzielnym przyciskiem do pipetowania i wyrzutnikiem końcówek, z 4-o miejscowym wskazaniem pojemności oraz kalibracjąnie wymagającą dodatkowych kluczyków) + akcesoria + 36 miesięcy gwarancji na pipety pojedyncze oraz 12 miesięcy gwarancji na 8-kanałową |  |  |
| 1.2. | Pipeta automatyczna, typ cyfrowy, zakres 2 - 20 ul plus uchwyt do montażu na półkę, plus pudełko na końcówki pasujące do pipety |  |  |
| 1.3. | Pipeta automatyczna, typ cyfrowy, zakres 20 - 200 ul plus uchwyt do montażu na półkę, plus pudełko na końcówki pasujące do pipety |  |  |
| 1.4. | Pipeta automatyczna, typ cyfrowy, zakres 100 - 1000 ul plus uchwyt do montażu na półkę, plus pudełko na końcówki pasujące do pipety |  |  |
| 1.5. | Pipeta automatyczna, typ cyfrowy, zakres 0,5-5 ml (A% <= +/- 0,6, V% <= 0,2) plus uchwyt do montażu na półkę |  |  |
| 1.6. | Pipeta automatyczna, typ cyfrowy, zakres 1-10 ml (A% <= +/- 0,6, V% <= 0,2) plus uchwyt do montażu na półkę |  |  |
| 1.7. | Pipeta automatyczna 8-kanałowa, typ cyfrowy, zakres 20 - 200 plus uchwyt do montażu na półkę, plus pudełko na końcówki pasujące do pipety, plus pojemnik na odczynniki plus zestaw uszczelek. |  |  |
| 1.8. | Obrotowy statyw do zawieszenia 6 pipet |  |  |
| 1.9. | Końcówki do pipet automatycznych o pojemność 0,5-20 ul, pakowane luzem w worku, wykonane z PP, nadające się do sterylizacji w autoklawie, przetestowane dla pipet kilku rodzajów producentów, opakowanie 1000 szt. |  |  |
| 1.10. | Końcówki do pipet automatycznych o pojemność 2-200 ul, pakowane luzem w worku, wykonane z PP, nadające się do sterylizacji w autoklawie, przetestowane dla pipet kilku rodzajów producentów, opakowanie 1000 szt. |  |  |
| 1.11. | Końcówki do pipet automatycznych o pojemność 50-1000 ul, pakowane luzem w worku, wykonane z PP, nadające się do sterylizacji w autoklawie, przetestowane dla pipet kilku rodzajów producentów, opakowanie 500 szt. |  |  |
| 1.12. | Pudełko na końcówki do pipet automatycznych o pojemność 500-5000 ul, plus min. 25 końcówek |  |  |
| 1.13. | Pudełko na końcówki do pipet automatycznych o pojemność 1000-10000 ul, plus min. 15 końcówek |  |  |
| 1.14. | Filtry do pipet o pojemności 5 ml |  |  |
| 1.15. | Filtry do pipety o pojemności 10 ml |  |  |
| 2. | KOMPLET PIPET AUTOMATYCZNYCH JEDNOKANAŁOWYCH ZE STATYWEM KARUZELOWYM |
| 2.1. | Pipety automatyczne jednokanałowe, nastawne w zakresie objętości podanym w tabelce poniżej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.2. | Wymagane jest, aby pipety wykonane były z tworzywa trwałego, chemicznie odpornego, z automatycznym zrzutnikiem końcówek. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.3. | O ergonomicznym kształcie ułatwiającym pipetowanie (z dodatkowym haczykowatym zakrzywieniem na nasadę palca wskazującego ułatwiającym osadzenie pipety w dłoni) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.4. | Z dwoma przyciskami funkcyjnymi (oddzielnym do pipetowania i zrzucania końcówek. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.5. | Z czteromiejscowym wskaźnikiem nastawiania objętości | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.6. | Z możliwością autoklawowania dolnej jej części (trzonu i zrzutnika końcówek), | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.7. | Z trwale naniesionym numerem fabrycznym i oznakowaniem zakresu nastawnej objętości, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.8. | Nastawne w sposób płynny o skok objętości podany w tabelce poniżej, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.9. | Zachowujące parametry niedokładności i nieprecyzji na poziomie podanym w tabelce poniżej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.10. | Z pełną kompatybilnością funkcjonalną i stanowiskową do zestawów pipet serii Eppendorf Research, sześciostanowiskowych statywów karuzelowych i końcówek z filtrami i bez firmy Eppendorf, stanowiącą dla zamawiającego uzupełnienie posiadanego wyposażenia laboratoryjnego służącego do odmierzania objętości | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.11. | Konfekcjonowane fabrycznie, w indywidualnym opakowaniu kartonowym, wraz z instrukcja obsługi i akcesoriami niezbędnymi do wykonania konserwacji pipety (smar sylikonowy, klucz do odkręcania pipety, klucz do wymiany sprężynek i uszczelek) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.12. | Każda pipeta ma być dostarczona wraz z pudełkiem końcówek o analogicznej objętości (dotyczy pipet do 1000 µl) i 10 szt. końcówek w woreczku (dotyczy pipet powyżej 1000 µl) oraz z pojedynczym wieszaczkiem przyklejanym do ściany | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.13. | Sprawdzone i wykalibrowane fabrycznie, z załączonym przez producenta indywidualnym certyfikatem kalibracji oraz z dostępnym w Polsce autoryzowanym punktem serwisowym, wykonującym usługi w zakresie napraw, konserwacji i kalibracji | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.14. | Gwarancja 36 miesięcy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.15. | Wszystkie pipety muszą pochodzić od jednego producenta | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.16. | Statyw karuzelowy 6 – miejscowy pasujący do pipet wymienionych poniżej: 0,1 – 2,5 µl – 1 szt. 0,5 – 10 µl – 1 szt. 10 – 100 µl – 1 szt. 20 - 200 µl – 1 szt. 100-1 000 µl – 1 szt. 500- 5 000 µ – 1 szt. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

| Zakres objętości | Objetość | Skok | Niedokładność | Nieprecyzja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1-2,5 l | 0,25 l 1,25 l 2,5 l | 0,002 l | +/- 12,0 % +/- 2,5 % +/- 1,4 % | </= 6,0 % </= 1,5 % </= 0,7 % |
| 0,5-10 l | 1 l 5 l 10 l | 0,01 l | +/- 2,5 % +/- 1,5 % +/- 1,0 % | </= 1,8 % </= 0,8 % </= 0,4 % |
| 10-100 l | 10 l 50 l 100 l | 0,1 l | +/- 3,0 % +/- 1,0 % +/- 0,8 % | </= 1,0 % </= 0,3 % </= 0,2 % |
| 20-200 l | 20 l 100 l 200 l | 0,2 l | +/- 2,5 % +/- 1,0 % +/- 0,6 % | </= 0,7 % </= 0,3 % </= 0,2 % |
| 100-1000 l | 100 l 500 l 1000 l | 0,1 l | +/- 3,0 % +/- 1,0 % +/- 0,6 % | </= 0,6 % </= 0,2 % </= 0,2 % |
| 500-5000 l | 500 l 2 500 l 5 000 l | 5 l | +/- 2,4 % +/- 1,2 % +/- 0,6 % | </= 0,6 % </= 0,25 % </= 0,15 % |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 14.

ZADANIE NR 1.

MIKROSKOP ZWYPOSAŻENIEM

Przedmiot zamówienia : ...............................................................................................................

Producent :....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) :………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZESTAW DO KOMPUTEROWEJ ANALIZY OBRAZU MIKROSKOPOWEGO WRAZ Z MIKROSKOPEM |
| 1.1. | Statyw z układem optycznym do mikroskopowych obserwacji w jasnym polu widzenia z możliwością rozbudowy o elementy do polaryzacji światła | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Obiektywy o powiększeniach 4x; 10x; 20x; 40x | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Zintegrowany układ makroskopowy do obserwacji w świetle transmisyjnym i odbitym | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Zautomatyzowane układy zmiany powiększenia, oświetlenia, regulacji przysłon optycznych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Oświetlacz diodowy LED pracujący w trybie ciągłym lub pulsacyjnym | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Stolik mechaniczny x-y z sensorami położenia, umożliwiającymi automatyczne przełączanie oświetlenia mikroskopowego w makroskopowe | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Zintegrowana ze statywem kamera o rozdzielczości min. 3 mln pikseli umożliwiająca wykonywanie zdjęć preparatów i ich archiwizację. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Zintegrowany ze statywem moduł sterujący z procesorem i oprogramowaniem | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Pedał nożny do zmiany powiększenia układu optycznego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Monitor kolorowy min. 19”, klawiatura, mysz, memory stick 1GB | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | MIKROSKOP Z WYPOSAŻENIEM |
| 2.1. | Mikroskop o budowie modułowej z możliwością rozbudowy, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.2. | Tubus binokularowy o kącie pochylenia 30 stopni, z wyjściem foto/video oraz adapterem c-mount 0,55x | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.3. | Pośredni moduł ergonomiczny, zwiększający wysokość położenia okularów. Całkowita wysokość mikroskopu nie mniejsza niż 46cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.4. | Okulary 10x/18mm FOV z możliwością stosowania wkładek okularowych (podziałek, siatek, itp.), z muszlami ocznymi | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.5. | Czteropozycyjny, rewolwerowy uchwyt obiektywów, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.6. | Obiektywy planachromatyczne o następujących minimalnych parametrach: - Pow. 4x/ NA min. = 0,10 - Pow. 10x/ NA min. = 0,25 - Pow. 40x/ NA min. = 0,65 - Pow. 100x oil/ NA min. = 1,25 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.7. | Oświetlacz diodowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.8. | Stolik mechaniczny x-y, bez wystającej szyny zębatkowej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.9. | Kondensor Abbe’go 0,90/1,25 oil, z możliwością rozbudowy o kontrast fazowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.10. | Kolorowa kamera cyfrowa o rozdzielczości min. 3,15 mln pikseli, min. 10 bitowa (na kanał), interfejsie USB, czasach ekspozycji do 3 sek, o rozmiarach piksela min. 3,2mikrometra x 3,2 mikrometra, zakresie dynamiki min. 58dB, maksymalnej szybkości min 35 ramek/sek; z oprogramowaniem do akwizycji obrazów, umożliwiającym kalibrację, proste pomiary interaktywne, z tabelarycznym zapisywaniem wyników pomiarów, z modułem umożliwiającym składania obrazów z różnych płaszczyzn fokalnych do jednego wynikowego o poszerzonej głębi ostrości | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.11. | Pokrowiec oraz olejek imersyjny | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

| 3. | MIKROSKOP |
| --- | --- |
| 3.1. | Głowica trójokularowa z kątową regulacją rozstawu okularów, korekcją dioptryjną +/- 5 dioptrii; rozstaw okularów 48-75 mm; głowica musi być zabezpieczona przed ingerencją osób niepowołanych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.2. | Okulary szerokokątne EW10x/FN 22mm z muszlami ocznymi; okulary muszą być zabezpieczone przed ingerencją osób niepowołanych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.3. | Kąt pochylenia okularów 30 stopni | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.4. | Kąt obrotu głowicy okularowej 360 stopni | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.5. | Na torze wizyjnym kamera o rozdzielczości 9 megapikseli o parametrach nie gorszych niż: - rozdzielczości – 3488x2616 pikseli z możliwością zmiany do: 640x480pikseli, 800x600 pikseli, 1280x960 pikseli, 1600x1200 pikseli; - sensor – 1/ 2.3” CMOS; - interfejs – high-speed USB 2.0; - kolor – 24 bity; - balans bieli – automatyczny, manualny; - migawka – elektroniczna; - ekspozycja – od 0,1 milisekundy do 12s; - typ ekspozycji – automatyczny, manualny, automatyczny z manualną regulacją poziomu szarości; - zakres dynamiki min. 63,6 dB; - mocowanie – C/CS; - obudowa w całości metalowa; - oprogramowanie do przechwytywania zdjęć i wykonywania pomiarów: pomiar długości odcinka; pomiar pola powierzchni i obwodu obszaru prostokątnego; pomiar pola powierzchni i obwodu okręgu; pomiar pola powierzchni i obwodu wieloboku; pomiar kąta; zliczanie punktów; | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.6. | Miska rewolwerowa pięcio-gniazdowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.7. | Obiektywy plan-achromatyczne korygowane na nieskończoność 4x, 10x, 40x, 60x, 100x; | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.8. | Obiektywy plan-achromatyczne korygowane na nieskończoność, do kontrastu fazowego: 10x, 20x, 40x, 100x; | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.9. | Kondensor uniwersalny do jasnego pola, ciemnego pola i kontrastu fazowego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.10. | Kondensor Abbe’go NA 0,9/0,25 z irysową diafragmą aperturową i dodatkowym układem optycznym do dużych powiększeń; | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.11. | Ergonomiczny, współosiowy mechanizm ruchu ogniskującego makro i mikro, dokładność – 0,002mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.12. | Wszystkie elementy mechaniczne muszą być wykonane z metalu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.13. | Stolik mechaniczny dwuwarstwowy o wymiarach 185x142 mm z wygodnymi współosiowymi manipulatorami pionowymi (x, y) z prawej strony stolika | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.14. | Zakres ruchu stolika – 75x55mm, dokładność odczytu – 0,1mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.15. | Blokada położenia stolika mechanicznego w płaszczyźnie ostrości | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.16. | Uchwyt przystosowany do mocowania dwóch preparatów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.17. | wbudowany halogenowy system oświetleniowy 12V/50W z płynną regulacją natężenia siły światła, żarówka halogenowa musi być umieszczona w ażurowej obudowie z tyłu mikroskopu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.18. | Przysłona polowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.19. | Wącznik główny mikroskopu oraz gniazdo sieciowe muszą być umieszczone na tylnej ścianie mikroskopu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.20. | Potencjometr oświetlenia musi być umieszczony z prawej strony mikroskopu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.21. | Zasilanie 230V (transformator wbudowany w podstawę); | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.22. | Dostęp do źródła światła bez konieczności zmiany położenia mikroskopu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.23. | Pokrowiec z tkaniny antystatycznej, pyło- i kurzoodpornej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.24. | Mikrofibra do czyszczenia optyki przez użytkownika | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.25. | Instrukcja obsługi w języku polskim | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.26. | Deklaracja zgodności CE | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.27. | Certyfikat ISO 9001:2000 dostawcy i producenta | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.28. | Karta gwarancyjna | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.29. | Komputer o parametrach nie gorszych niż: procesor – dwurdzeniowy, 2x2,16GHz 1MB Cache, pamięć – 2048 GB DDR2, dysk twardy – 250 GHZ SATA, karta graficzna – ATI Radeon HD3430, Bluetooth, WiFi, matryca 15,4” WXGA, czytnik kart 4w1, napęd DVD/RW Lightscribe, system operacyjny - Widows Vista Home Basic, torba, mysz optyczna, waga – 2,5 kg. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.30. | Projektor multimedialny o parametrach nie gorszych niż: sposób tworzenia obrazu: 0,55” DMD Chip, moc lampy: 180 W, jasność: 2200 ANSI Lumen, rozdzielczość: XGA 1024 x 768 (format obrazu 4:3 przełączany do 16:9), kontrast: 2000:1, ilość wyświetlanych kolorów: 16,7 miliona kolorów, cyfrowa korekcja efektu trapezu: w pionie +/-15°, odległość od ekranu: 1 - 12 m, standardy obrazu: NTSC, PAL, SECAM, HDTV, DVD, VGA/SVGA/XGA, SXGA, wejścia: 1 x RGB ( D-sub15 pin) video ( RCA, S-video) 1 x audio, wyjścia: RGB ( D-sub15 pin) , audio, waga (kg): 2.2. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4. | MIKROSKOP Z ZESTAWEM DO WIZUALIZACJI OBRAZU |
| A. | MIKROSKOP OPTYCZNY ( KONTRASTOWO-FAZOWY) – JEDNOSTKA BAZOWA |
| A.1. | Optyka korygowana do nieskończoności, obiektywy o długości fokalnej 45mm. Korpus mikroskopu z 5-pozycyjnym uchwytem rewolwerowym, otwór na wsuwkę z analizatorem, stolik mechaniczny (188x134mm) z drążkiem przesuwu po prawej stronie. Uchwyt preparatów na dwa szkiełka, wbudowane zasilane 6V 30W, przesłona polowa, blokada stolika, pokrętła ogniskowania zgrubnego i dokładnego, filtr niebieski i zielony interferencyjny, olejek imersyjny 8ml, klucz montażowy. Nasadka trinokularowa, nachylenie tubusów okularowych 30; stały podział wiązki światła 50%/50%; regulacja rozstawu źrenic 48-75mm; regulacja dioptryjna na lewym tubusie okularowym; liczba polowa (FN) 20. Okulary szeroko polowe o powiększeniu 10x i polu widzenia FN 20. Kondensor dla kontrastu fazowgo z pierścieniami do kontrastu fazowego PH1/PH2/PH3, przysłoną do ciemnego (dla obiektywów aż do NA 0,65) i jasnego pola, nasadka obiektywowa. Teleskop centrujący do kontrastu fazowego. Obiektywy o następujących parametrach: - klasy plan achromat 4x. Odległość czołowa 18.5 mm, apertura numeryczna 0,10; obserwacja zarówno poprzez jak i bez szkiełka nakrywkowego, - klasy planchromat 10x. Odległość czołowa 10.5 mm, apertura numeryczna 0,25, korygowany na dowolną grubość szkiełka nakrywkowego. Do pracy w jasnym polu i kontraście fazowym (PH1), - klasy planchroma20x. Odległość czołowa 1.2 mm, apertura numeryczna 0,4 korekcja na szkiełko nakrywkowe 0,17 mm. Do pracy w jasnym polu i kontraście fazowym(PH1), - klasy planchromat 40x. Odległość czołowa 0.6mm, apertura numeryczna 0,65 korekcja na szkiełko nakrywkowe 0,17mm. Do pracy w jasnym polu i kontraście fazowym (PH2), - klasy planchromat 100x. Odległośćczołowa 0,13 mm, apertura numeryczna 1,25, do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym i bez szkiełka, do kontrastu fazowego (PH3). Adaptacja do kamery z gwintem C o powiększeniu 1x | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B. | SYSTEM DO TRANSMISJI I ARCHIWIZACJI OBRAZU |
| B.1. | Kamera cyfrowa o parametrach nie gorszych niż: - o rozdzielczości min 5mln pikseli, - port USB 2,0, - CMOS o wielkości ½,5”, - szybkość wyświetlania 46klatek/sek., - łącznik c-mount ( do podłączania do mikroskopu). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.2. | Oprogramowanie do akwizycji i analizy obrazu: - w języku polskim, - umożliwia kontrolę funkcji kamery, wyświetlenie obrazu na żywo , akwizycji obrazu, pomiaru długości, obwodu, - umożliwia nagrywanie sekwencji wideo, zapis obrazów w rozbudowanej bazie danych ułatwiającej zarządzanie mikrofotografiami i ich archiwizację w szeregu formatów plików, - umożliwia przetwarzanie obrazu – dostępne filtry wyostrzenia, rozmycia i redukcji szumów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
|  | Projektor o minimalnych parametrach: - rozdzielczość ekranu (pikseli) 1024x768, - jasność (ANSI lum. ) 2500, - kontrast 2200, - ilość wyświetlanych kolorów (mln) 16.700, - moc lampy (W) 200, - obiektyw (F) 2.4 do 2.48, f= 20.7 do 22.8 mm, - czas pracy lampy (godz.) 3000, - złącze zewnętrzne: 4 x audio(3,5 mm), 2 x D-sub15, Composite Video(RCA Chinch), 1xUSB, 1x S-Video, 1xRS 232, 1xDVI-D, - przekątna obrazu (mm) 0.700 – 7.700, - waga max 3kg, - mocowany podsufitowo. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
|  | Komputer PC o minimalnych parametrach: - Procesory – typ procesora Intel Core2, 5GHz lub równoważny 3MB cache - Pamięci RAM – pojemność pamięci (MB) 4096, - Dysk twardy (GB) 320, - Pamięci DRAM – częstotliwość pracy (MHz) 800, - Karty graficzne – 512 MB GeForce lub Radeon, - Napędy DVD +/-RW+ Nero - Czytnik kart pamięci: CF, SDHC, Micro SD, xD, MS, MS Duo i inne, - komputer zaopatrzony w klawiaturę oraz myszkę i listwę antyprzepięciową 2-bezpiecznikową o kablu min. 5m oraz obudową zapewniającą odpowiednie chłodzenie, - system operacyjny Windows Vista Home Premium PL lub Windows 7. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
|  | Monitor o minimalnych parametrach: - przekątna 19 cali, panoramiczny 16:10, - rozdzielczość nominalna (piksele) 1280x1024 - jasność (Cd/m2)250, - technologia wykonania PVA, - kontrast 1000:1, - wielkość plamki (mm)0,294, - ilość wyświetlanych kolorów (mln) 16,77. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
|  | Ekran projekcyjny: - elektryczny, - sterowany na pilota oraz sterowany przewodowo, - w formacie 4:3, - matt – white, - wymiary 230 – 240 x 170 – 180 cm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
|  | Inne wymagania: - instruktaż z zakresu obsługi, - montaż ekranu oraz projektora podsufitowego, - książkowa instrukcja w języku polskim, - gwarancja min 24 miesiące. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5. | MIKROSKOP Z ZESTAWEM DO WIZUALIZACJI |
| A. | MIKROSKOP OPTYCZNY ( KONTRASTOWO-FAZOWY) – JEDNOSTKA BAZOWA |
| A.1. | Optyka korygowana do nieskończoności, obiektywy o długości fokalnej 45mm. Korpus mikroskopu z 5-pozycyjnym uchwytem rewolwerowym, otwór na wsuwkę z analizatorem, stolik mechaniczny (188x134mm) z drążkiem przesuwu po prawej stronie. Uchwyt preparatów na dwa szkiełka, wbudowane zasilane 6V 30W, przesłona polowa, blokada stolika, pokrętła ogniskowania zgrubnego i dokładnego, filtr niebieski i zielony interferencyjny, olejek imersyjny 8ml, klucz montażowy. Nasadka trinokularowa, nachylenie tubusów okularowych 30; stały podział wiązki światła 50%/50%; regulacja rozstawu źrenic 48-75mm; regulacja dioptryjna na lewym tubusie okularowym; liczba polowa (FN) 20. Okulary szeroko polowe o powiększeniu 10x i polu widzenia FN 20. Kondensor dla kontrastu fazowgo z pierścieniami do kontrastu fazowego PH1/PH2/PH3, przysłoną do ciemnego (dla obiektywów aż do NA 0,65) i jasnego pola, nasadka obiektywowa. Teleskop centrujący do kontrastu fazowego. Obiektywy o następujących parametrach: - klasy plan achromat 4x. Odległość czołowa 18.5 mm, apertura numeryczna 0,10; obserwacja zarówno poprzez jak i bez szkiełka nakrywkowego, - klasy planchromat 10x. Odległość czołowa 10.5 mm, apertura numeryczna 0,25, korygowany na dowolną grubość szkiełka nakrywkowego. Do pracy w jasnym polu i kontraście fazowym (PH1), - klasy planchroma20x. Odległość czołowa 1.2 mm, apertura numeryczna 0,4 korekcja na szkiełko nakrywkowe 0,17 mm. Do pracy w jasnym polu i kontraście fazowym(PH1), - klasy planchromat 40x. Odległość czołowa 0.6mm, apertura numeryczna 0,65 korekcja na szkiełko nakrywkowe 0,17mm. Do pracy w jasnym polu i kontraście fazowym (PH2), - klasy planchromat 100x. Odległość czołowa 0,13 mm, apertura numeryczna 1,25, do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym i bez szkiełka, do kontrastu fazowego (PH3). Adaptacja do kamery z gwintem C o powiększeniu 1x | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B. | SYSTEM DO TRANSMISJI I ARCHIWIZACJI OBRAZU |
| B.1. | Kamera cyfrowa o parametrach nie gorszych niż: - o rozdzielczości min 5mln pikseli - port USB 2,0 - CMOS o wielkości ½,5” - szybkość wyświetlania 46klatek/sek. - łącznik c-mount ( do podłączania do mikroskopu) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.2. | Oprogramowanie do akwizycji i analizy obrazu: - w języku polskim, - umożliwia kontrolę funkcji kamery, wyświetlenie obrazu na żywo , akwizycji obrazu, pomiaru długości, obwodu, - umożliwia nagrywanie sekwencji wideo, zapis obrazów w rozbudowanej bazie danych ułatwiającej zarządzanie mikrofotografiami i ich archiwizację w szeregu formatów plików, - umożliwia przetwarzanie obrazu – dostępne filtry wyostrzenia, rozmycia i redukcji szumów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.3. | Projektor o minimalnych parametrach: - rozdzielczość ekranu (pikseli) 1024x768, - jasność (ANSI lum. ) 2500, - kontrast 2200, - ilość wyświetlanych kolorów (mln) 16.700, - moc lampy (W) 200, - obiektyw (F) 2.4 do 2.48, f= 20.7 do 22.8 mm, - czas pracy lampy (godz.) 3000, - złącze zewnętrzne: 4 x audio(3,5 mm), 2 x D-sub15, Composite Video(RCA Chinch), 1xUSB, 1x S-Video, 1xRS 232, 1xDVI-D, - przekątna obrazu (mm) 0.700 – 7.700, - waga max 3kg, - mocowany podsufitowo | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.4. | Notebook o minimalnych parametrach: - Procesory – typ procesora Intel Core2, 5GHz lub równoważny 3MB cache - Pamięci RAM – pojemność pamięci (MB) 4096, - Dysk twardy (GB) 320, - Pamięci DRAM – częstotliwość pracy (MB) 4096, - Karty graficzne – 256MB GeForce lub Radeon, - Pamięci DRAM – częstotliwość pracy (MHz) 800 - Napędy DVD +/-RW+ Nero - Czytnik kart pamięci: CF, SDHC, Micro SD, xD, MS, MS Duo i inne, - system operacyjny Windows Vista Home Premium PL lub Windows 7 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.5. | Inne wymagania: - instruktaż z zakresu obsługi, - montaż ekranu oraz projektora podsufitowego, - książkowa instrukcja w języku polskim, - gwarancja | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6. | ZESTAW MULTIMEDIALNY ( KOMPUTER Z PROJEKTOREM) |
| 6.1. | Notebook – jednostka bazowa Wymagane parametry nie gorsze niż: - przekątna ekranu LCD – 15.400 [cali], - nominalna rozdzielczość LCD – 1280x800[pikseli], - typ ekranu – błyszczący [glare], - wielkość pamięci RAM – 4096 [MB], - typ zastosowanej pamięci RAM – DDR2 [800MHz], - karta graficzna – 512 MB – NVIDIA GeForce lub ATI Mobility Radeon, - procesor – Core2 Duo P8400 [ 2.26 GHz, 3MB cache, Serial ATA, - napęd optyczny – DVD +/-RW DL, - czytnik kart pamięci – xD, MS-Pro, MMC, Memory Stick, SD, - system zainstalowany – Microsoft Windows Vista Home Premium, - komunikacja – WiFi IEEE, Bluetooth, - typ akumulatora – litowo – jonowa bateria 6-komorowa - inne: USB 4x, wbudowany mikrofon, kamera 1.3 Mpix, waga max 4 kg. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6.2. | Projektor o minimalnych wymaganiach: - rozdzielczość ekranu – 1024x768 [pikseli] ( format obrazu 4:3 przełączany do 16:9), - jasność – 2800 [ANSI lum.], - kontrast – 2200:1, - ilość wyświetlanych kolorów – 16.700 [mln], - moc lampy – min 180[W], - czas pracy lampy – 3000/4000 godz. ECO, - obiektyw [F] – F=2.4 – 2.64, f= 21.8-32,8mm, - poziom hałasu – 35dB/Eco 32 dB, - cyfrowa korekcja efektu trapezu – w pionie+/-15o, - standardy video – NTSC, PAL, SECAM, HDTV, DVD, VGA/SVGA/XGA,SXGA, - częstotliwość (pozioma/pionowa) – 31-69 kHz56 – 85 Hz, - głośniki – tak, - złącza zewnętrzne – 4x audio (3,5mm), 2x D-sub15(RGB), Composite Video ( RCA CHinch), 1x USB, 1x S-Video, 1x RS 232, 1x DVI-D, - przekątna obrazu – 0.700-7.700, - odległość od ekranu – 1-12m, - zasilanie – AC 100-240V, 50/60 Hz, - waga – max 3 kg, - akcesoria ( standard) – pilot, baterie, torba, instrukcja, kable: zasilający, RGB, - właściwości – tryb ECO, polskie menu, zabezpieczenia przed kradzieżą, blokada panelu hałasem, auto setup, możliwość podwieszenia rzutnika na stałe. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6.3. | Inne wymagania: - książkowa instrukcja obsługi w języku polskim, - gwarancja min 24 miesiące na rzutnik, lampę oraz notebooka, - czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki min 24 godziny max 96 godzin. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 15.

ZADANIE NR 1

ZESTAW CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ Z FORMOWANIEM GRADIENTU PO STRONIE WYSOKIEGO CIŚNIENIA

Przedmiot zamówienia .................................................................................................................

Producent :....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) :………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZESTAW CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ Z FORMOWANIEM GRADIENTU PO STRONIE WYSOKIEGO CIŚNIENIA |
| 1.1. | Wymaga się, aby chromatograf cieczowy był fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do pracy, posiadał modułową budowę i sterowany był poprzez komputer i oprogramowanie. Ważne jest, aby przyrząd sterowany był poprzez sieć LAN z wykorzystaniem programu Internet Explorer. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Wymagania dla pompy dwutłokowej: - zakres przepływu co najmniej w zakresie 0,0001 do 10,0000 ml/min, - system tłoków równoległych o niskich pulsacjach maks. 0,1 MPa, - precyzja przepływu maks.0,06% RSD, - dokładność przepływu maks. +/- 1%, - maksymalna objętość tłoka pompy 10 ul, - wbudowany system do przemywania tłoków, - dokładność ustawienia gradientu: +/- 0,5%, - wbudowane funkcje walidacyjne, - wbudowany czujnik wycieku w pompie, z sygnalizacją wycieku zarówno dźwiękową jak i wizualną. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Mieszalnik gradientu o pojemności mieszania 0,5; 1,7 lub 2,6 ml | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Co najmniej 3 kanałowy degazer o przepływie do 20 ml/min na każdy kanał oraz o objętości na każdym kanale nie przekraczającej 400 µl | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Taca na rozpuszczalniki musi być zintegrowana rozmiarami z innymi modułami systemu + 4 butelki 1 l | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Wymagania dla detektora UV-VIS: - źródło światła: deuterowe. - zakres 190-700 nm, - precyzja nastawy: +/- 0,1 nm, - dokładność długości fali: 1 nm, - szum: 5x10–6 AU , - dryft: 1x10–4 AU/h, - liniowość: 2,5 AU, - celka termostatowana: 12 µl do ciśnienia 12MPa, - wbudowane funkcje walidacyjne, - jednoczesny pomiar przy dwóch długościach fali. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
|  | Wymagania dla detektora fluorescencyjnego: - dokładność długości fali co najmniej +/- 2 nm, - zakres spektralny po stronie wzbudzenia i emisji co najmniej 200-650 nm, - szerokość wiązki maksymalnie 15 nm, - powtarzalność długości fali co najmniej +/-0,2 nm, - czułość linii Ramanowskiej wody (S/N) co najmniej 300:1, - programowane w czasie zmiany długości fali wzbudzenia-emisji w co najmniej 32 krokach, - objętość celki pomiarowej maksymalnie 12 µl z ciśnieniem pracy co najmniej 2 MPa, - wbudowane funkcje walidacyjne. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Zawór do ręcznych nastrzyków typu Rheodyne 7725i posiadający pętlę 20 µl oraz elektryczny czujnik nastrzyku | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Wymagania dla pieca do kolumn z chłodzeniem: - zakres pracy -15(C poniżej temp. otocz do 80(C - pojemność do 2 kolumn - system grzania blokowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Oprogramowanie: - zbieranie i opracowywanie danych z zainstalowanych detektorów, tworzenie raportów, tworzenie bazy widm, - działające w środowisku Windows XP Professional. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Minimalne wymagania dla zestawu komputerowego: procesor DualCore, 1024 RAM, HDD 160 GB, nagrywarka DVD, monitor LCD 19’’, klawiatura, mysz optyczna, WIN XP Pl Professional, drukarka atramentowa kolorowa typ HP 6940 bądź równoważna. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Wymagania dla kolumn: - dwie sztuki kolumna HPLC Nucleosil 100-5, 5um, C18, 100A, 250 x 4,6 mm lub równoważna, - dwie sztuki kolumna HPLC Rezex ROA-Organic Acids H+ (8%) , 300 x 7,8 mm lub równoważna, - jedna sztuka kolumna Jupiter 300A, C18, 5um, 250 x 4,6 mm lub równoważna, - jedna sztuka kolumna HPLC Synergi 4um Hydro-RP, 250 x 4,6 mm lub równoważna. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Dodatkowe akcesoria: - pętle do zaworu Rheodyne na 20 i 50 µl - mikrostrzykawki do zaworu Rheodyne o pojemności 100 i 250 µl - rurka teflonowa 10 m: OD -1/16”/ 1,58mm, ID - 0,012”/ 0,3 mm - filtry strzykawkowe: nylon - ( 25, pory 0,45 (m – 50 sztuk, nylon - ( 25, pory 0,2 (m – 50 sztuk, PTFE - ( 25, pory 0,45 (m – 50 sztuk, PTFE - ( 25, pory 0,2 (m – 50 sztuk, celuloza - ( 25, pory 0,45 (m – 50 sztuk, celuloza - ( 25, pory 0,2 (m – 50 sztuk - filtry membranowe: nylon - ( 47 mm, pory 0,45 µm –100 sztuk; nylon - ( 47 mm, pory 0,2 µm --100 sztuk; PTFE - ( 47mm pory 0,45 µm –100 sztuk; PTFE ( 47mm, pory 0,2 µm - złączki typu „finger-tight” długie i krótkie po 5 szt. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 16.

ZADANIE NR 1
ZESTAW DO MIARECZKOWANIA

Przedmiot zamówienia .................................................................................................................

Producent : ...................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu )………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZESTAW DO MIARECZKOWANIA |
| 1.1. | Wymagania dla układu miareczkującego: - miareczkowanie mV, pH, redox, - miareczkowanie do punktu końcowego lub równoważnikowego, - możliwość podłączenia komputera lub drukarki, - minimum dwu punktowa kalibracja Ph, - możliwość miareczkowania manualnego przy pomocy zewnętrznego układu sterującego, - miareczkowanie dynamiczne, - minimum jedna metoda pozwalająca miareczkować statycznie, - minimum 8 metod w pamięci urządzenia. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Mieszadło magnetyczne | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Statyw na elektrodę | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Elektroda pH z diafragmą platynową | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Zestaw buforów pH | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 17.

ZADANIE NR 1
KALORYMETR DO OZNACZENIA WARTOŚCI ENERGETYCZNEJ PASZ

Przedmiot zamówienia :................................................................................................................

Producent :....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) :………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | KALORYMETR DO OZNACZANIA WARTOŚCI ENERGETYCZNEJ PASZ |
| 1.1. | Wymagane jest, aby zestaw kalorymetryczny posiadał pełną automatyzację przebiegu procesu pomiaru (automatyczne napełnianie tlenem ;automatyczne napełnianie / opróżnianie wody ) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Zintegrowana z kalorymetrem stacja napełniania tlenem | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Automatyczne rozpoznawanie bomb | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Możliwość ustawienia trybu pomiarowego w temperaturze 25 0 C albo 30 0 C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Automatyczna statystyka i obliczanie stałej kalorymetru dla używanych bomb | …………… …………… | …………… …………… |
| 1.6. | Zakres pomiaru: max. 40 000 J | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Dokładność pomiaru temperatury +/- 0, 0001 K | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Materiały eksploatacyjne na 1000 pomiarów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Powtarzalność wyników RSD - 0,05% | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Zestaw z 1 bombą kalorymetryczną i termostatem zewnętrznym | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Oznaczanie ciepła spalania dla biopaliw stałych i ciekłych dwoma metodami : - izoperioboliczną- czas pomiaru ok. 20 min, - dynamiczną – czas pomiaru ok. 7 min | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Oznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej zgodnie z następującymi normami: - PN ISO 1928; PN-81/G-04513. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 18.

ZADANIE NR 1
ZESTAW DO OZNACZANIA AMINOKWASÓW I AMIN

Przedmiot zamówienia :................................................................................................................

Producent : ...................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) :………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZESTAW DO OZNACZANIA AMINOKWASÓW I AMIN |
| 1.1. | Wymagane parametry analizatora aminokwasów: Czułość: < 50 pmol Powtarzalność przy 10 nmol - lepsza niż 1,5 % Wymiary kolumn szklanych - 0,37 x 45 cm ( żywotność kolumny szklanej 8-10 tyś. analiz ) - temperatura kolumny - 20 - 95°C - wypełnienie kolumny przy ustalaniu hydrolizatów - Ostion LG ANB - wypełnienie kolumny przy ustalaniu wolnych aminokwasów - Ostion LG FA System pompowania – pompa wysokiego ciśnienia - przepływ - 0,01 – 20 ml/min ( blokada na 10ml/min ). - ciśnienie - 0 – 40 MPa ( blokada do 20 MPa ) Automatyczny dozownik z chłodzeniem próbek: - liczba próbek z kasetą A - 25 x 1,5 ml - liczba próbek z kasetą B - 40 x 0,5 ml Dwukanałowy fotometr - 440 i 570 nm Pojemność kuwety - 5 µl Temperatura reaktora - otoczenie - 150°C Komunikacja z PC - RS 485 Sterowanie i obróbka danych – PC z oprogramowaniem CHROMuLAN dla WIN XP Zasilanie - 230 V, + 10 %, 50 Hz Moc pobierania: - przy starcie - 380 VA - eksploatacyjna - 230 VA - STANDBY (chłodzenie próbek i NHD) - 150 VA Wymiary (h x w x d) : 700 x 600 x 550 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Parametry komputera klasy PC nie gorsze niż: - Procesor 3 GHz, - Dysk twardy 250 GB, - Drukarka kolorowa, - Monitor LCD 19”, - Windows XP – angielskojęzyczny + oprogramowanie do obsługi analizatora aminokwasów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Blok hydrolizacyjny - 16 prób | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Parametry pompy próżniowej: - chemoodporność, - wydajność około 20 l /min | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Odczynniki chemiczne oraz wzorce: - odczynniki do przeprowadzenie 500 analiz wolnych aminokwasów, - odczynniki do przeprowadzenie 1000 analiz hydrolizatów, - odczynniki do przeprowadzenie 500 analiz amin biogennych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Dodatkowe wymagania: - instalacja zestawu, - gwarancja minimum 12 miesięcy od instalacji i uruchomienia aparatu. Bezpłatny serwis gwarancyjny obejmujący części zamienne i robociznę, - instruktaż z obsługi aparatu podczas instalacji. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 19.

ZADANIE NR1
APARAT DO OZNACZANIA MAKRO I MIKROELEMENTÓW W PASZACH I PRODUKTACH ŻYWNOŚCIOWYCH

Przedmiot zamówienia :................................................................................................................

Producent :....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) :………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | APARAT DO OZNACZANIA MAKRO I MIKROELEMENTÓW W PASZACH I PRODUKTACH ŻYWNOŚCIOWYCH |
| 1.1. | Dwuwiązkowy spektrometr absorpcji atomowej: - pracujący w wariantach: atomizacji płomieniowej (FAAS), atomizacji elektrotermicznej w piecu grafitowym (GFAAS) - umożliwiający automatyczną analizę wielopierwiastkową, - wyposażony w minimum 6-pozycyjny, sterowany z komputera, zmieniacz lamp z 6 niezależnymi zasilaczami, - wyposażony w monochromator zapewniający uzyskanie odwrotnej dyspersji liniowej nie gorszej niż 0.5nm/mm, - o zakresie spektralnym 180-900 nm i optyce krytej kwarcem, - z automatyczną adjustacją lamp w wiązce optycznej, automatycznym rozpoznawaniem lamp kodowanych, ustawianiem długości fali z poziomu oprogramowania, automatycznym wyszukiwaniem maksimum energii oraz komputerowym ustawianiem szczeliny spektralnej, zapewniającym wybór jednej z kilku dostępnych stałych szczelin: 0,1; 0,2; 0,5; 1,0 nm - jeden aparat umożliwiający pracę 2 techni- kami AAS z obligatoryjnie zainstalowanym na stałe atomizerem elektrotermicznym (GFAAS) i płomieniowym ( FAAS), co umożliwi pracę w wariancie: płomień-kuweta, bez rekonfiguracji aparatu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Elektroniczna modulacja lamp . Nie dopuszcza się układu z mechaniczną modulacją lamp tj.”chopperem” | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Komputerowe sterowanie przepływem gazów umożliwiające automatyczny dobór stechiometrii płomienia | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Korekcja tła: Płomień: - korekcja z wykorzystaniem lampy deuterowej w zakresie 180-430nm Piec grafitowy: - korekcja oparta o poprzeczny efekt Zeemana, - korekcja z wykorzystaniem lampy deuterowej w zakresie 180-430nm, - możliwość stosowania obu korekcji tła (Zeemana/D 2) w ramach jednej analizy. Nie dopuszcza się wykorzystania w w/w rozwiązaniach lampy deuterowej z katodą wnękową (HCL) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Zestaw palników lub palnik uniwersalny i komora mgielna z wyposażeniem umożliwiającym pracę z płomieniem acetylenowo-powietrznym i podtlenkowym | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Komputerowe ustawianie wysokości palnika z możliwością jej automatycznej optymalizacji dla analiz wielo-pierwiastkowych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Możliwość skręcania palnika do 90° | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Teflonowa kulka rozpryskowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Piec grafitowy pracujący w zakresie temperatur do min. 3000° C, wyposażony w optyczny czujnik do sterowania temperaturą kuwety grafitowej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Komputerowe sterowanie przepływem gazów w kuwecie, niezależne od przepływu gazu omywającego kuwetę z zewnątrz | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Możliwość stosowania gazów alternatywnych (w tym: wodór, powietrze, metan) o regulowanym przepływie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Zamknięty układ chłodzenia z wbudowanym agregatem chłodniczym o mocy co najmniej 1000W w temp z cyfrową kontrolą temperatury | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Wbudowana kamera telewizyjna do obserwacji wnętrza kuwety grafitowej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Podajnik próbek do pieca grafitowego min. 60-pozycyjny | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Funkcje podajnika próbek : automatyczne dodawanie modyfikatorów matrycy automatyczne rozcieńczenie reagentów (przygotowanie krzywej wzorcowej z jednego roztworu standardu) zagęszczanie próbek przez wielokrotny nastrzyk nastrzyk do podgrzanej rurki specjalne tryby pobierania roztworu (np. wolniejsze zasysanie i nastrzykiwanie dla roztworów o wysokiej lepkości) samoczynny dobór rozcieńczenia przez system w przypadku próbek wykraczających poza zakres krzywej wzorcowej możliwość stosowania kubeczków o zmniejszonej objętości (<1 ml) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | System ma mieć możliwość dalszej rozbudowy przez dodanie, sterowanego przez oprogramowanie aparatu urządzenia do automatycznej walidacji spektrometru (kwalifikacja operacyjna OQ) umożliwiającego: bezobsługowy, automatyczny pomiar takich parametrów jak: dokładność długości fali, rozdzielczość monochromatora, dokładność fotometryczna, stabilność fotometryczna, dokładność korekcji tła, ustawienie polaryzatora, powtarzalność ustawienia polaryzatora , generujący końcowy raport wraz z oceną o dopuszczeniu lub odrzuceniu (pass/fail) uzyskanych wyników. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.17. | Sterowanie systemu z zewnętrznego komputera z oprogramowaniem pracującym w systemie Windows XP Professional . Oprogramowanie sterujące aparatem – w języku polskim we wszystkich trybach pracy: FAAS, ETAAS, HGAAS, CVAAS | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.18. | Wymagane wyposażenie: kompresor powietrza , reduktory na acetylen, argon, podtlenek azotu, zestaw wężyków do zasysania próbek - min. 6m , zapasowe końcówki podajnika próbek (min. 10 szt.), rurki grafitowe: elektrografitowe 10 szt., pirolitycznie kryte o przedłużonej trwałości – 10 szt., polipropylenowe naczyńka do autosamplera – 1000 szt.; zapasowe kontakty grafitowe do kuwety grafitowej; | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.19. | Zestaw kodowanych lamp pierwiastkowych HCL do oznaczeń następujących pierwiastków: Ca, Se, Mg, Na, K, Cu, Zn, Fe | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.20. | Port USB do komunikacji z komputerem zainstalowany w spektrometrze | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.21. | Mikrofalowy system do przygotowania próbek: moc magnetronu minimum 1200 W, rotor minimum ośmiopozycyjny, naczynia o pojemności 100 ml, wykonane z teflonu wysokiej jakości, mogące pracować przy ciśnieniu co najmniej 60 barów i temperaturze 260 oC, (jednocześnie), czujnik temperatury w naczyniu referencyjnym oraz czujnik ciśnienia we wszystkich naczyniach, sterownik z zainstalowanym oprogramowaniem do automatycznego sterowania mikrofalami. Możliwość zapisu danych na pamięci USB oraz podłączenie drukarki przez port USB | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.22. | Komputer z drukarką o parametrach nie gorszych niż :Procesor: Intel Core 2 Duo lub równoważny; RAM: 2 GB; Pojemność dysku twardego: 250 GB; Napęd:DVD +/- RW; Pamięć graficzna:256 MB; 4 porty USB; Klawiatura; Mysz optyczna; Monitor: 19”; Drukarka: klasy HP Deskjet lub równoważna; Windows XP Pl | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.23. | Instalacja spektrometru. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.24. | Gwarancja minimum 12 miesięcy od instalacji i uruchomienia aparatu. Bezpłatny serwis gwarancyjny obejmujący części zamienne i robociznę. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.25. | Instruktaż z obsługi aparatu podczas instalacji | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.26. | Oprócz standardowego szkolenia z obsługi aparatu podczas instalacji, dodatkowe szkolenie aplikacyjne w uzgodnionym terminie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.27. | Deklaracja zgodności CE – załączyć do oferty | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR20.

ZADANIE NR 1
APARAT DO OZNACZANIA WĘGLOWODANÓW NIESTRUKTURALNYCH I SKROBI

Przedmiot zamówienia : ...............................................................................................................

Producent : ...................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) :………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | APARAT DO OZNACZANIA WĘGLOWODANÓW NIESTRUKTURALNYCH I SKROBI |
| 1.1. | Chromatograf gazowy z detektorem masowym typu pułapka jonowa wyposażony w pompę turbonuklearną i detektorem FID - kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy - o modułowej budowie - sterowanie poprzez komputer i oprogramowanie - możliwość zainstalowania dodatkowo w chromatografie 2 detektorów „klasycznych” (np. ECD, TCD, NPD) równocześnie. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Dwa dozowniki dla kolumn kapilarnych o średnicach od 0.1 do 0.53 mm I.D. - praca w trybie podziałowym (Split) - praca w trybie bez podziałowym (Splitless) - praca w trybie cold on-column - maksymalna temperatura pracy dozownika 450˚C - możliwość programowania min. czterech narostów temperatury - automatyczne czujniki startów zainstalowane na dozownikach - pełna elektroniczna kontrola pneumatyki - możliwość zainstalowania w chromatografie dodatkowego trzeciego dozownika - zawór umożliwiający przełączenie i wymianę kolumn bez zapowietrzania detektora masowego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Detektor masowy pracujący w trybie jonizacji elektronowej (EI) - możliwość rozbudowy o pracę w trybie jonizacji chemicznej z wykorzystaniem ciekłych reagentów - wybór kilku jonów lub zakresów jonów, praca w trybie SIS - praca w trybie MS/MS | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Wydajność pompy turbomolekularnej minimum 70l/sek | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Detektor FID - maksymalna temperatura pracy 450˚C - czułość 2pgC/sek - zakres liniowości 107 - pełna elektroniczna kontrola pneumatyki | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Autosampler - minimum 22 pozycyjny - możliwość rozbudowy do pracy w trybie SPME (solid phase micro extraction) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Biblioteka NIST 05 z opcją search | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Oprogramowanie sterujące pracujące w środowisku Windows XP | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Dwie kolumny kapilarne - VF 1 MS 50m×0,25mmID×0,25μm lub ekwiwalentna - VFX MS 50m×0,25mmID×0,25μm lub ekwiwalentna | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Zestaw części uruchomieniowych zawierający kapilary miedziane, stożki, narzędzia | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Generator wodoru wydajności odpowiedniej do oferowanego systemu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Komputer sterujący o parametrach nie gorszych niż: - Pentium IV 3,0 GHz - 1 GB RAM - DVD-RW - Monitor 17 LCD - Klawiatura, mysz - Windows XP PRO PL - Drukarka kolorowa atramentowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Filtry gazu - filtr tlenu - filtr wilgoci | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Zasilanie 230V, 50Hz | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Certyfikaty serii ISO 9000 producenta sprzętu I CE dla w/w urządzeń | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | 24 miesięczna gwarancja (serwis w Polsce) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 21.

ZADANIE NR 1.
ZESTAW DO OZNACZANIA ZAWARTOŚCI ŚRODKÓW FARMAKOLOGICZNYCH, ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN, WITAMIN, MIKOTOKSYN W PASZACH I PRODUKTACH ŻYWNOŚCIOWYCH

Przedmiot zamówienia :................................................................................................................

Producent :....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) :………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZESTAW DO OZNACZANIA ZAWARTOŚCI ŚRODKÓW FARMAKOLOGICZNYCH, ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN, WITAMIN, MIKOTOKSYN W PASZACH I PRODUKTACH ŻYWNOŚCIOWYCH |
| 1.1. | Chromatograf cieczowy: - kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy, - o modułowej budowie, - sterowanie poprzez komputer i oprogramowanie, - sterowanie przyrządu poprzez sieć LAN z wykorzystaniem programu Internet Explorer. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Pompa dwutłokowa – 2 sztuki: - zakres przepływu co najmniej w zakresie 0,0001 do 10,0000 ml/min, - system tłoków równoległych o niskich pulsacjach maks. 0,1 MPa, - precyzja przepływu maks.0,06% RSD - dokładność przepływu maks. +/- 1%, - maksymalna objętość tłoka pompy 10 ul, - wbudowany system do przemywania tłoków, - dokładność ustawienia gradientu: +/- 0,5%, - wbudowane funkcje walidacyjne, - wbudowany czujnik wycieku w pompie, z sygnalizacją wycieku zarówno dźwiękową jak i wizualną. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Mieszalnik gradientu: - pojemności mieszania 0,5; 1,7 lub 2,6 ml | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Degazer co najmniej 3 kanałowy - przepływ do 20 ml/min na każdy kanał - objętość na każdym kanale maks. 400 µl | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Taca na rozpuszczalniki, zintegrowana rozmiarami z innymi modułami systemu + 4 butelki 1 l | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Detektor UV-VIS: - źródło światła: deuterowe. - zakres 190-700 nm - precyzja nastawy: +/- 0,1 nm - dokładność długości fali: 1 nm - szum: 5x10–6 AU - dryft: 1x10–4 AU/h - liniowość: 2,5 AU - celka termostatowana: 12 µl do ciśnienia 12MPa - wbudowane funkcje walidacyjne - jednoczesny pomiar przy dwóch długościach fali | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Detektor diodowy - dokładność długości fali co najmniej +/- 2 nm, - zakres spektralny po stronie wzbudzenia i emisji co najmniej 200-650 nm, - szerokość wiązki maksymalnie 15 nm, - powtarzalność długości fali co najmniej +/-0,2 nm, - czułość linii Ramanowskiej wody (S/N) co najmniej 300:1, - programowane w czasie zmiany długości fali wzbudzenia-emisji w co najmniej 32 krokach, - objętość celki pomiarowej maksymalnie 12 µl z ciśnieniem pracy co najmniej 2 MPa, - wbudowane funkcje walidacyjne. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Zawór do ręcznych nastrzyków typu Rheodyne 7725i - z pętlą 20 µl - z elektrycznym czujnikiem nastrzyku | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Piec do kolumn z chłodzeniem - zakres pracy -15(C poniżej temp. otocz do 80(C, - pojemność do 2 kolumn, - system grzania blokowy (Peltier). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Oprogramowanie: - zbieranie i opracowywanie danych z zainstalowanych detektorów, tworzenie raportów, tworzenie bazy widm, - działające w środowisku Windows XP Professional. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Zestaw komputerowy minimalne wymagania: procesor DualCore, 1024 RAM, HDD 160 GB, nagrywarka DVD, monitor LCD 19’’, klawiatura, mysz optyczna, WIN XP Pl Professional, drukarka atramentowa kolorowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Kolumny: - jedna sztuka kolumna HPLC Rezex RCM- Monosacharide, 300 x 7,8 mm, Ca+2, 8%, - jedna sztuka kolumna HPLC Spericlone ODS -2, 5um, 250 x 4,6 mm, - jedna sztuka kolumna HPLC Synergi Max C12, 4um, 80 A, 250 x 4,6 mm, - jedna sztuka kolumna HPLC Nucleosil 100-5, 5um, C18, 100A, 250 x 4,6 mm, - jedna sztuka kolumna HPLC Nucleosil 100-5, 5u, C18, 100A, 125 x 4,6 mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Dodatkowe akcesoria: - pętle do zaworu Rheodyne na 20 i 50 µl - mikrostrzykawki do zaworu Rheodyne o pojemności 100 i 250 µl | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Łaźnia wodna z wytrząsarką o amplitudzie wychyleń 2 cm, częstotliwości ruchów 150-200 na minutę, z uchwytami umożliwiającymi poziome umocowanie probówek o poj. 10- 50 ml w wodzie, z regulacją czasu pracy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Wytrząsarka typu Vortex: ruch kołowy, amplituda 4,5 mm; wkładka do probówek 14 otworów średnica 8 mm; wkładka do probówek 6 otworów średnica 10 mm, wkładka do probówek 4 otworów średnica 15 mm, wkładka do probówek do wywiercania dowolnych otworów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 22.

ZADANIE NR 1.
APARAT DO PRÓŻNIOWEGO ZAMYKANIA PRÓB.

Przedmiot zamówienia : ...............................................................................................................

Producent :....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) .………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | APARAT DO PRÓŻNIOWEGO ZAMYKANIA PRÓB. |
| 1.1. | Wymagane jest, aby pakowarka próżniowa wyposażona była w pompę próżniową i posiadała następujące wymiary: - wymiary komory 450 x 370 x 170 mm - wymiary zewn. 560 x 425 x 450 mm - wydajność pompy 20 m3/h | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 23.

ZADANIE NR 1.
WYTRZĄSARKA UNIWERSALNA

Przedmiot zamówienia :................................................................................................................

Producent :....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) :………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WYTRZĄSARKA UNIWERSALNA |
| 1.1. | Wymagania dla wytrząsarki: - wymiary płyty przynajmniej 600mm x 500 mm - obciążenie max 15 kg - częstotliwość obrotów 20-300 obr/min. - amplituda 20mm - ruch posuwisto-zwrotny - wyłącznik czasowy do 60 min. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 24.

ZADANIE NR 1
WYPARKA Z POMPAMI PRÓŻNIOWYMI

Przedmiot zamówienia :................................................................................................................

Producent :....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) :………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WYPARKA Z POMPAMI PRÓŻNIOWYMI |
| 1.1. | Wymagane jest, aby wyparka wyposażona była w pionową chłodnicę zwrotną o powierzchni schładzania 1200 cm2, ze złączem RS 232 i możliwością sterowania przez komputer | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Zestaw z powlekanym szkłem | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Łaźnia grzejna wykonana ze stali nierdzewnej, o pojemności do 4 l i mocy grzejnej 1300W | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Kontrola temperatury w zakresie do 180 °C z dokładnością +/- 1K | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Elektryczny mechanizm podnoszenia kolb | …………… …………… | …………… …………… |
| 1.6. | Regulacja obrotów w zakresie 20 - 270 obr/min - sterowana cyfrowo. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Wyparka wyposażona w 1 kolbę odbieralnika szlif 35/20 - poj. 1 dm3; 1 kolba destylacyjna szlif 29/32 - 1 dm3 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Możliwość ustawienia lewych /prawych obrotów, ustawienie czasu pracy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Wolny start | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Pompa próżniowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 25.

ZADANIE NR 1
AUTOMATYCZNY ANALIZATOR POMIARU AZOTU OGÓLNEGO METODĄ KJELDAHLA  W ZESTAWIE Z PIECEM DO MINERALIZACJI

Przedmiot zamówienia : ...............................................................................................................

Producent :....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) ………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AUTOMATYCZNY ANALIZATOR POMIARU AZOTU |
| 1.1. | Przystosowany do współpracy z mineralizatorem na probówki o objętości 250ml, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Automatyczna procedura rozcieńczania próbek, dodawania ługu, destylacji i miareczkowania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Wbudowany system automatycznego miareczkowania kolorymetrycznego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Minimalny krok dozowania biurety 2,5ul | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Wbudowane systemy bezpieczeństwa przeprowadzania procesu destylacji i zabezpieczenia jakości wyniku | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Automatycznie zamykane drzwi bezpieczeństwa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Automatyczne opróżnianie probówek po analizie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Możliwość programowania różnych procedur destylacyjnych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Automatyczny system destylacji próbek wykrystalizowanych zintegrowany z cyklem destylacji i miareczkowania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Pomiar temperatury destylatu sprzężony z optymalizacją przepływu wody chłodzącej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Zakres pracy analizatora – 0,1mg do 200mg N w próbce | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Dodatkowe wymagania: - polecenia w menu w jęz. Polskim, - gwarancja 12 miesięcy, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, - instrukcja obsługi w jęz. Polskim, - instruktaż w cenie urządzenia | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | PIEC DO MINERALIZACJI |
| 2.1. | Aluminiowy blok grzewczy ogrzewany elektrycznie, wyposażony w cyfrową regulację i odczyt temperatury roboczej, posiadający rejestrację parametrów mineralizacji dla min. 30 cykli umożliwiającą wydruk raportu dla poszczególnych mineralizacji (data, czas, temperatura, operator, nr serii) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.2. | Maksymalna temperatura robocza nie mniej niż 440 OC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.3. | Stabilność temperatury roboczej w 400 +/- 1 OC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.4. | Część elektroniczna oddzielona od części grzejnej, w celu zabezpieczenia przed zalaniem | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.5. | Programator wielofazowy czasów/temperatur pozwalający tworzyć profile temperaturowe mineralizacji (minimum 10 kroków dla każdego profilu/metody) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.6. | Sprzętowe zabezpieczenie przed przegrzaniem | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.7. | Metody mineralizacyjne przechowywane bezpośrednio w pamięci mineralizatora (pamięć minimum na 50 metod) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.8. | Możliwość przesyłania metod z zewnętrznego komputera. Przesyłanie z mineralizatora do komputera PC zarejestrowanych parametrów mineralizacji, archiwizacja i tworzenie raportów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.9. | Liczba stanowisk - min 8 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.10. | System usuwania oparów składający się z: głowicy (o konstrukcji zapobiegającej zanieczyszczaniu próbki próbką) w koszu ze stali nierdzewnej, pompki wodnej i węża łączącego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.11. | Probówki, pojemność 250 ml, ilość 8 szt. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.12. | Zasilanie, 220 - 230 V / 50 Hz | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.13. | Wymagania dotyczące gwarancji: -gwarancja na sprzęt, co najmniej 12 miesięcy - serwis gwarancyjny: w przypadku awarii, dostarczenie części i obsługi, naprawa na miejscu lub wymiana, przywrócenie pełnej funkcjonalności sprzętu w ciągu 14 dni od momentu formalnego powiadomienia o awarii. Instalacja i szkolenie na miejscu. - serwis pogwarancyjny: przez 7 lat po okresie gwarancyjnym na oddzielne zamówienie ostatecznego użytkownika - dokumentacja techniczna: instrukcja obsługi w języku polskim, jedna kopia do każdego urządzenia | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 26.

ZADANIE NR 1
AUTOMATYCZNY ANALIZATOR OZNACZANIA WŁÓKNA OGÓLNEGO I FRAKCJI

Przedmiot zamówienia :................................................................................................................

Producent : ...................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) ………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | JEDNOSTKA DO HYDROLIZY, EKSTRAKCJI I FILTRACJI NA GORĄCO WRAZ Z AKCESORIAMI |
| 1.1. | Minimum 6 stanowisk. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Wielkość próbki 0,5 – 3 g. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Zakres pomiarowy 0,1% - 100%. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Błąd względny ± 1% przy zawartości włókna od 1 % - 25% . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Automatyczne dozowanie i wstępne ogrzewanie odczynników | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Zasilanie 230V/50Hz. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | System oszczędzania wody chłodzącej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Możliwość oznaczania włókna surowego w/g metody van Soesta (Wende). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Spełniane normy ISO i EC standard. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Akcesoria: 2 stojaki na tygle + 30szt tygli ze spiekiem 40-100um. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | ANALIZATOR DO HYDROLIZY I EKSTRAKCJI NA ZIMNO |
| 2.1. | Odporność układu na rozpuszczalniki – używane do oznaczeń w/g metod AOAC (włókno, ADF, NDF, lignina) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.2. | Odporność na stężone kwasy stosowane przy oznaczeniach ligniny wg AOAC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.3. | Dodatkowe wymagania: - aplikacje do oznaczeń: włókna surowego, ADF, NDF, ligniny w języku polskim. - instrukcje w języku polskim dotycząca eksploatacji analizatorów. - dostawa i instruktaż w zakresie wykorzystania możliwości urządzenia - w siedzibie Zamawiającego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 27.

ZADANIE NR 1.
APARAT DO OCENY STABILNOŚCI TLENOWEJ KISZONEK

Przedmiot zamówienia :................................................................................................................

Producent :....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) :………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | APARAT DO OCENY STABILNOŚCI TLENOWEJ KISZONEK |
| 1.1. | 32 kanałowa stacja do rejestracji danych termicznych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Podłączenie do 32 sond do pomiaru temperatury | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Program do przesyłania danych, analizy statystycznej i graficznej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Sonda termoparowa typu T, zakres temperaturowy do 200ºC, (sztuk 32), długość sondy 50 cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Długość przewodów: - 8 sztuk-10 m - 8 sztuk- 15 m - 8 sztuk-20 m - 8 sztuk- 25 m | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Dodatkowe wymagania; - gwarancja 12 miesięcy - instrukcja w języku polskim - dostawa do Odbiorcy - koszt transportu i ubezpieczenia w cenie. -uruchomienie i instruktaż w cenie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZEŚĆ NR 28.

ZADANIE NR 1
INKUBATOR JAJ WYLĘGOWYCH

Przedmiot zamówienia .................................................................................................................

Producent :....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) ………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | INKUBATOR JAJ WYLĘGOWYCH |
| 1.1. | Wymagane jest, aby inkubator posiadał dwie oddzielne komory lęgowe oraz dwie oddzielne komory klujnikowe. Każda z komór lęgowych i klujnikowych musi być zaopatrzona w oddzielne automatyczne sterowanie mikroprocesorowe wszystkimi parametrami wylęgu. Inkubator musi być wyposażony w wyświetlacz pokazujący temperaturę, wilgotność powietrza, czas obrotu, rytm obrotu, czas chłodzenia, rytm chłodzenia. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Wymagane jest, aby urządzenie było automatycznie obrotowe. Wyposażone w podwójny termostat z czujnikiem alarmu, podwójny system zabezpieczenia alarmem optycznym i akustycznym oraz w pełni automatyczną regulację wilgotności, opcja chłodzenia jaj. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Wymagane jest, aby obudowa była wykonana z tworzywa sztucznego z przeszkleniem ściany frontowej szkłem termicznym. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Komora lęgowa powinna posiadać 5 szuflad: - 2 sztuki dla jaj o średnicy od 30 do 50 mm - od 90 do 150 w zależności od wielkości jaja - 2 sztuki dla jaj o średnicy od 50 do 68 mm - od 35 do 42 szt - 1 sztuka dla jaj o średnicy do 30 mm - ok. 225 szt Wymiary szuflad: szerokość - 65 cm głębokość - 58 cm wysokość - 113 cm Zasilanie sieciowe - 230 V / 50Hz Całkowita pojemność komory lęgowej - ok. 550 jaj kurzych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Komora klujnikowa powinna posiadać 3 szuflady: Pojemność 1 szt szuflady klujnikowej - ok. 90 jaj kurzych Wymiary szuflady: szerokość - 65 cm głębokość - 58 cm wysokość - 65 cm Cieżar w kg - ok. 38 Zasilanie sieciowe - 230 V / 50Hz Całkowita pojemność komory klujnikowej - ok. 270 jaj kurzych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Dodatkowe wymagania: - gwarancja min. 12 m-cy - instalacja na miejscu u klienta - instruktaż - instrukcja w języku polskim - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 29.

ZADANIE NR 1

ANALIZATOR BIOCHEMICZNYCH PARAMETRÓW W PŁYNACH USTROJOWYCH Z OPCJĄ OKREŚLANIA STĘŻENIA ELEKTROLITÓW I RÓWNOWAGI KWASOWO - ZASADOWEJ

Przedmiot zamówienia :................................................................................................................

Producent :....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) :………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ANALIZTOR BIOCHEMICZNYCH PARAMETRÓW W PŁYNACH USTROJOWYCH Z OPCJĄ OKREŚLANIA STĘŻENIA ELEKTROLITÓW I RÓWNOWAGI KWASOWO - ZASADOWEJ |
| 1.1. | Zespół analizatorów współpracujących ze sobą za pomocą systemu, który komunikuje i steruje pracą podległych mu urządzeń. Informacje o wykonanych testach biochemicznych oraz elektrolitów i równowagi kwasowo-zasadowej w formie jednego raportu, z uwzględnieniem norm referencyjnych adekwatnych do wybranego gatunku oraz flagowaniem wartości odbiegających od tych norm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | System skonstruowany wyłącznie dla oceny parametrów materiału zwierzęcego; oparty na technologii ‘suchej chemii’ | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Wymagane jest, aby w skład zestawu wchodził komputer, ekran dotykowy oraz oprogramowanie sterujące pracą skonfigurowanych urządzeń. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Wymagania dla analizy biochemicznej: - zastosowana technologia suchych slajdów, - Oznaczane parametry(26):ALB, ALKP ,ALT, AST, AMYL, UREA , Ca , CHOL , CK, CREA; GGT, GLU, LAC, LDH, LIPA, Mg, NH3, PHOS, TBIL, TRIG, TP, UCRE, UPRO, URIC, GLOB,UPRO/UCRE(mocz), - rodzaj materiału biologicznego: pełna krew , surowica, osocze, mocz, - ojętość próby: 40mikrolitrów + po 10mikrolitrów na każdy zadany test, - czas wykonania oznaczenia : 6 minut ( od 1 do 12 oznaczeń ), - specyfikacja gatunków: pies, kot, koń, bydło, świnie, ptactwo, fretki, kozy, lamy, małpy, myszy, szczury, króliki, owce, węże, żółwie, jaszczurki, Normy referencyjne dla poszczególnych gatunków obecne w systemie. Flagowanie wartości odbiegających od norm. - kontrola jakości: liofilizat surowicy, stosowany raz w miesiącu - kalibracja: automatyczna automatyczna, -podłączenia: poprzez port RS232 - wymiary: 46,5cm/ 36cm/ 20cm - możliwość pracy w specyficznych profilach: YPAP( przedznieczuleniowy 5 parametrowy), GHP( profil ogólnej zdrowotności 12 parametrowy), LGHP( dużych zwierząt 12 parametrów), DHP( biochemia + lipaza ), Avians( ptactwo 7 parametrów), NSAID ( profil monitorowania leczenia niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi 5 parametrów); - możliwość wykonywania pojedynczych oznaczeń. - wpisane w system urządzenia normy referencyjne dla poszczególnych gatunków i po zakończeniu oznaczenia wyniki porównywane do nich .Wszelkie odstępstwa są flagowane. - automatyczna kalibracja - możliwość wykonania badania jednego pacjenta w tym samym czasie - możliwość rozbudowy urządzenia o czytnik do hormonów, pozwalający na oznaczenia T4, kortyzolu i kwasów żółciowych. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Wymagania dla analizy pomiaru elektrolitów i gazometrii: - wyłącznie do oceny parametrów w materiale zwierzęcym. - pomiar na jednorazowych ,suchych kasetkach w zakresie wybranych kierunków badań: określenie poziomu elektrolitów, terapia płynowa, terapia oddechowa, wapń zjonizowany, glukoza. - wartości referencyjne dla wybranych gatunków zapisane są w systemie urządzenia. - zastosowana technologia: optody - zasada pomiaru: reflektancja, fluorescencja - oznaczane parametry: Na, K, Cl, pH, PCO2, PO2, SO2, tHb, GLU, tCo2, HCO3, luka anionowa, BB, BE, O2Ct, StHCO3, AaDO2 - rodzaj próbki: pełna krew tętnicza, pełna krew żylna, surowica, osocze - podanie próbki: strzykawka heparynizowana, kapilara heparynizowana - niezbędna objętość próbki: 125mikrolitrów -czas wykonania oznaczenia: > 2min - kontrola jakości: Opti Check - kalibracja: automatyczna - wymiary: 36,1cm/ 23,1cm/11,9cm - możliwość pracy z analizą biochemiczną lub niezależnie. - źródło zasilania( bateria) pozwalające na 8godz ciągłej pracy. - pamięć do 150rezultatów. - przyjazny dla użytkownika ekran dotykowy, z prostym menu, - krzywa kalibracyjna każdej serii kaset zapamiętywana jest w kodzie kreskowym . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Dodatkowe wymagania: - w cenie transport, koszt instalacji i instruktaż - dostawa i instalacja do 30 dni od podpisania umowy - gwarancja min 12 miesięcy - w cenie 20 pakietów profilu dla ptaków - serwis pogwarancyjny przez firmę sprzedającego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 30.

ZADANIE NR 1
ANALIZATOR TEKSTURY PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM

Przedmiot zamówienia :................................................................................................................

Producent :....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) :………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ANALIZATOR TEKSTURY PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM |
| 1.1. | Urządzenie powinno pozwalać na bardzo szeroki zakres badań produktów spożywczych pod względem tekstury. Analizator powinien spełniać następujące wymagania: jednostka podstawowa – dwukolumnowy analizator tekstury o zakresie pomiarowym powyżej 700 kg z następującymi głowicami pomiarowymi 5 kg, 100 kg oraz 250 kg oraz docelowym oprogramowaniem komputerowym (służącym do obsługi wszystkich możliwych testów bez konieczności dokupowania dodatkowych modułów w momencie rozbudowy sprzętu). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Wymagane sondy pomiarowe i przystawki: - docelowe oprogramowanie komputerowe, - głowica pomiarowa 5 kg, - głowica pomiarowa 100 kg, - głowica pomiarowa 250 kg, - adapter USB - do połączenia urządzenia z komputerem przez port USB, - sonda cylindryczna 2 mm do jaj, - sonda cylindryczna 75 mm do jaj, - sonda cylindryczna 25 mm, - stolik pomocniczy do testów, - zestaw noży do mięsa, - przystawka trzy punktowa do łamania kości, - przystawka symulująca gryzienie do mięsa, - pięcio-nożowa komora kramera do mięsa, - przystawka nożowa do mięsa, - podstawa do testowania jaj, - mini komora Kramera/Ottawa, - mniejsza przystawka trzypunktowa do łamania, pokrowiec na analizator tekstury, osłona do testów jaj | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Łączny koszt powinien obejmować: cenę analizatora z wszystkimi w/w głowicami pomiarowymi, sondami i przystawkami oraz oprogramowaniem komputerowym, dostawę do zamawiającego, instalację sprzętu, uruchomienie oraz szkolenie z obsługi sprzętu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Wybrane cechy techniczne, jakie powinno posiadać urządzenie: - maksymalna prędkość podczas testów: 20 mm/s przy głowicach do 500kg oraz 13 mm/s przy głowicach powyżej 500 kg, - prędkość minimalna podczas testów nie większa niż 0,01mm/s, - rozdzielczość przemieszczenia 0,001mm; - rozdzielczość siły 0,1 g, - dokładność pomiaru prędkości 0,1%, - możliwość stosowania dodatkowych, wymiennych głowic pomiarowych - elementów obciążających (load cells): 1kg, 50kg, 30kg, 500kg, 750 kg, - dokładność głowic pomiarowych +/- 0,5 % do 1%, - urządzenie wraz z oprogramowaniem powinno obsługiwać testy: ściskania, rozciągania, cykliczne, wstrzymania siły, wstrzymania dystansu, powtórzenia testu, TPA, relaksacji naprężeń, adhezji, pełzania, zrywania, sinusoidalne, sekwencji wieloetapowej, - urządzenie powinno dawać możliwość zaprogramowania detekcji pęknięcia/złamania badanego produktu, - oprogramowanie urządzenia powinno posiadać specjalny moduł pozwalający użytkownikowi na samodzielne projektowanie sekwencji testu, - oprogramowanie powinno posiadać licencję na nieograniczoną liczbę stanowisk komputerowych, - dostawca powinien zapewnić darmowe korzystanie ze wznowionych wersji oprogramowania dla użytkowników sprzętu oraz określić formę korzystania ze wznowień, - rozdzielczość kanałów pomiarowych: siła 20 bit, dystans 24 bit, - próbkowanie 500 punktów pomiarowych na sekundę, - każda głowica powinna posiadać kalibrację fabryczną, - konstrukcja urządzenia powinna dawać użytkownikowi możliwość samodzielnej wymiany głowic, - głowice pomiarowe powinny posiadać pamięć kalibracji-brak konieczności ponownego kalibrowania głowic po jej wymianie, - temperatura pracy urządzenia: 0-40°C, - maksymalna waga urządzenia 38 kg, - maksymalna wysokość urządzenia 1000 mm, - odległość między kolumnami nie większa niż 300 mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | W ofercie producenta analizatora dostępne są następujące fabryczne elementy, przystawki i systemy, które mogą stanowić przyszłe doposażenie analizatora (do każdej z poniższych pozycji należy dołączyć oryginalne karty techniczne i informacyjne): - fabryczny system do rejestracji dźwięku umożliwiający równoczesną synchronizację wyników badań z cyfrowym zapisem dźwięku; - fabryczny system do rejestracji obrazu umożliwiający równoczesną synchronizację wyników badań z cyfrowym zapisem obrazu; - fabryczny system do badania właściwości zasypowych materiałów sypkich z mieszadłem obrotowym. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Gwarancja na analizator tekstury wraz z oprzyrządowaniem - 12 miesięcy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Pozostałe wymagania: - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przez firmę sprzedającego, - instrukcja w języku polskim | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | SYSTEM DO BADANIA JAJ SKŁADAJĄCY SIĘ Z TRZECH URZĄDZEŃ |
| A. | ANALIZATOR JAJ DO BADANIA JAKOŚCI JAJ, WYSOKOŚCI BIAŁKA ORAZ KOLORU ŻÓŁTKA |
| A.1. | Waga jaja 20g-150g +/- 0,1 g, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.2. | Wysokość białka 0-30mm +/- 0,1 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.3. | Wbudowana drukarka | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.4. | Oprogramowanie komputerowe | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.5. | Waga urządzenia do 7 kg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.6. | Procedura umożliwiająca kalibrowania urządzenia przez użytkownika | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.7. | Dokument CE | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.8. | Pozostałe wymagania: - bezpłatna instalacja i uruchomienie aparatu oraz instruktaż w zakresie obsługi, - minimum dwunastomiesięczna gwarancja od dnia uruchomienia, - serwis pogwarancyjny, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B. | AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE DO BADANIA WYTRZYMALOSCI JAJ |
| B.1. | Zakres siły do 5 kg.f | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.2. | Rozdzielczość 0,001 kgf | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.3. | Panel kontrolny i wyświetlacz | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.4. | Wbudowana drukarka | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.5. | Pamięć na 1000 pomiarów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.6. | Możliwość współpracy z komputerem | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.7. | Waga urządzenia do 5 kg. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.8. | Pozostałe wymagania: - bezpłatna instalacja i uruchomienie aparatu oraz instruktaż w zakresie obsługi, - minimum dwunastomiesięczna gwarancja od dnia uruchomienia, - serwis pogwarancyjny, - instrukcja obsługi w języku polskim. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| C. | URZĄDZENIE DO BADANIA GRUBOŚCI SKORUPY JAJ |
| C.1. | Pomiar nie może powodować trwałych uszkodzeń skorupy jaj | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| C.2. | Zakres pomiarowy od 0,15 do 25,4 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| C.3. | Rozdzielczość +/- 0,001 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| C.4. | Oprogramowanie komputerowe | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| C.5. | Wyświetlacz LCD | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| C.6. | Waga urządzenia do 5kg. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| C.7. | Pozostałe wymagania: - bezpłatna instalacja i uruchomienie aparatu oraz instruktaż w zakresie obsługi, - minimum dwunastomiesięczna gwarancja od dnia uruchomienia, - serwis pogwarancyjny, - instrukcja obsługi w języku polskim. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 31.

ZADANIE NR 1
ANALIZATOR PH Z SONDAMI POMIAROWYMI DO PH I CZUJNIKIEM KONDUKTOMETRYCZNYM

Przedmiot zamówienia : ...............................................................................................................

Producent : ...................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) ………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ANALIZATOR PH Z SONDAMI POMIAROWYMI DO PH I CZUJNIKIEM KONDUKTOMETRYCZNYM |
| 1.1. | pH/konduktometr -miernik modułowy, dostarczany z dwoma modułami: do pomiarów pH i do pomiarów przewodnictwa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Pomiar pH - zakres pH: -2 - 20 - wybieralny odczyt: 0,1/0,01/0,001pH - kalibracja do 9 punktów, Pomiar przewodnictwa - zakres: 0,01mS - 1000mS - zakres oporności: 0,00 - 20MW - odczyt: 2 miejsca dziesiętne (autoskalowanie) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | W komplecie: - elektroda kombinowana pH z czujnikiem temperatury, zakres pH: 0 - 14, elektrolit odniesienia: żelowy, nie wymagający uzupełniania (do próbek wodnych, mediów białkowych oraz innych produktów płynnych) - czujnik konduktometryczny/4 elektrody grafitowe, zakres 0,01mS/cm -1000mS/cm, temp. 0-100%, - elektroda kombinowana do wbijania, ze zintegrowanym czujnikiem temperatury (do prób mięsa, obornika i In. twardych prób), - elektroda z płaską membraną, pH 1 – 11, temp. 0-50(C, materiał konstrukcyjny trzonka, – polisulfony, złącze- pierścień ABS, elektrolit odniesienia KCl nasycony AgCl, system odniesienia – Ag/Ag/Cl (do pomiarów na powierzchni skóry i mięsa oraz kropli), - kable do elektrod i czujnika konduktometrycznego , - bufor kalibracyjny pH 4.01 - 6 x 250 mL, - bufor kalibracyjny pH 7.00 - 6 x 250 mL, - bufor kalibracyjny pH 9.21 - 6 x 250 mL , - wzorzec konduktometryczny 1413 μS/cm, 250mL, - wzorzec konduktometryczny 12.88 mS/cm, 250 mL, - roztwór do przechowywania elektrod pH . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Dodatkowe wymagania: - wielopunktowa kalibracja, - pamięć 1000 punktów pomiarowych GLP i 400 punktów kalibracji GLP, - automatyczna kompensacja temperatury, - interfejs RS232, umożliwiający podłączenie do drukarki lub komputera, - możliwość podłączenia zamieniacza próbek lub czytnika kodów kreskowych, - zabezpieczenie hasłem i PIN kodem, - statyw, ramię na elektrody, oprogramowanie. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Dodatkowe wymagania: - gwarancja min 24 miesiące – aparat, - gwarancja min 12 miesięcy – elektroda, - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przez firmę sprzedającego, - instalacja sprzętu i instruktaż na miejscu, - instrukcja w języku polskim. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 32.

ZADANIE NR 1
ZESTAW DO POMIARÓW W SYSTEMIE LAB METODĄ ODBICIOWĄ

Przedmiot zamówienia :................................................................................................................

Producent :....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) :………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZESTAW DO POMIARÓW W SYSTEMIE LAB METODĄ ODBICIOWĄ |
| 1.1. | Aparat podręczny zasilany bateryjnie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Zbieranie danych spektralnych w zakresie od 400 do 700 nm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Geometria 45º/0º LAV z oświetleniem współosiowym, duży port pomiarowy o średnicy 31, 8 mm; | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Rozdzielczość 10 nm; | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Źródło światła- lampa ksenonowa (źródło światła zbliżone do iluminantu D65 o dostatecznej energii w zakresie UV); | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Dwuwiązkowy system optyczny z podwójnym polichromatorem; | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Ekran ciekłokrystaliczny, wyświetlanie z dwoma miejscami po przecinku: - wyników w wybranej skali barw (CIE XYZ, HunterLab, CIE L*a*b*, Yxy); - różnic wyników- składowych (np. (L*, (a*, (b*, itd.); - różnic barwy (FMC2, (E, (E*, (Ecmc z ustawialnym stosunkiem L:c, (L *.,( C*., (H*) - wskaźników żółtości YI (ASTM D1925); - białości (E 313) - Z%; - jasności; - indeksu metameryzmu (MI); - zakresów tolerancji CMC; - widm; - wartości reflektancji. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Wybór systemów oświetlania (A,C,D65,F,TL84), obserwacji (CIE 2 º, 10 º); | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Przechowywanie danych spektralnych dla 800 odczytów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | System korekcji między-aparaturowej „Hitach” zapewniający możliwość precyzyjnego zgrania wyników z różnych aparatów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Złącze USB 2.0do podłączenia drukarki lub przesyłania danych do zewnętrznego komputera | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Oprogramowanie umożliwiające przenoszenie danych do komputera, sterowanie aparatem z komputera, wyświetlenie danych na ekranie komputera i ich zapisywanie do plików tekstowych i bezpośrednio do Excela | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Walizka do bezpiecznego przenoszenia aparatu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Sześć baterii alkalicznych AA, kabel połączeniowy do komputera lub drukarki | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Waga aparatu max. 1 kg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | Oprogramowanie do sterowania pracą aparatu i przechowywania danych pracujące w środowisku 2000/XP posiadające przynajmniej następujące funkcje: - skale barwy: CIELab, CIELCh, Hunter Lab, Rdab, RxRyRz, XYZ, Yxy - absolutne i różnice - systemy obserwacji: 2° i 10° - systemy oświetlenia: A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, TL84, Ultralume 3000 - wskaźniki różnicy barwy: dE (Hunter), ∆C (Hunter), ∆E* (CIE), ∆C* (CIE), ∆H* (CIE), ∆L CMC, ∆C CMC, ∆H CMC, ∆E CMC,  ∆L (CIE94), ∆C (CIE94), ∆H (CIE94), ∆E (CIE94),  ∆L (DIN99), ∆C (DIN99), ∆H (DIN99), ∆E (DIN99),  ∆L (CIE2000), ∆C (CIE2000), ∆H (CIE2000),  ∆E (CIE2000), ∆E FMCII, ∆L FMCII, ∆RG FMCII,  ∆YB (FMCII), ∆E Rdab, ∆C Rdab, współczynnik metameryzmu, - skala szarości (ISO 105-A05.2), skala szarości (ISO 105-A04), - siła wybarwienia: średnia i ważona - wskaźniki: YI E313, YI D1925, WI E313, WI CIE, WI GANZ, 457 Brightness, Y Brightness, Z%, APHA (10, 20 i 50mm) (tylko geometria d/8°), ADMI (10, 20 i 50mm) (tylko geometria d/8°), ASTM D1500 (tylko geometria d/8°), Gardner D6166 (tylko geometria d/8°), Gardner 20mm (tylko geometria d/8°), Saybolt (tylko geometria d/8°), Tint CIE, Tint E313, Tint GANZ, dominująca długość fali, czystość optyczna, skala cytrusowa i pomidorowa - siła krycia, zmętnienie (tylko geometria d/8°) - dane spektralne i wykresy: reflektancja %, transmitancja % (tylko geometria d/8°), absorbancja, K/S - widoki: tabela danych barwy, wykres barwy, tabela danych spektralnych, widmo, widok uproszczony, wykres trendu, podgląd zmiany barwy przy zmianie systemu oświetlenia | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.17. | Wymagany w zestawie adapter umożliwiający pomiar mokrych próbek | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.18. | Pozostałe wymagania: - bezpłatna instalacja i uruchomienie aparatu oraz instruktaż w zakresie obsługi przez autoryzowany serwis. - minimum dwunastomiesięczną gwarancja od dnia uruchomienia. - serwis pogwarancyjny - instrukcja obsługi w języku polskim | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 33.

ZADANIE NR1
   APARAT DO SZACOWANIA LICZBY I TYPU KOMÓREK

Przedmiot zamówienia :................................................................................................................

Producent :....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) :………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | APARAT DO SZACOWANIA LICZBY I TYPU KOMÓREK |
| 1.1. | Wymagane urządzenie powinno mieć charakter modułu cytometru przepływowego instalowanego w lub współpracującego ze stacją do mikrofluidycznej elektroforezy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Analizy cytometryczne wykonywane na specjalnie dedykowanych czipach | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Analiza materiału powinna odbywać się poprzez pomiar fluorescencji wzbudzanej laserem | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Wymagania aplikacyjne dla modułu: - analizę subpopulacji komórkowych poprzez specyficzne przeciwciała wyznakowane barwnikami fluorescencyjnymi - wykrywanie apoptozy i szacowanie liczby komórek apoptotycznych - monitorowanie transfekcji komórek siRNA - monitorowanie ekspresji genu GFP | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Oprogramowanie służące do sterowania modułem powinno umożliwiać: - przedstawienie wyników w analiz komórek w postaci histogramów oraz dot plotu oraz zestawienia w tabeli - podgląd analiz pojedynczych próbek jak i zestawienie na jednym wykresie kilku próbek jednocześnie - możliwość dostosowani rodzajów wyświetlanych danych oraz wydruków do potrzeb użytkownika | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Czas analizy pojedynczego chipu 30 minut | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Budowa urządzenia powinna umożliwiać samodzielne przeprowadzenia przez użytkownika czyszczenia i konserwacji | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Gwarancja producenta minimum12 miesięcy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Wymagana dostępność wsparcia technicznego i serwisu potwierdzona także referencjami od innych 4-5 jednostek które zakupiły taki aparat | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Obowiązkowy instruktaż w zakresie obsługi aparatu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 34.

ZADANIE NR 1

AUTOMATYCZNA STACJA DO IZOLACJI DNA I RNA

Przedmiot zamówienia :................................................................................................................

Producent :....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AUTOMATYCZNA STACJA DO IZOLACJI DNA I RNA |
| 1.1. | Aparat gwarantuje uzyskanie wysokiej jakości preparatów DNA i RNA | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Dostawca aparatu gwarantuje dostępność zestawów odczynnikowych do wybranego modelu na okres min 5 lat od momentu zakupu aparatu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Preferowany zakup aparatu z możliwością pracy z zestawami odczynnikowymi od różnych producentów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Od 8 do 96 izolacji na jeden cykl pracy aparatu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Czas izolacji około 30 min. (1 cykl) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Gwarancja producenta minimum 24 miesięcy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Obowiązkowy instruktaż w zakresie obsługi aparatu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 35.

ZADANIE NR 1.
MINERALIZATOR MIKROFALOWY

Przedmiot zamówienia :................................................................................................................

Producent :....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) :………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MINERALIZATOR MIKROFALOWY |
| 1.1. | Moc magnetronu minimum 1600W | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Niepulsacyjna emisja mikrofal w całym zakresie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Rotor na naczynia ciśnieniowe minimum 40 pozycyjny | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Zestaw minimum 8 naczyń wykonanych z TFM o pojemności minimum 55 ml | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Kontrola temperatury w każdym naczyniu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Wbudowany system wyciągowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Co najmniej 3 stopniowe zabezpieczenie drzwi mineralizatora | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Zabezpieczenie magnetronu przed promieniowaniem mikrofalowym rozproszonym poprzez pokrycie stałym fluoropolimerem | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Wbudowany panel sterujący mineralizatorem umożliwiający zapamiętywanie metod | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Zasilanie 230V, 50Hz | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Minimum 24 miesięczna gwarancja (serwis w Polsce) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Certyfikaty serii ISO 9000 producenta w/w urządzeń | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Certyfikaty CE na oferowane urządzenie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR36.

ZADANIE NR 1.

STACJA DO HYBRYDYZACJI MIKROMACIERZY

Przedmiot zamówienia :................................................................................................................

Producent :....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) :………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | STACJA DO HYBRYDYZACJI MIKROMACIERZY |
| 1.1. | Urządzenie w pełni automatyczne z możliwością jednoczesnej hybrydyzacji i opłukiwania minimum 4 mikromacierzy szklanych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Objętość próbki nie większa niż 70-150 µl | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Temperatura inkubacji/ mycia w zakresie 4-85ºC (+-1,0ºC) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Zakres temperatury denaturacji 50-99ºC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Precyzja termiczna +/- 0,5ºC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Szybkość grzania i chłodzenia nie gorsza niż > 6ºC/ min | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Urządzenie wyposażone w komplet butli na odczynniki w tym minimum cztery podgrzewane do temp. 35-40ºC w celu uniknięcia precypitacji , jedna butla minimum 10 litrów na odpady | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Urządzenie wyposażone w system równomiernego rozprowadzania odczynników po powierzchni slajdu oraz moduł (opcję) dla cieczy lepkich. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Urządzenie wyposażone w moduł automatycznego usuwania ewentualnie powstających bąbli na powierzchni hybrydyzowanego slajdu. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego suszenia slajdów przy pomocy azotu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Możliwość hybrydyzacji slajdów o wymiarach co najmniej 24,9-25,9 mm x 75,3-76,5 mm (szerokość x długość) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Wraz z instrumentem dostarczony zostanie jeden komplet komór do hybrydyzacji oraz uchwyt do komór | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Wybór systemu komór zostanie doprecyzowany bezpośrednio przed dostarczeniem aparatu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Możliwość dokupienia innych komór np. na systemy 2 macierze na slajd i 4 macierze na slajd | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Moduł sterujący zintegrowany w aparacie lub w postaci zewnętrznego komputera z oprogramowaniem | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | Gwarancja producenta minimum12 miesięcy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.17. | Obowiązkowy instruktaż w zakresie obsługi aparatu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 37.

ZADANIE NR 1.
APARAT DO MIKROFLUIDYCZBEJ (KAPILARNEJ) ELEKTROFOREZY DNA, RNA ORAZ BIAŁEK

Przedmiot zamówienia :................................................................................................................

Producent :....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) ………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | APARAT DO MIKROFLUIDYCZBEJ (KAPILARNEJ) ELEKTROFOREZY DNA, RNA ORAZ BIAŁEK |
| 1.1. | Urządzenie ma służyć do określania ilości i jakości DNA, RNA i białek na specjalnie dedykowanych chipach | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Analiza materiału powinna odbywać się poprzez pomiar fluorescencji wzbudzanej laserem | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Oprogramowanie służące do sterowania elektroforezerem powinno umożliwiać: - przedstawienie wyników w postaci klasycznego żelu, wykresu oraz zestawienia w tabeli - podgląd elektroforegramów pojedynczych próbek jak i zestawienie na jednym wykresie kilku próbek jednocześnie - automatyczne określenie stopnia integralności RNA - możliwość dostosowani rodzajów wyświetlanych danych oraz wydruków do potrzeb użytkownika | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Czas analizy pojedynczego chipu 30-40 minut | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Budowa urządzenia powinna umożliwiać samodzielne przeprowadzenia przez użytkownika czyszczenia i konserwacji | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Wraz z elektroforezerem wymagane jest dostarczenie przystawki do analiz elektroforetycznych, stacji do napełniania chipów, vortexu, komputera wraz z oprogramowaniem | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Urządzenie powinno mieć możliwość rozbudowy o przystawkę cytometryczną | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Wymagana jest możliwość analizy przez aparat małych fragmentów RNA (miRNA) o długości od 6 do 150 nukleotydów za pomocą specjalnie dedykowanych chipów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Wymagana możliwość rozdziału białek w zakresie od 10 do 250 kDa o czułości porównywalnej do metody srebrowej od 1 pg/μlna odpowiednich chipach | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Gwarancja producenta minimum24 miesięcy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Wymagana dostępność wsparcia technicznego i serwisu potwierdzona także referencjami od innych 4-5 jednostek które zakupiły taki aparat | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Obowiązkowy instruktaż w zakresie obsługi aparatu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 38.

ZADANIE NR 1.
KONCENTRATOR PRÓŻNIOWY

Przedmiot zamówienia .................................................................................................................

Producent :....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) :………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | KONCENTRATOR PRÓŻNIOWY |
| 1.1. | Instrument wyposażony w komorę do koncentracji próżniowej , pompę i pułapkę mrożącą lub jej odpowiednik | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Pompa próżniowa bezolejowa o poziomie próżni nie większym niż 10mbar, Instrument umożliwia usuwanie rozpuszczalników o temp. wrzenia do130(C (woda, metanol, etanol itp.) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Instrument powinien mieć możliwość podgrzania komory do 80(C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Pułapka mrożąca o temp. minimalnej -50ºC z pojemnikiem na odpady o pojemności 1 litra | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Wymagany rotor na próbówki typu Eppendorff 1.5 ml (mile widziane adaptory na mniejsze próbówki o pojemności 0.5 ml) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Wymagany rotor na 2 płytki 96 dołkowe wewnętrznych. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Gwarancja producenta minimum12 miesięcy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Obowiązkowy instruktaż w zakresie obsługi aparatu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 39.

ZADANIE NR 1
KRIOSTAT WOLNOSTOJĄCY

Przedmiot zamówienia :................................................................................................................

Producent : ...................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) :………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | KRIOSTAT WOLNOSTOJĄCY |
| 1.1. | Konstrukcja umożliwiająca łatwe przenoszenie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Półka szybkiego rozmrażania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Uchwyt na ostrza niskoprofilowe, z boczną regulacją i szklaną płytką anti roll | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Dwie tacki na ścinki | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Manualny mikrotom do cięcia preparatów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Zakres grubości cięcia od 0 do min. 20 mikrometrów w krokach co 2 mikrometry | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Maksymalna średnica preparatu min. 25mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Zakres nastawu temperatury w komorze kriostatu od 0oC do –30oC +/-10 oC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Zakres ruchu pionowego: min. 46 mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Zakres ruchu poziomego: min. 15 mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Czas osiągnięcia temperatury -20 oC – maks.1,5 godz. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Rozmrażanie komory: - możliwość automatycznego rozmrażania gorącym gazem; - możliwość automatycznego, programowalnego rozmrażania; - możliwość ręcznego rozmrażania w zależności od potrzeb | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Maksymalne wymiary (szer. X wys. X głęb.) 570x380x780, waga: maks. 50kg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 40.

ZADANIE NR 1
APARAT DO BADANIA PRZEWODNOŚCI MIĘSA

Przedmiot zamówienia : ...............................................................................................................

Producent :....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) :………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | APARAT DO BADANIA PRZEWODNOŚCI MIĘSA |
| 1.1. | Przenośne urządzenie do pomiaru przewodności (konduktancji) tkanki mięśniowej przystosowane do pomiarów w zakładach mięsnych w różnym czasie od uboju (różnym stanie termicznym tkanki mięśniowej - tusz ciepłe, wychłodzone) – EC 3h, 12h, 24h., itd. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Dokładność pomiarowa ±0,1 mS; możliwość korekcji- kalibracji urządzenia we własnym zakresie w oparciu o dostarczony wzorzec (blok kalibracyjny). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Minimalny czas pracy na baterii – 6 godzin. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Zwarta, odporna na wilgoć obudowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Wyraźny, podświetlany wyświetlacz. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Możliwość obsługi przy użyciu jednej ręki | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Pamięć wewnętrzna urządzenia umożliwiająca zapis minimum 2000 pomiarów EC wraz z informacjami dodatkowymi tj. daty i godziny pomiaru, numeru kolejnej tuszy, numeru pomiaru. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Możliwość transmisji danych do komputera PC, z wykorzystaniem standardowych protokołów transmisyjnych środowiska Windows. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Możliwość podłączenia sondy termicznej opcjonalnie elektrody do pomiaru pH tkanki mięśniowej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Wymagane jest, aby zestaw zawierał: - urządzenie pomiarowe, - dedykowaną baterie i ładowarkę, - blok kalibracyjny, - sondę do pomiaru temperatury, - kabel do transmisji danych, a przy braku pełnej kompatybilności z środowiskiem Windows - oprogramowanie do zarządzania danymi pomiarowymi; - walizkę transportową, - instrukcje użytkownika w języku polskim. - w wypadku urządzeń zaopatrzonych w elektrodę do pomiaru pH - bufory: kalibracyjne oraz ochronny do elektrody | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Dodatkowe wymagania: - gwarancja na urządzenie - minimum 12 miesięcy, - w ramach ceny: dostarczenie urządzenia i instruktaż w zakresie prawidłowej eksploatacji. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 41.

ZADANIE NR1

APARAT DO PCR W CZASIE RZECZYWISTYM (REAL-TIME PCR)

Przedmiot zamówienia :................................................................................................................

Producent :....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) :………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | APARAT DO PCR W CZASIE RZECZYWISTYM (REAL-TIME PCR) |
| 1.1. | Możliwość przeprowadzenia reakcji w czasie rzeczywistym oceniającej względny i bezwzględny poziom ekspresji genów, w układzie dupleks lub multipleks z użyciem sond typu TaqMan, HybProbe, SimpleProbe oraz odczynników interkalujących typu SYBRGreen | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Możliwość ustalenia bezwzględnej ilości kopi genu w układzie multipleks z użyciem sond typu TaqMan, HybProbe, SimpleProbe. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Możliwość przeprowadzenia reakcji genotypowania z wykorzystaniem formatu High Resolution Melting (HRM) lub w oparciu o sondy. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Możliwość wykrywania pojedynczych zmian sekwencji nukleotydowej (SNP). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Możliwość przeprowadzenia reakcji jakościowej w układzie multipleks. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Możliwość przeprowadzenia reakcji ilościowej z wykorzystaniem dostępnych formatów RealTime Ready zawierających układ gotowych sondy pod wybrane geny badane i geny referencyjne związane z szerokim spektrum badań molekularnych. Ponadto możliwość zaprojektowanie własnej płytki zawierającej zwalidowany zestaw sond i starterów pod dany gen badany w układzie z genem referencyjny lub bez. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Możliwość oceny procentowej stopnia metylacji DNA. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Jednoczesna amplifikacja 96 prób, możliwość rozbudowy do 384 prób po dokupieniu odpowiedniego bloku grzewczego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Zakres objętości mieszany reakcyjnej, w której można przeprowadzić reakcję PCR: 10 – 100µl. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Prędkość nagrzewania bloku 3-5°C / sek | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Prędkość chłodzenia bloku 2-3°C / sek | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | 5 kanałów wzbudzenia światła | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | 6 kanałów detekcji fluorescencji | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Element wzbudzający – lampa ksenonowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Możliwość samodzielnej wymiany źródła światła (żarówka) przez użytkownika, bez potrzeby wzywania serwisu firmy do laboratorium. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | System otwarty, umożliwiający analizę kwasów nukleinowych przy pomocy różnych barwników i sond molekularnych od różnych producentów: - SYBR Green I - Barwnik interkalujący typu LC Green (lub podobny) do analizy HRM (High Resolution Melting) - Sonda hydrolizująca typu TaqMan® - Sonda Hybrydyzująca typu HybProbe® - Sonda Simple Probe® | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.17. | Oprogramowanie urządzenia umożliwia wykonanie: - Pomiar ilości kopii DNA w badanej próbie - Pomiar poziomu ekspresji genu badanego w stosunku do genu referencyjnego - Analizy genotypowania – analiza genotypu na podstawie temperatury topnienia produktu - Analizy High Resolution Melting służąca do analizy mutacji (w tym SNP) przy pomocy specjalnego barwnika interkalującego typu LC Green lub podobny - Analizy end-point mutation - Porównania płytek z wynikami dla wszystkich dostępnych aplikacji z uzyskaniem wyniku w oprogramowaniu typu MS Excel | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.18. | Możliwość obserwowania przeprowadzanej reakcji PCR na bieżąco podczas jej trwania (online) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.19. | Oprogramowanie aparatu i baza danych z opcją automatycznego zapisywania informacji o wszystkich zmianach w plikach z otrzymanymi wynikami dokonywanych przez użytkowników aparatu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.20. | Wyposażenie dodatkowe aparatu: - komputer do sterowania aparatem i analizy danych polecany przez producenta aparatu - drukarka kompatybilna z zaoferowanym komputerem | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.21. | Dodatkowe wymagania: - instrukcja w pełnej wersji w języku polskim oraz angielskim - gwarancja producenta minimum 24 miesięcy - obowiązkowy instruktaż w zakresie obsługi aparatu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 42.

ZADANIE NR 1.
PH-METR PRZENOŚNY

Przedmiot zamówienia :................................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) ………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PH-METR PRZENOŚNY |
| 1.1. | Urządzenie przenośne do pomiaru kwasowości tkanki mięśniowej przystosowane do pracy w warunkach zakładowych – bezpośrednio na linii ubojowej (pomiar pH1) oraz w magazynach poubojowych (pH24). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Elektroda zintegrowana z korpusem, bez zewnętrznych przewodów transmisyjnych, osłonięta i zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi; okres trwałości elektrody pomiarowej przy intensywnym użytkowaniu- minimum 6 miesięcy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Obudowa całkowicie szczelna, łatwa do mycia i wykonana z trwałego materiału, dopuszczonego do kontaktu z mięsem (preferowana stal lub stopy lekkie), | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Czytelny wyświetlacz, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Pamięć wewnętrzna na minimum 2000 pomiarów wartości pH wraz z dodatkowymi informacjami tj. data, czas pomiaru, nr identyfikacyjny tuszy, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Możliwość transmisji danych do komputera PC,z wykorzystaniem standardowych protokołów transmisyjnych środowiska Windows, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Wymagany czas pracy na baterii – min. 8 godzin | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Gwarancja na urządzenie - minimum 12 miesięcy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Wymagane jest, aby zestaw zawierał: - urządzenie pomiarowe, - dedykowaną baterie i ładowarkę, - kabel do transmisji danych, a przy braku pełnej kompatybilności z środowiskiem Windows - oprogramowanie do zarządzania danymi pomiarowymi; - bufory: kalibracyjne oraz ochronny do elektrody; - walizkę transportową, - instrukcje użytkownika w języku polskim | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | W ramach ceny – dostarczenie urządzenia i instruktaż w zakresie prawidłowej eksploatacji. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | PRZENOŚNY MIERNIK PH Z WYPOSAŻENIEM |
| 2.1. | Wodoszczelny, wyświetlacz LCD podświetlany | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.2. | Zakres pomiaru min. -5oC - 100 oC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.3. | Kontrolazakresu pomiarowego/rozdzielczości min. -2,000…19,999±0,005 pH | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.4. | Pamięć dla min. 200 wyników pomiarowych (sposób zapisu ręczny i automatyczny), | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.5. | Kalibracja 1-5 punktowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.6. | Pamięć ostatnich min. 5-ciu kalibracji | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.7. | Wodoszczelny interfejs USB, wbudowany timer kalibracji | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.8. | W zestawie walizkowym z elektrodą pH (Double Pore firmy Hamilton) oraz buforami do kalibracji elektrody, czujnik temperatury nakłuciowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.9. | Zasilanie bateryjne, ładowarka do baterii - mikroprocesorowa z funkcją rozładowywania baterii, zestaw baterii do ładowania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.10. | Obudowa ochronna z paskiem do pracy w terenie. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.11. | Dodatkowe wymagania: - instalacja i instruktaż, - instrukcja obsługi w języku polskim, - gwarancja 24 m-ce, - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 43.

ZADANIE NR 1.
PRZYSTAWKI DO APARATU INSTRON

Przedmiot zamówienia :................................................................................................................

Producent :....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) :………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRZYSTAWKI DO APARATU INSTRON |
| 1.1. | Akcesoria rozszerzające możliwości pomiarowe posiadanego przez KTSZ urządzenia Instron model 5542 pracującego pod kontrolą oprogramowania Merlin: - zestaw sond punktowych wraz z dedykowanym uchwytem - uniwersalny zestaw tarcz do testów ściskania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | W ramach ceny: dostarczenie akcesoriów, ich instalacja, kalibracja głowicy urządzenia według norm UKAS oraz instuktaż personelu w zakresie prawidłowej eksploatacji i wykorzystania oprogramowania Merlin. Gwarancja na urządzenie - minimum 12 miesięcy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 44.

ZADANIE NR 1
ZESTAW DO SATELITARNEJ OBSERWACJI PRZEMIESZCZANIA SIĘ DZIKICH ZWIERZĄT

Przedmiot zamówienia :................................................................................................................

Producent::....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) :………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZESTAW DO SATELITARNEJ OBSERWACJI PRZEMIESZCZANIA SIĘ DZIKICH ZWIERZĄT |
| 1.1. | 20 obroży do monitorowania zwierzyny (jeleń, daniel, dzik, sarna) pozwalające na rejestrowanie oraz wysyłanie pozycji geograficznej zwierzyny w układzie WGS 84. Obroża powinna zawierać nadajnik GPS oraz VKF, pamięć umożliwiająca rejestrowanie danych oraz baterię umożliwiająca zebranie i przesłanie 15 000 pozycji w ciągu roku, przy czym waga obroży wraz z baterią powinna mieścić się w przedziale 0,4 - 1,3 kg, w tym 10 sztuk obroży nie może przekroczyć wagi 1,1 kg. Urządzenie powinno zapewniać możliwość zmiany harmonogramu rejestrowania pozycji zwierzyny przez wiadomość SMS wysłaną do obroży ze stacji bazowej. Obroża powinna umożliwiać działanie w trybie ciągłym przez min. cały rok. W wypadku śmierci zwierzęcia, obroża powinna wysłać do systemu odpowiednią informację opierającą się o bezruch zwierzyny przez dłuższy czas. Komunikacja ze stacją bazową powinna być uniezależniona od pokrycia terenu przez sieć GSM – niewysłane SMS-y powinny być składowane w pamięci obroży aż do momentu wejścia zwierzyny w obszar zasięgu GSM. Ponadto pięć obroży powinno mieć możliwość logowania w pamięci temperatury w interwałach co najmniej 5 minutowych i możliwość sczytywania danych w czasie fizycznego dostępu do obroży. Pięć obroży powinno mieć możliwość odcięcia urządzenia od zwierzyny na zdalne żądanie (SMS). Dziesięć obroży powinno mieć barwy maskujące wg ustaleń z zamawiającym. Wszystkie obroże powinny być dopasowane rozmiarem i średnicą do gatunków i wieku wyselekcjonowanych zwierząt | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Dostarczenie stacji odbioru danych z nadajników znajdujących się w obrożach poprzez wiadomości SMS. Stacja powinna pozwalać na rejestrowanie pozycji z rozróżnieniem poszczególnych egzemplarzy zwierzyny w celu dalszego oznaczania i śledzenia lokalizacji na tle map wektorowych. Wymagany jest interfejs do komputera klasy PC z oprogramowaniem pozwalającym na geograficzną lokalizację zwierzyny (patrz pkt.5). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Dostarczenie odbiornika śledzącego w zakresie fal VKF służącego do namierzania zwierzyny drogą radiową poprzez odbiór sygnałów nadawanych przez obroże w tym paśmie. Zasięg odbiornika powinien wynosić co najmniej 500 metrów oraz musi mieć możliwość rozróżnienia poszczególnych egzemplarzy obroży. |  |  |
| 1.4. | Dostarczenie 21 kart telefonii komórkowej (SIM) umożliwiające komunikację nadajników zamontowanych w obrożach ze stacją bazową. Przewiduje się wysyłanie 300-400 smsów z danymi w przeciągu jednego miesiąca z każdego z 20 nadajników. Jedna z kart odbierająca smsy zostanie umieszczona w stacji bazowej. Koszt obsługi abonamentu kart powinien zostać uwzględniony w ofercie cenowej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Dostarczenie oprogramowania do monitorowania zwierzyny pracującego w środowisku MS Windows. Oprogramowanie powinno zawierać typowe elementy funkcjonalności GIS umożliwiające w szczególności:  wyświetlanie map wektorowych w warstwach w jednym z formatów przyjętych za standard danych mapowych (dwg,dgn,dxf,shp,tab), w układzie współrzędnych 1992,  wprowadzenie na podstawie otrzymanych danych i wyświetlenie pozycji zwierzyny na tle map,  wyświetlenie ortofotomapy,  wyświetlanie map w postaci rastrów, - możliwość przechowywania i filtrowania danych z obroży wg pozycji pobytu zwierzyny, wg zakresu czasu i wg poszczególnych egzemplarzy obroży, zarządzanie mapą, przesuwanie, zmianę skali, dodawanie i usuwanie warstw, selektywne przedstawianie informacji umieszczonych na warstwach,  pomiar odległości i współrzędnych na mapie, tworzenie własnych komentarzy dołączonych do danych o pozycji zwierzyny - wydruki map wraz z pozycjami na drukarce i ploterze. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Dostarczenie stanowiska komputerowego do obsługi oprogramowania monitorowania zwierzyny. Komputer o parametrach nie gorszych niż: - procesor dwurdzeniowy klasy x86 o prędkości pojedynczego rdzenia minimum 2 GHz - pamięć RAM nie mniej niż 2GB - dysk twardy SATA: o pojemności nie mniejszej niż 500GB - napęd optyczny DVD-RW SATA - karta graficzna z dwoma złączami DVI umożliwiająca jednoczesne wyświetlanie na dwóch monitorach niezależnych obrazów w rozdzielczości nie mniejszej niż 1680 na 1050 pikseli - obudowa miditower umożliwiająca beznarzędziowy montaż napędów z zasilaczem o mocy nie mniejszej niż 450W - 2 x Monitor LCD 22' ze złączem DVI o rozdzielczości maksymalnej nie mniejszej niż 1680 na 1050 pikseli. - klawiatura, mysz optyczna - porty: 2xPS/2; min. 6 x USB w tym min. 2 z przodu obudowy; wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - system operacyjny MS Windows XP Pro 32bit lub równoważny - karta sieciowa 1Gb/s - płyta główna umożliwiająca bezproblemową współpracę z pozostałymi elementami zestawu. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Dostarczenie topograficznej mapy wektorowej w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 1992 dla obszaru województw: warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego, w formacie ESRI shape (*.shp) o szczegółowości odpowiadającej skali nie mniejszej niż 1:250 000. Mapa będzie składała się z następujących warstw tematycznych: - jednostki administracyjne, - osadnictwo i obiekty antropogeniczne, - hydrografia, - rzeźba terenu, - transport, - pokrycie terenu (las, pastwiska, łąki, grunty orne, zieleń miejska, tereny przemysłowe i handlowe, cieki i zbiorniki wodne, zabudowa zwarta i rozproszona) - obszary i obiekty chronione i zamknięte. Ponadto, bazy danych poszczególnych warstw powinny zawierać atrybuty opisowe dotyczące przedstawianych obiektów. Mapy musza być kompatybilne z dostarczonym oprogramowaniem do monitorowania zwierzyny. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Wykonanie i dostarczenie cyfrowej ortofotomapy dla obszaru o powierzchni 1000 ha. Ortofotomapa powinna spełniać następujące założenia: - obraz w kolorze (RGB); - terenowa wielkość piksela ortofotomapy nie większa niż 20 cm - dokładność sytuacyjna ortofotomapy nie większa niż 3 piksele. - układ współrzędnych PUWG 1992 Obszar zostanie wskazany przez zamawiającego w granicach województw podlaskiego i warmińsko - mazurskiego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Wdrożenie, konfiguracja i szkolenie obejmujące uruchomienie systemu oraz przeszkolenie 2 pracowników w zakresie działania systemu monitorowania wraz z oprogramowaniem służącym do geograficznej lokalizacji zwierzyny. W ciągu 1 roku w ramach wymiaru godzinowego ½ etatu oddelegowana zostanie przez Państwa osoba, realizując wdrożenie przeszkoli również pracowników. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Gwarancja – na wszystkie komponenty systemu powinna być udzielona co najmniej dwuletnia gwarancja. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 45.

ZADANIE NR 1
KOMORA II KLASY BEZPIECZEŃSTWA

Przedmiot zamówienia :................................................................................................................

Producent :....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) :………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | KOMORA II KLASY BEZPIECZEŃSTWA |
| 1.1. | Komora z pionowym przepływem powietrza, II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego przeznaczona do ochrony produktu, operatora, środowiska | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Dwa filtry HEPA ( główny i wylotowy ) o skuteczności 99,999% dla cząsteczek ≥ 0,3um. Komora wyposażona w dwa wentylatory: jeden obsługujący filtr główny i jeden obsługujący filtr wylotowy. Filtr główny pochylony względem poziomu (pod kątem prostym do szyby frontowej) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Wymiary: - Szerokość zewnętrzna maksymalnie do 1300 mm - Głębokość obszaru pracy nie mniejsza niż 630 mm - Szerokość robocza nie mniejsza jak 1200 mm - Głębokość zewnętrzna poniżej 80 cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Boki komory bezpieczne, pełne ( nie przeszklone), pokryte białą powłoką. Narożniki komory zaoblone ułatwiające utrzymanie urządzenia w czystości | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Blat roboczy ze stali nierdzewnej, dzielony (panelowy). Otwory w tylnej części blatu umiejscowione poza przestrzenią roboczą - na ścianie tylnej tuż nad blatem. Wnętrze obszaru pracy – malowane białymi, nieodblaskowymi farbami epoksydowo-poliestrowymi | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Szyba frontowa: - ustawiona pod kątem/skośnie (80o) w stosunku do blatu roboczego - nie przepuszczalna dla promieniowania UV, umożliwiająca zamknięcie komory od frontu - szyba frontowa w pozycji całkowitego opuszczenia musi umożliwiać jej umycie od wewnątrz przez włożenie ręki do komory roboczej ponad jej górną krawędzią - przesuwana ręczenie w kierunku góra-dół, bez ramy - funkcja niskiego opuszczenia szyby frontowej (opuszczenie poniżej poziomu blatu – tak aby ponad szybą powstała szczelina) umożliwiająca czyszczenie wewnętrznej części szyby frontowej bez konieczności odchylania jej od poziomu. Dostęp do wewnętrznej powierzchni szyby nad górną jej krawędzią. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Panel sterowniczy z wyświetlaczem LED umieszczony na frontowej części komory kontrolujący wszystkie funkcje komory. Wszystkie funkcje komory uruchamiane za pomocą niezależnych przycisków membranowych opatrzonych charakterystycznymi piktogramami. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Sterowanie mikroprocesorowe - kontrola prędkości przepływu powietrza z aktualnie wyświetlaną na panelu kontrolnym komory wartością w m/s oraz sygnalizacją alarmową w przypadku nieprawidłowości | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Obecna funkcja wyświetlania na panelu sterowniczym liczby godzin pracy komory | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Oświetlenie obszaru pracy- intensywność: co najmniej 1200 lux | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Zainstalowana lampa UV w górnej przedniej części komory z programatorem czasu pracy i blokowaniem wszystkich pozostałych funkcji komory podczas jej pracy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Komora z własną podstawą, poziomowaną i regulowaną w zakresie 750 – 900mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | 2 x Gniazda elektryczne umieszczone na tylniej ścianie komory | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Zawór gazowy, 1 szt. oraz fabrycznie przygotowane otwory do zamontowania kolejnych mediów umieszczone po obu stronach komory (co najmniej po dwa otwory z każdej strony) – możliwość instalacji zaworów gazowych zarówno w ścianach bocznych jak i w ścianie tylnej Automatyczny palnik gazowy przeznaczony do pracy w specyficznych warunkach panujących w komorach laminarnych. Włączany przy pomocy czujnika na podczerwień lub włącznika nożnego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Informacja o włączonym zaworze gazu i lampie UV poprzez dodatkową sygnalizację ( świecące diody ) na panelu sterowniczym w celu podniesienia bezpieczeństwa używania wymienionych akcesoriów Zasilanie(V) ( Hz) 230V/50Hz, Zużycie energii nie większe niż 0,4kW | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | Komora wyposażona w przesuwaną podporę pod ręce zapobiegającą zasłonięciu otworów wlotowych powietrza oraz zajęcie optymalnej pozycji podczas pracy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.17. | Komora wyposażona w funkcję stand-by czyli tryb oczekiwania na pracę utrzymujący komorę w ciągłej gotowości do pracy przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii. Funkcja uruchamiana zarówno z przycisku umieszczonego na panelu sterującym jak i automatycznie po całkowitym opuszczeniu szyby frontowej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.18. | Automatyczna kompensacja prędkości przepływu w miarę wzrostu zapchania filtrów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.19. | Poziom głośności nie większy niż 55 dB | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.20. | Ważny certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego typu EN12469: 2000 - potwierdzony kopią certyfikatu wydanego przez jednostkę certyfikującą. ( kopia za zgodność z oryginałem ) Certyfikat musi być dedykowany do oferowanego modelu komory - dołączyć do oferty. Nie będą uznane oświadczenia lub deklaracje producenta lub oferenta, że urządzenie spełnia lub jest zgodne z normą EN 12469 ISO 9001 - dołączyć kopię dokumentu do oferty CE - dołączyć kopię dokumentu do oferty | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.21. | Wymagana jest dokumentacja producenta( oryginalny folder oraz instrukcja obsługi) potwierdzająca obecność posiadanych funkcji urządzenia. Nie dopuszcza się złożenie powyższych dokumentów w języku obcym bez tłumaczenia Wymienione dokumenty musza zostać dołączone do oferty. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.22. | Wykonawca zobowiązany jest do wykonania testu instalacyjnego parametrów podstawowych (rozkład prędkości powietrza w strudze laminarnej, test szczelności) w ramach procedury zdawczo-odbiorczej oraz przedstawimy do wglądu w trakcie przeprowadzania testu dokumentu wzorcowania przyrządu/ów pomiarowych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.23. | Upoważnienie producenta dla Wykonawcy do dystrybucji i serwisowania (autoryzacja) oferowanego sprzętu na terenie Polski – dołączyć do oferty | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.24. | Dodatkowe wymagania: Instrukcja obsługi w języku polskim. Sprzęt fabrycznie nowy. Okres gwarancji – 36 miesiące Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (min. 24 godziny do 72 godzin) Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – lokalizacja (nazwa adres, Tel./fax) Montaż i szkolenie użytkowników w obsłudze i konserwacji urządzenia u zamawiającego. Cena max – 45 500 ,00 (brutto) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 46.

ZADANIE NR 1.
AUTOMATYCZNY LICZNIK KOLONII BAKTERII

Przedmiot zamówienia : ...............................................................................................................

Producent : ...................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) :………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AUTOMATYCZNY LICZNIK KOLONII BAKTERII |
| 1.1. | Czytnik wyposażony w kolorową kamerę z przetwornikiem CCD Firewire | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Kamera z funkcją autozoomu oraz autofocusa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Rozdzielczość nie gorsza niż 640 x 480 pikseli | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Szybki transfer danych bezpośrednio poprzez łącze typu Firewire do komputera | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Komora odczytowa, szczelna dla światła zewnętrznego, zabezpieczająca przez refleksami świetlnymi | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Oświetlenie płytek z dołu lub z góry – możliwość wyboru | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Płytki oświetlana za pomocą diod LED | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Możliwość odczytu 8 kolorów kolonii jednocześnie z tej same płytki | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Możliwość odczytania co najmniej 400 płytek na godzinę z przy liczebności kolonii wynoszącej 1000 cfu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Oprogramowanie musi zapewniać możliwość rozróżniania kolonii w oparciu o co najmniej 3 kryteria: - kształt - rozmiar - kolor | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Możliwość zliczania zachodzących na siebie kolonii | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Rozpoznawania kolonii o średnicy co najmniej 0.1 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Możliwość odczytu całych płytek lub wybranych obszarów Odczyt płytek o średnicy od 60 do 90 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Odczyt płytek z agarem, dysków wzrostowych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Analiza stref zahamowania wzrostu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | Eksportowanie danych tabelarycznych do arkusza kalkulacyjnego Excel | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.17. | Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys): 240 x 240 x 260 mm ± 5% | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.18. | Waga nie większa niż 11 kg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.19. | Instrukcja obsługi w języku polskim | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.20. | Pokrowiec na urządzenie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.21. | Czytnik musi być dostarczony wraz z dedykowanym oprogramowanie komputerowym | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.22. | Program musi zapewniać możliwość pracy zgodnie z wymogami GLP | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.23. | Kontrola oraz możliwość tworzenia poziomów dostępu w oprogramowaniu, zależnie od typu użytkownika | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.24. | Ochrona danych oraz wszystkich ważnych obszarów za pomocą hasła | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.25. | Informacje o operatorze, serii oraz numerze próbki muszą być automatycznie przechowywane z wynikami analizy obrazu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.26. | Możliwość eksportowania danych do systemu LIMS | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.27. | Minimalne wymagania dla komputera obsługującego (wchodzącego w skład zestawu): Procesor Intel® Core™ Duo (1,80 GHz), 1024 MB pamięci operacyjnej, 160 GB twardy dysk, IEEE-1394 Firewire , Karta graficzna 256 MB – karta nie może być zintegrowana z płytą główną, DirectX 8 System operacyjny: Windows® XP Professional lub Windows Vista™ Business Microsoft® Works 8.0, 16x DVD+/-RW (z nagrywarką), Monitor 19” LCD (rozdzielczość wyświetlacza: 1280 x 800 Pikseli, jakość barw: 32 Bit), Mysz optyczna Klawiatura | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.28. | Dodatkowe wymagania: Sprzęt fabrycznie nowy. Okres gwarancji – 36 miesiące Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (min. 24 godziny do 72 godzin) Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – lokalizacja (nazwa adres, Tel./fax) Montaż i szkolenie użytkowników w obsłudze i konserwacji urządzenia u zamawiającego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 47.

ZADANIE NR 1.
MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA

Przedmiot zamówienia :................................................................................................................

Producent : ...................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) :………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA |
| 1.1. | Wymiary wewnętrzne (dł x sz x gł): 320 x 220 x 210 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.1. | Pojemność myjki : 14 litrów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Moc ultradźwiękowa: 2 x 400W | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Częstotliwość 40kHz | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Moc układu grzania 300W | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Wymiary zewnętrzne (dł x sz x gł): 405 x 385 x 300 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Układ nastawu czasu pracy i podgrzewania medium do temperatury od 30 – 80 °C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Zawór spustowy medium | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Koszyk do myjki | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Instrukcja obsługi w języku polskim | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Dodatkowe wymagania: - sprzęt fabrycznie nowy. - okres gwarancji – 36 miesiące. - czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (min. 24 godziny do 72 godzin). - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – lokalizacja (nazwa adres, Tel./fax). - montaż i instruktaż użytkowników w obsłudze i konserwacji urządzenia u zamawiającego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 48.

ZADANIE NR 1.
WIELOZADANIOWY CZYTNIK PŁYTKOWY JEDNO LUB WIELOMODUŁOWY WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM TOWARZYSZĄCYM I OPROGRAMOWANIEM

Przedmiot zamówienia : ...............................................................................................................

Producent :....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) :………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Wymagane urządzenie może być w postaci jednomodułowej (jeden aparat) lub w postaci wielomodułowej (zestaw czytników) obejmując czytnik ELISA, fluorymetr i luminometr płytkowy wraz z oprogramowaniem |  |  |
| 1.2. | Wymagania aplikacyjne obejmują: - analizę jakościową i ilościową białek metodą ELISA - analizę ilościową DNA i RNA za pomocą barwinków fluorescencyjnych PicoGreen i RiboGreen lub podobnych - analizę ekspresji genu reporterowego lucyferazy |  |  |
| 1.3. | Do urządzenia musi być dołączony dyspenser oraz płuczka do płytek jako obowiązkowy osprzęt dodatkowy |  |  |
| 1.4. | Gwarancja producenta minimum24 miesięcy Obowiązkowe szkolenie w zakresie obsługi aparatu lub aparatów |  |  |
| 2. | FLUORYMETR I LUMINOMETR |
| 2.1. | Zakres spektralny wzbudzenia nie mniejszy niż 320 - 700 nm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.1. | Zakres spektralny emisji nie mniejszy niż dla: - fluorescencji 360 – 670 nm - luminescencji 270 – 670 nm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.2. | Rodzaje odczytywanych płytek: 1-, 6 - , 12-, 24-, 48-, 96-, 386 – dołkowych, płytek Petriego i Terasaki | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.3. | Możliwość zastosowanie niestandardowych płytek o maksymalnych wymiarach 90 x 134 x 25 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.4. | Technologie pomiaru możliwość pomiarów fluorymetrycznych oraz luminometrycznych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.5. | Zakres pomiarowy nie mniejszy niż dla: - fluorescencji 0.00001 – 5000 RFU - luminescencji 0.0001 – 5000 RFU | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.6. | Czułość pomiarowa nie gorsza niż dla: - fluorescencji 2 fmol Fluoresceiny na dołek - luminescencji 5 fmol ATP na dołek | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.7. | Zakres dynamiczny nie mniej niż dla: - fluorescencji 6 dekad - luminescencji 9 dekad | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.8. | Filtry możliwość zamontowania nie mniej niż 8 filtrów wzbudzających i do 8 filtrów emisyjnych na obrotowej karuzeli | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.9. | Przy dostawie obowiązkowo wymagane filtry dla barwników PicoGreen i Ribogreen oraz testu lucyferazy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.10. | Detektor fotopowielacz (PMT) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.11. | Odczyt górny i dolny (nie symultanicznie) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.12. | Wytrząsanie orbitalne | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.13. | Parametry ustawiane : regulacja od 60 – 1200 rpm, orbita od 1 do 50 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.14. | Wewnętrzny system dozujący (dyspenser wewnętrzny): - od 1 do 3 – możliwość montażu u klienta. Możliwość jednoczesnego dozowania i odczytu. - System dozujący w obudowie - Urządzenie musi być dostarczone z min. 1 wbudowanym dyspenserem wewnętrzym - Dozowana objętość: 1 – 1000 µl regulowana co 1 µl | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.15. | Inkubator wbudowany | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.16. | Oprogramowanie pod wymagany system operacyjny Windows XP Professional SP2 lub wyżej, dopuszcza się Windows Vista | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.17. | Certyfikat CE, ISO producenta, autoryzacja dystrybucji i serwisu oferenta | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | CZYTNIK ELISA |
| 3.1. | Zakres spektralny co najmniej 340 - 850 nm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.2. | Liniowość dla płytek 96 dołkowych 0 - 3 Abs | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.3. | Liniowość dla płytek 384 dołkowych 0 - 3 Abs | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.4. | Dokładność nie gorsza niż ±1% lub 0,003 Abs | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.5. | Czułość nie gorsza 0,001 Abs | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.6. | Czas pomiaru: - nie dłuższy niż 6s - płytka 96 dołkowa - nie dłuższy niż 12s - płytka 384 dołkowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.7. | Precyzja nie gorsza niż: - CV<0,2% (0,3 - 3 Abs), - CV<1% (3 - 4 Abs) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.8. | Filtry: co najmniej 8 filtrów na obrotowej karuzeli | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.9. | Urządzanie należy dostarczyć w filtrami 405, 450, 620 nm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.10. | Wytrząsanie Liniowe – 3 tryby | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.11. | Inkubator Wbudowany | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.12. | Zakres pracy inkubatora +4ºC powyżej temperatury otoczenia do 50 ºC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.13. | Oprogramowanie do obsługi modułu i analizy wyników pod system operacyjny Windows XP Professional SP2 lub wyżej, dopuszcza się Windows Vista | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4. | PŁUCZKA DO PŁYTEK |
| 4.1. | Głowica myjąca 8 i 12 kanałowa z możliwością szybkiego przełączania bez użycia narzędzi | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.2. | Obsługiwane formaty płytek 96 dołkowe | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.3. | Objętość martwa nie większa niż 5µl | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.4. | Dokładność dozowania nie gorsza niż +/- 5% | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.5. | Myjka musi składać się z modułu płuczącego oraz modułu pompy łączonych ze sobą w jedno zintegrowane urządzenie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.6. | Typ pompy membranowa, odporna na korozję, bezobsługowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.7. | Nie dopuszcza się pompy strzykawkowej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.8. | Panel sterowania wyposażony w klawisze membranowe odporne na zalanie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.9. | Możliwość płukania od 1 do 12 rzędów (stripów) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.10. | Wskaźnik świetlny (dioda LED) informujący o połączeniu płuczki do zasilania umieszczony na panelu sterowania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.11. | Wskaźnik świetlny (dioda LED) informujący o problemach z podciśnieniem w układzie umieszczony na panelu sterowania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.12. | Przycisk ze wskaźnikiem świetlnym, przypominający o wstępnym przepłukaniu grzebienia, przed procesem płukania płytek | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.13. | Praca pompy tylko podczas procesu płukania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.14. | Grzebienie wyposażone we współosiowy system aspiracyjno-dozujący | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.15. | Wózek na płytkę umożliwiający płukanie płytek wzdłuż krótszego oraz dłuższego boku | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.16. | Wózek wyposażony w pojemnik umożliwiający wstępne przepłukanie grzebienia myjącego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.17. | Płuczka programowalna możliwość tworzenia własnych procedur płukania oprócz standardowych zaimplementowanych w urządzenie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.18. | Pojemniki na płyn myjący oraz ścieki po około 2L każdy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.19 | Pojemnik na ścieki wyposażony w czujnik poziomu płynu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.20. | Czas płukania nie dłuższy niż 120s dla głowicy 12 kanałowej (3 cykle po 350 µl każdy) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5. | DYSPENSER ZEWNĘTRZNY |
| 5.1. | Typ obsługiwanych płytek co najmniej 96 i 384 - dołkowe | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.2. | Zakres obsługiwanej objętości nie mniejszy niż od 5 do 395 µl | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.3. | Precyzja nie gorsza niż: - CV ≤ 10% dla objętości 5 µl - CV ≤ 1.5% dla objętości 20 µl - CV ≤ 1.0% dla objętości 100 µl | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.4. | Dokładność nie gorsza niż: - CV ± 3% dla objętości 5 µl - CV ± 13% dla objętości 20 µl - CV ± 1.0% dla objętości 100 µl | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.5. | Szybkość pracy nie gorsza niż: - 5 sekund dla płytki 96 – dołkowej - 20 sekund dla płytki 384 – dołkowej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.6. | Oprogramowanie sterujące | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.7. | Urządzenie musi być przystosowane do pracy w systemach automatyki laboratoryjnej m.in. ze stakerami i ramionami robotycznymi | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.8. | Płyny muszą być dyspergowane poprzez wymienne, autoklawowalne kasety | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.9. | Gwarantowana niezawodna praca kaset nie gorsza niż 3000 płytek | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.10. | Funkcja „backflush” umożliwiająca odzyskanie nie użytych odczynników | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.11. | Możliwość dyspergowania od 1 do 8 odczynników jednocześnie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 49.

ZADANIE NR 1.

BADAWCZY, CYFROWY, MODULARNY CYTOMETR PRZEPŁYWOWY

Przedmiot zamówienia : ..............................................................................................................

Producent: ....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BADAWCZY, CYFROWY, MODULARNY CYTOMETR PRZEPŁYWOWY |
| 1.1. | W pełni cyfrowy cytometr przepływowy mierzący minimum 8 fluorescencji z trzech laserów na jednej komórce oraz SSC i FSC wyposażony w stację komputerową, oprogramowanie, drukarkę i monitor. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Cytometr wyposażony w minimum 3 lasery: - Niebieski 488 nm. - Fioletowy 405 nm. - UV 355 nm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Wymagana liczba fotopowielaczy: - Laser 488 nm. = 5 - Laser 405 nm. = 2 - Laser 355 nm. = 2 - SSC = 1 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Wiązki laserowe przestrzennie rozdzielone w miejscu pomiaru (komórka) ze względu na prowadzenie badań z wykorzystaniem barwników tandemowych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Konstrukcja układu optycznego: - umożliwiająca pomiar w kolejności od najdłuższej do najkrótszej fali, - układ optyczny oparty na filtrach odbijających, - prowadzenie sygnału światłowodem, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Wymagana czułość pomiaru fluorescencji: 100 MESF dla FITC oraz 50 MESF dla PE | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Rozdzielczość cyfrowa sygnału nie gorsza niż 262144 kanałów w 5-stopniowej skali logarytmicznej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Możliwość pełnej kompensacji cyfrowej wewnątrz- i międzylaserowej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Możliwość rozszerzenia układu optycznego/ detekcji cytometru o: - laser czerwony - chłodzony powietrzem - odpowiednią liczbę fotopowielaczy, zwiększającą możliwość pomiaru, do co najmniej 14 fluorescencji dla konfiguracji 3-laserowej (488-405-355 nm.) - przy 4-laserowej konfiguracji zdolność do pomiaru 18 fluorescencji | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Możliwość dalszej rozbudowy cytometru (bez konieczności wykonywania przebudowy lub przeróbek aparatu) o: - podajnik próbek z płytek wielodołkowych (96-, 384-) w trybie HTS (mieszanie próbki i pobieranie zmiennej objętości) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Komputer cytometru o parametrach nie gorszych niż: - Procesor 2,6 GHz - Pamięć 2 GB RAM - Dysk HDD 250 GB - Karta graficzna, sieciowa - Nagrywarka DVD - Klawiatura + mysz optyczna - System operacyjny Windows XP Pro - Monitor 19 ” LCD | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Zestaw materiałów (odczynniki) do cytometrii przepływowej umożliwiający rozruch aparatury i wykonanie pierwszych eksperymentów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Dopuszczenie aparatu do obrotu na terenie UE – deklaracja zgodności CE. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Gwarancja: 1 rok | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Liczba bezpłatnych przeglądów serwisowych w okresie gwarancji (minimum 2) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | Dostępność do części zamiennych w latach (minimum 8) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.17. | Koszty serwisu pogwarancyjnego: jedna roboczogodzina, dojazd, hotel inne. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 50.

ZADANIE NR 1.

AUTOMATYCZNA JEDNOSTKA DO DESTYLACJI Z PARĄ WODNĄ

Przedmiot zamówienia : ..............................................................................................................

Producent: ....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AUTOMATYCZNA JEDNOSTKA DO DESTYLACJI Z PARĄ WODNĄ |
| 1.1. | Przystosowany do współpracy z mineralizatorem na probówki 250 ml o wymiarach: średnica zewn.42 mm, wys. 300 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Automatyczna procedura rozcieńczania próbek, dodawania ługu, destylacji i miareczkowania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Wbudowany system automatycznego miareczkowania kolorymetrycznego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Minimalny krok dozowania biurety 2,5 ul | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Wbudowane systemy bezpieczeństwa przeprowadzania procesu destylacji i zabezpieczenia jakości wyniku (wymienić jakie) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Wymagana czułość pomiaru fluorescencji: 100 MESF dla FITC oraz 50 MESF dla PE | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Automatyczne opróżnianie probówek po analizie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Automatycznie zamykane drzwi bezpieczeństwa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Możliwość programowania różnych procedur destylacyjnych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Automatyczny system destylacji próbek wykrystalizowanych, zintegrowany z cyklem destylacji i miareczkowania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Pomiar temperatury destylatu sprzężony z optymalizacją przepływu wody chłodzącej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Zakres pracy analizatora – 0,1mg do 200 mg N w próbce | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Polecenia w menu w jęz. polskim | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Możliwość podłączenia do zewnętrznego komputera oraz wagi analitycznej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Dodatkowe wymagania: - instalacja i instruktaż, - instrukcja obsługi w języku polskim, - gwarancja 12 m-cy, - autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

CZĘŚĆ NR 51.

ZADANIE NR 1.

ZESTAW DO WIZUALIZACJI OBRAZU

Przedmiot zamówienia : ..............................................................................................................

Producent: ....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | OPROGRAMOWANIE |
| 1.1. | Oprogramowanie pozwalające na cyfrową rejestrację obrazu - wszechstronna aplikacja oferująca funkcje niezbędne do komfortowej dokumentacji złożonych eksperymentów i ich wyników . W połączeniu z kamerą cyfrową i mikroskopem oprogramowanie umożliwia rejestrację obrazu przy pomocy rozszerzonych narzędzi, zarządzanie obrazami w ramach bazy danych oraz prowadzenie zaawansowanych pomiarów. Możliwa jest rozbudowa o dodatkowe moduły zwiększające funkcjonalność oprogramowania w zależności od potrzeb użytkownika. Funkcje oprogramowania: Rejestracja – interaktywne sterowanie pracą kamery, ręczny i automatyczny dobór parametrów ekspozycji, funkcja „autofokus”, moduły FIS, EFI, MIA. Wyświetlanie obrazu – równolegle wyświetlanie wielu obrazów na ekranie, wsparcie dla dwóch wyświetlaczy, udostępnianie obrazu w sieci lokalnej z poziomu przeglądarki internetowej, wyświetlanie przekrojów obiektów trójwymiarowych. Zapis obrazów w rozbudowanej bazie danych ułatwiającej zarządzanie mikrofotografiami i ich archiwizację. Dostępny szereg formatów plików, w tym popularny JPEG i bezstratny TIFF. Przetwarzanie obrazu - dostępne filtry wyostrzenia, rozmycia i redukcji szumów, edycja kanałów RGB/HSI, RGB studio. Podstawowe i zaawansowane pomiary morfometryczne, analiza fazowa, definiowanie obszarów zainteresowania (ROI), możliwość instalacji dodatkowych modułów. Aplikacja współpracuje z systemami MS Windows 95/98/NT/2000/XP. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | JEDNOSTKA KOMPUTEROWA |
| 2.1. | Wymagane parametry nie gorsze niż: - płyta MSI G31M2-FD V1 / iG31/ DDR2 / VGA / GB LAN / S.775, PROC INTEL Dual-Core E2220 2.4GHz/800MHz/1MB/S775 BOX, - pamięć DDR2 4GB (2x2MB) 800 MHz dual channel, - dysk 250GB 7200 8MB SATA-II, - napęd DVD RW Dual Layer, Sofware NERO do nagrywarki, - czytnik kart pamięci flash, MS Vista Business OEM 32Bit wersja polska lub Windows XP, - obudowa ADAX EM-003 mATX, 350W srebrno czarna, - klawiatura ADAX, - obudowa ADAX EM-003 mATX, 350W srebrno czarna, - klawiatura bezprzewodowa, - myszka bezprzewodowa. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | MONITOR |
| 3.1. | Monitor o parametrach nie gorszych niż: Monitor LCD, 22" 220HD, WIDE, z pilotem, głośniki, przekątna ekranu : 22 cali, rozdzielczość : 1680x1050, kontrast : 10000:1, czas reakcji : 5ms | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4. | APARAT FOTOGRAFICZNY |
| 1.8. | Aparat cyfrowy z wbudowaną stabilizacją obrazu, z obiektywem 14-42, statyw stołowy do aparatu fotograficznego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 52.

ZADANIE NR 1.
DYGESTORIUM

Przedmiot zamówienia : ...............................................................................................................

Producent :....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) :………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DYGESTORIUM CERAMICZNE |
| 1.1. | Wymiary: [1200x870x2350] | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Konstrukcja dygestorium samonośna, z profili stalowych lakierowanych proszkowo farbą epoksydową chemoodporną | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Ceramiczny blat roboczy wykonany z ceramiki litej – lity spiek ceramiczny ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem, przednia część blatu aerodynamiczna poprawiająca zasysanie powietrza z przed komory, głębokość powierzchni roboczej musi wynosić minimum 750 mm, wykonanie zgodne z DIN 12916. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | W blacie powinien być osadzony zlewik ceramiczny o wymiarach minimum 280x80 mm – podklejony od spodu pod blat, krawędź blatu glazurowana. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Ściany boczne komory manipulacyjnej wykonane z ceramiki wielkogabarytowej ( wymiar płyt minimum 1200x1200 mm – możliwie jak najmniejsza ilość połączeń fugowych). Ściany zewnętrzne zaś pokryte laminatem o zagęszczonej strukturze. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Importowane wylewki wody w ilości dwóch sztuk powlekane chemoodpornym poliamidem 11 o właściwościach: - średnia grubość powłoki: 250 – 300 mikronów, - temperatura topnienia: 184 – 186 st. C, - zapalność: samo gasnący, - twardość według Shore’a D do 20 st. C, 75, - barwa: szary RAL 7035 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Listwa armaturowa zawiera: - zawory wody 2x, - cztery gniazda prądowe ( 2x16 A – 230V w wykonaniu IP 44). Sterowanie oświetleniem dygestorium odbywa się z panelu czujnika przepływu, wyłącznik różnicowo prądowy. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Rama okna wykonana w całości z anodowanego aluminium, okno z systemem AFP zabezpieczającym przed swobodnym niekontrolowanym spadkiem ( nie dopuszcza się wykonania ram z MDF lakierowanego, lub ze stali nierdzewnej czy też malowanej proszkowo). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Blokada okna na poziomie 500 mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Oświetlenie wykonane jest w wersji IP 44 – poza obrębem komory roboczej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Dolna szafka wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji wyłożonych w środku w całości ANWIDUREM z dodatkową kuwetą polipropylenową wykonaną w formie szuflady ( giętej w formie płyty bez połączeń spawanych ) – zabezpiecza przed wylaniem się medium rozlanego do szuflady, na prowadnicach wykonanych w całości z PP z blokadą wysuwu. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Kanał wentylacyjny powinien tworzyć system podwójnej tylnej ściany w całości z ceramiki technicznej wielkogabarytowej ( nie dopuszcza się wykonania dygestorium w formie wentylacji szyberkowej ) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Odprowadzenie ścieków instalacją 50 mm PP | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Instalacja wodna wykonana w obrębie dygestorium musi być wykonana w całości z komponentów miedzianych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15.. | Gniazda i wyłączniki elektryczne – hermetyczne. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | Dygestorium powinno posiadać czujnik przepływu powietrza zgodnie z PN EN 14175 typ zgodny z następującą charakterystyką: System kontroli przepływu powietrza w dygestorium posiada: - kontrolę wraz sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej, - alarm zbyt wysoko podniesionego okna, - wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m3/h na cyfrowym wyświetlaczu LED, - kontrolę i sygnalizację stanów awaryjnych, - rozpoznanie i optyczną sygnalizację stanu zaniku napięcia zasilania, - funkcję ciągłej pracy nawet po zaniku napięcia zasilania dzięki wbudowanemu akumulatorowi buforowemu, - zabezpieczenie akumulatora przed uszkodzeniem wynikającym z całkowitego rozładowania przypadku zbyt długiego zaniku napięcia zasilania, - kontrolę przepływu powietrza podczas pracy w trybie zredukowanego przepływu, - możliwość sterowania zewnętrzna sygnalizacją stanów alarmowych, - sterowanie oświetleniem dygestorium, - sygnalizację dźwiękową oraz optyczną po upływie określonego – zadawanego z klawiatury przez użytkownika czasu ( minutnik ), - sterowanie zasilaniem gniazdka z możliwością timera – zadanego czasu, po którym napięcie w gniazdku zostanie odłączone, - możliwość sterowania pracą wentylatora, - fotokomórkę oraz czujnik ruchu, który po wykryciu nieobecności pracownika pod wyciągiem zasygnalizuje konieczność zamknięcia okna. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | DYGESTORIUM METALOWE |
| 2.1. | Konstrukcja wyciągu metalowa – całkowicie niepalna – pokryta chemoodporną farbą epoksydową | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.2. | Komora dygestorium wykonana z ceramiki, stali i szkła: – blat z ceramiki płytkowej z uniesionym obrzeżem, – tylna ściana ze stali malowanej farbami epoksydowymi – boczne ścianki komory wyciągowej przeszklone | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.3. | Przednia szyba podnoszona w pionie, umożliwiająca pełen dostęp do przestrzeni roboczej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.4. | Dla zapewnienia bezpieczeństwa i wygody przednia szyba unoszona jest za pomocą dwóch niezależnych przeciwciężarów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.5. | Oprawa bocznych szyb oraz prowadnic szyby przedniej wykonana ze stali kwasoodpornej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.6. | W tylnej ścianie dwie szczeliny do odciągania oparów: jedna zlokalizowana tuż nad blatem, druga w górnej części wyciągu |  |  |
| 2.7. | Komora wyposażona jest w instalacja wodną wraz ze zlewikiem oraz instalacje gazową , oświetlenie i gniazdka 230V | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.8. | Zawory, wyłączniki i gniazda elektryczne umieszczone na panelu pomiędzy szafkami i płyta roboczą | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.9. | W podstawie wyciągu znajdują się szafki wykonane w całości z blachy stalowej, malowanej proszkowo farbami epoksydowymi (z Atestem Higienicznym PZH) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.10. | Konstrukcja drzwi szafek skrzynkowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.11. | Zawiasy samodomykające, drzwiczki z odbojnicami | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.12. | Kwasoodporne uchwyty do szafek | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.13. | Dygestorium wykonane zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 (producent posiada certyfikat ISO 9001) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.14. | Dopuszczalne obciążenie płyty roboczej 4 kPa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.15. | Armatura zgodna z normami DIN | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.16. | Wyciąg zgodny jest z Polską Normą PN IEC 60364-4-41 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.17. | Dygestorium przeznaczone jest do prowadzenia prac z substancjami chemicznymi. Konstrukcja umożliwia pracę z gazami i parami zarówno lżejszymi, jak i cięższymi od powietrza. Ze względu na wykonanie może być stosowane również do pracy z substancjami agresywnymi. - wymiary w obrysie zewnętrznym: - szerokość 1200mm - głębokość 750 mm - wysokość 2130 mm - odległość płyty roboczej od posadzki 900 mm - wymiary komory roboczej: szerokość 1180 mm głębokość 580 mm wysokość 1100 mm objętość 0,75 m3 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.18. | Dygestorium zaprojektowane i wykonane w systemie zarządzania jakością: producent musi posiadać certyfikat systemu jakości, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i serwisowania mebli laboratoryjnych, wydany przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z późn. zm.) - ważny certyfikat należy dołączyć do oferty. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.19. | Dygestorium muszą być dostarczane, montowane i serwisowane w systemie zarządzania jakością: Wykonawca musi posiadać certyfikat systemu jakości, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie dostarczania, montowania i serwisowania mebli laboratoryjnych, wydany przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z późn. zm.) - ważny certyfikat należy dołączyć do oferty. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | DYGESTORIUM Z SZFKĄ DO ODCZYTNIKÓW POD JEGO BLATEM |
| 3.1. | Dygestorium o wymiarach 1200x maks.900x maks.2350mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.2. | Konstrukcja nośna - stalowe kształtowniki malowane proszkowo farbami poliestrowo-epoksydowymi, profil 60 x 40 x 2mm. Od czoła znajduje się panel instalacyjny z umieszczonym wyłącznikiem oświetlenia oraz trzema gniazdkami 220V a także dwa zawory wody zimnej i gazu, profil panelu sterującego 100 x 40 x 2mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.3. | Komora robocza wykonana jest z płyt drewnopodobnych laminowanych. Wentylacja komory odbywa się przez dwa otwory na tylnej ścianie wewnątrz komory dygestorium. Sufit w części komory stanowi szyba ze szkła bezpiecznego zmatowionego, za którą znajduje się lampa. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.4. | Blat- ceramika jednolita wielkogabarytowa na podkładzie drewnopodobnym, wykonanie z obrzeżem podwyższonym PCV. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.5. | Zlewik – ceramiczny. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.6. | Armatura | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.7. | Okno dygestorium - wykonane jest z płyty MDF pokrytej lakierem poliuretanowym i wyposażone w dwie szyby przesuwne ze szkła hartowanego. System niezależnych linek zabezpieczający okno przed niekontrolowanym spadkiem. System zawieszenia okna składa się z przeciwwagi umieszczonej za ściana tylną | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.8. | Szafka na odczynniki pod całą przestrzenią blatu dygestorium: - szafka wykonana z melaminy, krawędzie zabezpieczone doklejką PCV 2mm, szafka wyłożona od wewnątrz 5mm polipropylenem, wentylowana, - Media - 2 x woda, trzy gniazda elektryczne 230V | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4. | DYGESTORIUM 1800x900x2400 |
| 4.1. | Blat z obrzeżem podniesionym dookoła ( zgodnie z normą EN 14175-2) i zlewikiem, o powierzchni roboczej min. 1,2 m2, wykonany z ŻYWICA EPOKSYDOWA [atest PZH lub równoważny] + płyta ochronna. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.2. | Ściany komory roboczej wykonane z POLIPREPYLENU [atest PZH lub równoważny]. Podwójna ściana tylna komory roboczej, wyposażona w szczelinowy układ wentylacyjny. Zabudowa sufitu i kanał wentylacyjny wykonane z polipropylenu[atest PZH lub równoważny] . czujnik przepływu powietrza umieszczony na końcu wylotowym, oraz w sygnalizację prawidłowego działania wentylacji ( zgodnie z normą EN 14175-2). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.3. | Okno przednie przesuwne w pionie, z szybami ze szkła bezpiecznego, wyposażone w system przeciwwagi i prowadnice gwarantujące lekki przesuw. Elementy zawieszenia okna muszą znajdować się poza komorą roboczą. Okno posiada blokadę położenia jego dolnej krawędzi na wysokości 500 mm powyżej blatu wraz z systemem sygnalizacji ( zgodnie z normą EN 14175-2) oraz system zabezpieczający przed niekontrolowanym spadkiem okna. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.4. | Dwa zawory wodne dygestoryjne ( zgodnie z normą EN 14175-2), trzy gniazda elektryczne 230 V wraz z wyłącznikiem głównym, umieszczone w panelu sterowania poniżej blatu roboczego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.5. | Wylewki umieszczone na ścianie tylnej komory roboczej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.6. | Lampa oświetleniowa w wersji EEx. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.7. | Szafka dygestoryjna wykonana z płyty meblowej [atest PZH lub równoważny] (Wnętrze szafki wyłożone polipropylenem. Obudowa zewnętrzna urządzenia wykonana z płyty meblowej [atest PZH lub równoważny]). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |