Załącznik nr 1 – Modyfikacja Załącznika nr 1 do SIWZ

Nr sprawy :1 / 2010 / PN / DZP / RPW

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZEŚĆ NR 1 A
PODSUSZARKA DO PRÓB

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

|  | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PODSUSZARKA DO PRÓB |
| 1.1. | Pojemność komory: 720 l ( 5 %. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Zakres temperatury: 5 °C powyżej temperatury otoczenia do 300 °C . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Napięcie / częstotliwość: 230V 1 N – 50/60 Hz. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Komora wstępnego nagrzewania zapewniająca dokładny rozkład temperatury i powtarzalność uzyskiwanych rezultatów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Szybkie i jednolite suszenie wielu próbek dzięki mechanicznej konwekcji. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Cyfrowo regulowana praca wentylatora. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Kontroler MS, regulowana rampa temperaturowa. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Timer posiadający następujące funkcje: - 0 do 99 godz. 59 min – funkcja opóźnionego włączania ON - 0 do 99 godz. 59 min – funkcja opóźnionego wyłączania OFF - 0 do 99 godz. 59 min – funkcja opóźnionego wyłączania OFF po uzyskaniu zadanej temperatury. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Cyfrowe zadawanie temperatury z dokładnością do jednego stopnia. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Wentylator posiadający regulowaną wydajność (0 - 100 %). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Niezależnie regulowane zabezpieczenie temperaturowe kl. II, zapewniające pełną ochronę komory przed przegrzaniem, alarm wizualny. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Interfejs RS 422 do oprogramowania spełniającego wymogi GLP / GMP i wytyczne FDA lub podłączenie do drukarki przy użyciu konwertera RS 232/ RS 422. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Frontowa klapka wentylacyjna i tylny kanał wylotowy (50 mm). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | W wyposażeniu standardowym 2 chromowane półki. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 1 B
SUSZARKA LABORATORYJNA

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

|  | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SUSZARKA LABORATORYJNA |
| 1.1. | Zakres temperatur do 150°C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Pojemność około 112 l. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Wymuszony obieg powietrza z przewietrzaniem. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Drzwi pełne. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Sterownik mikroprocesorowy, kompensacja strat ciepła. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Materiał komory: stal nierdzewna, kwasoodporna. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Wyświetlacz pokazujący temperaturę i czas. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 1 C
SUSZARKA LABORATORYJNA

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

|  | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SUSZARKA LABORATORYJNA |
| A. | SUSZARKA LABORATORYJNA Z NATURALNYM OBIEGIEM POWIETRZA |
| A.1. | Zakres nastaw temperatury: otoczenie + 5° do 250°C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.2. | Dokładność ustawionej temperatur zakresie do +200 °C< 0.5°C poza zakresem <1°C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.3. | Fluktuacje temperatury w czasie: < 0.2°C w zakresie temp. do +200 °C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.4. | Zakres nastaw czasu od 1 min. do 99 godz. 59 min. (co 1 minutę). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.5. | Pamięć 10 „ulubionych” nastaw temperatury i 10 nastaw czasu. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.6 | Pamięć wieloetapowych cykli temperaturowych. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.7. | Wyświetlanie temperatury i upływającego czasu inkubacji. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.8. | Wybór trybu pracy zegara – odłączający lub nieodłączający grzałkę,. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.9. | Zakres nastaw prędkości wentylatora 0 – 100% (co 10%). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.10. | Możliwość pracy bez oraz z wewnętrznym obiegiem powietrza. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.11. | Zabezpieczenie przed przegrzaniem, klasa 3.1 wg DIN 12880-1. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.12. | Wyświetlacz 2 × 16 znaków LCD z podświetleniem. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.13. | Pojemność komory roboczej 95 dm3 +/- 10%. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.14. | 2 półki perforowane. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.15. | Wymiary zewnętrzne ok. 600 s × 660 w × 700 g mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.16. | Złącze RS232. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.17. | Świadectwo kwalifikacji dla jednej temperatury w cenie. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.18. | Możliwość podłączenia termometru wzorcowego i automatyczne sprawdzenie. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.19. | Obudowa zabezpieczona przed korozją. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.20. | Komora wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej, duże łuki w narożach ułatwiają czyszczenie. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.21. | Łatwe do demontażu elementy komory. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.22. | Panel sterowania w języku polskim umieszczony na drzwiach. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.23. | Możliwość podłączenia urządzenia do zestawu walidacyjnego do wzorcowania i sprawdzania urządzenia oraz do rejestracji i wizualizacji procesu inkubacji. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.24. | Dodatkowe wymagania: -instalacja i instruktaż - instrukcja obsługi w języku polskim -gwarancja 24 m-ce -serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski – dołączenie do oferty dokumentu wydanego przez producenta sprzętu a potwierdzającego posiadanie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B. | SUSZARKA LABORATORYJNA Z WYMUSZONYM OBIEGIEM POWIETRZA |
| B.1. | Zakres nastaw temperatury: otoczenie + 5° do 250°C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.2. | Dokładność ustawionej temperatur zakresie do +200 °C< 0.5°C poza zakresem <1°C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.3. | Fluktuacje temperatury w czasie: < 0.2°C w zakresie temp. do +200 °C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.4. | Zakres nastaw czasu od 1 min. do 99 godz. 59 min. (co 1 minutę). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.5. | Pamięć 10 „ulubionych” nastaw temperatury i 10 nastaw czasu. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.6. | Pamięć wieloetapowych cykli temperaturowych. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.7. | Wyświetlanie temperatury i upływającego czasu inkubacji. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.8. | Wybór trybu pracy zegara – odłączający lub nieodłączający grzałkę. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.9. | Zakres nastaw prędkości wentylatora 0 – 100% (co 10%). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.10. | Możliwość pracy bez oraz z wewnętrznym obiegiem powietrza. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.11. | Zabezpieczenie przed przegrzaniem, klasa 3.1 wg DIN 12880-1. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.12. | Wyświetlacz 2 × 16 znaków LCD z Podświetleniem. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.13. | Pojemność komory roboczej 95 dm3 +/- 10%. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.14. | 2 półki perforowane. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.15. | Wymiary zewnętrzne ok. 600 s × 660 w × 700 g mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.16. | Złącze RS232. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.17. | Świadectwo kwalifikacji dla jednej temperatury w cenie. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.18. | Możliwość podłączenia termometru wzorcowego i automatyczne sprawdzenie. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.19. | Obudowa zabezpieczona przed korozją. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.20. | Komora wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej, duże łuki w narożach ułatwiają czyszczenie. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.21. | Łatwe do demontażu elementy komory. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.22. | Panel sterowania w języku polskim umieszczony na drzwiach. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.23. | Zestaw walidacyjny z wyświetlaczem LCD i czujnikiem pomiarowym do wzorcowania i sprawdzania urządzenia oraz do rejestracji online i wizualizacji procesu inkubacji. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.24. | Dodatkowe wymagania: - Instalacja i instruktaż - Instrukcja obsługi w języku polskim -Gwarancja 24 m-ce - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski – dołączenie do oferty dokumentu wydanego przez producenta sprzętu a potwierdzającego posiadanie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 1 D
SUSZARKA LABORATORYJNA

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

|  | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SUSZARKA LABORATORYJNA |
| 1.1. | Pojemność: 40 litrów +/- 5%. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Zakres temperatur: od temp. otoczenia do 250oC. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Dokładność ustawienia i odczytu temperatury: 2oC. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Dokładność stabilizacji temperatury: +/- 1oC. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Wymuszony obieg powietrza. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Elektroniczny system sterowania z cyfrowym pomiarem temperatury. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Automatyczny system wyłączenia w przypadku przegrzania. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Wymiary wewnętrzne: 360 x 400 x 230 mm (szer. x gł. x wys.) +/- 5%. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Wykonanie wnętrza: komora i półka ze stali nierdzewnej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Ilość półek: 2. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Wykonanie obudowy zewnętrznej: stal nierdzewna lakierowana proszkowo. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Wymiary zewnętrzne: 590 x 500 x 420 mm (szer. x gł. x wys.) +/- 5%. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Ciężar: nie więcej niż 38 kg. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Zasilanie: 230 V, 50 Hz. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Pobór mocy: nie więcej niż 800 W. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 1 E
SUSZARKA (STERYLIZATOR NA SUCHO)

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

|  | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SUSZARKA (STERYLIZATOR NA SUCHO) |
| 1.1. | Pojemność komory 200 litrów ± 10 litrów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Zakres temperatur do +250°C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Sterowanie mikroprocesorowe. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Ustawianie i wyświetlanie temperatury co 1°C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Jednorodność temperatury w komorze minimum ±3°C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | System zabezpieczający przed przegrzaniem, oraz ogranicznik „TB” wyłączający awaryjnie elementy grzejne w przypadku przekroczenia maksymalnej temperatury. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Wyjście do komputera RS 232. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Regulacja czasu: minimum 0 – 100 godzin + hold. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Komora wykonana ze stali nierdzewnej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Obudowa malowana popielatymi farbami epoksydowymi. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Wymiary komory: minimum : 500 (S)x 450(G) x 850(W) mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Wymiary zewnętrzne: maksymalnie: 660 (S)x 760(G) x 1150(W) mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Pobór prądu: 3000W ±5%. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Zasilanie 230V. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Na wyposażeniu 4 półki ze stali (możliwość umieszczenia co najmniej 7 półek). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | Maksymalna waga 90 kg. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.17. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.18. | Dodatkowe wymagania: - okres gwarancji – 36 miesiące. - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – lokalizacja (nazwa adres, Tel./fax). - montaż i instruktaż użytkowników w obsłudze i konserwacji urządzenia u zamawiającego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 2 A.

AUTOKLAW O POJEMNOŚCI 75 LITRÓW

Przedmiot zamówienia : ..............................................................................................................

Producent: ....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AUTOKLAW O POJEMNOŚCI 75 LITRÓW |
| 1.1. | Sterowanie mikroprocesorowe. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Wewnętrzny system monitorujący, informujący o nieprawidłowościach: - niskim poziomie wody - uszkodzeniu czujnika temperatury - uszkodzeniu systemu grzewczego - przerwach w zasilaniu - przegrzaniu urządzenia - otwartej pokrywie komory roboczej - zbyt wysokim ciśnieniu w generatorze pary. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | System wizualny informujący o fazie procesu sterylizacji. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Użytkownik powinien być informowany zakończeniu procesu sterylizacji sygnałem świetlnym i dźwiękowym. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Pokrywa autoklawy wyposażona w blokadę uniemożliwiającą otwarcie urządzenia podczas procesu sterylizacji. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Brak możliwości uruchomienia sterylizacji przy niedomkniętej pokrywie. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Pionowa komora robocza, ładowana z góry. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Użytkowa pojemność komory 75 litrów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Zakres temperatury od 110 do 140°C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Regulacja temperatury co 1°C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Dokładność ustawienia temperatury ±1°C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Regulacja czasu od 1 do 99 minut. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Wyświetlacz czasu i temperatury – cyfrowy wyświetlacz typu LED. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Komora robocza oraz obudowa wykonane ze stali nierdzewnej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Wbudowana bezobsługowa, diafragmowa pompa próżniowa. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | Na panelu sterowania umieszczone dwa manometry informujące o ciśnieniu w komorze roboczej oraz generatorze pary. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.17. | Minimalny poziom próżni – 0.8 bara (minus 0.8 bara). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.18. | Tryb „pre-vaccum” – obniżania ciśnienia w komorze przed procesem sterylizacji. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.19. | Liczba cykli w trybie „pre-vacuum” 3. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.20. | Funkcja „post-vacuum” – obniżania ciśnienia w komorze po procesie sterylizacji. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.21. | Liczba cykli w trybie „post-vaccum” od 2 do 9 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.22. | Funkcja pulsowania pary wodnej w celu efektywnej sterylizacji materiałów porowatych. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.23. | Wbudowany filtr bakteriologiczny 0.2 µm umieszczony na wlocie powietrza. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.24. | Zasilanie 400V / 50 Hz, 3 fazy. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.25. | Wbudowany pojemnik na wodę – pojemność co najmniej 18 litrów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.26. | Wskaźnik poziomu wody. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.27. | Wbudowany generator pary. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.28. | Brak konieczności podłączania urządzenia do instalacji wodnej i kanalizacyjnej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.29. | Układy bezpieczeństwa: - zawór bezpieczeństwa (3.0 kg/ cm2) - wyłącznik ciśnieniowy (2.8 kg/cm2) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.30. | Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer x głęb x wys): 910 x 640 x 1140 mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.31. | Wymiary komory roboczej nie mniejsze niż (śred x wys): Ø 400 x 600 mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.32. | Waga nie większa niż 165 kg. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.33. | Autoklaw należy dostarczyć z 2 koszami i 2 wiadrami na materiały do sterylizacji. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.34. | Certyfikat niezależnej, upoważnionej instytucji akredytującej potwierdzający spełnianie wymogów Dyrektywy 97/23/EEC – należy dołączyć do oferty. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.35, | Deklaracja CE potwierdzająca zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC – należy dołączyć do oferty. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.36. | Serwisu na terenie Polski – należy dołączyć do oferty. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.37. | Instrukcję obsługi w języku polskim. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.38. | Dodatkowe wymagania: - sprzęt fabrycznie nowy. - okres gwarancji – 36 miesiące - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – lokalizacja (nazwa adres, Tel./fax) - montaż i instruktaż użytkowników w obsłudze i konserwacji urządzenia u zamawiającego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………

CZĘŚĆ NR 2 B

AUTOKLAW DO STERYLIZACJI PŁYNÓW

Przedmiot zamówienia : ..............................................................................................................

Producent: ....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AUTOKLAW DO STERYLIZACJI PŁYNÓW |
| 1.1. | Sterowanie mikroprocesorowe. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Wszechstronny system monitorujący, informujący o nieprawidłowościach. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | System wizualny informujący o fazie procesu sterylizacji. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Użytkownik powinien być informowany zakończeniu procesu sterylizacji sygnałem świetlnym i dźwiękowym. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Pokrywa autoklawy wyposażona w blokadę uniemożliwiającą otwarcie urządzenia podczas procesu sterylizacji. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Brak możliwości uruchomienia sterylizacji przy niedomkniętej pokrywie. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Możliwość sterylizacji płynów oraz ciał stałych. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Pionowa komora robocza, ładowana z góry. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Użytkowa pojemność komory 40 litrów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Zakres temperatury od 105 do 135°C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Dokładność ustawienia temperatury ±1°C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Cyfrowy wyświetlacz typu LCD o rozdzielczości nie gorszej niż 128 x 64 pikseli. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Programowalne wstępne podgrzewanie komory roboczej 40/60°C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Dedykowany program do topienia agaru 60/100°C. . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | 2 edytowalne programy do sterylizacji płynów i elementów stałych. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | 5 dedykowanych programów: 2 do płynów, 3 do ciał stałych. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.17. | Funkcja opóźnionego startu. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.18. | Zapisywanie w pamięci wewnętrznej ostatnich 25 cykli. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.19. | Łącze komputerowe RS232 z możliwością podłączenia drukarki | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.20. | Wbudowany czytnik kard SD. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.21. | Ruchoma sonda temperaturowa do bezpośredniego pomiaru temperatury np. w płynach. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.22. | Szybki system schładzania powietrzem. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.23. | Komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.24. | Zasilanie 230V / 50 Hz. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.25. | Wbudowany pojemnik na wodę . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.26. | Wskaźnik poziomu wody. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.27. | Wbudowany generator pary. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.28. | Brak konieczności podłączania urządzenia do instalacji wodnej i kanalizacyjnej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.29. | Zawory bezpieczeństwa. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.30. | Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer x głęb x wys): 590 x 540 x 990 mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.31. | Wymiary komory roboczej nie mniejsze niż (śred x wys): Ø 320 x 500 mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.32. | Autoklaw należy dostarczyć z 2 koszami i 2 wiadrami na materiały do sterylizacji. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.33. | Certyfikat niezależnej, upoważnionej instytucji akredytującej potwierdzający spełnianie wymogów Dyrektywy 97/23/EEC – należy dołączyć do oferty. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.34. | Serwisu na terenie Polski – należy dołączyć do oferty. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.35. | Instrukcję obsługi w języku polskim. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.36. | Dodatkowe wymagania: - okres gwarancji – 36 miesiące - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – lokalizacja (nazwa adres, Tel./fax) - montaż i instruktaż użytkowników w obsłudze i konserwacji urządzenia u zamawiającego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………

CZĘŚĆ NR 2 C

AUTOKLAW LABORATORYJNY

Przedmiot zamówienia : ..............................................................................................................

Producent: ....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AUTOKLAW LABORATORYJNY |
| 1.1. | Urządzenie przeznaczone do sterylizacji pożywek, posiewów, płynów, szkła, odpadów oraz innego wyposażenia laboratoryjnego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Pojemność komory: maks. 25 l. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Maksymalny ciężar wsadu narzędzi: 3-5 kg. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Układ komory: pozioma. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Wykonanie wnętrza: komora, wytwornica pary oraz rama wykonane ze stali kwasoodpornej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Wykonanie pozostałych elementów: materiały nierdzewne. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Wewnętrzne zbiorniki wody. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Temperatura sterylizacji: od 98oC do 135oC. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Filtr powietrza wlotowego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Na wyposażeniu: maks. 3 tace ze stelażem. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Sterowanie mikroprocesorowe. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Złącze RS 232 do podłączenia do komputera. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Wymiary komory roboczej: maks. 250 x 495 mm (śr. x dł.). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Wymiary zewnętrzne: maks. 470 x 650 x 470 mm (szer. x gł. x wys.). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Ciężar: nie więcej niż 60 kg. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | Zasilanie: 230V, 50 Hz. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.17. | Pobór mocy < 3,5 kW. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………

CZĘŚĆ NR 3A.

WAGI ANALITYCZNE

Przedmiot zamówieni : ................................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WAGI ANALITYCZNE |
| A. | WAGA ANALITYCZNA (obciążenie max 160[g]) |
| A.1. | Wymagania dla wagi analitycznej: - obciążenie max 160[g], - obciążenie minimalne: 10 [mg], - dokładność odczytu 0,1[mg], - powtarzalność – 0,1 [mg], - liniowość - ±0,2[mg], - szalka Ø 85 [mm], - w standardzie RS 232, - temperatura pracy +15 ° - +35 °C, - kalibracja wewnętrzna(automatyczna), - wyświetlacz graficzny z podświetleniem, - 3 lata gwarancji, - legalizacja. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.2. | Funkcje wagi : - liczenie sztuk, - dozowanie, - wyznaczanie gęstości, - doważanie, - odchyłki procentowe, - statystyki, - receptury, - kalibracja pipet, - ważenie podszalkowe. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B. | WAGA ANALITYCZNA (obciążenie max 220[g]) |
| B.1. | Wymagania dla wagi analitycznej: - obciążenie max 220[g], - obciążenie minimalne: 10 [mg], - dokładność odczytu 0,1[mg], - powtarzalność – 0,1 [mg], - liniowość - ±0,2[mg], - szalka Ø 85 [mm], - w standardzie RS 232, - temperatura pracy +15 ° - +35 °C, - kalibracja wewnętrzna(automatyczna), - wyświetlacz graficzny z podświetleniem, - 3 lata gwarancji, - legalizacja. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.2. | Funkcje wagi : - liczenie sztuk, - dozowanie, - wyznaczanie gęstości, - doważanie, - odchyłki procentowe, - statystyki, - receptury. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| C | WAGA ANALITYCZNA ( obciążenie max 2100[g]) |
| C.1. | Wymagania dla wagi analitycznej: -obciążenie max: 2100 [g], - obciążenie minimalne – 500 [mg], - dokładność odczytu 0,01[g], - powtarzalność – 10 [mg], - liniowość - ± 20 [mg], - wymiar szalki 195x195 [mm], - w standardzie RS 232, - temperatura pracy +15° - +30°C, - kalibracja wewnętrzna(automatyczna), - wyświetlacz LCD z podświetleniem, - 2 lata gwarancji, - legalizacja. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| C.2. | Dodatkowe funkcje: - liczenie sztuk, - wyznaczanie gęstości, - odchyłki procentowe, - doważanie. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D. | WAGA DO WAŻENIA KISZONEK |
| D.1. | Wymagania dla wagi: obciążenie max 1500 kg, -dokładność odczytu 0,5 kg, -temperatura pracy –10°C +40°C, -wyświetlacz LCD z podświetleniem, -głowica odczytowa na 3m kablu, - masa wagi z głowicą ok. 50 kg, - legalizacja, 2 lata gwarancji, -zasilanie z sieci i akumulatorowe, -wymiar szalki około 80 cm X 80 cm, -standard RS 232, - stopień ochrony IP 65. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 3B.

WAGA LABORATORYJNA

Przedmiot zamówieni : ................................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WAGA LABORATORYJNA |
| 1.1. | Maksymalne obciążenie: min. 310 g | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Minimalne obciążenie: 10 mg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Dokładność odczytu: 0,1 mg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Czas stabilizacji: 3 s | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Wymiar szalki: min. 100 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Liczenie sztuk. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Określanie odchyłek procentowych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Wyznaczanie gęstości | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Odsuwana szyba górna i boczne | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Ważenie zwierząt | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Automatyczna kalibracja wewnętrzna | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Złącze RS 232 i PS 2 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Procedury GLP | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Wyświetlacz graficzny z podświetleniem | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Temperatura pracy od +10 do +50oC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 3C.

WAGA LABORATORYJNA PRECYZYJNA

Przedmiot zamówieni : ................................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WAGA LABORATORYJNA PRECYZYJNA |
| A. | WAGA LABORATORYJNA PRECYZYJNA ( OBCIĄŻENIE MAX 4000g) |
| A.1. | Wymiary szalki min 195x195 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.2. | Dokładność odczytu 0,01 g | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.3. | Zakres tary – obciążenie max | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.4. | Powtarzalność 0,01 g | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.5. | Liniowość ±0,20 mg lub lepsza | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.6. | Czas stabilizacji do 2 s | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.7. | Zasilanie sieciowe | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.8. | Kalibracja wewnętrzna (automatyczna) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.9. | Wyświetlacz LCD z podświetleniem | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.10. | Wzorzec masy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.11. | Hak do ważenia podszalkowego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.12. | Przewód RS 232 do połączenia z komputerem | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.13. | Zasilacz | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.14. | Klawiatura w języku polskim | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.15. | Legalizacja | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.16. | Program zapewnia współpracę wagi z komputerem: -wyboru parametrów transmisji, -prezentacja przeprowadzonego pomiaru w postaci kolumn liczb lub wykresu, -statystyka z serii ważeń, -eksport danych do innych programów (np. Excel). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B. | WAGA LABORATORYJNA PRECYZYJNA ( OBCIĄŻENIE MAX 510g) |
| B.1. | Dokładność odczytu 0,001 g | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.2. | Średnica szalki minimum 12 cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.3. | Wysokość robocza 11,5 cm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.4. | Monolityczny system wagowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.5. | 4 nóżki poziomujące | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.6. | Zakres tary – obciążenie max | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.7. | Powtarzalność 0,001 g | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.8. | Liniowość ±0,002 g | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.9. | Czas stabilizacji do 3s | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.10. | Zasilanie sieciowe | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.11. | Kalibracja wewnętrzna (automatyczna) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.12. | Zatwierdzenie typu EC i Legalizacja | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.13. | Wyświetlacz LCD z podświetleniem i wyświetlaniem tekstu pomocy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.14. | Wzorzec masy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.15. | Zestaw do wyznaczania gęstości ciał stałych i cieczy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.16. | Szafka przeciwpodmuchowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.17. | Przewód RS 232 do połączenia z komputerem | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.18. | Oprogramowanie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.19. | Łatwy dostęp do wnętrza, całkowicie rozbieralna szafka przeciwpodmuchowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.20. | Zabezpieczenie przed przeciążeniem / niedociążeniem - mechaniczne i programowe | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.21. | Zasilacz | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 3D

WAGA LABORATORYJNA ANALITYCZNA

Przedmiot zamówieni : ................................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WAGA LABORATORYJNA ANALITYCZNA |
| 1.1. | Legalizacja | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Monolityczny system wagowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Wskaźnik stabilizacji | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Funkcja automatycznego zerowania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Graficzny wskaźnik obciążenia - obciążenie max do min. 210 g | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Dokładność odczytu 0,1 mg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Powtarzalność 0,1 mg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Liniowość+/- 0,2 mg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Zakres tarowania do pełnego obciążenia przez odejmowanie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Czas stabilizacji do 4 s | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Temperatura pracy +10 do +40oC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Zasilanie 230/50 [V]/[Hz], | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Kalibracja automatyczna wewnętrzna | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Wyświetlacz LCD | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Osłona przeciwpodmuchowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | Funkcje GLP | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.17. | - Możliwość wyboru informacji wyświetlanych - Możliwość wyboru informacji drukowanych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.18. | Zintegrowany zaczep do ważenia podwieszonego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.19. | Możliwość nastaw kontrastu i jasności wyświetlacza | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.20. | Możliwość definicji własnej jednostki pomiarowej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.21. | RS232 z możliwością wyboru parametrów przesyłu danych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.22. | Tryby pracy: - ważenie standardowe, - ważenie procentowe, - ważenie dynamiczne, - ważenie porównawcze, - liczenie sztuk, - ważenie w trybie brutto/netto/tara, - napełnianie, - ważnie podwieszone. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.23. | Wyposażenie dodatkowe: - zestaw do określania gęstości ciał stałych, - osłona ochronna wyświetlacza, - kabel RS232 - 25 pin, - kabel RS232 - 9 pin, - zasilacz, - drukarka. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.24. | Inne: - instalacja i instruktaż, - instrukcja obsługi w języku polskim, - gwarancja 24 m-ce, - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 4 A.

CIEPLARKA - INKUBATOR

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CIEPLARKA - INKUBATOR |
| 1.1. | Pojemność komory inkubacyjnej 150 litrów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Komora wytłoczona z jednego kawałka stali nierdzewnej. Brak jakichkolwiek połączeń i spawów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): 690 x 920 x 725mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Wymiary wewnętrzne komory inkubacyjnej (szer. x wys. x gł.): 500 x 600 x 500mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Ilość półek w komorze inkubacyjnej: (standard/maks.): 3/8 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Ogrzewanie komory inkubacyjnej poprzez wykorzystanie cyrkulującego płaszcza powietrznego w komorze zewnętrznej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Czas powrotu do zadanej temperatury po otwarciu drzwiczek przez 30 sekund do 5% w maksymalnie 3 minuty | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Dwupunktowy system zamykający drzwi | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Po zakończonej inkubacji możliwość przeprowadzenia pełnej sterylizacji komory gorącym powietrzem w 1800C. w czasie min. 1 godzinę | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Zakres temperatur: od 70C powyżej temperatury otoczenia do 600C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Odchylenia temperatury przy 370C: ±0,3 0C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Stabilność zadanej temperatury: ≤0,10C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Zakres CO2 (%): 0 – 20 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Dokładność ustawienia CO2 (%): 0,1 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Pomiar stężenia CO2: czujnik podczerwieni (IR) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | Wilgotność (%): 95 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.17. | Waga pustego urządzenia do 110 kg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.18. | Gwarancja 24 miesiące | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 4B.

CIEPLARKA Z CHŁODZENIEM

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CIEPLARKA Z CHŁODZENIEM |
| 1.1. | Sterowanie mikroprocesorowe | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Cyfrowe wyświetlacze | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Wymuszony obieg powietrza | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Automatyczne rozmrażanie komory roboczej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Zewnętrzne drzwi wyposażone w okno inspekcyjne, umożliwiające obserwację prób wewnątrz komory roboczej bez konieczności otwierania drzwi | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Okno izolowane z potrójną szybą | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Pojemność (L) : 120 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Zakres temperatury: co najmniej od -10ºC do +60ºC Dokładność regulacji temperatury: nie gorsza niż 0,1ºC Jednorodność temperatury nie gorsza niż ± 0.5ºC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Rozmiary wys. x szer. x głęb. (mm): - wewnętrzne: 475 x 475 x 545 - zewnętrzne: 1050 x 650 x 740 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Przeciętny pobór mocy nie większy niż 800W | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Liczba półek: 4 Liczba programów: minimum 9 Liczba stopni w programie: minimum 9 Liczba powtórzeń programu: minimum 99 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Zegar: do 100 godzin + praca ciągła + powtarzanie programu Dodatkowy zegar zwłoczny do 99 godzin 59 minut | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Wizualny i akustyczny alarm w przypadku jakichkolwiek anomalii Zabezpieczenie przed przegrzaniem – wbudowany wysokiej klasy termostat - Klasa 3.1 Możliwość ustawienia progu alarmu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Wymagane jest, aby półki i komora wykonane były ze stali nierdzewnej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Energooszczędne oświetlenie wewnątrz komory roboczej uruchamiane z poziomu panelu sterowania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | Potrójna izolacja | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.17. | Łącze komputerowe RS232 z dedykowanym oprogramowaniem do nadzoru i archiwizacji danych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.18. | Dodatkowe wymagania: sprzęt fabrycznie nowy, okres gwarancji – 36 miesiące czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (min. 24 godziny do 72 godzin) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – lokalizacja (nazwa adres, Tel./fax) montaż i instruktaż użytkowników w obsłudze i konserwacji urządzenia u zamawiającego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 4C.

CIEPLARKA

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CIEPLARKA |
| 1.1. | Pojemność komory 120 litrów ±5% | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Zakres temperatur +5°C powyżej temperatury otoczenia do +80°C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Sterowanie mikroprocesorowe | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Ustawianie i wyświetlanie temperatury co 1°C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Jednorodność temperatury w komorze minimum ±0,5°C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Regulacja czasu: minimum 0 – 100 godzin + hold | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | System zabezpieczający przed przegrzaniem po przekroczeniu 5°C powyżej temperatury zadanej, oraz ogranicznik „TB” wyłączający awaryjnie elementy grzejne w przypadku przekroczenia maksymalnej temperatury | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Wyjście do komputera RS 232 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Komora wykonana ze stali nierdzewnej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Obudowa malowana popielatymi farbami epoksydowymi | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | - wymiary komory: minimum (W x S x G): 480 x 500 x 500 mm - wymiary zewnętrzne: maksymalnie: (W x S x G): 810 x 700 x 640 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Pobór prądu: 500W ±5% | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Zasilanie 230V | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Na wyposażeniu 4 półki ze stali (możliwość umieszczenia co najmniej 10 półek) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Instrukcja obsługi w języku polskim | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | Dodatkowe wymagania: - sprzęt fabrycznie nowy, - okres gwarancji – 36 miesiące, - czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (min. 24 godziny do 72 godzin), - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – lokalizacja (nazwa adres, Tel./fax), - montaż i instruktaż użytkowników w obsłudze i konserwacji urządzenia u zamawiającego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 4D.

INKUBATOR DO HODOWLI KOMÓRKOWYCH Z KONTROLĄ CO2

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | INKUBATOR DO HODOWLI KOMÓRKOWYCH Z KONTROLĄ CO2 |
| 1.1. | Pojemność inkubatora: około 180 – 185 litrów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Płaszcz wodny o pojemności: około 40 - 45 litrów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | System ogrzewania – 5 ścian komory roboczej ogrzewanych wodą z płaszcza wodnego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Ogrzewane wewnętrzne szklane drzwi – drzwi wyposażone w autonomiczny system grzewczy zapobiegający skraplaniu się pary wodnej obecnej w komorze roboczej (nie mogą być ogrzewane przez drzwi zewnętrzne). W wewnętrznych drzwiach szklanych warstwa żelu przewodzącego, utrzymująca zadaną temperaturę | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | System pomiaru stężenia CO2 oparty o termoprzewodnictwo | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Dwa niezależne czujniki temperatury | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Zakres temperatury od +5°C do +55°C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Jednorodność temperatury ± 0,2°C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Zakres regulacji stężenia CO2 od 0 do 20% | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Czułość układu pomiarowego 0,1% | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Precyzja 0,1% . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Poziom wilgotności ≥ 95% przy 37°C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Opcjonalnie możliwość zamontowania odczytu poziomu wilgotności w komorze roboczej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Komora gładka, z zaokrąglonymi narożami, wykonana ze stali nierdzewnej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | We wnętrzu komory kuweta na wodę destylowaną wykonana ze stali nierdzewnej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | Na wyposażeniu co najmniej 4 półki | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.17. | Wewnętrzny zamontowany filtr HEPA | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.18. | Panel sterowania wyposażony w alfanumeryczny wyświetlacz dialogowy informujący w formie komunikatów o stanie urządzenia, osiągnięciu czystości powietrza klasy 100 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.19. | Świetlny i dźwiękowy alarm w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.20. | Programowane poziomy alarmów temperatury i stężenia CO2 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.21. | Wskazanie w postaci komunikatu słownego o potrzebie wymiany filtra HEPA | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.22. | Automatyczna, elektroniczna kalibracja czujnika CO2 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.23. | Szybkość filtracji objętości komory nie gorsza niż 1 raz na minutę | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.24. | W celu minimalizacji ryzyka crosskontaminacji przebieg powietrza w komorze powinien odbywać się w kierunku dół – góra | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.25. | Uszczelka drzwi wyjmowana w celu czyszczenia | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.26. | Wymiary wewnętrzne (szer x głęb x wys) mm: minimalne: 540 x 505 x 680 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.27. | Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) mm: maksymalnie: 660 x 635 x 1005 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 5A.

ZAMRAŻARKA NISKOTEMPERATUROWA (-30)

Przedmiot zamówienia : ...............................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZAMRAŻARKA DO TEMPERATURY MINUS 35ºC |
| 1.1. | Pojemność do 400 litrów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Pionowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Drzwi pełne | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Zakres temperatury: 0...-35oC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Zewnętrzny wyświetlacz | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Mikroprocesorowy sterownik czasu i temperatury | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Kontrola zaniku napięcia | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Ilość półek 3 {max. 6} | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………….

CZĘŚĆ NR 5 B

ZAMRAŻARKA DO MINUS 80

Przedmiot zamówienia : ...............................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZAMRAŻARKA DO MINUS 80 |
| 1.1. | Zakres ustawiania temperatury -20(C do -86(C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Dokładność regulacji temperatury +/-1(C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Pojemność w zakresie 380 do 400 litrów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Wnętrze podzielone na dwie sekcje każda zamykana własnymi drzwiami | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | W wyposażeniu minimum 3 półki o regulowanej wysokości | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Jedne drzwi zewnętrzne i dwoje wewnętrznych. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Drzwi wewnętrzne izolowane termicznie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Głębokość lub szerokość zamrażarki nie większa niż 79 cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Wysokość nie większa niż 199 cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Izolacja zamrażarki o grubości nie mniejszej niż 12 cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Sterownik zamrażarki wyposażony w system alarmowy o błędach pracy oraz wyświetlacz temperatury typu LED | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Poziom hałasu generowany przez pracującą zamrażarkę - poniżej 50 dB | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………….

CZĘŚĆ NR 5C.

ZAMRAŻAKA NISKOTEMPERATUROWA  PIONOWA DO MINUS  86°

Przedmiot zamówienia : ...............................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZAMRAŻAKA NISKOTEMPERATUROWA PIONOWA DO MINUS 86° |
| 1.1. | Pojemność użytkowa: 380 litrów (+/- 10 litrów) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Wykonanie pionowe (szafowe) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer. x głęb. x wys.) 870 x 780 x 1980 (mm), | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Czynniki chłodzące oraz materiał izolacyjny wolne od CFC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Układ chłodzenia kaskadowy, dwa kompresory | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Komora podzielona na 2 sekcje zamykane oddzielnymi, izolowanymi drzwiami wewnętrznymi | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | W wyposażeniu min. 3 półki ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji wysokości montażowej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Zamrażarka mobilna wyposażona w kółka samonastawne | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Zakres regulacji temperatury od -20°C do -86°C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Dokładność regulacji temperatury ±1°C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Sterowanie mikroprocesorowe | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Wyświetlacz temperatury typu LED | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Wnętrze komory wykonane ze stali powlekanej tworzywem | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Blokada dostępu do komory za pomocą klucza | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Port kablowy o średnicy nie mniejszej niż 40mm do podłączenia zewnętrznych urządzeń pomiarowych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | Zasilanie jednofazowe 230V | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.17. | Poziom generowanego hałasu nie większy niż 50dB | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.18. | Wbudowane alarmy: zbyt wysokiej temperatury, zaniku napięcia, zanieczyszczenia filtra skraplacza, usterek czujników temperatury, przegrzania kompresora, powiadomienie o konieczności wymiany elementów zużywalnych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.19. | Możliwość podłączenia dedykowanego systemu awaryjnego podtrzymania temperatury zasilanego ciekłym CO2 (system musi być zintegrowany z obudową zamrażarki – nie dopuszcza się urządzeń wolnostojących). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.20. | Możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu monitoringu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.21. | Deklaracja zgodności CE – załączyć do oferty | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………….

CZĘŚĆ NR 5D.

ZAMRAŻARKA NISKOTEMPERATUROWA DO MINUS 86 oC

Przedmiot zamówienia : ...............................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZAMRAŻARKA NISKOTEMPERATUROWA DO MINUS 86 oC |
| 1.1. | CHARAKTERYSTYKA UKŁADU CHŁODZENIA I IZOLACJI CIEPLNEJ 1. Układ chłodzenia. - kaskadowy, dwa hermetyczne kompresory, czynnik chłodzący bezfreonowy, nie wybuchowy, nietoksyczny, komercyjnie dostępny, - instalacja chłodząca w ściankach zamrażarki ( chłodzenie okołokomorowe ), - poziom hałasu nie większy jak 55 dBa 2. Zakres temperatur pracy - min. od -40 do -90oC. Rozdzielczość ustawienia temperatury – potwierdzona wskazaniem wyświetlacza LED lub LCD - 0,1°C 3. Zależność prawidłowego funkcjonowania od temperatury otoczenia - gwarantowana temperatura pracy w -85oC w min. 30°C otoczenia ( potwierdzona dokumentacją producenta, - oryginalny folder producenta, dopuszcza się wersję anglojęzyczną ) 4. Grubość izolacji cieplnej zamrażarki, rodzaj izolacji cieplnej, materiał • min 135mm • izolacja klasyczna, piankowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | STEROWNIE I ZABEZPIECZENIE DOSTĘPU 1. Sterowanie • mikroprocesorowe • blokada klawiatury panelu sterowania przed nieautoryzowanymi zmianami za pomocą klucza oraz hasła • panel kontrolno - sterujący zamrażarki zlokalizowany co najmniej na wysokości 80 cm od podstawy zamrażarki i nie wyżej jak 170cm • panel kontrolny zamrażarki wyposażony w dwa oddzielne wyświetlacze: - dla odczytu temp. aktualnie panującej w zamrażarce - dla kontroli nastawnej temp. pracy oraz temp. aktywacji systemu back up • wbudowany interfejs RS485 2. Alarmy – każdy reprezentowany oddzielną diodą z opisem na panelu kontrolnym zamrażarki dla szybkiej identyfikacji alarmu • alarm braku zasilania • alarm za wysokiej temperatury • alarm za niskiej temperatury • alarm otwartych drzwi • alarm zanieczyszczenia skraplacza • alarm rozładowania akumulatora podtrzymującego funkcje panelu sterującego • alarm aktywacji systemu back up 3. Drzwi zewnętrzne zamrażarki zamykane kluczem - wymagane | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | ELEMENTY DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 1. System awaryjnego podtrzymania temperatury za pomocą CO2 – back up system • wymagany, dostarczony razem z butlą min. 30kg CO2 • sterowany i programowany z panelu sterowania zamrażarki • posiadający własne zasilanie oraz własny czujnik temperatury • zamrażarka jak i system back up muszą pochodzić od jednego producenta • obsługa systemu back z panelu sterującego zamrażarki 2. Stelaże do zamrażarki • Min. 6 szt • Stelaże 12 komorowe, wykonane ze stali nierdzewnej, grubość ścianki min. 0,4mm ( nie dopuszcza się stelaży wykonanych z aluminium ) 3. Kriopudełka • Min. 72 szt. • Dostarczone w 4 kolorach: czerwone, niebieskie, zielone, żółte 4. Certyfikaty, inne dokumenty • znak CE ( dołączyć kopie dokument do oferty ) • ISO 9001 producenta (dołączyć kopie dokument do oferty) 5. Zasilanie - 230V/50Hz 6. Waga - nie większa jak 300 kg 7. Gwarancja - wymagana 2 lata od daty instalacji 8. Termin dostawy: - 7 dni roboczych od daty popisania umowy 9. Oświadczenie producenta oferowanego urządzenia o dostępność części zapasowych oraz nowych wersji oprogramowania w czasie min. 10 lat od momentu zakupu urządzenia - wymagane, dołączyć do oferty | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………….

CZĘŚĆ NR 5E.

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA

Przedmiot zamówienia : ...............................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA |
| 1.1. | Wolnostojące urządzenie do chłodzenia i zamrażania surowców oraz produktów, a także do przechowywania w warunkach chłodniczych oraz zamrażalniczych (do -30°C) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Pojemność całkowita – nie mniej niż 300l | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Wysokość do około 210cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Szerokość chłodziarko-zamrażarki do około 80cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Lokalizacja zamrażalnika na dole z trzema szufladami | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Ilość drzwi chłodziarko-zamrażarki - 2 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Sterowanie elektroniczne (elektroniczna regulacja temperatury z wyświetlaczem cyfrowym), | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Półki z bezpiecznego szkła z regulacją wysokości | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Powłoka antybakteryjna chroniąca produkty przed szkodliwymi wpływami drobnoustrojów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | System bezszronowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Automatyczne rozmrażanie (odszranianie) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania minimum 12 godzin | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Alarm niedomkniętych drzwi | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | W komplecie zestaw akcesoriów tj.: pojemniki na kostki lodu, pojemnik na nabiał, rączki zewnętrzne, taca do zamrażania owoców, uchwyt na puszki, półka na butelki, szuflady na warzywa i owoce | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Klasa energetyczna: A+, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | Ilość agregatów- 1 lub 2 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.17. | Gwarancja minimum - 24 miesiące | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………….

CZĘŚĆ NR 6 A

WIRÓWKI I ZESTAW ROTORÓW I GILZ DO PŁYNÓW USTROJOWYCH I ANALIZY CHEMICZNEJ

Przedmiot zamówienia : ...............................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WIRÓWKI I ZESTAW ROTORÓW I GILZ DO PŁYNÓW USTROJOWYCH I ANALIZY CHEMICZNEJ |
| 1.1. | Max pojemność 800 ml | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Zakres obrotów od 300-15 000 na minutę | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Max przyśpieszenie około 20 000 na minutę | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Czas wirowania do 99 minut | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Chłodzenie do minus 4°C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Wymiary: około 600x400x400mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Wirnik horyzontalny, max obrotów 5000 na minutę | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Wirnik kontowy, max obrotów 15 000 na minutę, 6x30 ml | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Wirnik kontowy max obrotów 15 000 na minutę, 36x1,5/2,2 ml | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Wkładki redukcyjne 1x100 ml, 1x50 ml, 2x25 ml, 7x10 ml | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Gilzy szklane na 100ml x 4, 50 ml x 4, 25 ml x 8, 10 ml x 28 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Probówka Falcon 15 ml – 40 sztuk, 50 ml | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 6 B

ULTRAWIRÓWKA

Przedmiot zamówienia : ...............................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ULTRAWIRÓWKA |
| 1.1. | Chłodzenie do minus 4°C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Wielkość obrotów do 50 000 na minutę | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Max pojemność 1000 ml | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Czas wirowania do 120 minut | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Wirnik horyzontalny 4 x 250 ml | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 6 C

WIRÓWKA LABORATORYJNA Z CHŁODZENIEM

Przedmiot zamówienia : ...............................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WIRÓWKA LABORATORYJNA Z CHŁODZENIEM |
| 1.1. | Wymagane parametry: - zakres obrotów 300 ... 15 000 obr/min, - temperatura pracy: - 20 ... 20ºC, - maks. Przyspieszenie 21381 xg, - maks. energia kinetyczna:15.000 Nm, - regulacja liczby obrotów: bezstopniowa, - wyłącznik czasowy:1 ... 99 minut, - sterowanie:mikroprocesorowe P.I.D., - programowanie:przyspieszenia, hamowania, wirowania, temperatury, - wyświetlacz parametrów pracy: cyfrowy, - blokada pokrywy wirówki: automatyczna, - możliwość zaprogramowania: min 99 indywidualnych programów wirowania, - wymiary:ok. 51x41x37 cm, - zasilanie: 220 V/50Hz/410W. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Wyposażenie: - wirnik kątowy 6 x 50 ml. Falcon 9000 obr./min – 1 szt., z wkładkami redukcyjnymi 30 ml. – 6 szt. i wkładkami redukcyjnymi 15 ml. Falkon – 6 szt., - wirnik kątowy 6 x 30 ml. Nalgene 15000 obr./min, - wirnik kątowy 10 x 15 ml. 10000 obr./min. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Dodatkowe wymagania: - łatwy oraz prosty montaż oraz wymiana rotorów z funkcją ich automatycznej identyfikacji, - funkcja otwierania awaryjnego pokrywy po zaniku zasilania, - silnik bezawaryjny – bezszczotkowy, sterowany mikroprocesorem. Nie wymaga wymiany szczotek, brak pyłu węglowego, bardzo cicha praca, - pomocny system identyfikacji błędów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 6 D

WIRÓWKA LABORATORYJNA Z CHŁODZENIEM

Przedmiot zamówienia : ...............................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WIRÓWKA LABORATORYJNA Z CHŁODZENIEM |
| 1.1. | Max pojemność wirnika 30x1,5/2,0 ml | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Max WPO 25 000 x g | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Liczba wirników 5: Wirniki stałokątowe: - Adaptery do: mikroprobówek do PCR 0,2 ml mikroprobówek 0,4 ml mikroprobówek 0,5 ml i mikroprobówek 0,6 ml - Maks. prędkość obrotowa:16 400 1/min (maks. WPO: 25 000 x g) - Możliwe jest wirowanie szczelne dla aerozoli z wirnikami - Wirniki, pokrywy do wirników oraz adaptery można sterylizować w autoklawie (20 min, 121 °C), wirniki można z pokrywą sterylizować nawet przez 2 h w temp.140 °C, aby wykluczyć jakąkolwiek kontaminację, nawet kontaminację prionami. - Czas rozruchu wzgl. czas hamowania <11 s Wirnik wychylny: - 8 miejsc na mikroprobówki 1,5/2 ml - Maks. prędkość obrotowa: 10 000 1/min (maks. WPO: 10 600 x g) - Wirnik, pokrywa wirnika i adapter mogą być sterylizowane w autoklawie w temp. 121 °C przez 20 min - Tworzenie osadu na dnie naczynia przy małych ilościach próbek - Możliwe jest stosowanie adapterów do wirników stałokątowych - Umożliwia płytkie tworzenie osadu podczas strącania DNA i immunoprecypitacji Wirnik do pasków mikroprobówek PCR: - Maks. prędkość obrotowa: 10 000 1/min (maks. WPO: 10 600 x g) - Do 6 pasków z 8 mikroprobówkami, 6 pasków z 5 mikroprobówkami lub 48 pojedynczych mikroprobówek 0,2 ml - Bezpieczna i prosta obsługa bez dodatkowej pokrywy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Czas rozpędzania do maks. prędkości obrotowej ≤13 s | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Czas hamowania z maks. prędkości obrotowej ≤ 12 s | …………… …………… | …………… …………… |
| 1.6. | Maksymalne obroty: min. 16.400/min | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Praca z wyłącznikiem czasowym w zakresie: 30 s – 99 min., z funkcją stałego przebiegu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Zakres nastawienia temperatury -9oC do 40oC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Wymiary zewnętrzne: 31 x 60 x 25 cm (± 5%) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Zasilanie: 230 V/50 Hz | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Pobór mocy 700 W | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Silnik bezszczotkowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Przycisk Short-Spin | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Automatyczne rozpoznawanie zastosowanego wirnika | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 7 A.

MŁYN TNĄCY DO ROŚLINNYCH MATERIAŁÓW WŁÓKNISTYCH I WILGOTNYCH

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MŁYN TNĄCY DO ROŚLINNYCH MATERIAŁÓW WŁÓKNISTYCH I WILGOTNYCH |
| 1.1. | Możliwość rozdrabniania materiałów włóknistych wilgotnych (kiszonki, zielonki). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | W trakcie rozdrabniania nie może powodować wzrostu temperatury materiału rozdrabnianego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Możliwość rozdrabniania materiałów długich bez wstępnej obróbki. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Uziarnienie wyjściowe 0,25 mm – 20 mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Rotor z sekcjami równoległymi. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Wyposażenie: lej do podawania materiałów długich, lej uniwersalny oraz komplet sit. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 7 B.

MŁYNKI DO ROZDRABNIANIA PRÓBEK LABORATORYJNYCH

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MŁYNKI DO ROZDRABNIANIA PRÓBEK LABORATORYJNYCH |
| A. | MŁYNEK ŻARNOWY |
| A.1. | Wymagania dla młynka żarnowego: - młynek żarnowy wolno mielący z regulacją docisku dysków mielących, - szybkość obrotowa rotora 3.000 obr/min, - przeznaczony do oznaczania wilgotności w próbkach, - zamknięta komora zasypowa oraz odbieralnik, - zasilanie 230V, 50Hz, - okres gwarancji co najmniej 12 miesięcy. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B. | MŁYNEK UDAROWY |
| B.1. | Młynek rotacyjny działający na zasadzie rozrzutu próbki przez rotor po okładzinie ciernej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.2. | Wymagania dla młynka udarowego: - szybkość obrotowa rotora 10.000 obr/min, - wbudowany cyklon, - wielkość cząstek zmielonej próbki - poniżej 0,5mm, - komplet części zużywalnych i zapasowych (sita, tarcza cierna, wirnik) na okres minimum 2 lat pracy, - dodatkowe pojemniki - odbieralniki na próbki i pokrywki, - dodatkowe torby/pojemniki odpylające, - zasilanie 230V, 50Hz, - okres gwarancji co najmniej 12 miesięcy, - szybkość mielenia 3-4g/s (dla ziarna zbóż). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| C. | ROZDRABNIACZ NOŻOWY DO MATERIAŁÓW WILGOTNYCH |
| C.1. | Wymagania dla rozdrabniacza nożowego: -moc : około 700 Wat • Napięcie : Jednofazowy 230 V. - 1 prędkość około 3000 obr/min, - wał silnika z nierdzewnej stali, - sterowanie impulsowe, - asynchroniczny silnik. Magnetyczny system bezpieczeństwa i hamulec silnikowy, - dostarczane wraz z pojemnikiem wykonanym ze stali nierdzewnej o pojemności około 3 l, nożem z zębami oraz szczelną pokrywą z rączką, - wymiary około: (WxDxG) : 420 x 210 x 330 mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| C.2. | Wymagane normy: - Normy europejskie: 98/37/CEE, 73/23/CEE, 89/336/CEE, 89/109/CEE, 90/128/CEE, EN 292-a i 2, EN 60204 –1 (1992), EN 12852, EN 1678. - Normy USA: NSF i ETL | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D. | MŁYN MIKSUJĄCY |
| D.1. | Młyn miksujący do materiałów włóknistych, twardych i kruchych posiadający nadawę do 8mm oraz rozdrobnienie końcowe do ok. 0,005mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 7C

MŁYNEK LABORATORYJNY DO PRZYGOTOWYWANIA PRÓB

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MŁYNEK LABORATORYJNY DO PRZYGOTOWYWANIA PRÓB |
| 1.1. | Silnik wirnikowy wysokoobrotowy 750 W | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Nóż dwuostrzowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Uziarnienie wejściowe próby 10 - 40 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Uziarnienie wyjściowe < 300 μm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Jednorazowa wielkość próby 300 - 1000 ml | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Pojemność naczynia mielącego z pokrywą – 1000 ml. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Regulacja cyfrowa parametrów pracy – czas i prędkość mielenia | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Czas mielenia 1 sek. - 3 min. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Prędkość obrotowa: regulowana 2 000 – 10 000 min-1 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Trzy klawisze pamięci do zachowania najczęściej używanych prędkości i czasu pracy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Wymiary: 200 x 370 x 270 mm ± 10 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Waga (bez akcesoriów) max. 8,0 kg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Gwarancja – 12 miesięcy od daty zakupu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 7 D.

LABORATORYJNY MŁYN ULTRAŚRODKOWY

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LABORATORYJNY MŁYN ULTRAŚRODKOWY |
| 1.1. | Możliwość rozdrabniania materiałów włóknistych wilgotnych (kiszonki, zielonki). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | W trakcie rozdrabniania nie może powodować wzrostu temperatury materiału rozdrabnianego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Możliwość rozdrabniania materiałów długich bez wstępnej obróbki. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Uziarnienie wyjściowe 0,25 mm – 20 mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Rotor z sekcjami równoległymi. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Wyposażenie: lej do podawania materiałów długich, lej uniwersalny oraz komplet sit. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 8 A.

HOMOGENIZATOR LABORATORYJNY Z GŁOWICĄ HOMOGENIZUJĄCĄ, STATYWEM I POJEMNIKAMI

Przedmiot zamówieni : ................................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | HOMOGENIZATOR LABORATORYJNY Z GŁOWICĄ HOMOGENIZUJĄCĄ, STATYWEM I POJEMNIKAMI |
| A. | HOMOGENIZATOR LABORATORYJNY |
| A.1. | Moc silnika wejściowa/wyjściowa ok. 500/300 W | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.2. | Cyfrowy wyświetlacz obrotów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.3. | Zakres prędkości 3500 – 24000 rpm, prędkość regulowana płynnie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.4. | Odchyłka od ustawionej prędkości – 1% lub mniejsza | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.5. | Zakres objętości próbek 1 – 2000 ml | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.6. | Maksymalna lepkość cieczy 5000 mPas lub więcej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.7. | Element zabezpieczający tworzeniu się wirów w naczyniu i przedostawaniu się dużej ilości pęcherzyków powietrza do roztworu wykonany z materiału odpornego na chemikalia i wysokie temperatury nadający się do sterylizacji | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.8. | Wymagane jest, aby w zestawie znajdował się: - statyw do homogenizatora, - uchwyt krzyżowy mocujący homogenizator do statywu, - klamra zaciskowa stabilizująca naczynie z próbką. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B. | GŁOWICA ROZDRABNIAJĄCA |
| B.1. | Wymagania dla głowicy: - zakres objętości 10 – 1500 ml ( woda ), - średnica głowicy 18 mm, - odległość między statorem a rotorem 0,3 mm, - wykonana w całości z niereaktywnych materiałów, - użyteczna długość końcówki min. 160 mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.2. | Dodatkowy szlif uszczelniający na kolbę z próbką umożliwiający bezpieczną pracę z kwasem dopasowany do głowicy. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.3. | Dodatkowe wymagania: - instrukcja obsługi w języku polskim, - gwarancja 24 m-ce, - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 8 B.

HOMOGENIZATOR

Przedmiot zamówieni : ................................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | HOMOGENIZATOR |
| 1.1. | Homogenizator pulsacyjny do homogenizacji próbek roślinnych, zwierzęcych lub rozdrabniania innych ciał stałych w cieczach. Do ekstrakcji bakterii z ciał stałych dla badań mikrobiologicznych bez niszczenia ich komórek. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Homogenizacja próbki w plastikowych sterylnych woreczkach | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Wykonany w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Niski poziom hałasu podczas homogenizacji | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Pojemność homogenizatora – 350 – 450 ml. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Drzwi przeszklone lub pełne | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Regulowana częstotliwość pulsacji | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Regulowany czas pracy (10 do 360 s lub praca ciągła) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Regulowana siła uderzeń | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Tacka ociekowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Statyw metalowy na woreczki + komplet woreczków | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Pipeta automatyczna o nastawnych pojemnościach 0.1, 0.9 oraz 1.0 ml.(autoklawowalna)+ komplet końcówek | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Dodatkowe wymagania: - sprzęt fabrycznie nowy - okres gwarancji – 36 miesiące, - czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (min. 24 godziny do 72 godzin), - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – lokalizacja (nazwa adres, Tel./fax) , - montaż i instruktaż użytkowników w obsłudze i konserwacji urządzenia u zamawiającego . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 9 A.

SPEKTROFOTOMETR UV-VIS

Przedmiot zamówienia :.............................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SPEKTROFOTOMETR UV-VIS |
| 1.1. | Zakres skanowania: UV / światło widzialne (190 do 1100 nm z szerokością spektralną wiązki 1,5 nm) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Tryby pracy: Analiza: Fotometryczna, Kinetyczna, Ilościowa, Wielu długości fali, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Skanowanie spektrum | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Wysoka szybkość skanowania 1500 nm/min ze zbieraniem danych co 0,1 nm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Do 20 punktów referencyjnych dla analizy ilościowej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Bezpieczne logowanie wielu użytkowników, ochrona hasłem | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Kolorowy (TFL) wyświetlacz LCD, ekran dotykowy, wbudowana kontrola QWheelTM | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Pełna analiza widma po skanowaniu (wybór maksimów i minimów, stosunek pików, powierzchnia, powiększanie, tabele długości fali, pochodne, wygładzanie) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Wymienna karta pamięci SD / Multi-Media, dostępne wielkości do 1 Gb | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Podłączane moduły akcesoriów, w tym: autopodajnik na 8 kuwet, urządzenia Peltiera do pomiarów z kontrolowaną temperaturą. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Dostępny jest pełen zakres uchwytów do kuwet i probówek. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 9 B.

SPEKTROMETR ABSORPCJI ATOMOWEJ (ZESTAW SPEKTROMETRÓW)

Przedmiot zamówienia :.............................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SPEKTROMETR ABSORPCJI ATOMOWEJ (ZESTAW SPEKTROMETRÓW) |
| A. | SPEKTROMETR ABSORPCJI ATOMOWEJ DO PRACY TECHNIKĄ PROMIENIOWĄ |
| A.1. | Dwuwiązkowy w pełni automatyczny umożliwiający pracę w technice płomieniowej generacji wodorków oraz z kuwetą grafitową | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.2. | Nieruchome uchwyty na co najmniej cztery lampy katodowe. Możliwość wygrzewania wszystkich lamp równocześnie. Możliwość pracy z lampami o podwyższonej intensywności. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.3. | Korekcja tła z wykorzystaniem lampy deuterowej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.4. | Deuterowa korekcja tła umożliwiająca pracę w zakresie do 2,5 Abs | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.5. | Automatyczny wybór długości fali oraz szerokości szczeliny pomiarowej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.6. | System optyczny dwuwiązkowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.7. | Monochromator Czerny-Turner minimum 25 cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.8. | Szybkość skanowania monochromatora 2000 nm/min | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.9. | Zakres spektralny: 185-900 nm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.10. | Fotopowielacz o zakresie 185-900nm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.11. | System rozpoznawania pozycji lampy w gnieździe „tzw. czytanie lamp kodowanych” | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.12. | Palnik uniwersalny Acetylen/Pow. - 10 cm . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.13. | Palnik uniwersalny N2O/Acetylen/Pow. - 5 cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.14. | Bezolejowy kompresor powietrza | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.15. | Sterowanie z zewnętrznego komputera klasy IBM PC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.16. | Sterowanie gazami z poziomu oprogramowania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.17. | Automatyczne przełączanie pomiędzy różnymi typami gazów ( acetylen , N2O , powietrze) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.18. | Programowalny system kontroli gazów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.19. | Z autosamplerem i Kuwetą grafitową |  |  |
| A.20 | System wprowadzania próbek do płomienia oparty na dwóch pompach perystaltycznych umożliwiający: - tworzenie 30 punktowej krzywej kalibrowania z jednego wzorca - rozcieńczanie próbek w trybie on-line „tzn podczas trwania pomiaru – aspiracji próbki” jeśli próbka jest poza zakresem krzywej kalibrowania. - automatyczny dodatek modyfikatora w trybie on-line - pracę w trybie dodatku wzorca | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.21. | Przystawka do generacji wodorków | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.22. | Możliwość pracy w trybie szybkiej sekwencji - oznaczenie kilku pierwiastków w próbie (pomiar 12 pierwiastków w ok. 3 min.) przed przejściem do następnej próbki | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B. | SPEKTROMETR ABSORPCJI ATOMOWEJ DO PRACY TECHNIKĄ KUWETY GRAFITOWEJ |
| B.1. | Jednowiązkowy w pełni zautomatyzowany wyposażony w kuwetę grafitową oraz programowalny autosampler | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.2. | Nieruchome uchwyty na co najmniej cztery lampy wraz z wbudowanym dwupozycyjnym zasilaczem na lampy o podwyższonej intensywności. Możliwość wygrzewania wszystkich lamp równocześnie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.3. | Korekcja tła z wykorzystaniem efektu Zeemana | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.4. | Zamknięty system chłodzenia dla kuwety grafitowej z obiegiem wymuszonym | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.5. | Monochromator Czerny-Turner minimum 25 cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.6. | Szybkość skanowania monochromatora 2000 nm/min | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.7. | Wbudowana kamera do podglądu procesu w kuwecie grafitowej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.8. | Zakres spektralny: 185-900 nm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.9. | Fotopowielacz o zakresie 185-900 nm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.10. | Kuweta grafitowa pracująca w temperaturze od 40 do 3000(C z software’ową kontrolą temperatury. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.11. | Sterowany z zewnętrznego komputera klasy PC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.12. | Sterowanie gazami z poziomu oprogramowania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.13. | Programowalny sposób kontroli przepływu gazów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.14. | Autosampler do wprowadzania próbek do kuwety grafitowej, 50 pozycji plus 5 pozycji na modyfikatory/wzorce | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.15. | System rozpoznawania pozycji lampy w gnieździe „tzw. czytanie lamp kodowanych” | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.16. | Możliwość rozbudowy o: - system do generacji wodorków oraz zimnych pa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| C. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE I STEROWANIE SPEKTROMETRAMI |
| C.1. | Oprogramowanie sterujące jednocześnie dwoma spektrometrami i ponadto umożliwiające pracę w szybkiej sekwencji techniką płomieniową. Oprogramowanie w architekturze 32 bitowej pracujące w środowisku Windows 2000/XP | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| C.2. | Oprogramowanie zawierające 10 typów protokołów kontroli jakości (QC) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| C.3. | Zestaw lamp katodowych kodowanych: Fe, Ca, Mg, P, Zn, Cu, Mn, Cb, Cr, Mo……… Lampy o podwyższonej intensywności: Pb, Se | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| C.4. | 10 kuwet grafitowych pokrywanych pirolitycznie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| C.5. | 1000 naczyniek do autosamplera | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| C.6. | Instrument winien zawierać: - przewody elastyczne do podłączenia gazów, - oprogramowanie do obu aparatów, - instrukcje obsługi, - zestaw metod analitycznych, - zasilanie 230V/50Hz. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| C.7. | Zestawy komputerowy do sterowania dwoma spektromami ASA z monitorem LCD 19” i drukarką laserową | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| C.8. | Minimum 36 miesięczna gwarancja (serwis w Polsce). Minimum 3 etapowe szkolenie obsługowo instalacyjne w laboratorium Zamawiającego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| C.9. | Certyfikaty serii ISO 9000 producenta w/w urządzeń | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| C.10. | Certyfikaty CE na oferowane urządzenie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D. | SPEKTROFOTOMETR UV/VIS |
| D.1. | Zakres spektralny 190-1100 nm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D.2. | Monochromator Czerny – Turner 25 cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D.3. | Źródło światła: pulsacyjna lampa ksenonowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D.4. | Możliwość pracy przy otwartej komorze pomiarowej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D.5. | Szerokość szczeliny 1,5 nm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D.6. | Zakres fotometryczny +/- 3.3 Abs. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D.7. | Szybkość skanowania programowalna w zakresie do 24000 nm/min | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D.8. | Sonda światłowodowa z wymiennymi końcówkami pomiarowymi | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D.9. | Końcówka pomiarowa do sondy światłowodowej o drodze optycznej 10 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D.10. | Uchwyt na kuwety o drodze optycznej 10, 20, 50, 100 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D.11. | Zestaw kuwet szklanych o drodze optycznej 10, 20, 50 i 100 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D.12. | Oprogramowanie do sterowania aparatem, zbierania, obróbki i archiwizacji danych pracujące w środowisku Windows XP | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D.13. | Komputer sterujący o następującej minimalnej konfiguracji: Pentium IV 3,0 GHz 1 GB RAM DVD-RW Monitor 19” LCD Klawiatura, mysz Windows XP PRO PL Drukarka kolorowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D.15. | Zasilanie: 220V/50Hz | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D.16. | Certyfikaty serii ISO9001 dla producenta i CE załączone do oferty | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D.17. | Gwarancja minimum 36 miesięcy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D.18. | Instrukcja obsługi w języku polskim i w języku angielskim w formie drukowanej i na nośniku | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 9 C.

SPEKTROFOTOMETR STACJONARNY

Przedmiot zamówienia :.............................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SPEKTROFOTOMETR STACJONARNY |
| 1.1. | Spektrofotometr UV/VIS Jednowiązkowy z możliwością rozbudowy; zakres 190-1100 nm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Stabilność długości fali: 0.1 nm Dokładność długości fali: 0.5 nm Powtarzalność długości fali: 0.2 nm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Szerokość wiązki: ≤1.8 nm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Zakres fotometryczny: - 0.300 do 3.000 A lub 0.0 do 200%T | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Dokładność fotometryczna: 0,005 A | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Zakłócenia: <0,0002 A RMS | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | RMS płaskość linii tła: 0.001 A RMS | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Światło rozproszone: <0.05% | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Stabilność: <0.003 A/godz. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Pięć szybkości skanowania: 120, 240, 600, 1200 i 2400 nm/min | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Szybkość zbierania danych: 20 pomiarów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Czas odpowiedzi: 0.05 s | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Transport (zmieniacz próbek) przeznaczony do automatycznego pozycjonowania holderów wielopozycyjnych (dla wszystkich typów kuwet) termostatowanych elementem Peltier. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Sześciopozycyjny liniowy holder na kuwety 10 mm lub typu Semi-mikro z możliwością termostatowania modułem Peltier | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Kontroler Temperatury - Moduł Peltier, pracujący w zakresie od 0oC do 110oC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | Jednopozycyjny holder na kuwety standardowe (10mm), semi-mikro, Ultra-Mikro-kuwety (5 µL), kuwety przepływowe | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.17. | Sterowanie spektrofotometrem wyłącznie za pomocą oprogramowania kontrolno-pomiarowego zainstalowanego na zewnętrznej stacji roboczej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.18. | Odczyt i skanowanie absorbancji lub % transmitacji do 12 długości fal jednocześnie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.19. | Możliwość nakładania na siebie 12 różnych skanów długości fali jednocześnie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.20. | Kinetyka reakcji enzymatycznych: równoległe pomiary i analiza do 12 różnych reakcji | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.21. | Analiza pojedynczego komponentu. Wykorzystanie regresji liniowej i kwadratowej, użycie do 30 standardów w dwu lub trzech powtórzeniach | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.22. | Analiza kwasów nukleinowych. Wykorzystanie stosunku długości fal 260/280 nm bez korekty tła, z korektą tła przy 320 nm, stosunku 230/260 nm z korektą tła przy 320 nm. Oznaczanie stężenia białek i kwasów nukleinowych przy użyciu współczynnika opisanego przez Warburg-Christian’a | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.23. | Zainstalowane dodatkowe oprogramowanie umożliwiające oznaczanie koncentracji białek, wykorzystujące metody: Bradford’a, Lowry’ego, biuretową, bezpośredniego pomiaru UV przy 280 nm, złota koloidowego, BCA lub zdefiniowanej przez użytkownika długości fali | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.24. | Zainstalowane dodatkowe oprogramowanie umożliwiające oznaczanie kinetyki reakcji enzymatycznych; określenie m.in. Km, Vmax, Kcat i Ki. Wbudowana biblioteka równań: Michaelis-Menten, Lineweaver-Burk, Eadie-Hofstee, Hanes-Woolf, Hill oraz czynnika hamującego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.25. | Możliwość szybkiego odczytu i szybkiego skanowania przy stałej długości fali | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.26. | Możliwość wygładzania skanowanej długości fali | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.27. | Możliwość zastosowania podpisów elektronicznych (21 CFR Part 11) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.28. | Możliwość walidowania urządzenia i procedur | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.29. | Możliwość rozbudowy spektrofotometru o jednopozycyjny holder na mikro-kuwetę - 50μl | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.30. | Możliwość rozbudowy spektrofotometru o sześciopozycyjny holder na mikro-kuwety - 50μl | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.31. | Możliwość rozbudowy spektrofotometru o dwunastopozycyjny holder na mikro-kuwety 100 μl, ułożone w systemie po 4 - multi-mikro-kuwety | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.32. | Możliwość rozbudowy spektrofotometru o Sipper (systemu pobierania prób) wraz z kuwetą przepływową | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.33. | Możliwość rozbudowy spektrofotometru o jednopozycyjny holder na kuwety standardowe, typu Semi-Micro oraz kuwety typu Ultra-Micro (5 µL), przeznaczonego do pomiarów turbidymetrycznych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.34. | Możliwość zainstalowania kompatybilnej kuwety pomiarowej przeznaczonej do analiz ilości submikrolitrowych, próbek mniejszych niż 0.7 μl. Dedykowana do oznaczeń kwasów nukleinowych. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.35. | Kuwety kwarcowe: 4 sztuki | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.36. | Stacja Robocza – komputer stacjonarny PC o parametrach nie gorszych niż: 2,5GHz, HDD 160GB, 1GB RAM, Windows XP Professional PL, monitor płaski o wysokim czasie odświeżania, 19 cali, kolorowa drukarka laserowa. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.37. | Dodatkowe wymagania: - instrukcja Obsługi - montaż i instruktaż użytkowników w obsłudze i konserwacji urządzenia - warancja minimum 12 miesięcy (spektrofotometr) - gwarancja minimum 12 miesięcy (stacja robocza) - czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (max 72 godziny) - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski - lokalizacja (nazwa, adres, tel/fax) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 10 A.

LABORATORYJNY PIEC MUFLOWY DO SPALAŃ

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LABORATORYJNY PIEC MUFLOWY DO SPALAŃ |
| 1.1. | Max temperatura spalań 1000°C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Objętość komory 22 dm3, moc 3,3 kW, wymiary komory: 290/220/350mm, wymiary gabarytowe 730/620/750mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Czas rozgrzewu- do 85 min., | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Piec ze sterownikiem programowanym, z możliwością programowania czasów załączenia i zakończenia procesu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Możliwość programowania gradientowego narastania temperatury (10 programów w 10-ciu odcinkach czasowych każdy), | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Napięcie zasilania 230 V). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 10 B.

PIEC MUFLOWY

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PIEC MUFLOWY |
| 1.1. | Temperatura maksymalna: min. 1150oC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Objętość komory: ok. 12 l | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Moc: 3 kW | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Wymiary komory; 240x200x250 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Wymiary zewnętrzne: ok. 650x450x560 mm (wymiary wymagane ze względu na istniejącą instalację do odprowadzania spalin) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Masa: ok. 50 kg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.7. | Czas rozgrzewu do 1000 oC: max. 50 minut | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.8. | Sterowanie: sterownik programowany umożliwiający programowanie gradientowego narastania temperatury | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.9. | Precyzyjna regulacja temperatury w zakresie 3oC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.10. | Bezpieczna eksploatacja - po otwarciu drzwi całkowite odseparowanie grzałek od zasilania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.11. | Nastawienie temperatury co 1oC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.12. | Dodatkowe wymagania: - instalacja i instruktaż, - instrukcja obsługi w języku polskim, - gwarancja co najmniej 12 m-cy, - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 11 A.

DEJONIZATOR WODY

Przedmiot zamówienia : ..............................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DEJONIZATOR WODY |
| 1.1. | Urządzenie zasilane wodą wodociągową | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.1. | Stopnie oczyszczania wody: - filtracja na filtrach osadowych (dwa stopnie), - prefiltracja zmiękczająca (zapobiegająca skaningowi membran), - filtracja na filtrach węglowych, - odwrócona osmoza, - wstępna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym, - powtórna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym, - lampa UV, - kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,2 μm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Wydajność ok. 7 - 8 dm3/h | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Przewodnictwo wody zdemineralizowanej < 0,1(S/cm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Automatyczne płukanie membran z możliwością indywidualnych ustawień | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Punkt poboru wody – druga klasa czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Dodatkowy punkt poboru wody – pierwsza klasa czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Zbiornik ciśnieniowy o poj. 50 dm3 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Możliwość samodzielnego serwisowania (łatwa wymiana wkładów filtrujących). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Pobór mocy urządzenia poniżej 25 W | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Funkcje monitorujące pracę systemu: Urządzenie wyposażone w system kontrolno-pomiarowy posiadający: - pomiar przewodnictwa wody po odwróconej osmozie, - pomiar przewodnictwa wody uzdatnionej, - pomiar temperatury wody uzdatnionej, - pomiar temperatury wody wodociągowej w celu odcięcia wody w przypadku przekroczenia temp. 40°C lub spadku temperatury poniżej 4°C, - zegar wyświetlający datę oraz godzinę, - alarm informujący o wymianie filtra mechanicznego i węglowego, - alarm informujący o wymianie wstępnych i końcowych złóż jonowymiennych, - monitoring czasu pracy kapsuły mikrofiltracyjnej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | Manometr ciśnienia wody zasilającej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.17. | Przyłącze wodne i kanalizacyjne | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.18. | Instrukcję obsługi w języku polskim | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 11B.

ZADANIE NR 1.

DEJONIZATOR WODY

Przedmiot zamówienia : ..............................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DEJONIZATOR WODY |
| 1.1. | Urządzenie zasilane jest wodą wodociągową. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Stopnie oczyszczania wody: - filtracja na filtrach osadowych (dwa stopnie), - prefiltracja zmiękczająca (zapobiegająca skaningowi membran), - filtracja na filtrach węglowych, - odwrócona osmoza, - wstępna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym, - powtórna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym, - kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,2 μm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Wydajność ok. 5 dm3/h. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Przewodnictwo wody zdemineralizowanej < 0,1(S/cm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Punkt poboru wody – druga klasa czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Dodatkowy punkt poboru wody – pierwsza klasa czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Możliwość samodzielnego serwisowania (łatwa wymiana wkładów filtrujących). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Pobór mocy urządzenia poniżej 25 W | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Funkcje monitorujące pracę systemu: urządzenie wyposażone w system kontrolno-pomiarowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu. - manometr ciśnienia wody zasilającej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 11C.

DESTYLARKA LABORATORYJNA

Przedmiot zamówienia : ..............................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DESTYLARKA LABORATORYJNA |
| 1.1. | Destylarka przeznaczona do wieszania na ścianie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Wężownice i zbiorniki wykonane ze stali nierdzewnej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Elektroniczny czujnik poziomu wody z alarmem i wyłącznikiem bezpieczeństwa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Wbudowany manometr do pomiaru ciśnienia wody wchodzącej z alarmem i wyłącznikiem bezpieczeństwa wyłączającym urządzenie przy zbyt małym ciśnieniu wody zasilającej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Obudowa z aluminium | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Magnetyzer oczyszczający wodę zasilającą | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Alarm awarii elementów grzejnych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Wydajność minimum 3,5 l/h | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Zasilanie 230V | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Moc 2500W | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Pojemność zbiornika podgrzewającego 4 l | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Wymiary gabarytowe (szer. x gł. x wys.) maksymalnie: 36 x 26 x 64 cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Dodatkowe wymagania: - instrukcja obsługi w języku polskim, - sprzęt fabrycznie nowy, - okres gwarancji – 36 miesiące, - czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (min. 24 godziny do 72 godzin), - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – lokalizacja (nazwa adres, Tel./fax), - montaż i instruktaż użytkowników w obsłudze i konserwacji urządzenia u zamawiającego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 11D.

DEJONIZATOR LABORATORYJNY

Przedmiot zamówienia : ..............................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DEJONIZATOR LABORATORYJNY |
| 1.1. | Kompletny laboratoryjny system oczyszczania wody z materiałami ekploatacyjnymi produkujący na żądanie wodę ultraczystą (PN-EN ISO 3696:1999) oraz ogólnolaboratoryjną bezpośrednio z wody wodociągowej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | System oparty na filtrach i następujących elementach: - oczyszczanie wstępne (prefiltracja i węgiel aktywny) - odwrócona osmoza - lampa UV działająca min. w 2 zakresach (wymagane zakresy to 185nm oraz 254nm) - złoże żywicy jonowymiennej - filtracja końcowa 0,22µm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Wymagania co do systemu Wyświetlacz cyfrowy Monitoring funkcji systemu Monitoring parametrów wody (przewodność/oporność, temperatura) Automatyczna recyrkulacja wody ultraczystej w okresach pomiędzy poborem wody Automatyczna sygnalizacja konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych systemu ( wkłady filtracyjne, lampa UV ) Możliwość dozowania ustalonych objętości wody Możliwość zainstalowania w punkcie poboru membrany ultrafiltracyjnej Możliwość zawieszenia na ścianie Wewnętrzny zbiornik służący do magazynowania wody ogólnolaboratoryjnej – poj. min 6l. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Wymagania dotyczące jakości uzyskanej wody Parametry wody ultraczystej: oporność 18,2 Mohm*cm, TOC <5ppb, poziom bakterii <1 cfu/ml, filtracja końcowa 0,22μm, endotoksyny <0,01EU/ml,w przypadku użycia dodatkowej membrany ultrafiltracyjnej szybkość podawania min. 0,5 l/min. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Wymagania dotyczące jakości uzyskanej wody Parametry wody ogólnolaboratoryjnej - oczyszczanie ze związków jonowych 94-99% - oczyszczanie ze związków organicznych >99% - usuwanie cząsteczek > 99% - wydajność min. 2,4 l./h | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Inne: - instalacja i instruktaż - instrukcja obsługi w języku polskim - gwarancja co najmniej 12 m-cy - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 12 A.

ŁAŹNIA WODNA

Przedmiot zamówienia : ..............................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ŁAŹNIA WODNA |
| 1.1. | Cyfrowy regulator temperatury sterowany mikroprocesorem fuzzy PID | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Sterowanie temperatury od temperatury otoczenia do 95oC z dokładnością nastawy 0,1oC. Funkcja wrzenia w krótkim czasie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Na wyświetlaczu cały czas monitorowana temperatura w łaźni z możliwością wskazania temperatury zadanej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | System auto-diagnostyczny | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Programowanie czasu pracy i czasu opóźnienia załączenia urządzenia | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Mechaniczny ogranicznik temperatury załączający się w sytuacjach awaryjnych po przekroczeniu o 10oC temperatury zadanej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Nastawny czas pracy od 1 min do 99,59 godz. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Elementy grzewcze równomiernie rozłożone na całym obwodzie komory łaźni | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Rozkład temperatury w łaźni ± 0,25oC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Obudowa i wnętrze wykonane z blachy nierdzewnej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Wymiary: zew (dł. x szer. x wys.) 580x440x240 mm ± 5 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Wymiary: wew (dł. x szer. x wys.) 350x290x140 mm ± 5 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Waga max 16 kg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Pojemność 15 l ± 2 l. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Pokrywa wypukła | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | Statyw na min. 24 probówki - średnica otworu 18 mm – 2 szt., 12 probówek – średnica otworu 32 mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.17. | Oświadczenie producenta o upoważnieniu do oferowania przedmiotu zamówienia i posiadaniu autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dołączone do oferty | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 12 B.

ŁAŹNIA WODNA

Przedmiot zamówienia : ..............................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ŁAŹNIA WODNA |
| 1.1. | Pojemność komory minimum 20 litrów, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Pojemność użytkowa 15 litrów, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Zakres temperatur +5°C powyżej temperatury otoczenia do +95°C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Sterowanie mikroprocesorowe, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Ustawianie i wyświetlanie temperatury co 1°C, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Jednorodność temperatury minimum ±0,2°C, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Stabilność temperatury ±0,1°C, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Regulacja czasu: minimum 1 – 999min + hold, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Zawór spustowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Komora wykonana ze stali nierdzewnej. Obudowa malowana popielatymi farbami epoksydowymi. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Alarm w przypadku zbyt niskiego poziomu wody. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Zabezpieczenie w przypadku przekroczenia temperatury zadanej o co najmniej 10°C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Wymiary komory: minimum (W x S x G): 150 x 500 x 300 mm. Wymiary zewnętrzne: maksymalnie: (W x S x G): 280 x 600 x 400 mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Pobór prądu: 1600W ±5% | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Zasilanie 230V | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | 1 pokrywa wypukła ze stali nierdzewnej, - 1 stelaż na 30 sztuk probówek o średnicy 16 mm, - 1 pokrywa z 6 otworami na kolby wykonana ze stali nierdzewnej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.17. | Dodatkowe wymagania: - instrukcja obsługi w języku polskim, - sprzęt fabrycznie nowy, - okres gwarancji – 36 miesiące, - czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (min. 24 godziny do 72 godzin), - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – lokalizacja (nazwa adres, Tel./fax), - montaż i instruktaż użytkowników w obsłudze i konserwacji urządzenia u zamawiającego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 13A.

ZADANIE NR 1.

KOMLET PIPET AUTOMATYCZNYCH JEDNOKANAŁOWYCH O STAŁEJ I ZMIENNEJ NASTAWIE

Przedmiot zamówienia : ..............................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | KOMLET PIPET AUTOMATYCZNYCH JEDNOKANAŁOWYCH O STAŁEJ I ZMIENNEJ NASTAWIE |
| 1.1. | Pipety automatyczne (całkowicie autoklawowalne bez rozkręcania, z oddzielnym przyciskiem do pipetowania i wyrzutnikiem końcówek, z 4-o miejscowym wskazaniem pojemności oraz kalibracjąnie wymagającą dodatkowych kluczyków) + akcesoria + 36 miesięcy gwarancji na pipety pojedyncze oraz 12 miesięcy gwarancji na 8-kanałową |  |  |
| 1.2. | Pipeta automatyczna, typ cyfrowy, zakres 2 - 20 ul plus uchwyt do montażu na półkę, plus pudełko na końcówki pasujące do pipety |  |  |
| 1.3. | Pipeta automatyczna, typ cyfrowy, zakres 20 - 200 ul plus uchwyt do montażu na półkę, plus pudełko na końcówki pasujące do pipety |  |  |
| 1.4. | Pipeta automatyczna, typ cyfrowy, zakres 100 - 1000 ul plus uchwyt do montażu na półkę, plus pudełko na końcówki pasujące do pipety |  |  |
| 1.5. | Pipeta automatyczna, typ cyfrowy, zakres 0,5-5 ml (A% <= +/- 0,6, V% <= 0,2) plus uchwyt do montażu na półkę |  |  |
| 1.6. | Pipeta automatyczna, typ cyfrowy, zakres 1-10 ml (A% <= +/- 0,6, V% <= 0,2) plus uchwyt do montażu na półkę |  |  |
| 1.7. | Pipeta automatyczna 8-kanałowa, typ cyfrowy, zakres 20 - 200 plus uchwyt do montażu na półkę, plus pudełko na końcówki pasujące do pipety, plus pojemnik na odczynniki plus zestaw uszczelek. |  |  |
| 1.8. | Obrotowy statyw do zawieszenia 6 pipet |  |  |
| 1.9. | Końcówki do pipet automatycznych o pojemność 0,5-20 ul, pakowane luzem w worku, wykonane z PP, nadające się do sterylizacji w autoklawie, przetestowane dla pipet kilku rodzajów producentów, opakowanie 1000 szt. |  |  |
| 1.10. | Końcówki do pipet automatycznych o pojemność 2-200 ul, pakowane luzem w worku, wykonane z PP, nadające się do sterylizacji w autoklawie, przetestowane dla pipet kilku rodzajów producentów, opakowanie 1000 szt. |  |  |
| 1.11. | Końcówki do pipet automatycznych o pojemność 50-1000 ul, pakowane luzem w worku, wykonane z PP, nadające się do sterylizacji w autoklawie, przetestowane dla pipet kilku rodzajów producentów, opakowanie 500 szt. |  |  |
| 1.12. | Pudełko na końcówki do pipet automatycznych o pojemność 500-5000 ul, plus min. 25 końcówek |  |  |
| 1.13. | Pudełko na końcówki do pipet automatycznych o pojemność 1000-10000 ul, plus min. 15 końcówek |  |  |
| 1.14. | Filtry do pipet o pojemności 5 ml |  |  |
| 1.15. | Filtry do pipety o pojemności 10 ml |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 13B.

KOMPLET PIPET AUTOMATYCZNYCH  JEDNOKANAŁOWYCH ZE STATYWEM KARUZELOWYM

Przedmiot zamówienia : ..............................................................................................................

Producent : ..................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ……………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | KOMPLET PIPET AUTOMATYCZNYCH JEDNOKANAŁOWYCH ZE STATYWEM KARUZELOWYM |
| 1.1. | Pipety automatyczne jednokanałowe, nastawne w zakresie objętości podanym w tabelce poniżej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Wymagane jest, aby pipety wykonane były z tworzywa trwałego, chemicznie odpornego, z automatycznym zrzutnikiem końcówek. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | O ergonomicznym kształcie ułatwiającym pipetowanie (z dodatkowym haczykowatym zakrzywieniem na nasadę palca wskazującego ułatwiającym osadzenie pipety w dłoni) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Z dwoma przyciskami funkcyjnymi (oddzielnym do pipetowania i zrzucania końcówek. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Z czteromiejscowym wskaźnikiem nastawiania objętości | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Z możliwością autoklawowania dolnej jej części (trzonu i zrzutnika końcówek), | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Z trwale naniesionym numerem fabrycznym i oznakowaniem zakresu nastawnej objętości, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Nastawne w sposób płynny o skok objętości podany w tabelce poniżej, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Zachowujące parametry niedokładności i nieprecyzji na poziomie podanym w tabelce poniżej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Z pełną kompatybilnością funkcjonalną i stanowiskową do zestawów pipet serii Eppendorf Research, sześciostanowiskowych statywów karuzelowych i końcówek z filtrami i bez firmy Eppendorf, stanowiącą dla zamawiającego uzupełnienie posiadanego wyposażenia laboratoryjnego służącego do odmierzania objętości | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Konfekcjonowane fabrycznie, w indywidualnym opakowaniu kartonowym, wraz z instrukcja obsługi i akcesoriami niezbędnymi do wykonania konserwacji pipety (smar sylikonowy, klucz do odkręcania pipety, klucz do wymiany sprężynek i uszczelek) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Każda pipeta ma być dostarczona wraz z pudełkiem końcówek o analogicznej objętości (dotyczy pipet do 1000 µl) i 10 szt. końcówek w woreczku (dotyczy pipet powyżej 1000 µl) oraz z pojedynczym wieszaczkiem przyklejanym do ściany | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Sprawdzone i wykalibrowane fabrycznie, z załączonym przez producenta indywidualnym certyfikatem kalibracji oraz z dostępnym w Polsce autoryzowanym punktem serwisowym, wykonującym usługi w zakresie napraw, konserwacji i kalibracji | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Gwarancja 36 miesięcy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Wszystkie pipety muszą pochodzić od jednego producenta | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | Statyw karuzelowy 6 – miejscowy pasujący do pipet wymienionych poniżej: 0,1 – 2,5 µl – 1 szt. 0,5 – 10 µl – 1 szt. 10 – 100 µl – 1 szt. 20 - 200 µl – 1 szt. 100-1 000 µl – 1 szt. 500- 5 000 µ – 1 szt. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

| Zakres objętości | Objetość | Skok | Niedokładność | Nieprecyzja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1-2,5 l | 0,25 l 1,25 l 2,5 l | 0,002 l | +/- 12,0 % +/- 2,5 % +/- 1,4 % | </= 6,0 % </= 1,5 % </= 0,7 % |
| 0,5-10 l | 1 l 5 l 10 l | 0,01 l | +/- 2,5 % +/- 1,5 % +/- 1,0 % | </= 1,8 % </= 0,8 % </= 0,4 % |
| 10-100 l | 10 l 50 l 100 l | 0,1 l | +/- 3,0 % +/- 1,0 % +/- 0,8 % | </= 1,0 % </= 0,3 % </= 0,2 % |
| 20-200 l | 20 l 100 l 200 l | 0,2 l | +/- 2,5 % +/- 1,0 % +/- 0,6 % | </= 0,7 % </= 0,3 % </= 0,2 % |
| 100-1000 l | 100 l 500 l 1000 l | 0,1 l | +/- 3,0 % +/- 1,0 % +/- 0,6 % | </= 0,6 % </= 0,2 % </= 0,2 % |
| 500-5000 l | 500 l 2 500 l 5 000 l | 5 l | +/- 2,4 % +/- 1,2 % +/- 0,6 % | </= 0,6 % </= 0,25 % </= 0,15 % |

CZĘŚĆ NR 14A.

ZESTAW DO KOMPUTEROWEJ ANALIZY OBRAZU MIKROSKOPOWEGO WRAZ Z MIKROSKOPEM

Przedmiot zamówienia : ...............................................................................................................

Producent :....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) :………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZESTAW DO KOMPUTEROWEJ ANALIZY OBRAZU MIKROSKOPOWEGO WRAZ Z MIKROSKOPEM |
| 1.1. | Statyw z układem optycznym do mikroskopowych obserwacji w jasnym polu widzenia z możliwością rozbudowy o elementy do polaryzacji światła | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Obiektywy o powiększeniach 4x; 10x; 20x; 40x | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Zintegrowany układ makroskopowy do obserwacji w świetle transmisyjnym i odbitym | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Zautomatyzowane układy zmiany powiększenia, oświetlenia, regulacji przysłon optycznych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Oświetlacz diodowy LED pracujący w trybie ciągłym lub pulsacyjnym | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Stolik mechaniczny x-y z sensorami położenia, umożliwiającymi automatyczne przełączanie oświetlenia mikroskopowego w makroskopowe | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Zintegrowana ze statywem kamera o rozdzielczości min. 3 mln pikseli umożliwiająca wykonywanie zdjęć preparatów i ich archiwizację. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Zintegrowany ze statywem moduł sterujący z procesorem i oprogramowaniem | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Pedał nożny do zmiany powiększenia układu optycznego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Monitor kolorowy min. 19”, klawiatura, mysz, memory stick 1GB | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 14B.

MIKROSKOP Z WYPOSAŻENIEM

Przedmiot zamówienia : ...............................................................................................................

Producent :....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) :………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MIKROSKOP Z WYPOSAŻENIEM |
| 1.1. | Mikroskop o budowie modułowej z możliwością rozbudowy, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Tubus binokularowy o kącie pochylenia 30 stopni, z wyjściem foto/video oraz adapterem c-mount 0,55x | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Pośredni moduł ergonomiczny, zwiększający wysokość położenia okularów. Całkowita wysokość mikroskopu nie mniejsza niż 46cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Okulary 10x/18mm FOV z możliwością stosowania wkładek okularowych (podziałek, siatek, itp.), z muszlami ocznymi | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Czteropozycyjny, rewolwerowy uchwyt obiektywów, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Obiektywy planachromatyczne o następujących minimalnych parametrach: - Pow. 4x/ NA min. = 0,10 - Pow. 10x/ NA min. = 0,25 - Pow. 40x/ NA min. = 0,65 - Pow. 100x oil/ NA min. = 1,25 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Oświetlacz diodowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Stolik mechaniczny x-y, bez wystającej szyny zębatkowej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Kondensor Abbe’go 0,90/1,25 oil, z możliwością rozbudowy o kontrast fazowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Kolorowa kamera cyfrowa o rozdzielczości min. 3,15 mln pikseli, min. 10 bitowa (na kanał), interfejsie USB, czasach ekspozycji do 3 sek, o rozmiarach piksela min. 3,2mikrometra x 3,2 mikrometra, zakresie dynamiki min. 58dB, maksymalnej szybkości min 35 ramek/sek; z oprogramowaniem do akwizycji obrazów, umożliwiającym kalibrację, proste pomiary interaktywne, z tabelarycznym zapisywaniem wyników pomiarów, z modułem umożliwiającym składania obrazów z różnych płaszczyzn fokalnych do jednego wynikowego o poszerzonej głębi ostrości | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.11. | Pokrowiec oraz olejek imersyjny | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 14C.

MIKROSKOP

Przedmiot zamówienia : ...............................................................................................................

Producent :....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) :………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MIKROSKOP |
| 1.1. | Głowica trójokularowa z kątową regulacją rozstawu okularów, korekcją dioptryjną +/- 5 dioptrii; rozstaw okularów 48-75 mm; głowica musi być zabezpieczona przed ingerencją osób niepowołanych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Okulary szerokokątne EW10x/FN 22mm z muszlami ocznymi; okulary muszą być zabezpieczone przed ingerencją osób niepowołanych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Kąt pochylenia okularów 30 stopni | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Kąt obrotu głowicy okularowej 360 stopni | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Na torze wizyjnym kamera o rozdzielczości 9 megapikseli o parametrach nie gorszych niż: - rozdzielczości – 3488x2616 pikseli z możliwością zmiany do: 640x480pikseli, 800x600 pikseli, 1280x960 pikseli, 1600x1200 pikseli; - sensor – 1/ 2.3” CMOS; - interfejs – high-speed USB 2.0; - kolor – 24 bity; - balans bieli – automatyczny, manualny; - migawka – elektroniczna; - ekspozycja – od 0,1 milisekundy do 12s; - typ ekspozycji – automatyczny, manualny, automatyczny z manualną regulacją poziomu szarości; - zakres dynamiki min. 63,6 dB; - mocowanie – C/CS; - obudowa w całości metalowa; - oprogramowanie do przechwytywania zdjęć i wykonywania pomiarów: pomiar długości odcinka; pomiar pola powierzchni i obwodu obszaru prostokątnego; pomiar pola powierzchni i obwodu okręgu; pomiar pola powierzchni i obwodu wieloboku; pomiar kąta; zliczanie punktów; | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Miska rewolwerowa pięcio-gniazdowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Obiektywy plan-achromatyczne korygowane na nieskończoność 4x, 10x, 40x, 60x, 100x; | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Obiektywy plan-achromatyczne korygowane na nieskończoność, do kontrastu fazowego: 10x, 20x, 40x, 100x; | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Kondensor uniwersalny do jasnego pola, ciemnego pola i kontrastu fazowego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Kondensor Abbe’go NA 0,9/0,25 z irysową diafragmą aperturową i dodatkowym układem optycznym do dużych powiększeń; | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Ergonomiczny, współosiowy mechanizm ruchu ogniskującego makro i mikro, dokładność – 0,002mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Wszystkie elementy mechaniczne muszą być wykonane z metalu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Stolik mechaniczny dwuwarstwowy o wymiarach 185x142 mm z wygodnymi współosiowymi manipulatorami pionowymi (x, y) z prawej strony stolika | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Zakres ruchu stolika – 75x55mm, dokładność odczytu – 0,1mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Blokada położenia stolika mechanicznego w płaszczyźnie ostrości | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | Uchwyt przystosowany do mocowania dwóch preparatów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.17. | wbudowany halogenowy system oświetleniowy 12V/50W z płynną regulacją natężenia siły światła, żarówka halogenowa musi być umieszczona w ażurowej obudowie z tyłu mikroskopu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.18. | Przysłona polowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.19. | Wącznik główny mikroskopu oraz gniazdo sieciowe muszą być umieszczone na tylnej ścianie mikroskopu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.20. | Potencjometr oświetlenia musi być umieszczony z prawej strony mikroskopu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.21. | Zasilanie 230V (transformator wbudowany w podstawę); | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.22. | Dostęp do źródła światła bez konieczności zmiany położenia mikroskopu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.23. | Pokrowiec z tkaniny antystatycznej, pyło- i kurzoodpornej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.24. | Mikrofibra do czyszczenia optyki przez użytkownika | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.25. | Instrukcja obsługi w języku polskim | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.26. | Deklaracja zgodności CE | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.27. | Certyfikat ISO 9001:2000 dostawcy i producenta | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.28. | Karta gwarancyjna | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.29. | Komputer o parametrach nie gorszych niż: procesor – dwurdzeniowy, 2x2,16GHz 1MB Cache, pamięć – 2048 GB DDR2, dysk twardy – 250 GHZ SATA, karta graficzna – ATI Radeon HD3430, Bluetooth, WiFi, matryca 15,4” WXGA, czytnik kart 4w1, napęd DVD/RW Lightscribe, system operacyjny - Widows Vista Home Basic, torba, mysz optyczna, waga – 2,5 kg. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.30. | Projektor multimedialny o parametrach nie gorszych niż: sposób tworzenia obrazu: 0,55” DMD Chip, moc lampy: 180 W, jasność: 2200 ANSI Lumen, rozdzielczość: XGA 1024 x 768 (format obrazu 4:3 przełączany do 16:9), kontrast: 2000:1, ilość wyświetlanych kolorów: 16,7 miliona kolorów, cyfrowa korekcja efektu trapezu: w pionie +/-15°, odległość od ekranu: 1 - 12 m, standardy obrazu: NTSC, PAL, SECAM, HDTV, DVD, VGA/SVGA/XGA, SXGA, wejścia: 1 x RGB ( D-sub15 pin) video ( RCA, S-video) 1 x audio, wyjścia: RGB ( D-sub15 pin) , audio, waga (kg): 2.2. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 14 D

MIKROSKOP Z ZESTAWEM DO WIZUALIZACJI

Przedmiot zamówienia : ...............................................................................................................

Producent :....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) :………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MIKROSKOP Z ZESTAWEM DO WIZUALIZACJI OBRAZU |
| A. | MIKROSKOP OPTYCZNY ( KONTRASTOWO-FAZOWY) – JEDNOSTKA BAZOWA |
| A.1. | Optyka korygowana do nieskończoności, obiektywy o długości fokalnej 45mm. Korpus mikroskopu z 5-pozycyjnym uchwytem rewolwerowym, otwór na wsuwkę z analizatorem, stolik mechaniczny (188x134mm) z drążkiem przesuwu po prawej stronie. Uchwyt preparatów na dwa szkiełka, wbudowane zasilane 6V 30W, przesłona polowa, blokada stolika, pokrętła ogniskowania zgrubnego i dokładnego, filtr niebieski i zielony interferencyjny, olejek imersyjny 8ml, klucz montażowy. Nasadka trinokularowa, nachylenie tubusów okularowych 30; stały podział wiązki światła 50%/50%; regulacja rozstawu źrenic 48-75mm; regulacja dioptryjna na lewym tubusie okularowym; liczba polowa (FN) 20. Okulary szeroko polowe o powiększeniu 10x i polu widzenia FN 20. Kondensor dla kontrastu fazowgo z pierścieniami do kontrastu fazowego PH1/PH2/PH3, przysłoną do ciemnego (dla obiektywów aż do NA 0,65) i jasnego pola, nasadka obiektywowa. Teleskop centrujący do kontrastu fazowego. Obiektywy o następujących parametrach: - klasy plan achromat 4x. Odległość czołowa 18.5 mm, apertura numeryczna 0,10; obserwacja zarówno poprzez jak i bez szkiełka nakrywkowego, - klasy planchromat 10x. Odległość czołowa 10.5 mm, apertura numeryczna 0,25, korygowany na dowolną grubość szkiełka nakrywkowego. Do pracy w jasnym polu i kontraście fazowym (PH1), - klasy planchroma20x. Odległość czołowa 1.2 mm, apertura numeryczna 0,4 korekcja na szkiełko nakrywkowe 0,17 mm. Do pracy w jasnym polu i kontraście fazowym(PH1), - klasy planchromat 40x. Odległość czołowa 0.6mm, apertura numeryczna 0,65 korekcja na szkiełko nakrywkowe 0,17mm. Do pracy w jasnym polu i kontraście fazowym (PH2), - klasy planchromat 100x. Odległośćczołowa 0,13 mm, apertura numeryczna 1,25, do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym i bez szkiełka, do kontrastu fazowego (PH3). Adaptacja do kamery z gwintem C o powiększeniu 1x | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B. | SYSTEM DO TRANSMISJI I ARCHIWIZACJI OBRAZU |
| B.1. | Kamera cyfrowa o parametrach nie gorszych niż: - o rozdzielczości min 5mln pikseli, - port USB 2,0, - CMOS o wielkości ½,5”, - szybkość wyświetlania 46klatek/sek., - łącznik c-mount ( do podłączania do mikroskopu). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.2. | Oprogramowanie do akwizycji i analizy obrazu: - w języku polskim, - umożliwia kontrolę funkcji kamery, wyświetlenie obrazu na żywo , akwizycji obrazu, pomiaru długości, obwodu, - umożliwia nagrywanie sekwencji wideo, zapis obrazów w rozbudowanej bazie danych ułatwiającej zarządzanie mikrofotografiami i ich archiwizację w szeregu formatów plików, - umożliwia przetwarzanie obrazu – dostępne filtry wyostrzenia, rozmycia i redukcji szumów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.3. | Projektor o minimalnych parametrach: - rozdzielczość ekranu (pikseli) 1024x768, - jasność (ANSI lum. ) 2500, - kontrast 2200, - ilość wyświetlanych kolorów (mln) 16.700, - moc lampy (W) 200, - obiektyw (F) 2.4 do 2.48, f= 20.7 do 22.8 mm, - czas pracy lampy (godz.) 3000, - złącze zewnętrzne: 4 x audio(3,5 mm), 2 x D-sub15, Composite Video(RCA Chinch), 1xUSB, 1x S-Video, 1xRS 232, 1xDVI-D, - przekątna obrazu (mm) 0.700 – 7.700, - waga max 3kg, - mocowany podsufitowo. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.4. | Komputer PC o minimalnych parametrach: - Procesory – typ procesora Intel Core2, 5GHz lub równoważny 3MB cache - Pamięci RAM – pojemność pamięci (MB) 4096, - Dysk twardy (GB) 320, - Pamięci DRAM – częstotliwość pracy (MHz) 800, - Karty graficzne – 512 MB GeForce lub Radeon, - Napędy DVD +/-RW+ Nero - Czytnik kart pamięci: CF, SDHC, Micro SD, xD, MS, MS Duo i inne, - komputer zaopatrzony w klawiaturę oraz myszkę i listwę antyprzepięciową 2-bezpiecznikową o kablu min. 5m oraz obudową zapewniającą odpowiednie chłodzenie, - system operacyjny Windows Vista Home Premium PL lub Windows 7. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.5. | Monitor o minimalnych parametrach: - przekątna 19 cali, panoramiczny 16:10, - rozdzielczość nominalna (piksele) 1280x1024 - jasność (Cd/m2)250, - technologia wykonania PVA, - kontrast 1000:1, - wielkość plamki (mm)0,294, - ilość wyświetlanych kolorów (mln) 16,77. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.6. | Ekran projekcyjny: - elektryczny, - sterowany na pilota oraz sterowany przewodowo, - w formacie 4:3, - matt – white, - wymiary 230 – 240 x 170 – 180 cm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.7. | Inne wymagania: - instruktaż z zakresu obsługi, - montaż ekranu oraz projektora podsufitowego, - książkowa instrukcja w języku polskim, - gwarancja min 24 miesiące. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 14 E

MIKROSKOP Z ZESTAWEM DO WIZUALIZACJI

Przedmiot zamówienia : ...............................................................................................................

Producent :....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) :………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MIKROSKOP Z ZESTAWEM DO WIZUALIZACJI OBRAZU |
| A. | MIKROSKOP OPTYCZNY ( KONTRASTOWO-FAZOWY) – JEDNOSTKA BAZOWA |
| A.1. | Optyka korygowana do nieskończoności, obiektywy o długości fokalnej 45mm. Korpus mikroskopu z 5-pozycyjnym uchwytem rewolwerowym, otwór na wsuwkę z analizatorem, stolik mechaniczny (188x134mm) z drążkiem przesuwu po prawej stronie. Uchwyt preparatów na dwa szkiełka, wbudowane zasilane 6V 30W, przesłona polowa, blokada stolika, pokrętła ogniskowania zgrubnego i dokładnego, filtr niebieski i zielony interferencyjny, olejek imersyjny 8ml, klucz montażowy. Nasadka trinokularowa, nachylenie tubusów okularowych 30; stały podział wiązki światła 50%/50%; regulacja rozstawu źrenic 48-75mm; regulacja dioptryjna na lewym tubusie okularowym; liczba polowa (FN) 20. Okulary szeroko polowe o powiększeniu 10x i polu widzenia FN 20. Kondensor dla kontrastu fazowgo z pierścieniami do kontrastu fazowego PH1/PH2/PH3, przysłoną do ciemnego (dla obiektywów aż do NA 0,65) i jasnego pola, nasadka obiektywowa. Teleskop centrujący do kontrastu fazowego. Obiektywy o następujących parametrach: - klasy plan achromat 4x. Odległość czołowa 18.5 mm, apertura numeryczna 0,10; obserwacja zarówno poprzez jak i bez szkiełka nakrywkowego, - klasy planchromat 10x. Odległość czołowa 10.5 mm, apertura numeryczna 0,25, korygowany na dowolną grubość szkiełka nakrywkowego. Do pracy w jasnym polu i kontraście fazowym (PH1), - klasy planchroma20x. Odległość czołowa 1.2 mm, apertura numeryczna 0,4 korekcja na szkiełko nakrywkowe 0,17 mm. Do pracy w jasnym polu i kontraście fazowym(PH1), - klasy planchromat 40x. Odległość czołowa 0.6mm, apertura numeryczna 0,65 korekcja na szkiełko nakrywkowe 0,17mm. Do pracy w jasnym polu i kontraście fazowym (PH2), - klasy planchromat 100x. Odległość czołowa 0,13 mm, apertura numeryczna 1,25, do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym i bez szkiełka, do kontrastu fazowego (PH3). Adaptacja do kamery z gwintem C o powiększeniu 1x | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B. | SYSTEM DO TRANSMISJI I ARCHIWIZACJI OBRAZU |
| B.1. | Kamera cyfrowa o parametrach nie gorszych niż: - o rozdzielczości min 5mln pikseli - port USB 2,0 - CMOS o wielkości ½,5” - szybkość wyświetlania 46klatek/sek. - łącznik c-mount ( do podłączania do mikroskopu) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.2. | Oprogramowanie do akwizycji i analizy obrazu: - w języku polskim, - umożliwia kontrolę funkcji kamery, wyświetlenie obrazu na żywo , akwizycji obrazu, pomiaru długości, obwodu, - umożliwia nagrywanie sekwencji wideo, zapis obrazów w rozbudowanej bazie danych ułatwiającej zarządzanie mikrofotografiami i ich archiwizację w szeregu formatów plików, - umożliwia przetwarzanie obrazu – dostępne filtry wyostrzenia, rozmycia i redukcji szumów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.3. | Projektor o minimalnych parametrach: - rozdzielczość ekranu (pikseli) 1024x768, - jasność (ANSI lum. ) 2500, - kontrast 2200, - ilość wyświetlanych kolorów (mln) 16.700, - moc lampy (W) 200, - obiektyw (F) 2.4 do 2.48, f= 20.7 do 22.8 mm, - czas pracy lampy (godz.) 3000, - złącze zewnętrzne: 4 x audio(3,5 mm), 2 x D-sub15, Composite Video(RCA Chinch), 1xUSB, 1x S-Video, 1xRS 232, 1xDVI-D, - przekątna obrazu (mm) 0.700 – 7.700, - waga max 3kg, - mocowany podsufitowo | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.4. | Notebook o minimalnych parametrach: - Procesory – typ procesora Intel Core2, 5GHz lub równoważny 3MB cache - Pamięci RAM – pojemność pamięci (MB) 4096, - Dysk twardy (GB) 320, - Pamięci DRAM – częstotliwość pracy (MB) 4096, - Karty graficzne – 256MB GeForce lub Radeon, - Pamięci DRAM – częstotliwość pracy (MHz) 800 - Napędy DVD +/-RW+ Nero - Czytnik kart pamięci: CF, SDHC, Micro SD, xD, MS, MS Duo i inne, - system operacyjny Windows Vista Home Premium PL lub Windows 7 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.5. | Inne wymagania: - instruktaż z zakresu obsługi, - montaż ekranu oraz projektora podsufitowego, - książkowa instrukcja w języku polskim, - gwarancja | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 14 F

MIKROSKOP Z ZESTAWEM DO WIZUALIZACJI

Przedmiot zamówienia : ...............................................................................................................

Producent :....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) :………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZESTAW MULTIMEDIALNY ( KOMPUTER Z PROJEKTOREM) |
| 1.1. | Notebook – jednostka bazowa Wymagane parametry nie gorsze niż: - przekątna ekranu LCD – 15.400 [cali], - nominalna rozdzielczość LCD – 1280x800[pikseli], - typ ekranu – błyszczący [glare], - wielkość pamięci RAM – 4096 [MB], - typ zastosowanej pamięci RAM – DDR2 [800MHz], - karta graficzna – 512 MB – NVIDIA GeForce lub ATI Mobility Radeon, - procesor – Core2 Duo P8400 [ 2.26 GHz, 3MB cache, Serial ATA, - napęd optyczny – DVD +/-RW DL, - czytnik kart pamięci – xD, MS-Pro, MMC, Memory Stick, SD, - system zainstalowany – Microsoft Windows Vista Home Premium, - komunikacja – WiFi IEEE, Bluetooth, - typ akumulatora – litowo – jonowa bateria 6-komorowa - inne: USB 4x, wbudowany mikrofon, kamera 1.3 Mpix, waga max 4 kg. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Projektor o minimalnych wymaganiach: - rozdzielczość ekranu – 1024x768 [pikseli] ( format obrazu 4:3 przełączany do 16:9), - jasność – 2800 [ANSI lum.], - kontrast – 2200:1, - ilość wyświetlanych kolorów – 16.700 [mln], - moc lampy – min 180[W], - czas pracy lampy – 3000/4000 godz. ECO, - obiektyw [F] – F=2.4 – 2.64, f= 21.8-32,8mm, - poziom hałasu – 35dB/Eco 32 dB, - cyfrowa korekcja efektu trapezu – w pionie+/-15o, - standardy video – NTSC, PAL, SECAM, HDTV, DVD, VGA/SVGA/XGA,SXGA, - częstotliwość (pozioma/pionowa) – 31-69 kHz56 – 85 Hz, - głośniki – tak, - złącza zewnętrzne – 4x audio (3,5mm), 2x D-sub15(RGB), Composite Video ( RCA CHinch), 1x USB, 1x S-Video, 1x RS 232, 1x DVI-D, - przekątna obrazu – 0.700-7.700, - odległość od ekranu – 1-12m, - zasilanie – AC 100-240V, 50/60 Hz, - waga – max 3 kg, - akcesoria ( standard) – pilot, baterie, torba, instrukcja, kable: zasilający, RGB, - właściwości – tryb ECO, polskie menu, zabezpieczenia przed kradzieżą, blokada panelu hałasem, auto setup, możliwość podwieszenia rzutnika na stałe. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Inne wymagania: - książkowa instrukcja obsługi w języku polskim, - gwarancja min 24 miesiące na rzutnik, lampę oraz notebooka, - czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki min 24 godziny max 96 godzin. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 52A

DYGESTORIUM CERAMICZNE

Przedmiot zamówienia : ...............................................................................................................

Producent :....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) :………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DYGESTORIUM CERAMICZNE |
| 1.1. | Wymiary: [1200x870x2350] | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Konstrukcja dygestorium samonośna, z profili stalowych lakierowanych proszkowo farbą epoksydową chemoodporną | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Ceramiczny blat roboczy wykonany z ceramiki litej – lity spiek ceramiczny ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem, przednia część blatu aerodynamiczna poprawiająca zasysanie powietrza z przed komory, głębokość powierzchni roboczej musi wynosić minimum 750 mm, wykonanie zgodne z DIN 12916. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | W blacie powinien być osadzony zlewik ceramiczny o wymiarach minimum 280x80 mm – podklejony od spodu pod blat, krawędź blatu glazurowana. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Ściany boczne komory manipulacyjnej wykonane z ceramiki wielkogabarytowej ( wymiar płyt minimum 1200x1200 mm – możliwie jak najmniejsza ilość połączeń fugowych). Ściany zewnętrzne zaś pokryte laminatem o zagęszczonej strukturze. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Importowane wylewki wody w ilości dwóch sztuk powlekane chemoodpornym poliamidem 11 o właściwościach: - średnia grubość powłoki: 250 – 300 mikronów, - temperatura topnienia: 184 – 186 st. C, - zapalność: samo gasnący, - twardość według Shore’a D do 20 st. C, 75, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Listwa armaturowa zawiera: - zawory wody 2x, - cztery gniazda prądowe ( 2x16 A – 230V w wykonaniu IP 44). Sterowanie oświetleniem dygestorium odbywa się z panelu czujnika przepływu, wyłącznik różnicowo prądowy. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Rama okna wykonana w całości z anodowanego aluminium, okno z systemem AFP zabezpieczającym przed swobodnym niekontrolowanym spadkiem ( nie dopuszcza się wykonania ram z MDF lakierowanego, lub ze stali nierdzewnej czy też malowanej proszkowo). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Blokada okna na poziomie 500 mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Oświetlenie wykonane jest w wersji IP 44 – poza obrębem komory roboczej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Dolna szafka wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji wyłożonych w środku w całości anwidurem z dodatkową kuwetą polipropylenową wykonaną w formie szuflady ( giętej w formie płyty bez połączeń spawanych ) – zabezpiecza przed wylaniem się medium rozlanego do szuflady, na prowadnicach wykonanych w całości z PP z blokadą wysuwu. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Kanał wentylacyjny powinien tworzyć system podwójnej tylnej ściany w całości z ceramiki technicznej wielkogabarytowej ( nie dopuszcza się wykonania dygestorium w formie wentylacji szyberkowej ) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Odprowadzenie ścieków instalacją 50 mm PP | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Instalacja wodna wykonana w obrębie dygestorium musi być wykonana w całości z komponentów miedzianych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15.. | Gniazda i wyłączniki elektryczne – hermetyczne. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | Dygestorium powinno posiadać czujnik przepływu powietrza zgodnie z PN EN 14175 typ zgodny z następującą charakterystyką: System kontroli przepływu powietrza w dygestorium posiada: - kontrolę wraz sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej, - alarm zbyt wysoko podniesionego okna, - wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m3/h na cyfrowym wyświetlaczu LED, - kontrolę i sygnalizację stanów awaryjnych, - rozpoznanie i optyczną sygnalizację stanu zaniku napięcia zasilania, - funkcję ciągłej pracy nawet po zaniku napięcia zasilania dzięki wbudowanemu akumulatorowi buforowemu, - zabezpieczenie akumulatora przed uszkodzeniem wynikającym z całkowitego rozładowania przypadku zbyt długiego zaniku napięcia zasilania, - kontrolę przepływu powietrza podczas pracy w trybie zredukowanego przepływu, - możliwość sterowania zewnętrzna sygnalizacją stanów alarmowych, - sterowanie oświetleniem dygestorium, - sygnalizację dźwiękową oraz optyczną po upływie określonego – zadawanego z klawiatury przez użytkownika czasu ( minutnik ), - sterowanie zasilaniem gniazdka z możliwością timera – zadanego czasu, po którym napięcie w gniazdku zostanie odłączone, - możliwość sterowania pracą wentylatora, - fotokomórkę oraz czujnik ruchu, który po wykryciu nieobecności pracownika pod wyciągiem zasygnalizuje konieczność zamknięcia okna. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 52B
DYGESTORIUM METALOWE

Przedmiot zamówienia : ...............................................................................................................

Producent :....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) :………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DYGESTORIUM METALOWE |
| 1.1. | Konstrukcja urządzenia w pełni wykonana z metalu, tworząca szczelny płaszcz ochronny przed toksycznymi oparami. Elementy zewnętrzne wykonane są ze stali elektro-polerowanej zapewniające większą odporność na rdzę i dłuższą żywotność. Perforacje na tylnej ścianie w obszarze roboczym eliminujące możliwość powstawania martwych pól. Metalowy statyw pod wyciąg. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Filtr na bazie węgla aktywnego wraz z wbudowanym filtrem wstępnym neutralizującym chemiczne opary. Dwa filtry do neutralizacji oparów chemicznych – organicznych i aldehydów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Wysoce wydajny wentylator zapewniający niski poziom szumów i lepszą jednorodność przepływu powietrza, dyfuzor dla zabezpieczenia filtra i zapewnienia jego równomiernego nasycenia. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | wymiary wewnętrzne min. szer. x gł. x wys.: 1260 x 640 x 780 mm, max wymiary zewnętrzne ze statywem szer. x gł. x wys. 1350 x 750 x 2200 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Pochylone o 3° okno frontowe w celu zwiększenia komfortu pracy. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Okno frontowe, ściany boczne, wykonana ze szkła, zapewnia bardzo wysoką przejrzystość strefy roboczej. |  |  |
| 1.7. | Powierzchnia robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, wyprofilowana, aby uniemożliwić wydostanie się na zewnątrz rozlanych płynów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Mikroprocesorowe sterowanie z alarmami dźwiękowymi i wizualnymi. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Standardowo wbudowane oświetlenie powierzchni roboczej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Okienko umożliwiające identyfikację zainstalowanego filtra. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Możliwość zastosowania opcjonalnego kołnierza umożliwiającego podłączenie do instalacji wentylacyjnej dla zwiększenia bezpieczeństwa operatora. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Niski poziom szumów (56 dBA). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Możliwość doposażenia już zainstalowanego urządzenia na w przyłącza gazu/ próżni/ powietrza/ wody lub gniazd elektrycznych. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 52C.

DYGESTORIUM FILTROWE

Przedmiot zamówienia : ...............................................................................................................

Producent :....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) :………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DYGESTORIUM FILTROWE |
| 1.1. | Komora wyciągowa z filtrem węglowym do odciągania oparów (substancje nieorganiczne) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Zgodna z normą NF X 15-211 – atest lub certyfikat potwierdzający zgodność, wydany przez niezależną, akredytowaną w tym zakresie jednostkę badawczą załączyć do oferty | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Okno frontowe, osłaniające dostęp do przestrzeni roboczej, wyposażone w otwory manipulacyjne umożliwiające prowadzenie prac w tejże przestrzeni. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Komora wyposażona w otwór umożliwiający podłączenie sądy do badania saturacji filtra | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Komora wyposażona w automatyczny system monitorujący stan zapchania filtra (alarm wizualny) oraz elektroniczny licznik czasu pracy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Komora wyposażona w zbiornik retencyjny umieszczony pod blatem roboczym | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Komora wyposażona w blat roboczy z HPL | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Konstrukcja komory musi umożliwiać wprowadzenie do przestrzeni roboczej kabli zasilających oraz łatwą wymianę filtrów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Ściany boczne, tylna oraz okno frontowe wykonane z przezroczystych, transparentnych materiałów zapewniających odpowiednią odporność chemiczną | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Komora wyposażona w mechaniczny wskaźnik prędkości przepływu powietrza | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Komora wyposażona w oświetlenie przestrzeni roboczej (wielokierunkowe) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Konstrukcja nośna komory wykonana ze stali malowanej proszkowo farbą epoksydową osadzona na przejezdnej, zamykanej szafce (stalowej), wyposażonej w regulowaną półkę | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Głośność pracującego urządzenia nie większa niż 51dB | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Gabaryty przestrzeni roboczej nie mniejsze niż: szer. 970 mm x głęb. 700mm x wys. 900 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Gabaryty zewnętrzne komory (bez szafki) nie większe niż: szer. 1000mm z głęb. 750 mm x 1200 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | Konstrukcja komory musi umożliwiać a dostawca musi zapewnić możliwość skorzystania zamiennego z filtrów węglowych do oparów substancji organicznych i nieorganicznych oraz ewentualnego stosowania filtrów HEPA. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 52D.
DYGESTORIUM 1800x900x2400

Przedmiot zamówienia : ...............................................................................................................

Producent :....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) :………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DYGESTORIUM 1800x900x2400 |
| 1.1. | Blat z obrzeżem podniesionym dookoła ( zgodnie z normą EN 14175-2) i zlewikiem, o powierzchni roboczej min. 1,2 m2, wykonany z żywicy epoksydowej [atest PZH lub równoważny] + płyta ochronna. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Ściany komory roboczej wykonane z poliprepylenu [atest PZH lub równoważny]. Podwójna ściana tylna komory roboczej, wyposażona w szczelinowy układ wentylacyjny. Zabudowa sufitu i kanał wentylacyjny wykonane z polipropylenu[atest PZH lub równoważny] . czujnik przepływu powietrza umieszczony na końcu wylotowym, oraz w sygnalizację prawidłowego działania wentylacji ( zgodnie z normą EN 14175-2). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Okno przednie przesuwne w pionie, z szybami ze szkła bezpiecznego, wyposażone w system przeciwwagi i prowadnice gwarantujące lekki przesuw. Elementy zawieszenia okna muszą znajdować się poza komorą roboczą. Okno posiada blokadę położenia jego dolnej krawędzi na wysokości 500 mm powyżej blatu wraz z systemem sygnalizacji ( zgodnie z normą EN 14175-2) oraz system zabezpieczający przed niekontrolowanym spadkiem okna. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Dwa zawory wodne dygestoryjne ( zgodnie z normą EN 14175-2), trzy gniazda elektryczne 230 V wraz z wyłącznikiem głównym, umieszczone w panelu sterowania poniżej blatu roboczego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Wylewki umieszczone na ścianie tylnej komory roboczej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Lampa oświetleniowa w wersji EEx. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Szafka dygestoryjna wykonana z płyty meblowej [atest PZH lub równoważny] (Wnętrze szafki wyłożone polipropylenem. Obudowa zewnętrzna urządzenia wykonana z płyty meblowej [atest PZH lub równoważny]). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..