Załącznik nr 1

Nr sprawy: 1/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

Część 2

Zestaw do wykonywania analiz uziarnienia kruszyw drogowych

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ZESTAW SIT ZE WSTRZĄSARKĄ – 1 SZTUKA |
| 1. | Wstrząsarka, zasilanie: 220-230 V, 50 Hz | TAK |  |
| 2. | Przeznaczenie do pracy z sitami 200 mm | TAK |  |
| 3. | Amplituda regulowana | TAK |  |
| 4. | Czas przesiewania nastawny | TAK |  |
| 5. | Komplet sit do wykonywania analiz uziarnienia kruszyw drogowych: sita o wymiarach oczek kwadratowych: 63; 31,5; 16,0; 8,0; 4,0; 2,0; 1,0; 0,5; 0,25; 0,125; 0,071, 0,063 mm,– 1 szt | TAK |  |
| 6. | Pokrywa do przesiewu na sucho, pokrywa do przesiewu na mokro, zbiornik do przesiewu na sucho, zbiornik do przesiewu na mokro | TAK |  |
| 7. | Komplet sit do wykonania analiz niespoistych gruntów naturalnych: sita o wymiarach oczek kwadratowych: 40; 25; 10; 2,0; 1,0; 0,5; 0,25; 0,10; 0,071, 0,063 mm,– 1 szt., | TAK |  |
| 8. | Pokrywa do przesiewu na sucho, pokrywa do przesiewu na mokro, zbiornik do przesiewu na sucho, zbiornik do przesiewu na mokro | TAK |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 12-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagana odpowiedź na serwis w ciągu 2 dni roboczych | TAK |  |
|  | Wszystkie urządzenia posiadają instrukcję obsługi | TAK |  |
|  | Dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Dostawcy | TAK |  |

UWAGA!

1. Wszystkie wymogi oraz te, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „TAK” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego pojazdu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

...............................................................................		........................................................................

Miejscowość data						Podpis, Wykonawcy