Załącznik nr 1

Nr sprawy: 1/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

Część 17

Sonda dynamiczna

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SONDA DYNAMICZNA DPM – 1 SZTUKA |
| 1. | Ciężar ubijaka: 30 kg | TAK |  |
| 2. | Skok ubijaka: 0,2 m | TAK |  |
| 3. | Komplet żerdzi 10 szt. x 1m | TAK |  |
| 4. | Komplet traconych stożków 50 szt. | TAK |  |
| 5. | Hydrauliczna wyciągarka do żerdzi wraz z zaciskiem | TAK |  |
| 6. | Napęd: silnik spalinowy | TAK |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 12-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagana odpowiedź na serwis w ciągu 2 dni roboczych | TAK |  |
|  | Wszystkie urządzenia posiadają instrukcję obsługi | TAK |  |
|  | Dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Dostawcy | TAK |  |
|  | Szkolenie z zakresu obsługi urządzenia | TAK |  |

UWAGA!

1. Wszystkie wymogi oraz te, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „TAK” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego pojazdu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

...............................................................................		........................................................................

Miejscowość data						Podpis, Wykonawcy