Załącznik nr 1

Nr sprawy: 1/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

Część 18

Sonda CPTU

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SONDA SCPTU – 1 SZTUKA |
| 1. | Aparat do polowego badania podłoża gruntowego za pomocą sondy wciskanej | TAK |  |
| 2. | Minimalna siła wciskająca: 100 kN | TAK |  |
| 3. | Elektryczny stożek CPTU i SCPT | TAK |  |
| 4 | Jednostka podstawowa – penetrometr hydrauliczny z napędem wraz z kompletem akcesoriów: urządzenie hydrauliczne do wkręcania kotew, komplet żerdzi do min. 15m, komplet chwytaków i zacisków, kotew itp. | TAK |  |
| 5. | System rejestrujący opór stożka i tarcia na tulei ciernej, ciśnienia porowego u2; kontrola odchylenia stożka od pionu. | TAK |  |
| 6. | Komplet kabli oraz złącz do połączenia podzespołów pomiarowych i rejestrujących | TAK |  |
| 7. | Pomiar prędkości fali poprzecznej za pomocą systemu SCPT | TAK |  |
| 8. | Oprogramowanie do analizy danych pomiarowych | TAK |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 12-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagana odpowiedź na serwis w ciągu 2 dni roboczych | TAK |  |
|  | Wszystkie urządzenia posiadają instrukcję obsługi | TAK |  |
|  | Dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Dostawcy | TAK |  |
|  | Szkolenie z zakresu obsługi urządzenia | TAK |  |

UWAGA!

1. Wszystkie wymogi oraz te, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „TAK” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego pojazdu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

...............................................................................		........................................................................

Miejscowość data						Podpis, Wykonawcy