## CZĘŚĆ NR 3

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Aparat do pomiaru zawartości chlorofilu – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do pomiaru zawartości chlorofilu: Wymiary nie przekraczające: 230 x 91 x 45 mm Waga do 250 g Pomiar przy długości fali absorpcji 620 i 940nm Skala pomiarowa: 0-2000 jednostek Automatyczna kalibracja i kompensacja temperatury Powierzchnia pomiaru: 1 cm2 Czas dokonania pomiaru poniżej 1 sekundy Wbudowane baterie umożliwiające czas pracy do 500 godzin. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy