## CZĘŚĆ NR 4

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Aparat do pomiaru potencjału wodnego roślin – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przenośna aparatura do pomiaru potencjału wody w roślinach | Tak |  |
|  | System do pomiaru potencjału wodnego w roślinach o różnych zakresach z zastosowaniem techniki „pressure bomb Scholander” | Tak |  |
|  | Zakres ciśnienia 80 bar, | Tak |  |
|  | Odczytywanie pomiarów na skali cyfrowej | Tak |  |
|  | Butla gazu do tworzenia ciśnienia w komorze pomiarowej: azot lub dwutlenek węgla , skompresowane powietrze. | Tak Tak |  |
|  | Do systemu muszą być dołączone odpowiednie uszczelki, zapewniające bezpieczeństwo użytkownika podczas dokonywania pomiaru. | Tak |  |
|  | Waga: do 9 kg bez butli gazu. | Tak Podać |  |
|  | Wymiary: 152 x 317 x 254 mm | Tak |  |
|  | Dokładność pomiarowa 0,01 Bar (1KPascal) | Tak |  |
|  | Zasilanie na baterie alkaliczne 9V PP3 | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy