## CZĘŚĆ NR 7

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Komora klimatyczna do hodowli roślin i owadów – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komora klimatyczna do hodowli roślin. | Tak |  |
|  | Pojemność komory 280 – 300 litrów. | Tak |  |
|  | Oświetlenie z trzech stron, w bocznych ścianach i drzwiach frontowych. | Tak |  |
|  | Komora wyposażona w minimum 5 półek z możliwością przemieszczania w pionie. | Tak |  |
|  | Zakres ustawiania temperatury ( 0 do + 50 C). | Tak |  |
|  | Zakres ustawiania wilgotności ( 55% do 90% Rh). | Tak |  |
|  | Zakres ustawiania światła (0 -20000 lux). | Tak |  |
|  | Możliwość programowania wszystkich parametrów w czasie z minimum 10 krokami. | Tak |  |
|  | Programowanie w czasie rzeczywistym. | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania opóźnienia startu komory. | Tak |  |
|  | Sterownik mikroprocesorowy wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie parametrów pracy, alarmów oraz programów w formie graficznej. | Tak |  |
|  | Sterownik wyposażony w funkcje rejestracji z pamięcią do 14 dni wstecz. | Tak |  |
|  | Wysokość komory nie większa niż 190 cm. | Tak |  |
|  | Szerokość nie większa niż 79 cm. | Tak |  |
|  | Głębokość nie większa niż 70 cm. | Tak |  |
|  | Referencje od minimum 3 użytkowników tego modelu komory | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: 3 lata | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy