### Załącznik nr 1

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: dostawa i instalacja nowych szaf wnękowych do pokoi studenckich w Domu Studenta nr 11 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 14 B.

CPV: 39141300-5

- Szafy ubraniowe do zabudowy stanowiące przedmiot zamówienia muszą być wykonane w sposób zapewniający ich długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie.

- Przedmiotem zamówienia objęte są trzy rodzaje szaf ubraniowych do zabudowy;

- szafa ubraniowa do zabudowy dla 3 osób wg rysunku             -  120 szt.

- szafa ubraniowa do zabudowy dla 2 osób lewa wg rysunku    -     60 szt.

- szafa ubraniowa do zabudowy dla 2 osób prawa wg rysunku  -     60 szt.

3.	Wszystkie krawędzie całego asortymentu mebli należy okleić PVC-ABS

gr. 1 mm, zaś  krawędzie drzwi  4xPCV-ABS gr. 2 mm

- Wszystkie szafy wykonać z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm

- Kolor płyty   -  jasny buk

- Różnice wymiarowe należy maskować listwami.

- Drążek wieszakowy metalowy lakierowany.

- Wszystkie uchwyty meblowe winny być metalowe, dwupunktowe, o rozstawie otworów 96 mm..

- Zawiasy w meblach należy zamontować puszkowe, metalowe, samozamykające.

- Wszystkie materiały użyte do produkcji mebli  winny być wysokiej jakości i trwałości – zgodnie z wymogami PN i spełniać warunki ppoż.

- Montaż mebli będzie się odbywał sukcesywnie w trakcie prowadzonego remontu obiektu, począwszy od dnia 1.09.2010 r.

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawcę obowiązuje zakaz korzystania z wind osobowych znajdujących się w obiekcie.

- Wszystkie wymiary elementów szaf przed ich wykonaniem należy dobrać z natury. Wymiary podane na rysunkach, w opisach służą jedynie do oszacowania kosztów.

.......................,dnia.....................

____________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela)