## CZĘŚĆ NR 24

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Teksturometr do szybkiego oznaczania tekstury mięsa 
z wyposażeniem  – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obciążenie (Rozdzielczość): 100g (0,01g), 1000g (0,1g), 1500g (0,2g), 4500g (0,5g), 10kg (1g), 25kg(1g), 50kg (2g) | Tak, podać |  |
| 2 | Dokładność pom. Obciążenia: <0,5 % całości skali | Tak, podać |  |
| 3 | Powtarzalność obciążenia: <0,1 % całości skali | Tak, podać |  |
| 4 | Zakres pozycjonowania: 1-100mm (co 0,01mm) | Tak, podać |  |
| 5 | Dokładność pozycji: 0,1mm | Tak, podać |  |
| 6 | Prędkości pomiarowe: 0,1-10mm/s | Tak, podać |  |
| 7 | Dokładność prędkości: < 0,1 % | Tak, podać |  |
| 8 | Tryby pomiarowe: Pojedynczy, Zatrzymanie, Cykliczny, Bloom, TPA, Rozciąganie | Tak, podać |  |
| 9 | Wyjście danych: RS232, USB | Tak, podać |  |
| 10 | Akwizycja danych: 20 na sekundę | Tak, podać |  |
| 11 | Wyświetlane dane: Wartość maksymalna lub wartość końcowa obciążenia | Tak |  |
| 12 | Certyfikacja: znak CE | Tak |  |
| 13 | Urządzenia fabrycznie nowe | Tak |  |
| 14 | Okres gwarancji: min. 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy