## CZĘŚĆ NR 25

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Urządzenie do pomiaru barwy z oprogramowaniem – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odbiciowy kolorymetr trójchromatyczny pracujący jako samodzielne urządzenie przenośne i w połączeniu z komputerem typu IBM PC. | Tak |  |
| 2 | Oświetlenie/pomiar: d/0 (oświetlenie rozproszone, pomiar pod kątem 0 stopni) składnik zwierciadlany zawarty (SCI). | Tak |  |
| 3 | Detektor: Fotoogniwa krzemowe; oddzielny zestaw detektorów dla światła padającego i odbitego. | Tak |  |
| 4 | Źródło światła: impulsowa lampa ksenonowa | Tak |  |
| 5 | Czas pomiaru: poniżej 2 s. | Tak |  |
| 6 | Minimalny odstęp między pomiarami: poniżej 4 s. | Tak |  |
| 7 | Automatyzacja pomiarów: Pomiary uśredniane, pomiary inicjowane zegarem | Tak |  |
| 8 | Średnica pomiaru: ok. 8 mm. | Tak |  |
| 9 | Powtarzalność pomiaru: (Odchylenie standardowe): Delta E*ab do 0.08. | Tak |  |
| 10 | Zgodność międzyinstrumentalna: Delta E*ab 0.6 – 0.9. | Tak |  |
| 11 | Rodzaj oświetlenia standardowego: C, D65. | Tak |  |
| 12 | Format danych: wartości kolorymetryczne, wartości różnicy barwy/wykres. Ocena dobry / zły z uwzględnieniem tolerancji ramowej i eliptycznej definiowanej dla każdego wzorca. | Tak |  |
| 13 | Tolerancja oceny wyniku: Regulowana, ramowa i eliptyczna. | Tak |  |
| 14 | Przestrzeń koloru/dane kolorymetryczne: XYZ, Yxy, L*a*b, Hunter Lab, L*C*h, Munsell, CMC (l:c), CIE 1994, Lab99, LCh99, CIE2000, indeksy białości, indeksy zażółcenia, równania użytkownika. | Tak |  |
| 15 | Pamięć: Powyżej 1000 pomiarów | Tak |  |
| 16 | Obliczenia statystyczne: Wymagane: maksimum, minimum, średnia, odchylenie standardowe; obliczane przez urządzenie | Tak |  |
| 17 | Wzorce: 100, wprowadzane przez pomiar | Tak |  |
| 18 | Wizualizacja danych: Ekran ciekłokrystaliczny z podświetleniem do pracy w złych warunkach oświetlenia | Tak |  |
| 19 | Drukarka: Wbudowana, wydruk danych liczbowych i graficznych | Tak |  |
| 20 | Połączenie z komputerem: RS-232C | Tak |  |
| 21 | Zasilanie: Sieciowe (230V/50Hz)) i bateryjne (>700 pomiarów z kompletu baterii ) | Tak |  |
| 22 | Wyposażenie: kabel połączeniowy z komputerem, biała płytka kalibracyjna; osłona okna pomiarowego zapobiegająca zanieczyszczeniu układu pomiarowego, dopasowane naczynie szklane z uchwytem stabilizującym na głowicy pomiarowej. | Tak |  |
| 23 | Oprogramowanie komputerowe System operacyjny: Windows XP, Vista. Układ współrzędnych kolorymetrycznych: L*a*b*, L*C*h, Lab99, LCh99, XYZ, Hunter Lab, Yxy, L*u’v’, L*u*v*, Munsell wraz z różnicami kolorów w tych układach. Indeksy: Whiteness (CIE 1982, ASTM E313-73, Hunter), Yellowness (ASTM D1925, ASTM E313-73), WB (B ASTM E313-73), równania użytkownika, współczynnik zmętnienia. Różnica koloru: deltaE*ab (CIE 1976), deltaE*99 (DIN 99), deltaE*94 (CIE 1994); deltaE*2000 (CIE 2000), deltaEab (Hunter), CMC (I:c). Rodzaje oświetlenia: A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, U50. | Tak |  |
| 24 | Format prezentacji danych: Możliwość dowolnej konfiguracji ekranu prezentacji danych i wydruku zgodnie z preferencjami użytkownika; Predefiniowane zakładki do szybkiej zmiany okna analizy danych; Układ współrzędnych kolorymetrycznych wraz z różnicą względem wzorca, wartości bezwzględne, rozkład różnicy kolorów formacie L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, wykres trendu i histogram dla każdego układu kolorymetrycznego, podgląd koloru próbki i wzorca. | Tak Tak Tak |  |
| 25 | Użyteczność programu: Możliwość zapisywania danych pomiarowych jednego projektu w oddzielnym pliku; Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem do plików; Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym podłączeniem urządzenia pomiarowego (klucz sprzętowy); Podgląd/edycja danych pomiarowych próbki/wzorca (kasowanie, sortowanie, statystyka); Zarządzanie wzorcami – zmiana przyporządkowania próbki do wzorca, automatyczne przypisywanie próbki do wzorca; Przenoszenie danych i wykresów do innych programów (Word, Excell, Power Point) za pomocą polecenia kopiuj-wklej; eksport danych do pliku tekstowego i pliku .xml; Możliwość dołączenia fotografii próbki do danych pomiarowych; Wprowadzanie indeksów zdefiniowanych przez użytkownika; Funkcja pomiaru uśrednianego z automatyczną kontrolą odchylenia i odrzucania wartości skrajnych; Ocena dobry/zły; ręczne ustalanie tolerancji dla wzorców (ramowej i eliptycznej); automatyczne ustalanie tolerancji eliptycznej dla serii pomiarów; Przewodnik „krok po kroku” dla początkujących użytkowników; | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
| 26 | Urządzenia fabrycznie nowe | Tak |  |
| 27 | Okres gwarancji: min. 12 miesięcy | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy