## CZĘŚĆ NR 1

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: system do ekstrakcji gazami w stanie nadkrytycznym (SFE)

– 1 zestaw

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dwutłokowa pompa z tłokami szafirowymi | Tak |  |
|  | Natężenie przepływu nie mniejsze niż 20 ml/min | Tak |  |
|  | Maksymalne ciśnienie pracy ponad 10 ml/min: 40 MPa | Tak |  |
|  | Możliwość pracy z funkcją autodopasowania natężenia przepływu do zadanego ciśnienia, | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia pracy | Tak |  |
|  | Termostatowanie naczynia ekstrakcyjnego | Tak |  |
|  | Zakres temperatur pracy urządzenia: od temperatury otoczenia do 200oC o precyzji +/- 0,5 oC, | Tak |  |
|  | Wskaźnik temperatury i ciśnienia | Tak |  |
|  | Naczynie ekstrakcyjne pojemności 50 ml z możliwością stosowania naczyń o większej i mniejszej pojemności | Tak |  |
|  | Możliwość pełnego funkcjonowania systemu bez oprogramowania | Tak |  |
|  | Opcjonalna możliwość rozszerzenia systemu: różne detektory, jak np. UV/VIS, diodowy, radioaktywności, z ciśnienioodpornymi (do min. 20 MPa) celkamy przepływowymi precyzyjny elektroniczny regulator ciśnienia oprogramowanie do kontroli pomp i detektorów typu UV/VIS z wielokanałowym modułem integracyjnym oraz wbudowanym modułem do obróbki i porównywania widm druga pompa bezpośrednio współpracująca z pompą systemową do wprowadzania modyfikatora w trybie SFE/SFC oraz do tworzenia dwuskładnikowego gradientu w trybie HPLC | Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Zasilanie 240V, 50/60 Hz. | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji : min. 12 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy