## CZĘŚĆ NR 3

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Zestaw do wysokosprawnej chromatografii cieczowej peptydów 
i białek żywności z wyposażeniem – 1 zestaw.

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość sterowania wszystkimi elementami systemu za pośrednictwem kontrolera | Tak |  |
|  | Dwie pompy gradientowe, generujące przepływ w zakresie 0,001-10 ml/min, pulsacje nie przekraczających 0,2 MPa funkcja przemywania pompy | Tak |  |
|  | Degazer do jednoczesnego odgazowania na min. 4 kanałach przy przepływie do 10 ml na każdym kanale | Tak |  |
|  | Mieszalnik do gradientu o pojemności mieszania min. 2 ml | Tak |  |
|  | Autosampler na min. 60 próbek z możliwością chłodzenia do 5oC, dozowanie próbki w zakresie 1-2000 (l, precyzja dozowania próbki 0,3 % | Tak |  |
|  | Detektor diodowy pobierający widma UV-Vis w zakresie długości fali 190-800 nm z termostatowaną celką, poziom szumów nie przekraczający 10-5 AU, dryft nie przekraczający 10-4 AU/h | Tak |  |
|  | Termostat do kolumn mieszczący 2 kolumny o długości do 300 mm. Możliwość ogrzewania do temp. 70oC lub chłodzenia do temperatury 15oC poniżej temperatury otoczenia | Tak |  |
|  | Komputer wraz oprogramowaniem umożliwiającym zbieranie i tworzenie bibliotek widm. Oprogramowanie powinno umożliwiać obliczenie co najmniej drugiej pochodnej widma. | Tak |  |
|  | Kolektor frakcji wyposażony w głowicę z zaworem, tacę na probówki i zestaw probówek | Tak |  |
|  | Taca na rozpuszczalniki | Tak |  |
|  | Zmieniacz na płytki studzienkowe | Tak |  |
|  | 2 kolumny do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z odwróconymi fazami, 250 x 1 mm, faza stacjonarna typu C18, średnica ziaren do 5 (l; średnica porów do 100A, umożliwiające pracę z rozpuszczalnikami o niskiej zawartości kwasu trifluorooctowego (0,01 %) | Tak |  |
|  | 2 kolumny do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z odwróconymi fazami, 250 x 2 mm, faza stacjonarna typu C18, średnica ziaren do 5 (l; średnica porów do 100A, umożliwiające pracę z rozpuszczalnikami o niskiej zawartości kwasu trifluorooctowego (0,01 %) | Tak |  |
|  | 2 kolumny do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z odwróconymi fazami, 250 x 4,6 mm, faza stacjonarna typu C18, średnica ziaren do 5 (l; średnica porów do 100A, umożliwiające pracę z rozpuszczalnikami o niskiej zawartości kwasu trifluorooctowego (0,01 %) | Tak |  |
|  | 2 kolumny do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z odwróconymi fazami, 250 x 10 mm, faza stacjonarna typu C18, średnica ziaren do 5 (l; średnica porów do 100A, umożliwiające pracę z rozpuszczalnikami o niskiej zawartości kwasu trifluorooctowego (0,01 %) | Tak |  |
|  | 2 kolumny do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z odwróconymi fazami, 250 x 4,6 mm, faza stacjonarna typu C18, średnica ziaren do 5 (l; średnica porów do 300A | Tak |  |
|  | 2 kolumny do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z odwróconymi fazami, 250 x 10 mm, faza stacjonarna typu C18, średnica ziaren do 5 (l; średnica porów do 300A | Tak |  |
|  | 4 kolumny do wysokosprawnej chromatografii cieczowej SEC (wykluczanie na podstawie rozmiarów), możliwość rozdzielania peptydów i białek o masach cząsteczkowych w zakresie 1000-200000 Da, możliwość pracy z fazą ruchomą w zakresie pH 3-7, możliwość pracy przy przepływie do 1ml/min | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji : min. 12 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy