## CZĘŚĆ NR 9

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Autoklaw i inkubator

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| L.p. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| Autoklaw – 1 sztuka |
| 1. | Pojemność użytkowa 80 l | TAK |  |
|  | Wymiary gabarytowe s x w x gł. 735x915x600 mm | TAK |  |
|  | Suszenie próżniowe, w zestawie z pompą próżniową | TAK |  |
|  | Wymiary komory fi 413 x 610 mm | TAK |  |
|  | Zakres temperatury pracy 100 - 135 ° C | TAK |  |
|  | Automatyczne sterowanie przystosowane do sterylizacji ciał stałych (szkła i instrumentów), sterylizacji płynów i pożywek mikrobiologicznych | TAK |  |
| 2. | Ruchoma sonda temperatury do sterylizacji cieczy | TAK |  |
|  | 20 programów sterylizacji + 2 testowe | TAK |  |
|  | Komora sterylizacyjna wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Automatyczne ryglowanie pokrywy z blokadą pokrywy | TAK |  |
| 3. | Wytwornica pary będąca integralną częścią autoklawu | TAK |  |
|  | Zmiękczacz wody z zestawem instalacyjno montażowym | TAK |  |
|  | Kosz ze stali nierdzewnej fi:360/275mm – 2 szt. | TAK |  |
| Inkubator – 1 sztuka |
| 14. | Pojemność komory roboczej 105 l ± 5 l | TAK |  |
| 15. | Podwójne drzwi: wewnętrzne szklane, zewnętrzne pełne | TAK |  |
| 16. | Obudowa zewnętrzna i komora wewnętrzna wykonane ze stali nierdzewnej, elementy grzejne równomiernie rozłożone na całym obwodzie wewnętrznym komory | TAK |  |
| 17. | Elektroniczny układ sterowania z automatycznym diagnozowaniem i korektą temperatury | TAK |  |
| 18. | Programowanie czasu pracy w zakresie od 1 min do 99,59 godz. | TAK |  |
| 19. | Podwójny system zabezpieczeń przed przegrzaniem | TAK |  |
| 20. | Dwie półki perforowane ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 21. | Zakres temperatur od temperatury otoczenia +5°C do 70°C, regulacja temp. co 0,1°C. | TAK |  |
| 22. | Wymiary zew. maksymalne (szer. x wys. x gł.) 710 x 780 x 560 mm | TAK |  |
| 23. | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 24. | Okres gwarancji: min. 24 miesiące | TAK |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy