## CZĘŚĆ NR 10

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Uniwersalna przystawka ATR z kryształem krs-5 do spektrometru ftir z oprzyrządowaniem – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przystawka wyposażona w kryształ KRS z pojedynczym odbiciem zabezpieczona okienkiem diamentowym kompatybilna z spektrometrem Spektrum One | TAK |  |
| 2 | Przystawka wyposażona w ramię dociskowe z możliwością monitorowania siły nacisku, zabezpieczeniem sprzęgłowym przed nadmiernym naciskiem na okienko pomiarowe | TAK |  |
| 3 | Kinematyczne mocowanie okna pomiarowego oraz elementów optyki | TAK |  |
| 4 | Automatyczne rozpoznawanie przystawki odbiciowej przez spektrometr FT-IR Spectrum One oraz optymalizacja ustawień przystawki | TAK |  |
| 5 | Zmienno biegunowe optymalizowane źródło promieniowania MIR współdziałające z przystawką ATR | TAK |  |
| 6 | Laser helowo-neonowy o mocy 1 mW do spektrometru Spektrum One | TAK |  |
| 7 | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 8 | Okres gwarancji: min. 24 miesiące | TAK |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy