## CZĘŚĆ NR 28

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Elektroniczny analizator zapachu (Elektroniczny nos) wykorzystujący do analizy próbek techniką chromatografii gazowej wraz 
z autosamplerem i oprogramowaniem - 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie ma wykorzystywać technikę chromatografii gazowej dla próbek w postaci gazowej i ciekłej z możliwością prowadzenia badań techniką mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej (SPME). | Tak |  |
| 2 | Urządzenie wyposażone w dwie kolumny kapilarne i dwa detektory płomieniowo-jonizacyjne; długość kolumny kapilarnej do3m, średnica wewnętrzna od 100 µm do 300 µm. | Tak |  |
| 3 | Urządzenie z możliwością programowania temperatury w zakresie od temperatury pokojowej do 3000C co 0,1 do 200C na sekundę. | Tak |  |
| 4 | Urządzenie wyposażone w odpowiedni generator powietrza i gazu nośnego lub dostosowany do współpracy z zewnętrznym źródłem gazów. | Tak |  |
| 5 | Autosampler: Odpowiedni do urządzenia. Wyposażony w jedną tacę na 32 próbki. | Tak |  |
| 6 | Oprogramowanie: Niezbędne do działania urządzenia oraz jakościowej i ilościowej analizy danych. | Tak |  |
| 7 | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| 8 | Okres gwarancji: min. 12 miesięcy | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy