## CZĘŚĆ NR 11

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Zestaw do elektroforezy DNA drobnoustrojów (w gradiencie czynnika denaturującego oraz w gradiencie temperatury) z wyposażeniem – 1 zestaw

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| L.p. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Musi umożliwiać analizę mutacji DNA za pomocą techniki DGGE, CDGE, TTGE, SSCP | TAK |  |
| 2. | Musi posiadać statyw do wylewania żeli oraz urządzanie do wylewania żeli z akcesoriami umożliwiające wylanie żelu z gradientem czynnika denaturującego prostopadłego i równoległego do kierunku rozwijania żelu | TAK |  |
| 3. | Musi umożliwiać elektroforezę dwóch żeli jednocześnie | TAK |  |
| 4. | Musi umożliwić kontrolę temperatury żelu podczas elektroforezy z dokładnością 0,5(C w zakresie 45-70(C | TAK |  |
| 5. | Musi zapewnić mieszanie buforu do elektroforezy oraz podgrzewanie i utrzymanie stałej temperatury w zakresie 45-70(C | TAK |  |
| 6. | Musi umożliwiać ustawienie szybkości nagrzewania buforu do elektroforezy oraz odczyt aktualnej temperatury buforu | TAK |  |
| 7. | Musi posiadać 2 zestawy szyb o wymiarach 16x16 cm do wylania dwóch żeli | TAK |  |
| 8. | Musi posiadać 2 zestawy szyb o wymiarach 10x10 cm do wylania dwóch żeli | TAK |  |
| 9. | Musi posiadać 2 zestawy szyb o wymiarach 20x16 cm do wylania dwóch żeli | TAK |  |
| 10. | Musi posiadać specjalne przekładki o grubości 1 mm umożliwiające wylanie żelu z prostopadłym do kierunku elektroforezy stężeniem czynnika denaturującego | TAK |  |
| 11. | Musi posiadać zestaw startowy odczynników i akcesoriów do DGGE, CDGE oraz TTGE | TAK |  |
| 12. | Musi posiadać 2 szt. 1-zębowych grzebieni do wylania żeli z prostopadłym gradientem do kierunku elektroforezy stężeniem czynnika denaturującego | TAK |  |
| 13. | Musi posiadać 2 szt. grzebieni 20-zębowych o grubości 1 mm | TAK |  |
| 14. | Musi posiadać 2 szt. przekładek i grzebieni 20-zębowych o grubości 0,75 mm | TAK |  |
| 15. | Musi posiadać zbiornik do elektroforezy z wbudowaną spiralą chłodzącą dedykowany do analizę SSCP po dołączeniu zewnętrznego termostatu z chłodzeniem | TAK |  |
| 16. | Musi posiadać zasilacz z programowalnym napięciem i natężeniem prądu oraz programowalną mocą wyjściową prądu | TAK |  |
| 17. | Minimalny zakres napięcia wyjściowego zasilacza: 20 – 5000 V | TAK |  |
| 18. | Minimalny zakres natężenia prądu wyjściowego zasilacza: 0,01-0,5 A | TAK |  |
| 19. | Minimalny zakres mocy wyjściowej prądu: 1-400 W | TAK |  |
| 20. | Minimum 4 wyjścia w zasilaczu | TAK |  |
| 21. | Możliwość zapamiętania 9 programów w zasilaczu | TAK |  |
| 22. | Programowanie stałego napięcia, stałego natężenia prądu wyjściowego, stałej mocy lub stałej temperatury | TAK |  |
| 23. | Zakres programowania czasu min. od 1 do 5999 min | TAK |  |
| 24. | Funkcja pauzy/podjęcia pracy umożliwiająca zmianę parametrów programu w trakcie jego przebiegu | TAK |  |
| 25. | Pamięć podtrzymywana bateryjnie umożliwiająca automatyczny powrót do ostatniego zadanego programu pracy po awarii zasilania | TAK |  |
| 26. | Wykrywanie braku obciążenia | TAK |  |
| 27. | Wykrywanie gwałtownych zmian obciążenia | TAK |  |
| 28. | Wykrywanie spięcia/przeciążenia powyżej maksymalnego dopuszczalnego obciążenia | TAK |  |
| 29. | Możliwość podłączenia czujnika temperatury i kontrolowania temperatury elektroforezy | TAK |  |
| 30. | Możliwość pracy w chłodni w temp. 0-40 (C i przy wilgotności 0-95% | TAK |  |
| 31. | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 32. | Okres gwarancji: min. 24 miesiące | TAK |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy