## CZĘŚĆ NR 14

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Zestaw do ujednorodniania próbek badawczych składający się z dwóch oddzielnych urządzeń: homogenizatora oraz łaźni wodnej wyposażonej w ruchomą wytrząsarkę  – 1 zestaw

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| L.p. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot zakupu jest stosowany do uzyskiwania homogennej masy i ujednolicania produktów spożywczych takich jak twarogi i sery dojrzewające o różnym stopniu twardości. |
| 1. | Homogenizator typu zamkniętego ( próbka nie może być napowietrzana tzw. homogenizacja bezpyłowa). Prędkość homogenizacji do 9.000 rpm, przy użyciu noży ceramicznych, (aby do próbek nie przedostawały się metale). Ze względu na wysoką liczbę obrotów odpowiednie zabezpieczenie próbki.( szkło borokrzemowe, membrany) Masa homogenizowanej próbki do 150 g. Automatyczna homogenizacja z jednoczesnym obrotem naczynia z próbką . Naczynie homogenizacyjne podnoszone na elektrycznej windzie. Temperatura homogenizacji od -10 do +50 C Masa homogenizatora do 30 kg | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| 2. | Zabezpieczenie w materiały na 24 miesiące-nóż -2 szt i membrany-2 szt | TAK |  |
| 3. | Łaźnia wodna z ruchomą wytrząsarką: Pojemność łaźni od 28 do 30 litrów, wymiary zewnętrzne mm 820,520,240 +/-20mm dł, szer, wys Zakres temperaturowy od 10 do 95 C, funkcja szybkiego wrzenia. Obudowa zewnętrzna i komora ze stali nierdzewnej, system grzewczy niewidoczny, rozłożony w całej objętości komory. Możliwość regulacji temperatury co 0,1 0C - temperatura na cyfrowym wyświetlaczu, programowanie czasu pracy od 1min do 99 minut. System zabezpieczenia temperaturowego. Możliwość chłodzenia poniżej temperatury otoczenia. Wytrząsarka elektroniczna dopasowana do łaźni. Regulacja obrotów –ruchy posuwisto-zwrotne od 20 do 150. Możliwość wstawiania probówek minimum 200 sztuk, butelek i kolb o różnej pojemności od 100ml do 500 ml, minimum po 5 sztuk.. | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| 4. | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 5. | Okres gwarancji: min. 24 miesiące | TAK |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy