## CZĘŚĆ NR 15

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Zestaw przygotowania próbek do badań mikroskopowych surowców i produktów żywnościowych – 1 zestaw

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| L.p. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedmiotem zamówienia jest zestaw przygotowania próbek do badań mikroskopowych składający się z dwóch urządzeń napylarki próżniowej i suszarki do suszenia w punkcie krytycznym |
| 1. | Napylarka powinna: pozwalać nanosić warstwy przewodzących metali, być wyposażona w układ próżniowy oraz komorę o wymiarach: wysokość – co najmniej 100mm, średnica – co najmniej 100mm, odznaczać się nanoszeniem równomiernej powłoki, odznaczać się niskim zużyciem naparowanego metalu niezależnie od kształtu, posiadać możliwość rozbudowy urządzenia o np. moduł do pomiaru grubości warstwy lub zastosowania innych głowic rozpylających. | TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| 2. | Suszarka do suszenia w punkcie krytycznym powinna: odznaczać się niska turbulencja CO2, posiadać regulowane ogrzewanie i chłodzenie, być przyjazną dla środowiska, posiadać łatwą wymianę medium oraz dysz, suszarka powinna posiadać niezbędny osprzęt do pracy (butla na CO2, reduktor, podłączenia itp.). | TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| 3. | Zestaw wyposażony w zapas elementów eksploatacyjnych wystarczający na rozruch i rozpoczęcie badań | TAK |  |
| 4. | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 5. | Okres gwarancji: min. 24 miesiące | TAK |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy