## CZĘŚĆ NR 16

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Urządzenie do oznaczania stabilności oksydacyjnej lipidów 
( tłuszczów, olejów i innych produktów spożywczych )  – 1 zestaw

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| L.p. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i uruchomienie automatycznego urządzenia do pomiarów stabilności oksydacyjnej lipidów (tłuszczów, olejów i innych produktów spożywczych oraz kosmetyków), w tym: tłuszczów zwierzęcych i roślinnych (masła, smalcu, łoju, oleju rybiego, margaryn i olejów roślinnych), produktów mieszanych, produktów o wysokiej zawartości tłuszczu (majonezy, sosy, kremy, sery), produktów spożywczych stałych lub sypkich (orzechy, bekon), kosmetyków (szminek) | TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| 2. | Urządzenie ma składać się z: automatycznego aparatu, sterowanego mikroprocesorowo, w wersji temperaturowej umożliwiającej badanie tłuszczów i olejów spożywczych i innych produktów żywnościowych, blok do wstępnego chłodzenia, notebooka z oprogramowaniem do analizy wyników oraz drukarki, akcesoriów do pracy (na badania w/w próbek tłuszczów i olejów spożywczych i innych produktów żywnościowych) przez ok. 1 rok, w tym: zestaw do kalibracji ciśnienia (manometr cyfrowy 0-10 bar/dokładność 0,1% skali. Wskazania w Kpa, barach, PSI) zestaw do kalibracji temperatury szmatki czyszczące (min. 100 szt.) o-ringi vitonowe (min. 100 szt.) pipetki plastykowe (min. 100 szt.) naczynka PTFE do próbek (min. 100 szt.) rurkę do podawania tlenu reduktor do gazu (tlenu) | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| 3. | Urządzenie ma charakteryzować się: sterowaniem mikroprocesorowym możliwością zapamiętywania co najmniej 20 ostatnich wyników, możliwością wyboru programu, ustawień testu i niezależnego przeglądu wyników na wbudowanym ciekłokrystalicznym wyświetlaczu, dobrą powtarzalnością i odtwarzalnością wyników, kompaktowymi (niewielkimi) wymiarami oraz możliwością eksploatacji w terenie, małą objętością próbki, szybkim czasem oznaczenia, wyposażeniem w czujnik ciśnieniowy 0 – 2000 kPa, wyposażeniem w czujnik temperatury Pt do 200°C, możliwością rejestracji parametrów ciśnienia i temperatury, parametrami zasilania prądem: 230V; 50/60 Hz | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
|  | Aparat ma pozwalać na bezpieczną pracę, powinien posiadać: automatyczne zabezpieczenia ciśnieniowe oraz przed przegrzaniem, automatyczne napełnianie tlenem z zabezpieczeniami, automatycznym grzaniem i chłodzeniem, automatycznym pomiarem ciśnienia. | TAK TAK TAK TAK |  |
|  | Aparat ma posiadać interfejs do logowania i transmisji danych do komputera (port USB + interfejs bluetooth), | TAK |  |
|  | Aparat ma być wyposażony w notebooka (matryca 15.4", pamięć operacyjna 4GB, dysk twardy HDD 320GB, karta graficzna GeForce 512MB CAM VHP) wraz z oprogramowaniem do analizy wyników i drukarką | TAK |  |
| 4. | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 5. | Okres gwarancji: min. 24 miesiące | TAK |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy