## CZĘŚĆ NR 17

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Porozymetr rtęciowy z wyposażeniem – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| L.p. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pomiar wielkości porów w ciałach stałych i proszkach w przedziale od 6 nm do 1,8 mm lub szerszym | TAK |  |
| 2. | Analiza średnicy, objętości i rozkładu wielkości porów oraz krętowości makro- i mezoporów, współczynnika przewężenia, wymiarów fraktalnych, przepuszczalności gazowej | TAK |  |
| 3. | Możliwość precyzyjnego wykorzystania rozdzielczości pomiarowej aparatu poprzez zastosowanie co najmniej 22 dedykowanych dla danego zakresu penetrometrów, będących dostępnych dla oferowanego typu aparatu | TAK |  |
| 4. | Wyposażenie aparatu: min 2 porty niskociśnieniowe i 1 wysokociśnieniowy wzorzec porowatości wbudowana pompa próżniowa z krótkim przyłączem wprost min 6 penetrometrów w cenie aparatu sprężarka z zespołem przygotowania powietrza lub reduktor butlowy z kompletem przyłączy zestaw komputerowy z drukarką laserową wraz z oprogramowaniem do sterowania pracą urządzenia i akwizycji danych, skonfigurowany do współpracy z aparatem | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| 5. | Współpraca on-line z komputerem - w cenie zakupu kompletny zestaw komputerowy z systemem operacyjnym, skonfigurowanym z dedykowanym oprogramowaniem wyposażonym m.in. w SOP dla badań żywności i drukarką laserową | TAK |  |
| 6. | Oprogramowanie specjalistyczne dające możliwość graficznej obróbki danych porozymetrycznych, modelowania przestrzeni porowej, zwilżalności wodą i toluenem i przepuszczalności gazów | TAK |  |
| 7. | Format danych wyjściowych: kompatybilny ze standardowym oprogramowaniem MS Office oraz programami specjalistycznymi jw | TAK |  |
| 4. | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 5. | Okres gwarancji: min. 12 miesięcy | TAK |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy