## CZĘŚĆ NR 18

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Zestaw do oznaczania pierwiastków metalicznych 
i niemetalicznych w biosurowcach i bioproduktach z wyposażeniem – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwuwiązkowy spektrometr absorpcji atomowej: pracujący w wariantach: atomizacji płomieniowej (FAAS), atomizacji elektrotermicznej w piecu grafitowym (GFAAS) i generacji wodorków (HGAAS), umożliwiający automatyczną analizę wielopierwiastkową, wyposażony w min. 6-pozycyjny, sterowany z komputera, zmieniacz lamp z 6 niezależnymi zasilaczami, wyposażony w podwójny monochromator zapewniający uzyskanie odwrotnej dyspersji liniowej nie gorszej niż 0.5nm/mm, o zakresie spektralnym 180-900 nm i optyce krytej kwarcem, z automatyczną adjustacją lamp w wiązce optycznej, automatycznym rozpoznawaniem lamp kodowanych, ustawianiem długości fali z poziomu oprogramowania, automatycznym wyszukiwaniem maksimum energii oraz komputerowym ustawianiem szczeliny spektralnej, zapewniającym wybór jednej z kilku dostępnych stałych szczelin: 0,1; 0,2; 0,5; 1,0 nm jeden aparat umożliwiający pracę 3 technikami AAS z obligatoryjnie zainstalowanym na stałe atomizerem elektrotermicznym (GFAAS) i płomieniowym (FAAS) i przezbrajaniem w zakresie FAAS – HGAAS, co umożliwi pracę w wariancie: płomień - kuweta, lub w wariancie wodorki-kuweta bez rekonfiguracji aparatu (rekonfiguracja między tymi wariantami tj. w zakresie płomień-wodorki). | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
| 2 | Elektroniczna modulacja lamp. Nie dopuszcza się układu z mechaniczną modulacją lamp tj.”chopperem” | Tak |  |
| 3 | Komputerowe sterowanie przepływem gazów umożliwiające automatyczny dobór stechiometrii płomienia | Tak |  |
| 4 | Korekcja tła: Płomień: - korekcja z wykorzystaniem lampy deuterowej w zakresie 180-430 nm | Tak |  |
| 5 | Piec grafitowy: -korekcja oparta o poprzeczny efekt Zeemana, korekcja z wykorzystaniem lampy deuterowej w zakresie 180-430 nm, możliwość stosowania obu korekcji tła (Zeemana/D 2) w ramach jednej analizy. Nie dopuszcza się wykorzystania w w/w rozwiązaniach lampy deuterowej z katodą wnękową (HCL) | Tak Tak Tak |  |
| 6 | Zestaw palników lub palnik uniwersalny i komora mgielna z wyposażeniem umożliwiającym pracę z płomieniem acetylenowo-powietrznym i podtlenkowym | Tak |  |
| 7 | Komputerowe ustawianie wysokości palnika z możliwością jej automatycznej optymalizacji dla analiz wielo-pierwiastkowych | Tak |  |
| 8 | Możliwość skręcania palnika do 90° | Tak |  |
| 9 | Teflonowa kulka rozpryskowa | Tak |  |
| 10 | Piec grafitowy pracujący w zakresie temperatur do min. 3000 °C, wyposażony w optyczny czujnik do sterowania temperaturą kuwety grafitowej, z podgrzewaniem wzdłuż osi optycznej kuwety. | Tak |  |
| 11 | Komputerowe sterowanie przepływem gazów w kuwecie, niezależne od przepływu gazu omywającego kuwetę z zewnątrz | Tak |  |
| 12 | Możliwość stosowania gazów alternatywnych (w tym: wodór, powietrze, metan) o regulowanym przepływie. | Tak |  |
| 13 | Zamknięty układ chłodzenia z wbudowanym agregatem chłodniczym o mocy co najmniej 900W w temp. 20 °C z cyfrową kontrolą temperatury | Tak |  |
| 14 | Wbudowana kamera telewizyjna do obserwacji wnętrza kuwety grafitowej | Tak |  |
| 15 | Podajnik próbek do pieca grafitowego min. 60-pozycyjny | Tak |  |
| 16 | Funkcje podajnika próbek : automatyczne dodawanie modyfikatorów matrycy automatyczne rozcieńczenie reagentów (przygotowanie krzywej wzorcowej z jednego roztworu standardu) zagęszczanie próbek przez wielokrotny nastrzyk nastrzyk do podgrzanej rurki specjalne tryby pobierania roztworu (np. wolniejsze zasysanie i nastrzykiwanie dla roztworów o wysokiej lepkości) samoczynny dobór rozcieńczenia przez system w przypadku próbek wykraczających poza zakres krzywej wzorcowej możliwość stosowania kubeczków o zmniejszonej objętości (<1 ml) | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
| 17 | Automatyczny system generacji wodorków z niezbędnym wyposażeniem i materiałami eksploatacyjnymi -zużywalnymi. | Tak |  |
| 18 | Piec elektryczny do podgrzewania kuwety pomiarowej automatycznego systemu generacji wodorków | Tak |  |
| 19 | System ma mieć możliwość dalszej rozbudowy przez dodanie, sterowanego przez oprogramowanie aparatu urządzenia do automatycznej walidacji spektrometru (kwalifikacja operacyjna OQ) umożliwiającego: bezobsługowy, automatyczny pomiar takich parametrów jak: dokładność długości fali, rozdzielczość monochromatora, dokładność fotometryczna, stabilność fotometryczna, dokładność korekcji tła, ustawienie polaryzatora, powtarzalność ustawienia polaryzatora , generujący końcowy raport wraz z oceną o dopuszczeniu lub odrzuceniu (pass/fail) uzyskanych wyników. | Tak |  |
| 20 | Sterowanie systemu z zewnętrznego komputera z oprogramowaniem pracującym w systemie Windows XP Professional . Oprogramowanie sterujące aparatem – w języku polskim we wszystkich trybach pracy: FAAS, ETAAS, HGAAS, CVAAS | Tak |  |
| 21 | Wymagane wyposażenie: kompresor powietrza , reduktor na acetylen, zestaw wężyków do zasysania próbek - min. 6m , zapasowe końcówki podajnika próbek (min. 10 szt.), rurki grafitowe: elektrografitowe 10 szt., pirolitycznie kryte o przedłużonej trwałości – 20 szt | Tak |  |
| 22 | Zestaw kodowanych lamp pierwiastkowych HCL do oznaczeń następujących pierwiastków: Cr, Fe, Pb, Mg, Mn, Ni, Cd i Zn | Tak |  |
| 23 | Port USB do komunikacji z komputerem zainstalowany w spektrometrze | Tak |  |
| 24 | Detektor do oznaczeń kolorymetrycznych | Tak |  |
| 25 | System do oznaczania azotu | Tak |  |
| 26 | Komputer z drukarką o parametrach nie gorszych niż :Procesor: Intel Core 2 Duo lub równoważny; RAM: 2 GB; Pojemność dysku twardego: 250 GB; Napęd:DVD +/- RW; Pamięć graficzna:256 MB; 4 porty USB; Klawiatura; Mysz optyczna; Monitor: 19”; Drukarka: klasy HP Deskjet; Windows XP Pl | Tak |  |
| 27 | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| 28 | Okres gwarancji: min. 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy