## CZĘŚĆ NR 20

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Multipleksowy zestaw konfekcjonowania produktów mleczarskich – 1 zestaw

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw złożony z urządzeń do pakowania produktów mleczarskich próżniowo i w modyfikowanej atmosferze oraz urządzenia kontrolującego skład atmosfery w opakowaniu |
| 1 | Maszyna komorowa do pakowania próżniowego: mobilna; pompa próżniowa o wydajności min. 40 m3/h; wydajność ok. 2-3 cykle/min.; długość listwy zasilającej 445 mm (5% zgrzew podwójny oddzielający; zasilanie 3 x 230 V, 50 Hz; woreczki do pakowania min. 1000 szt; dodatkowa listwa zgrzewająca; | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
| 2 | Maszyna komorowa do pakowania w modyfikowanej atmosferze (MAP): mobilna; dwie listwy zgrzewające o długości 445 mm (5% zgrzew podwójny oddzielający; dodatkowa listwa zgrzewająca; wydajność 2-3 cykle/min.; pompa próżniowa o wydajności min. 40 m3/h; instalacja do gazowania azotem i dwutlenkiem węgla; reduktory do gazów; system łagodnego odpowietrzania; zasilanie 3 x 230 V, 50 Hz; mikser gazów 3-składnikowy | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
| 3 | Analizator gazów: O2 i CO2; zakres pomiarowy 0-100% co 0,1%; 2 punkty kalibracyjne O2/CO2; pomiary wyrywkowe – automatycznie poprzez igłę pomiarową i zintegrowaną pompkę ssącą; temperatura (gaz/otoczenie) 5-40oC; ciśnienie wlotowe gazu: pompa maks. 0,3 bar (nadciśnienie), reduktor ciśnienia maks. 10 bar (nadciśnienie); sygnały alarmowe po jednej minimalnej i maksymalnej wartości granicznej nastawne dla każdego gazu (zestyk beznapięciowy); port: z podaniem daty, godziny i wartości; zasilanie 230 V AC; pobór prądu 230 V AC, 0,07A | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
| 4 | Maszyna komorowa do pakowania próżniowego i MAP: stołowa; pompa próżniowa o wydajności min. 20 m3/h; instalacja do gazowania dla azotu i dwutlenku węgla; reduktory do gazów (azot, dwutlenek węgla); listwa zgrzewająca z podwójnym zgrzewem oddzielającym o długości 475 mm (5%; wydajność 2-3 cykle/min.; zasilanie 230 V, 50 Hz; dodatkowa listwa zgrzewająca; woreczki do pakowania ok. 1000 szt.; mikser gazów 2-składnikowy. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
| 14 | Urządzenia fabrycznie nowe | Tak |  |
| 15 | Okres gwarancji: min. 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy