## CZĘŚĆ NR 21

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Miernik RF LCR do oceny żywności – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| Miernik RLC do oceny żywności w zakresie częstotliwości co najmniej 1 MHz – 3 GHz, wraz z podstawowym wyposażeniem, o podstawowej dokładności pomiaru min. +/ |
| 1 | Miernik RLC na zakres częstotliwości co najmniej 1 MHz – 3 GHz. | Tak |  |
| 2 | Przystawka pomiarowa 16452 A | Tak |  |
| 3 | Rozdzielczość ustawienia częstotliwości: nie większa niż 100 kHz | Tak |  |
| 4 | Mierzone parametry elektryczne (co najmniej): Z, Y, δ, C, R, L. | Tak |  |
| 5 | Wbudowana pamięć wartości pomiarów | Tak |  |
| 6 | Funkcja kalibracji. | Tak |  |
| 7 | Czas pomiaru: nie dłuższy niż 10 ms. | Tak |  |
| 8 | Długość kabla pomiarowego: około 2 m. | Tak |  |
| 9 | Końcówki kabla pomiarowego: 4 x BNC. | Tak |  |
| 10 | Funkcja komparatora. | Tak |  |
| 11 | Funkcja kompensacji. | Tak |  |
| 12 | Kabel do połączenia z komputerem PC: interfejs GPIB – USB. | Tak |  |
| 13 | Wyświetlacz LCD: nie mniejszy niż 8”. | Tak |  |
| 14 | Zaprogramowane podstawowe funkcje statystycznej obróbki danych. | Tak |  |
| 15 | Napięcie i częstotliwość zasilania: 230 V / 50 Hz. | Tak |  |
| 16 | Urządzenia fabrycznie nowe | Tak |  |
| 17 | Okres gwarancji: min. 12 miesięcy | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy