## CZĘŚĆ NR 23

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Analizator do szybkiego oznaczania składników mięsa i przetworów mięsnych – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| Analizator do szybkiego oznaczania składników mięsa i przetworów mięsnych. Urządzenie wykorzystujące metodę HPLC |
| 1 | pompę gradientową minimum 2-tłokową z możliwością mieszania 4 różnych składników w tym samym czasie (z degazerem próżniowym czterokanałowym zintegrowanym wymiarami z pozostałymi modułami) o precyzji przepływu <0,07% RSD, zakres przepływu: 0,001-10,000 ml/min, dokładność przepływu nie gorsza niż 0,001 ml/min, wymagana zintegrowana z wymiarami nadstawka na rozpuszczalniki i 4 butle po 1 L | Tak |  |
| 2 | autosampler na min. 100 próbek o zakresie nastrzyku 0,1-100(l, o precyzji nastrzyku nie gorszej niż 0,25% RDS, błąd przenoszenia (carry over) nie gorszy niż 0,1% | Tak |  |
| 3 | termostat do kolumn mieszczący 3 kolumny chromatograficzne o długość 30 cm każda. Wymagany zakres temperatur od 10ºC poniżej temperatury otoczenia do minimum 80ºC. Stabilność temperatury (0,15ºC. Wymagany zawór przełączania kolumn oraz moduł identyfikacji kolumn | Tak |  |
| 4 | detektor diodowy o zakresie co najmniej: 190-950 nm posiadający minimum 1024 diody z programowalną szerokością szczeliny 1, 2, 4, 8, 16 nm oraz z możliwością jednoczesnej akwizycji 8 sygnałów, precyzja długości fali nie gorsza niż (1 nm | Tak |  |
| 5 | możliwość rozbudowy o detektor Fluorescencyjny (sterowany z tego samego oprogramowania) pracujący w zakresach: wzbudzenie min. 200 – 700 nm i emisja min. : 280 – 900 nm z możliwością rejestrowania trójwymiarowych widm 3D on-line (w czasie analizy); | Tak |  |
| 6 | zestaw komputerowy nie gorszy niż PC Pentium 4, 3GHz, 160GB, 1GB RAM, 19’’ monitor LCD, drukarka laserowa kolorowa, LAN, oprogramowanie do pełnego sterowania zestawem i obróbki danych z oprogramowaniem do obróbki widmowej z możliwością tworzenia własnych bibliotek widm | Tak |  |
| 7 | konieczna współpraca chromatografu z komputerem przez złącze Ethernet (LAN) dające możliwość zdalnego dostępu do aparatu. Wymagana kolumna | Tak |  |
| 8 | po zainstalowaniu HPLC aparat powinien być gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów (z wyjątkiem zakupu rozpuszczalników). | Tak |  |
| 9 | Urządzenia fabrycznie nowe | Tak |  |
| 10 | Okres gwarancji: min. 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy