Załącznik nr 2 SIWZ

Nr sprawy : 13 / 2009 / PN / DZP / RPW

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZEŚĆ NR 1

ZADANIE NR 1
STANOWISKO STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH 
      I SIECI PRZEMYSOWYCH

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZESTAW STANOWISK DO NAUCZANIA PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW PLC. |
| 1.1. | Kształcenie umiejętności programowania sterowników PLC na rzeczywistych urządzeniach ( w odróżnieniu od symulatorów ) według standardów obecnie wykorzystywanych w przemyśle . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Sterowniki umożliwiające przygotowanie studentów do pracy na urządzeniach i w środowiskach programistycznych najbardziej powszechnych w przemyśle europejskim uwzględniając również ich wykorzystywanie w największych zakładach przemysłowych województwa warmińsko – mazurskiego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Pełna integracja oprogramowania sterowników PLC i paneli operatorskich HMI | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Karty pamięci zapewniać muszą możliwość przechowywania projektów aplikacji PLC wraz z ich dokumentacją | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Pięć sterowników PLC Safety pochodzących od tego samego producenta ze zintegrowanymi złączami komunikacyjnymi Profinet i Profibus wykonanymi w technologii Safety. Każdy ze sterowników powinien być wyposażony w : 16 wejść binarnych 24VD, 16 wyjść binarnych 24VD, 4 wejścia analogowe, 2 wyjścia analogowe, dedykowany zasilacz, karta pamięci ( nie mniej niż 512 KB ), szyna montażowa, oprogramowanie inżynierskie i technologiczne do obsługi systemów Safety . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Zestaw zdecentralizowanych peryferii ze złączem Profinet . Wymaga się aby w skład zestawu wchodził : moduł interfejsu komunikacyjnego oraz moduły wejść i wyjść , 5 modułów, każdy posiadający dwa wejścia binarne 24 VDC; 5 modułów, każdy posiadający dwa wejścia binarne 24 VDC / 0.5 A; zasilacz 24 VDC / 10 A; inne elementy niezbędne do uruchomienia i sprawnego funkcjonowania zestawu . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Jeden zestaw sieci ASI, w tym : procesor komunikacyjny sieci ASI, dedykowany zasilacz ASI 30 VDC / 3A, płaski kabel komunikacyjny ASI ( 100 m ), 2 moduły ASI 4 wejścia / 4 wyjścia binarne przekaźnikowe, 2 moduły wejść analogowych napięciowych +-10 VDC, programator ręczny do nadawania adresów dla modułów slave sieci ASI, kable podłączeniowe do modułów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Dwa panele operatorskie HMI z zintegrowanymi przyciskami funkcyjnymi ( co najmniej 32 przyciski ) Panele posiadać muszą kolorową matryce dotykową typu Touch Screen ( co najmniej 5,7”). Do panelu dołączone być musi oprogramowanie wraz z narzędziami diagnostyki paneli przez sieci Profinet / Ethernet i „przejmowanie” pulpitu panelu z poziomu komputera PC oraz możliwością obsługi receptur . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Jeden zarządzalny switch Ethernet ( co najmniej 16 wejść RJ45 ) z możliwością konfiguracji i diagnostyki przez przeglądarkę internetową pozwalający na komunikację miedzy sterownikami, panelami operatorskimi i zdecentralizowanymi peryferiami. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | ZESTAW CZTERECH STANOWISK DO NAUCZANIA WYKORZYSTANIA I KONFIGURACJI SIECI W ŚRODOWISKU STEROWNIKÓW PRZEMYSLOWYCH . |
| 2.1. | Kształcenie umiejętności w zakresie konfiguracji przemysłowych sieci komunikacyjnych oraz programowania sterowników przemysłowych pod kątem pracy w systemach sieciowych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.2. | Możliwość praktycznego zapoznania się z różnorodnymi standardami sieciowymi oraz odmienna specyfika różnych rodzin współpracujących z nimi sterowników przemysłowych PAC i PLC . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.3. | Każde stanowisko pochodziło od innego producenta ( typowego dla np. Europy, Azji, Ameryki ) zachowując jednak pełną 100 % wzajemną kompatybilność i pochodzenie od jednego producenta elementów wchodzących w skład jednego stanowiska . Wymaga się również zapewnienia dostatecznej ilości wtyczek i przewodów dla przewidzianych połączeń sieciowych celem pełnego i jednoczesnego skomunikowania się wszystkich stanowisk . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.4. | Wymagania dla pierwszego stanowiska : Zestaw modułów kompaktowych opartych o PLC do podłączenia wielu urządzeń ( lokalnych i rozproszeniowych WE / WY, napędów i przynajmniej jednego terminala ) w różnych sieciach ( EtherNet / IP, ControlNet, DeviceNet, komunikacji szeregowej ) oraz sterownika PAC dedykowanego do aplikacji łączących wiele dyscyplin sterowania. Każdy ze sterowników powinien posiadać 32 wejścia oraz 32 wyjścia. W zestawie znajdować się musi zasilacz, szyna montażowa, panel sterowniczy oraz wszystkie inne niezbędne elementy wymagane do poprawności komunikacji między urządzeniami . Wraz ze sterownikami należy dostarczyć oprogramowanie inżynierskie oraz oprogramowanie technologiczne do obsługi, Zasilacz prądu stałego 24 V Podstawa montażowa modułu we / wy ze złączami śrubowymi Dwa różne 8 – kanałowe moduły wejść 24 VDC Dwa różne 2 – kanałowe moduły prądowych wejść analogowych POINT I / O Karta Ethernetowa 100 / 10 Mbit Zasilacz 120 / 220 VAC, 13A@5V Kaseta wieloslotowa PAC wyposażony w procesor z pamięcią 2 Mbajty Karta sieci DeviceNet Podstawa montażowa 32 wejścia dwustanowe, 12 / 24 VDC typu ujście 32 wyjścia dwustanowe 12 / 24 VDC typu źródło PLC z portem Ethernet, 512 KB pamięci, 16DI, 16DO, 4AI, 2AO,4HSC, 24VDC Prawe zakończenie magistrali Skaner „ devicenet ” dla magistrali 1769 Panel sterowniczy dotykowy 10.4 ”TFT Niezarządzany switch Ethernet Przewód RJ45 – RJ45 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.5. | Wymagania dla drugiego stanowiska : Sterownik zawierający : jednostkę centralną z procesorem Pentium 300 MHz i pamięcią RAM oraz oraz FLASH 10 MB, porty RS232 i RS485, magistralę PCI do komunikacji miedzy modułami, Obsługa protokołów : Profibus, GENIUS, SNP, Modbus, EGD, SRTP, Modbus TCP Moduł komunikacyjny do sieci Ethernet, 2 x 10 / 100 BaseT ( switch ) Kontroler sieci GENIUS, Moduł komunikacyjny Master do sieci Profibus DP 12 – gniazdowa kaseta bazowa dla wej / wyj rozproszonych Zasilacz 240 / VAC dla kontrolera RX3i 32 – punktowy moduł wejść dyskretnych, 24 VDC, logika dodatnia / ujemna 32 – punktowy moduł wyjść dyskretnych, 24 VDC, 0.75 A, logika dodatnia, zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem, 8 – kanałowy moduł wejść analogowych, rozbudowana diagnostyka, ( prąd / napięcie / TC / RTD ) rozdzielczość 11 – 16 bitów ( konfigurowalna ) 4 wyjścia analogowe, prądowo / napięciowy, rozbudowana diagnostyka, rozdzielczość 16 bitów, Terminal przyłączeniowy ze złączami śrubowymi typu box, Sterownik PLC, 23 – punktowy, zasilanie 230 VAC, 13 wejść 24 VDC, 9 wyjść przekaźnikowych 2 A, wyjście 24 VDC, 2 wejścia analogowe, 1 wyjście analogowe Interfejs komunikacyjny do sieci geniusz Zasilacz 24 VDC przeznaczony do interfejsu Kaseta I /O typu Box do montażu pionowego modułów współpracująca z interfejsem Geniusz Moduł mieszany : 16 wejść dyskretnych 24 VDC logika dodatnia / ujemna, 8 wyjść przekaźnikowych 2A do montażu w kasecie I / O typu Box do montażu pionowego. Moduł mieszany prądowy wejść / wyjść analogowych : 4 wejścia, 2 wyjścia, prądowy do montażu w kasecie I / O typu Box do montażu pionowego, Zasilacz 24 VDC z powiększoną obciążalnością 3.3 VDC do montażu na interfejsie komunikacyjnym do sieci Ethernet, Interfejs komunikacyjny do sieci Ethernet, 10 / 100 BaseT, protokoły : EGD oraz Modbus TCP, Kaseta I / O typu Box do montażu pionowego modułów współpracująca z interfejsem Ethernet Moduł mieszany : 16 wejść dyskretnych, 24 VDC logika dodatnia / ujemna, 8 wyjść przekaźnikowych 2 A do montażu w kasecie I / O typu Box do montażu pionowego Moduł mieszany prądowy wejść / wyjść analogowych : 4 wejścia, 2 wyjścia, prądowy do montażu w kasecie I / O typu Box do montażu pionowego Jednostanowiskowa licencja na oprogramowanie narzędziowe do sterowników i serwonapędów . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.6. | Wymagania dla trzeciego stanowiska : Sterownik PLC z portami : Ethernet IP, USB, RS – 232 Zasilacz do sterownika PLC Moduł ośmiowejściowy o parametrach : 24 VDC, 10mA, zaciski śrubwe M3,\ Moduł ośmiowejściowy o parametrach : 24 VDC, 2 A, zaciski śrubowe M3, zabezpieczenie przeciwzwarciowe Moduł analogowy o rozdzielczości 1 / 8000 i czasie konwersji 1 ms / pkt, Moduł komunikacyjny 1 x RS – 232, 1 x RS 422 / 485 ( CompoWay – F, Host Link, NT – link, Modus ), Moduł DeviceNet Moduł Profibus – DP Moduł CAN | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.7. | Wzmagania dla czwartego stanowiska : Sterownik programowalny z modułami rozszerzeń umożliwiający komunikację szeregową w standardach : RS 232, RS 422, RS 485 i ewentualnie innych na bazie, których można będzie realizować Protokoły Modbus RTU ( zarówno master jak i slave ) oraz ewentualnie również inne dodatkowe Sterownik powinien posiadać możliwość implementowania różnych protokołów opartych na RS, Sterownik powinien posiadać złącze Ethernet umożliwiające komunikację zgodną z MODBUS TPC oraz złącze CAN, umożliwiające przeprowadzenie komunikacji zgodnie z CANopen oraz easyNet, Specjalistyczne oprogramowanie narzędziowe wraz z wymaganą licencją dydaktyczną Kabel do oprogramowania za pośrednictwem RS232 Moduł CPU, - 8DI – 6DO – Złącze szeregowe RS232, 422, 485 Podstawa modułu podstawowego, CPU+We/Wy Bateria do zegara czasu rzeczywistego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | ZESTAW TRZECH STANOWISK DO NAUCZANIA PROGRAMOWANIA STEROWNIK I KONFIGURACJI SIECI NA POZIOMIE MIKROKONTROLERA. |
| 3.1. | Wymaga się aby stanowisko składało się z trzech tzw. zestawów ewaluacyjnych zawierających profesjonalny mikrokontroler oparty o rdzeń kompatybilny z Architektura Power ( e200z6 lub wyższa ) . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.2. | Niezbędne są wbudowane takie urządzenia peryferyjne jak : Dwukanałowy interfejs FlexRay Wielokrotny interfejs CAN Wielokanałowy mikroprogramowalny ( umożliwiający autonomiczna pracę względem CPU ) moduł służący do generowania i obsługi zaawansowanych uzależnień czasowych, Kontroler ( MAC ) Ethernetu Kontroler magistrali zewnętrznych ( kompatybilny z MPC500 ) Interfejs LIN 12 – sto lub więcej bitowy, wielokanałowy przetwornik analogowo – cyfrowy Wbudowany mechanizm zdalnej kontroli pracy kontrolera ( debugging ) jak np. JTAG, Oprogramowanie demonstracyjne oraz przykłady | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

ZADANIE NR 2
STANOWISKO AUTOMATYCZNYCH TECHNIK REGULACJI

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | STANOWISKO AUTOMATYCZNYCH TECHNIK REGULACJI |
| 1.1. | Przeznaczeniem zestawu jest kształtowanie umiejętności programowania i modelowania systemów sterowania i regulacji w środowiskach naukowo – inżynierskich typu „ LabView ” lub Matlab ” oraz programowania sterowników PAC w systemach sterowania monitorowania i akwizycji danych . W skład stanowiska wchodzić muszą : oprogramowanie typu „ LabView ” lub Matlab ” oraz komplet sterowników PAC z kartami rozszerzeń . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Pełna kompatybilność części softwarowej oraz hardwarowej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Pełna kompatybilność wszystkich elementów zestawu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Wszystkie elementy zestawu pochodzić muszą od jednego producenta | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Dwie pełne licencje jednostanowiskowe środowiska programowalnego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Pakiet oprogramowania umożliwiający licencjonowane tworzenie własnych modułów wielostanowiskowego środowiska programowego . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
|  | Co najmniej dwa moduły 4 jednoczesnych wyjść analogowych ( niezależne przetworniki C / A ), 100 kS / s na kanał, 16 bit, zakres +-10V, -40+70 deg C, 50G, Ex, Hot swap. Izolacja 250 V Vrms ciągła, 2300 Vrms przepięcia do5s, |  |  |
| 1.7. | Co najmniej dwa moduły wejść analogowych, 8 kanałowy, zakres +-10V, przetwornik 500 kS/s do podziału na wszystkie kanały, 12 bit, podłączenia do wspólnej masy. Dokładność 0.053V.-40+70 deg C, 50G, Ex, Hot swap. Izolacja 250 Vrms ciągła, 2300 Vrms przepięcia do 5s. w wersji „skrew” – złącza na śrubki . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Co najmniej sześć modułów 32 5V/ TTL wej/wyj cyfrowych dowolnie konfigurowalnych niezależnie . Funkcjonalność układu definiowana poprzez układ FPGA umieszczony w obudowie cRIO -40+70 deg C, 50 G, Ex, Hot swap. Izolacja 30 V ciągła, 1000 Vrms przepięcia do 5s. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Wymagana co najmniej jedna sztuka Chassis 8 slotów, sterowanie z wbudowanego, programowalnego układu FPGA, gniazda na moduły pomiarowe I/O ( 8 szt. ), -40+70 deg C, 50G Ex . Układ FPGA programowalny za pomocą środowiska graficznego, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Co najmniej jedna sztuka kontrolera z procesorem 400 MHz pracującego w systemie czasu rzeczywistego, 64MB DRAM, 128 MB Flash, podwójne źródło zasilania DC 10 – 35V, zakres pracy -40+70 deg C, odporność na drgania 50G, 1 port1 ethernet ( 10/100M ) port USB do zewnętrznych czytników pamięci RS – 232, Ex. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Wymagana co najmniej jedna obudowa jednoslotowa umożliwiająca wykorzystanie pojedynczego modułu wejść lub wyjść. Zasilana i podłączona do komputera przez interfejs USB. W zestawie kabel USB wraz z płytką CD ze sterownikami oraz programem do akwizycji danych, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Co najmniej pięć zintegrowanych obudów ośmio slotowych, sterowanych z wbudowanego, programowalnego układu FPGA, 2M bramek, gniazda na moduły pomiarowe I/O ( 8 szt. ) oraz wbudowany kontroler 266 MHz Power PC pracujący w systemie czasu rzeczywistego, 64MB DRAM, 128 MB Flasch, podwójne źródło zasilania DC 19 – 30 V, zakres pracy -20+55 deg C, odporność na drgania 50G, 1 port Ethernet ( 10 / 100M ), RS – 232, Ex. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Wymagany moduł 4 – kanałowy uniwersalny do pomiarów sygnałów z termopar, RTD, czujników rezystancyjnych, napięć i sygnałów prądowych, czujnik CJC do pomiarów termoparowych na każdy kanał, próbkowanie wejść 100S/s/kanał ( 50S/s/kanał w przypadku termopar ), wbudowane zasilanie do danych typów czujników napięciowe i prądowe. Wsparcie konfiguracji pomiarów mostka ćwierć, pół i całego mostka. 24 bit, zakres prądowy – 0.0025A, +0.0025A, napięciowy max -60 +60V, minimalny napięciowy -0.125 +0.125V, dostępne zasilanie napięciowe 2.5V, izolacja między kanałami 250 Vrms ciągła, 1390 VAC przepięcia, 250 VAC ciągła do masy i 2300 VAC przepięcia -40 +70 ° C, 50G, Ex, Hot swap. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Moduł 4 wejść analogowych do termopar, 24 bit, maksymalnie 14 S/s na wszystkie kanały, wbudowany czujnik CJC, izolowane 2300V transient, 250 Vrms working, -40 +70 deg C, 50G, Ex, Hot swap. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Moduł wejść analogowych 32 kanałowy ( lub 16 różnicowo ), programowalne zakresy na każdym z kanałów od +-200mV do maksymalnie +-10V, do chassis, 16 bitów, 250 kS/s próbkowania z podziałem na wszystkie kanały, odczytywalne z poziomu obudowy, izolowane 2300V transie nt, 250Vrms working, -40 +70 deg C, 50G, Ex, Hot swap. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | Moduł wejść analogowych do czujników PT100, 24 bit, maksymalnie 400S/s, wbudowane zasilanie czujników, obsługa 3 i 4 żyłowych RTD, automatyczna detekcja, izolowane 2300V transient nt, 250 Vrms working, -40 +70 ° C, Ex, Hot swap. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.17. | Moduł 16 wejść analogowych do termopar ( obsługuje J, K, T, E, N, B, R i S ), 24 bit, maksymalnie w trybie szybkim 1200 S/s na wszystkie kanały, izolowane 2300V transient, 250Vrms working, -40 +70°C, 50G, Ex, Hot swap. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

\

ZADANIE NR 3
STANOWISKO ROBOTYKI – ROBOTY PRZEMYSŁOWE

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | STANOWISKO ROBOTYKI – ROBOTY PRZEMYSŁOWE. |
| 1.1. | Cały zestaw pochodzić musi od jednego producenta . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Wymagane jest zapewnienie pełnej kompatybilności części softwarowej oraz hardwaerowej . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Co najmniej jeden robot przemysłowy : o sześciu stopniach swobody o maksymalnym udźwigu ponad 3 kg, o maksymalnym zasięgu ponad 0,5 metra o dokładności pozycjonowania większej od ± 0,05 mm, z kontrolerem na magistrali sterownika PLC z ręcznym programatorem, z panelem dotykowym, z licencją oprogramowania symulacyjnego, masa kontrolera nie powinna przekraczać 20 kg, minimum 10 000 programowalnych punktów, minimum 20 000 kroków programu, minimum 200 programów w kontrolerze, minimum 16 wejść i 16 wyjść cyfrowych, zasilanie 230 VAC, możliwość obsługi interfejsów sieciowych ProfiBus i CC – Link, oraz modułu wejść analogowych, możliwość rozbudowy o wyjście analogowe. Port Ethernet 10 BASE – T / 100BASE – T, interfejs USB, karta sterowania dodatkowymi osiami oraz podwójne wejście en koderowe do realizacji funkcji śledzenia przenośnika. Możliwość dodania do 8 osi Serwo, w tym 2 interpolowanych i 6 osi pozycjonujących sterowanych po światłowodzie, możliwość szybkiej komunikacji z kontrolerem CNC oraz dodatkowym kontrolerem osi Serwo, możliwość współpracy ze wszystkimi modułami dostępnymi, współpracującymi z PLC . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Robot przemysłowy : o pięciu stopniach swobody, o maksymalnym dźwigu ponad 1.5 kg, o maksymalnym zasięgu ponad 0,3 metra, o dokładności pozycjonowania większej od ± 0,05 mm, z ręcznym oraz samodzielnym programatorem, ponad 4 000 kroków programu, minimum 88 programów w kontrolerze, minimum 16 wejść i 16 wyjść cyfrowych, zasilane 230 VAC, dostępność protokołu komunikacyjnego RS – 232, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Co najmniej jeden sterownik PAC lub PLC o właściwościach : płyta bazowa – główna; zasilacz, 8 gniazd na moduły, moduł zasilacza ( wejście : 100 – 240 V AC, wyjście : 5 V DC 6A ), jednostka centralna ( do 4096/8192 we / wy, 20 ns / inst..log., 30 K programu ) bateria podtrzymująca ( do CPU; 1800 mAh ), moduł 16 wejść ( DC24V, wspólny zacisk ujemny, stała czasowa 1/5/10/20/70 ms, złącze 37 – pionowe D – sub ), moduł 16 wyjść tranzystorowych ( 12 / 24 VDC, 0,1 A, typu Source – aktywna 1 ), karta CC – link ( do komunikacji z innymi urządzeniami ) kabel światłowodowy 10 m, licencja oprogramowania . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

ZADANIE NR 4
STANOWISKO „ NAPEDY ELEKTRYCZNE ”.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | STANOWISKO „ NAPEDY ELEKTRYCZNE ”. |
| 1.1. | Stanowisko umożliwiające programowanie aplikacji opartych na 2 osiowym module Serwo oraz aplikacji wykorzystujących programowanie CNC w postaci ISO G – kod. Stanowisko powinno być wyposażone w płytę bazową, zasilacz, sterownik PLC, moduł pozycjonujący, moduł CNC, moduły wejść i wyjść cyfrowych, moduł analogowy, moduł do komunikacji ze stanowiskiem robotów, moduł CC – link, moduł Profibus, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | W skład stanowiska wchodzić muszą 4 napędy Serwo ( 4 x silnik oraz wzmacniacz ), dwa podłączone do modułu CNC o mocy 200 W oraz kolejne dwa o mocy 100W podłączone do modułu pozycjonującego, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Stanowisko powinno posiadać 2 pulpity operatorskie. Mały 3,7 do zadawania pozycji Serwo oraz multimedialny 12” do programowania : aplikacji, interfejsów użytkownika CNC i robota, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Do modułu pozycjonującego, CNC, pulpitów dotykowych i PLC licencje oprogramowania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Moduł pozycjonujący Serwo dwu osiowy | …………… …………… | …………… …………… |
| 1.6. | Kable zasilające | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Kable enkoderowe | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Kable światłowodowe | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Bateria podtrzymująca pamięć systemu absolutnego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Serwo wzmacniacze współpracujące z kontrolerem CNC po światłowodzie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Płyta bazowe – główna; CPU, zasilacz, 8 gniazd na moduły | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Moduł zasilacza, wejście : 100 – 240 VAC wyjście : 5 V DC 6 A | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Jednostka centralna 4096 / 8192 we / wy, 20 ns / instr. log, 30K | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Bateria podtrzymująca pamięć CPU; 1800 mAh | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Moduł 16 wejścia DC24V, wspólny zacisk ujemny, stała czasowa 1 / 5 / 10 / 20 / 70 ms, złacze 37 pinowe D – sub | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | Moduł 16 wyjść tranzystorowych, 12 / 24VDC, 0.1 A ( typu Skurce – aktywna 1 ) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.17. | Graficzny pulpit operatorski 3,7”, ekran dotykowy, rozdzielczość 288 x 96, 3 kolory ( biały, różowy, czerwony ) komunikacja RS – 232 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.18. | Karta funkcyjna do pulpitu umożliwiająca monitorowanie drabinki PLC i programu CNC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.19. | Karta CC – link | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.20. | Karta ProfiBus | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.21. | Analogowy moduł wejść | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.22. | Kabel światłowodowy 5 m w zewnętrznym płaszczu ochronnym | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.23. | Kabel światłowodowy 10 m | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.24. | Złączki światłowodowe ( do własnego zaciśnięcia kabla ) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.25. | Złączki I/O ( do własnego zaciśnięcia kabla ) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.26. | Oprogramowanie do programowania i monitorowanie sterownika PLC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.27. | Oprogramowanie do parametryzacji i doboru nastaw, programowania tabeli pozycji w Serwo | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.28. | Oprogramowanie do monitorowania CNC oraz Oprogramowanie do programowania paneli operatorskich | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

ZADANIE NR 5
STANOWISKO CNC

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | STANOWISKO CNC |
| 1.1. | Co najmniej jedna frezarka o co najmniej trzech osiach sterowanych numerycznie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Możliwość Katowej orientacji wrzeciona | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Dostepne funkcje śledzenia, optymalizacji i parametryzacji przemysłowych serwonapędów wbudowane w sterownik CNC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Przemysłowy panel operatorski zgodny ze standardem komunikacyjnym firmy Siemens | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Możliwość współpracy stanowisk CNC z komputerami klasy PC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Automatyczny magazyn minimum trzech narzędzi | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Zapewniona możliwość łatwego przesuwania ( przemieszczania ) na własnych kółkach | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Jednofazowe zasilanie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Oryginalna dokumentacja w języku polskim | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10 | Podstawowy zestaw narzędzi wyposażenia umożliwiający bezpieczne uruchomienie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Informacja o źródłach zaopatrzenia w narzędzia, materiały eksploatacyjne, materiały wspomagające testy oraz proces dydaktyczny | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Stopień bezpieczeństwa umożliwiający dopuszczenie młodzieży do bezpośredniej obsługi | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Możliwość komunikacji sterownika CNC z siecią Ethernet oraz możliwość zdalnego sterowania funkcjami sterownika CNC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Zastosowany powinien rzeczywisty, przemysłowy sterownik CNC, wdrożony do produkcji nie wcześniej niż przed dwoma laty . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚC NR 2.

ZADANIE NR 1
PANELOWY ZESTAW LABORATORYJNY 
„ BEZPIECZEŃSTWO BIERNE SAMOCHODU ”

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PANELOWY ZESTAW LABORATORYJNY „ BEZPIECZEŃSTWO BIERNE SAMOCHODU ” |
| 1.1. | Możliwość prezentacji budowy oraz funkcjonowania układów i urządzeń zwiększających bezpieczeństwo bierne samochodu. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Elementy rzeczywistych układów samochodowych z możliwością oceny ich parametrów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Możliwość pomiaru istotnych parametrów systemu, przedstawienia działania mechanizmów oraz możliwość diagnostyki elektronicznego systemu sterowania . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Dostarczony był w formie panelu ( cały podsystem powinien być zabudowany na jednej tablicy ). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Możliwość swobodnego przemieszczania się go w obrębie laboratorium . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

ZADANIE NR 2
STANOWISKO SZKOLENIOWE – 
„ZINTEGROWANY SYSTEM  TYPU MOTRONIC ML 4.1”

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | STANOWISKO SZKOLENIOWE – „ ZINTEGROWANY SYSTEM TYPU MOTRONIC ML 4.1 ”. |
| 1.1. | Możliwość prezentacji funkcjonowania systemu sterowania pracą silnika w zakresie kąta wyprzedzania zapłonu, oraz zmian dawki paliwa w funkcji temperatury, prędkości obrotowej, obciążenia i innych istotnych parametrów pracy silnika . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Układ paliwowy umożliwiający pomiary parametrów ciśnienia i wydajności pompy paliwowej oraz prezentację zjawisk towarzyszących pompowania paliwa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Układ powinien być wyposażony w pulpit symulacji usterek z możliwością realizacji stanów awaryjnych w wybranych obwodach, oraz możliwością obserwacji reakcji systemu sterowania na powstałą awarię . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Możliwość podłączenia do gniazda diagnostycznego przyrządów diagnostycznych KTS – 300, KTS – 500, MEGA, MACS, TECH1, SYKES – PIKAVANT, ADP 124 lub innych umożliwiających obserwację parametrów bieżących systemu lub testowanie wybranych podzespołów . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

ZADANIE NR 3
STANOWISKO SENSORYKI

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | STANOWISKO SENSORYKI |
| 1.1. | Stanowisko laboratoryjne umożliwiające prezentację budowy oraz funkcjonowania układów sensoryki i telematyki samochodu. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Zaoferowany układ obejmować ma : Sensoryka układu zawieszenia pojazdu i ciśnienia w oponach, Sensoryka stref bezpieczeństwa czynnego i bezpieczeństwa biernego pojazdu Telematyka systemów audio – wideo, Wyposażenia systemu komunikacji CAN | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Zapewnienie możliwości pomiaru istotnych parametrów systemu, przedstawienia działania mechanizmów oraz możliwość diagnostyki podzespołu systemów . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

ZADANIE NR 4
STANOWISKO SZKOLENIOWE – 
„ MECHATRONICZNE ELEMENTY SAMOCHODU ”

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | STANOWISKO SZKOLENIOWE – „ MECHATRONICZNE ELEMENTY SAMOCHODU ” |
| 1.1. | Zaoferowany zestaw umożliwiać ma naukę umiejętności weryfikacji i oceny parametrów mechatronicznych podzespołów systemu pojazdowego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Skład zestawu : Zestaw symulacji wielokrotnego wtrysku systemów Common Rail Mechatroniczne elementy wyposażenia samochodu obejmujące zestaw czujników prędkości, ciśnienia, położenia, temperatury, przepływu, elementy aktoryki i wybrane podzespoły nastawników samochodu działające w układach pojazdu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

ZADANIE NR 5
STANOWISKO BADAŃ CFPP ORAZ 
DZIAŁANIA KOORDYNUJĄCEGO

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | STANOWISKO BADAŃ CFPP |
| 1.1. | Wykonywania testu CFPP, w połączeniu z cyfrowym cyrkulatorem z grzaniem i chłodzeniem, który pozwala na zbadanie temperatury zablokowania zimnego filtru. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | składać ma się z następujących akcesoriów : CFPP zestaw testowy. Zestaw CFPP kompletny – filtrem wg normy, probówką testową, stoperem, urządzeniem centrującym. Termometr ASTM 5C – 38 - + 50°C Manometr próżniowy z U – rurką Trójdrożny zawór Zestaw – wyrównawcze naczynia próżniowe Pompka wodna | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | STANOWISKO DZIAŁANIA KOORDYNUJĄCEGO |
| 2.1. | Zestaw do mierzenia działania koordynującego, w skład którego wchodzą : Płytki do korozji, miedziane, wykonane z miedzi elektrolitycznej o czystości powyżej 99,9 % Probówki testowe, płaskie do obserwacji płytki miedzianej Wzorce korozji na płytkach miedzi | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

ZADANIE NR 6
STANOWISKO PRZYGOTOWANIA MEDIUM GAZOWEGO

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SPRĘŻARKA PRZEMYSŁOWA |
| 1.1. | Sprężarka przemysłowa z układem przygotowania powietrza ( klasa czystości I ) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Wymagane parametry techniczne : 1 klasa czystości ze względu na zawartość cząstek stałych – ISO 8573.1: 2001 ( E ) 1 klasa czystości ze względu na zawartość oleju – ISO 8573.1: 2001 ( E ) 3 klasa czystości ze względu na zawartość wody – ISO 8573.1: 2001 ( E ) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Ciśnienie robocze 7 – 10 bar | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Wydajność 1000 l / min | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Zestaw wyposażony być musi w akcesoria niezbędne do wykonania instalacji przyłączeniowych, montaż i uruchomienie urządzenia | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | LABORATORYJNA INSTALACJA GAZÓW WZORCOWYCH ( TLEN, AZOT, MIESZANKA WODOROWO – HELOWA ). |
| 2.1. | Wykonana dla istniejących urządzeń znajdujących się w laboratorium . |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

ZADANIE NR 7
URZĄDZENIA DIAGNOSTYCZNE I WARSZTATOWE

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZESTAW URZĄDZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH |
| A. | STANOWISKO TESTOWANIA SOND LAMBDA |
| A.1. | Stanowisko umożliwiające ocenę stanu technicznego w warunkach zbliżonych do warunków pracy sondy poprzez wygrzewanie w atmosferze gazu propan – butan. Wymaga się aby przeprowadzenie testu możliwe było tylko po wcześniejszym demontażu sondy. Stanowisko wykorzystywane będzie przy ocenie sond, które pracowały z uszkodzonym układem wtryskowym . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B. | STANOWISKO TESTOWANIA ALTERNATORÓW |
| B.1. | Stanowisko testowania alternatorów przeznaczone jest do pomiaru i obserwacji zmian w czasie parametrów alternatorów o napięciu nominalnym 12V / 24V w zależności od prędkości obrotów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| C. | STANWISKO TESTOWANIA TURBOSPRĘŻAREK |
| C.1. | Stanowisko testowania turbosprężarek przeznaczone do oceny parametrów turbosprężarek | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D. | TESTER MODUŁÓW ZAPŁONU |
| D.1. | Tester umożliwiający testowanie modułów zapłonu pracujących w systemie indukcyjnym, Hall’a oraz końcówek mocy, czujników indukcyjnych oraz Hall’a występujących w aparatach zapłonowych . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| E. | TESTER POTENCJOMETRÓW I CZUJNIKÓW PODCISNIENIA |
| E.1. | Tester przeznaczony głównie do do oceny podzespołów wchodzących w skład systemu D – Jetronic i L – Jetronic – czujników podciśnienia | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| F. | ZESTAW DEAKTYWACJI PIROTECHNIKI SAMOCHODOWEJ |
| F.1. | Zestaw do deaktywacji pirotechniki przeznaczony do bezpiecznego ( zdalnego ) odpalania poduszek powietrznych i napinaczy pasów w ramach ich utylizacji . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| G | TESTER REGULATORÓW NAPIECIA |
| G.1. | Tester regulatorów napięcia przeznaczony do sprawdzenia elektronicznych regulatorów napięcia oraz 6 i 9 diodowych zespołów prostowniczych alternatorów w instalacjach o napięciu 12 V . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| H | ZESTAW PRZELEWOWY WTRYSKIWACZY SYSTEMÓW COMMON RAIL |
| H.1. | Zestaw przelewowy służący do wstępnej oceny sprawności wtryskiwaczy systemu Common Rail w samochodach osobowych i dostawczych z maksymalnie 6 cylindrami, na podstawie ilości paliwa odprowadzonego przez każdy z wtryskiwaczy poprzez króciec przelewowy . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| I | TESTER POMP PALIWA |
| I.1. | Tester pomp paliwa przeznaczony do oceny w warunkach warsztatowych stanu sprawności pomp i paliwa. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| J | TESTER PRZEPŁYWOMIERZY POWIETRZA |
| J.1. | Urządzenie przeznaczonego do testowania różnych typów przepływomierzy powietrza, w których sygnałem wyjściowym jest napięcie. Złącza pomiarowe pozwalające na natychmiastowe podłączenie przepływomierzy typu HFM5 ( specjalna wtyczka ) oraz na dowolne podłączenie przewodów w różnych konfiguracjach ( swobodne piny ) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| K | LAMPA STROBOSKOPOA WRAZ Z CZUJNIKIEM PIEZOELEKTRYCZNYCH |
| K.1. | Urządzenie przeznaczone do diagnostyki silników. Zasilane jest napięciem 12 V. Czujnik montowany na rurkę wysokiego ciśnienia w zakresie średnic od 3 do 12 mm umożliwia sprawdzenie przebiegów wysokiego ciśnienia ( bez odkręcenia rurek ) przy pomocy oscyloskopu lub lampy stroboskopowej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| L. | POMPKA CIŚNIENIOWO - PODCIŚNIENIOWA |
| L.1. | Podwójna ciśnieniowa i podciśnieniowa pompka do zaworów kontrolujących wlot powietrza, sterowników wyprzedzania podciśnienia, zaworów, wspomagania hamulców, w skrzyniach biegów, gaźnikach itp. całość w plastikowej walizce z zestawem do odpowietrzania i wymiany płynu hamulcowego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | ZESTAW NARZĘDZI WARSZTATOWY |
| A. | WÓZEK NARZĘDZIOWY Z WYPOSAŻENIEM |
| A.1. | Profesjonalny wózek warsztatowy z siedmioma szufladami na łożyskach kulkowych, wyposażony centralny zamek oraz dodatkową blokadę poszczególnych szuflad. Wózek umocowany na dużych kołach ( w tym dwa obrotowe \z zabezpieczeniami ). Wzmocniona konstrukcja z podwójnej blachy Wymaga się aby zaoferowany wózek wyposażony był w 12 następujących modułów : Moduł nr 1 : zestaw 16 sztuk kluczy płasko – oczkowych o wymiarach od 6 mm do 24 mm, Moduł nr 2 : zestaw 8 sztuk kluczy oczkowych, Moduł nr 3 : Zestaw 11 sztuk kluczy płaskich, dwustronnych : 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 30 x 32 m, Moduł nr 4 : Młotek warsztatowy 300 g z trzonkiem z włókna szklanego, pobijak plastikowy z trzonkiem z włókna szklanego oraz 3 sztuki przecinaków 16, 18, 24 mm, Moduł nr 5 : Zestaw szczypiec : szczypce tnące boczne, uniwersalne, szczypce półokrągłe długie Moduł nr 6 : Zestaw szczypiec : szczypce zaciskowe typu „Mors” oraz szczypce nastawne 240 mm Moduł nr 7 : Zestaw 8 wkrętaków : płaskie : 3 x 75; 3,5 x 100; 4 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 125; 8 x 150 mm krzyżowe : 1 x 80; 2 x 100 mm Moduł nr 8 : Zestaw 50 sztuk nasadek i kluczy typu „Torx” : 13 kluczy nimbusowych typu „Torx” : T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70 6 sztuk grotów BItorsion długich „Torx” : T20, T25, T30, T40, T45, T50 . Moduł nr 9 : Zestaw 61 elementów składających się z : 11 sztuk kluczy trzpieniowych kontowych z kulką – długich : 1,27; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 8; 10 mm Nasadka ¼” długa 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm Zestaw 23 sztuk końcówek : Końcówka wkrętakowa płaska 4; 5,5; 7 Końcówka wkrętakowa krzyżowa PZ 1, PD 2, PD 2, PD 3, PZ 3 Końcówka typu „Torx” T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 Koncówka nimbusowa sześciokatna 3,4,5,6,7,8 mm Końcówki typu „Torx” 8,9,10,15,20,25,27 Przegub uniwersalny, pokrętło poprzeczne Przedłużacze : 50 mm oraz 100 mm pokrętło zapadkowe Moduł nr 10 : Przegub uniwersalny Pokrętło z poprzecznym zbierakiem Przedłużacze 125 mm i 250 mm Pokrętło zapadkowe – „ grzechotka” Moduł nr 11 : Zestaw 24 sztuk kluczy nasadowych z chwytem 3/8” Nasadki sześciokątne : 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 mm Nasadki do świec : 16 i 21 mm Przegub uniwersalny Pokrętło z poprzecznym zbierakiem Przedłużki : 75 mm oraz 150 mm Pokrętło 3/8” zapadkowe – „grzechotka” Moduł nr 12 : Zestaw 21 nasadek sześciokątnych ½” : Nasadki sześciokątne : 8,10,11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm 7 sztuk BItrosion krótkich „Torx” : T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 9 sztuk grotów BItrosion „Torx” z dziurką : T9, T10,T15,T20,T25,T27,T30,T35,T40 Zestaw nasadek „Torx” wewnętrznych : E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20 3 sztuk nasadka ½” „Torx” : T50, T60, T70 12 sztuk nasadka E12, E14, E16, E18, E20 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B. | PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY |
| B.1. | Półautomat spawalniczy przeznaczony do spawania stali niskowęglowej, niskostopowej ( MAG ), stali stopowych ( MIG ) przy pracach warsztatowych. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.2. | możliwość spawania stalowymi drutami spawalniczymi o średnicy 0,6 – 0,8 mm oraz zasilania z sieci jednofazowej 230V/50 Hz oraz trójfazowy 400V/50Hz | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.3. | Aparat wyposażony w regulację napięcia spawania oraz przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego, zapobiegający przed nadmiernym nagrzewaniem się transformatora . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.4. | Dwa przewody zasilające ( 230V 400V ) o długości 3m, uchwyt spawalniczy o długości 2,5 mprzewód z zaciskiem masowym o długości 3 m, przewód gazowy . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.5. | Wymagane parametry techniczne : napięcie zasilania : 230V / 50Hz, z 400V/50Hz maksymalny pobór mocy : 7,4 kVA zabezpieczenie zasilania : 20 A napięcie wtórne : 18 – 34, 7V prąd spawania : 30 – 180A napięcie spawania : 15,5 – 22,5 V średnica drutu: 0,6 – 0,8 mm zabezpieczenie obudowy : 22IP chłodzenie : wentylator | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| C | WIERTARKA STOŁOWA |
| C.1. | Wymagane parametry techniczne : napięcie znamionowe : 230V / 50Hz moc ( W ) : 630 ( S2, 15 min ) liczba obrotów biegu jałowego ( min. – 1 ): 1400 średnica wiertła ( mm ) : 3 – 16/B16 liczba obrotów wrzeciona w ciągu minuty : 12 biegów 220 – 2450 ustawienie stołu wiertarki pod kątem : - 45° do + 45° | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D. | SZLIFIRKA DWUTARCZOWA |
| 1. | Wymagane parametry : moc przyłączeniowa : 600 W ilość obrotów : 2850 / min średnica tarczy : 200 x 20 x 16 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| E. | SZLIFIRKA KĄTOWA |
| E.1. | Wymagane parametry : moc : 850 W Prędkość bez obciążenia: 10 000 / min średnica tarczy : 125 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| F. | ZESTAW IZOLOWANYCH NARZEDZI ELEKTRYCZNYCH DO 1000 V. |
| F.1. | Wymaga się aby zaoferowane narzędzia dostarczone były w skrzynce z wkładką modułową. Zestaw przeznaczony ma być do zastosowań ogólnych i obejmować podstawowe narzędzia w skrzynce z tworzywa sztucznego . Skrzynka powinna pomieścić dodatkowe narzędzia . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| F.2. | Wymagany skład zestawu : Wkrętaki izolowane 1000 V od 4 x 100 – 5,5 x 150 – 6,5 x 150 i 8 x 150 mm Wkrętaki izolowane 1000 V Grzechotka ¼”, Przedłużacz ¼” Nasadki ¼” 6-7-8-10-12 mm Nasadki trzpieniowe ¼”, 4-5-6 mm Klucz nastawny 10” Nożyce do kabli miedzianych d 14 mm Szczypce uniwersalne Szczypce tnące boczne do drutu twardego Szczypce tnące boczne do drutu miedzianego Szczypce do ściągania izolacji Szczypce płaskie Miara składana plastikowa ( 2 m ) Wkrętak – próbnik napięcia 90 do 480 V Para rękawic, klasa 0 Rękawice uzupełniające Nóż | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | ZESTAW URZĄDZEŃ POMIAROWYCH |
| A. | ZESTAW URZĄDZEŃ OSCYLOSKOPOWYCH |
| A.1. | ZESTAW URZADZEŃ OSCYLOSKOPOWYCH Zestaw oscyloskopowych urządzeń laboratoryjnych do analizy stanów logicznych i śledzenia magistrali sieciowych jak również rozszerzenia możliwości pomiarowych posiadanego przez wydział mechatroniki oscyloskopu z serii Infini Vision 7000 firmy Agilent. W skład zaoferowanego zestawu wchodzić muszą : Aplikacja pomiarowa, CAN / LIN opcja wyzwalania i dekodowania Monitorowanie FlexRay – wyzwalanie i dekodowanie Aktywacyjna sonda różnicowa jednostronna, 200 MHz, z zasilaczem Wymagana jest bezwzględna kompatybilność zaoferowanych urządzeń z w / w oscyloskopem | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.2. | GENERATOR Generator funkcyjny arbitralny wytwarzający przebiegi dla oscyloskopów o następujących lub równoważnych parametrach : Generator ARB : 14-bit, 50MSa/s* 8K punktów Generacja impulsów : 5MHz Modulacje : AM, FM, PWM Połacze PC : USB, GPIB, LAN I LXI Class – C Opcja synchronizacji generatora z zewnętrznym źródłem odniesienia. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.3. | PRZENOŚNY OSCYLOSKOP CYFROWY Oscyloskop posiadający dwa lub cztery kanały, pasmo częstotliwości 60MHz, 100MHz i 200 MHz Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 5,7” z matrycą TFT Częstotliwość próbkowania do 2 GSa/s Pamięć do 20 kpkt Częstotliwość odświeżania do 400 przebiegów / s Automatyczne pomiary parametrów napięciowych i czasowych ( 22 ), pomiary za pomocą kursorów Zaawansowane opcje wyzwalania ( zboczem, szerokością impulsu, sygnałem wizyjnym, wzorcem oraz inne ) z regulowaną czułością wyzwalania ( redukcja szumów, eliminacja fałszywych sygnałów wyzwalających ) Funkcje matematyczne : dodawanie, odejmowanie, mnożenie FFT Porty USB ( dwa typu „host” jeden typu „urządzenie” ) ułatwiające drukowanie, zapisywanie i przenoszenie przebiegów, ustawień, zrzutów ekranu ( BMP ) i plików danych typu CSV, Pamięć wewnętrzna umożliwiająca zapisanie do 10 przebiegów i ustawień Specjalny filtr cyfrowy i rejestrator przebiegów Wbudowany 6 cyfrowy częstościomierz Komunikat interfejsu użytkownika wyświetlane w wielu językach ( 11 języków ) i wbudowany system pomocy Pozostałe minimalne parametry techniczne : PASMO ( - 3db ) : 1. Dokładność wzmocnienia napędu DC w osi pionowej 2mV/dz do 5 mV/dz : ± 4,0% wartości skali 10mV/dz do 5 V/dz : ± 3,0 wartości skali 2.Dokładność podstawy czasu : - ±50 ppm w zakresie temp. Od 0°C do 30°C - ± 50 ppm +2 ppm / o0 w zakresie temp. Od 30°C - do 45°C + 5 ppm x ( kolejne lata od momentu wyprodukowania ) 3. Czułość wyzwania Ch 1,2,3,4 ( sprzężenie DC ) : - > 5 mV/dz : 1 dz w zakresie od DC do 10 MHz - 1.5 / dz w zakresie od 10 MHz do wartośi pasma - <5 mV/dz : 1 dz w zakresie od DC do MHz - 1,5 / dz w zakresie od 10 MHz do 20 MHz | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B. | PRZEPŁYWOMIERZ MASOWY GAZÓW PALIWOWYCH |
| B.1. | Urządzenie umożliwiające bezpośredni pomiar i monitorowanie masowego przepływu metanu. Zamawiający wymaga przepływomierza objętościowego do pomiaru przepływu z kompensacją od zmian ciśnienia i temperatury z przeliczeniem na objętość w warunkach normalnych ( 101, 325 kPa abs, 0°C ) lub przepływomierz masowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.2. | Wymagane parametry techniczne : Temperatura otoczenia : od – 18 do + 60°C Dwa wyjścia analogowe od 4 do 20 mA dla przepływu lub temperatury Wyjście impulsowe 0 - 1 kHz do zliczania przepływu Interfejs RS 232 C Zakres pomiarowy od 0,01 do 40 ( Nm 3/ h ) lub zbliżony | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| C | OSCYLOSKOP CYFROWY |
| C.1. | Wymagane parametry techniczne : Dwa kanały, pasmo 50MHz Szybkość próbkowana 1GSa / s Długość pamięci 1 M ( próbkowanie 500 MS/s ) Kolorowy wyświetlacz TFT LCD o rozdzielczości 320 x 234 20 automatyczych pomiarów Zapis 10 przebiegów oraz 10 ustawień oscyloskopu RS232, USB Host oraz USB Device Bezpośrednie drukowanie zgodnie z standardem PictBridge | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| D. | ZASILACZ LABORATORYJNY |
| D.1. | Wymagane parametry techniczne : Napięcie wyjściowe 0÷30 V Prąd wyjściowy 0÷5A Stabilizacja napięcia i prądu Tętnienia 1m V rms ( wart. Skut. ) Jednoczesny odczyt napięcia i pradu każdego z wyjść Wyświetlacz 2 x LCD | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| E. | ZASILACZ LABORATORYJNY |
| E.1. | Wymagane parametry techniczne : Napięcie wyjściowe 0÷30 V Prąd wyjściowy 0÷5 A Wyświetlacz 2 x LED Tętnienia i szumy 0,5 m Vrms Zabezpieczenie przed przeciążeniem oraz odwrotną polaryzacją Połączenie / wyłączenie wyjścia Nastawianie ograniczenia prądowego przy odłączonym wyjściu . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| F. | MULTIMETR UNIWERSALNY |
| F.1. | Wymagane parametry techniczne : Napięcie DC : 0,2 – 1000 V w pięciu zakresach Napięcie AC : 0,2 – 750 V w pięciu zakresach Prąd DC : 2mA – 20 A w czterech zakresach Prąd AC : 2mA – 20 A w trzech zakresach Rezystacja : 200W/2k W/20k W/200K W/2MW/20MW/2 00MW Pomiar pojemności 2nF - 20µF w pięciu zakresach Pomiar temperatury – 20 C – 1000 C Pomiar hFE tranzystorów Akustyczny tester ciągłości obwodu Testowanie diod Słaba bateria : symbol baterii na wyświetlaczu Polaryzacja : wyświetla automatycznie Bezpieczeństwo : IEC 61010 CAT.II 1000V, CAT.III 600V, podwójne ekranowanie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| G. | MULTIMETR UNIWERSALNY |
| G.1. | Wymagane parametry techniczne : Napięcie DC : 200 m V/2V/20V/200V/1000V – ( 0.1% + 8 ) Napięcie AC :2V/20V200V/1000V – ( 0.8% + 40 ) Pasmo Ac : 100 kHz Prąd DC : 200uA/2mA/20mA/200mA/10A – ( 1% + 20 ) Prąd AC : 200uA/2mA/20mA/200mA/10A – ( 0,5% + 50 ) Rezystacja : 200W/2Kw/20kW/200kW/2MW/20MW – ( 1.5% + 20 ) Pojemność : 20nF/200nf/2µF/20µF/200µF/2mF/20mF – ( 1% + 20 ) Częstotliwość : 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz/20MHz/200MHz – ( 0.1 % + 15 ) Wypełnienie : 10% - 90 % - ( 1.0% + 30 ) Pomiar TrueRMS Tryby pomiaru : Pek Hold, Max/Min/Relative Zatrzymanie wyniku Akustyczny tester ciągłości obwodu Testowanie diod Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych Alram zakresu prądowego Złącze USB + oprogramowanie Maksymalna wyświetlana wartość 20 000 Bezpieczniki terminali µA, mA : 0,5mA, 250V, szybkie °5 x 20 mm Bezpieczniki terminala A : 10A, 250V, szybkie °5 x 20 mm Wyświetlacz : główny zliczanie – 20000, odświeżanie 2 – 3 / s Wyświetlacze dodatkowe zliczanie 2000, wskaźnik analogowy 40 segmentów Odświeżanie 10 / s Zasilanie : bateria 9V jedna sztuka Elektromagnetyzm : częstotliwość poniżej 1 V / m Dokładność = dokładność p przypisana + 5% Zakres częstotliwości powyżej 1 V/m : brak dokładności przypisanej Słaba bateria : symbol baterii na wyświetlaczu Bezpieczeństwo : IEC 61010 CAT.III 1000V, CAT IV°5 x 20 mm 600V, podwójne ekranowanie . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4. | ZESTAWY KOMPUTEROWE DO OBSŁUGI STANOWISK LABORATORYJNYCH |
| A. | Przedmiotem zamówienia jest pięć urządzeń niezbędnych do obsługi różnych stanowisk laboratoryjnych oraz jedno urządzenie do publicznej prezentacji działania tych stanowisk . Wymagane parametry techniczne : Procesor : ATHLON LE – 1640 2,7 GHz64 – bitowy Płyta główna : A780GM – LE Pamięć : DDR2 2GB PC800 Dysk twardy : 320GB SATA II Napęd Fdd : czytnik kart pamieci + 1 x USB Karta graficzna : zintegrowana ATI Radeon HD 3200 512MB wsp. Karta muzyczna : zintegrowana Monitor : MonitrLCD 19” panoramiczny Klawiatura, mysz optyczna Głośniki : stereo Karta sieciowa zintegrowana | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B. | RZUTNIK DO PREZENTACJI |
| B.1. | Rozdzielczość : XGA ( 1024 x 768 ) Jasność : 2500 ANSI lumentów Kontrast : 600 : 1 Technologia : LCD | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

CZĘŚĆ NR 3.

ZADANIE NR 1.
STANOWISKO DYDAKTYCZNE Z ZAKRESU TECHNIK CYFROWYCH, ELEKTRONIKI I POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | STANOWISKO DYDAKTYCZNE Z ZAKRESU TECHNIK CYFROWYCH, ELEKTRONIKI I POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH. |
| 1.1. | kompatybilne z posiadanymi już przez katedrę Mechatroniki trzema tego rodzaju stanowiskami typu Unitrain |  |  |
| 1.2. | wyposażenie umożliwiające jednoczesne użytkowanie wszystkich stanowisk zarówno tych które znajdują się w posiadaniu katedry jak również tych nowych . |  |  |
| 1.3. | zaoferowane stanowiska wyposażone było min wyposażone w min. jeden interfejs i min. jeden zasilacz 1 i 3 fazowy . |  |  |
| 1.4. | Stanowiska wyposażone być muszą w następujące wymienne moduły : jeden dotyczący techniki cyfrowej w zakresie układów kombinacyjnych zawierający bramki logiczne i przerzutniki, jeden dotyczący techniki cyfrowej w zakresie układów sekwencyjnych zawierający przerzutniki i liczniki jeden dotyczący elektroniki z zakresu diod i tranzystorów, jeden dotyczący miernictwa wielkości nie elektrycznych z zakresu pomiaru temperatury, ciśnienia i siły . W zakresie modułów wymaga się aby możliwe było wykorzystanie ich w na posiadanych stanowiskach jak również zastosowania na zaoferowanych stanowiskach posiadanych modułów . |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

ZADANIE NR 2

ZESTAW STANOWISK PRZEZNACZONYCH DO WSPOMAGANIA 
PRAKTYCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z ZAKRESU SZYBKIEGO I WYGODNEGO MONTAŻU ORAZ DEMONTAŻU RÓŻNORODNYCH  
UKŁADÓW  PNEUMATYCZNYCH, ELEKTROPNEUMATYCZNYCH, HYDRAULICZNYCH I ELEKTROHYDRAULICZNYCH .

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZESTAW STANOWISK PRZEZNACZONYCH DO WSPOMAGANIA PRAKTYCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z ZAKRESU SZYBKIEGO I WYGODNEGO MONTAŻU ORAZ DEMONTAŻU RÓŻNORODNYCH UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH, ELEKTROPNEUMATYCZNYCH, HYDRAULICZNYCH I ELEKTROHYDRAULICZNYCH . |
| 1.1. | Wymaga się aby zaoferowany zestaw składał się z czterech stanowisk montażowych o powierzchni przekraczającej 0,5 m 2 . |  |  |
| 1.2. | Wymaga się aby stanowiska hydrauliczne i elektropneumatyczne zasilane były z jednego małego zasilacza hydraulicznego, natomiast stanowiska pneumatyczne i elektropneumatyczne bez sprężarek powietrza . |  |  |
| 2. | STANOWISKO PNEUMATYCZNE |
| 2.1. | Stanowisko wyposażone być musi w następujące elementy : Siłownik jednostronnego działania, Siłownik dwustronnego działania Siłownik mięśniowy Siłownik o ruchu kątowym, siłownik beztłoczyskowy, dwa pneumatyczne zawory krańcowe ( z rolkami ), rozdzielacze sterowane pneumatycznie, manometr, 100 metrów niezbędnego przewodu pneumatycznego, 100 sztuk zaślepek do wtykowych przyłączy pneumatycznych, 20 sztuk zapasowych wtykowych przyłączy pneumatycznych |  |  |
| 3 | STANOWISKO ELEKTROPNEUMATYCZNE |
| 3.1. | Stanowisko wyposażone być musi w następujące elementy : Zasilacz elektryczny, Niezbędne elektryczne przewody łączeniowe Siłownik dwustronnego działania Elektryczne przełączniki krańcowe ( z rolkami ) Mała pneumatyczna wyspa zaworowa, rozdzielacze sterowane elektrycznie |  |  |
| 4. | STANOWISKO HYDRAULICZNE |
| 4.1. | Stanowisko wyposażone być musi w następujące elementy : siłownik dwustronnego działania obrotowy silnik hydrauliczny niezbędne przewody hydrauliczne z odpowiedniki końcówkami do łaczenia dostarczonych elementów dziesięć litrów odpowiedniego oleju hydraulicznego zawory dławiące manometr odcinający rozdzielacz hydrauliczne sterowany ręcznie akumulator hydrauliczny |  |  |
| 5. | STANOWISKO ELEKTROHYDRAULICZNE |
| 5.1. | Stanowisko wyposażone być musi w następujące elementy : siłownik dwustronnego działania zasilacz elektryczny niezbędne elektryczne przewody łączeniowe elektryczne przełączniki krańcowe ( z rolkami ) rozdzielacze sterowane elektrycznie |  |  |

ZADANIE NR 3.
STANOWISKO PRZEZNACZONE DO WSPOMAGANIA PRAKTYCZNYCH 
ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z ZAKRESU BUDOWY I SPRAWDZANIA 
DZIAŁANIA PNEUMATYCZNYCH UKŁADÓW POZYCJONUJĄCYCH 
( BEZ SPRĘŻARKI ) .

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | STANOWISKO PRZEZNACZONE DO WSPOMAGANIA PRAKTYCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z ZAKRESU BUDOWY I SPRAWDZANIA DZIAŁANIA PNEUMATYCZNYCH UKŁADÓW POZYCJONUJĄCYCH ( BEZ SPRĘŻARKI ) . |
| 1.1. | Wymagana pełna funkcjonalność zaoferowanego zestawu umożliwiająca prawidłowe uruchomienie Wymagane anglojęzyczne opisy i instrukcje dla stanowiska, Wymagana jest możliwość wykorzystania specjalistycznego oprogramowania . |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………..

ZADANIE NR 4.
ZESTAW DYDAKTYCZNY PRZEZNACZONY DO WSPOMAGANIA 
PRAKTYCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z ZAKRESU 
BUDOWY I UŻYTKOWANIA PROSTYCH  MECHATRONICZNYCH  
SYSTEMÓW WYKORZYSTYWANYCH W REALIZACJI  
PROCESÓW PRODUKCYJNYCH .

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZESTAW DYDAKTYCZNY PRZEZNACZONY DO WSPOMAGANIA PRAKTYCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z ZAKRESU BUDOWY I UŻYTKOWANIA PROSTYCH MECHATRONICZNYCH SYSTEMÓW WYKORZYSTYWANYCH W REALIZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH . |
| 1.1. | Stanowisko wyposażone być musi w następujące elementy : jedna stacja obróbki jedna stacja przenoszenia jedna stacja sortowania |  |  |
| 1.2. | Wymagana możliwość wykorzystania specjalistycznego oprogramowania oraz pełna funkcjonalność zaoferowanego zestawu umożliwiająca prawidłowe jego uruchomienie |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..