## CZĘŚĆ NR 1

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Modułowy zestaw do ultrafiltracji – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instalacja zostanie zbudowana w formie kompaktowej, tzn. całość zostanie umieszczona na ramie ze stali 304. W skład proponowanej instalacji wchodzą: | Tak |  |
|  | wielostopniowa pompa zasilająca z silnikiem o mocy max 1 kW z falownikiem; | Tak |  |
|  | wielostopniowa pompa podnosząca ciśnienie z silnikiem o mocy max. 3 kW z falownikiem; | Tak |  |
|  | pompa cyrkulacyjna z silnikiem o mocy max 1,5 kW | Tak |  |
|  | obudowa modułu filtracyjnego - 1 szt. | Tak |  |
|  | membrana spiralno-zwojowa do nanofiltracji – 1 szt. | Tak |  |
|  | membrana spiralno- zwojowa do odwróconej osmozy – 1 szt. | Tak |  |
|  | ceramiczna membrana rurowa do nanofiltracji (cut-off poniżej 500 D) – 1 szt. | Tak |  |
|  | rurowy wymiennik ciepła z ręcznymi zaworami regulacyjnymi; | Tak |  |
|  | zestaw aparatury kontrolno-pomiarowej – 4 manometry, termometr oraz 1 rotametr do określenia wartości strumienia permeatu | Tak |  |
|  | zawory odcinające i regulacyjne - komplet | Tak |  |
|  | zbiornik procesowy otwarty o pojemności 50 l | Tak |  |
|  | szafa elektryczna z zabezpieczeniami i falownikami pomp | Tak |  |
|  | armatura – wszystkie elementy mające kontakt z produktem wykonane są ze stali typu 304 lub materiałów będących odpowiednikiem pod względem wytrzymałości chemicznej; I Instalacja jest obsługiwana w trybie manualnym. | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy