## CZĘŚĆ NR 3

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Analizator TOC z wyposażeniem – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sposób utleniania: fotochemiczny (nadsiarczan i lampa UV) | Tak |  |
|  | Detektor: NDIR | Tak |  |
|  | Typu pomiaru: TOC (NPOC), TC-IC, TC, IC | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy od 0,2 ppb do 4.000 ppm | Tak |  |
|  | Carryover poniżej 1% | Tak |  |
|  | Rozmiar próbki: 20µl-20 ml | Tak |  |
|  | Precyzja pomiaru lepsza od 1% RSD | Tak |  |
|  | Czas analizy 3-6 minut | Tak |  |
|  | Wbudowany minimum 75 pozycyjny autosampler na viale o pojemności 40 ml | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do sterowania aparatem, zbierania, przetwarzania i archiwizacji danych wraz z wbudowanym komputerem, monitorem dotykowym i drukarką | Tak |  |
|  | Mikrofalowy system przygotowania próbek do analizatora TOC o parametrach: | Tak |  |
|  | Moc magnetronu minimum 1600W | Tak |  |
|  | Niepulsacyjna emisja mikrofal w całym zakresie | Tak |  |
|  | Praca w trybach mineralizacji i ekstrakcji | Tak |  |
|  | Minimum 40 pozycyjny rotor na naczynia o pojemności 55 ml | Tak |  |
|  | Minimum 40 naczyń ciśnieniowych teflonowych o pojemności 55 ml | Tak |  |
|  | System kontroli temperatury w każdym naczyniu | Tak |  |
|  | System mieszania próbek w każdym naczyniu | Tak |  |
|  | Wbudowany system wyciągowy | Tak |  |
|  | Sterowania mineralizatorem poprzez wbudowany mikroprocesor z klawiaturą i wyświetlaczem | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V, 55Hz | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy