## CZĘŚĆ NR 4

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Bioanalizator – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie służące do określania ilości i jakości DNA, RNA i białek, jak również analizy fluorescencji komórek; | Tak |  |
|  | Analiza materiału na jednorazowych płytkach z mikrokanałami; | Tak |  |
|  | Automatyczne określenie ilości i jakości materiału; | Tak |  |
|  | Analiza materiału poprzez pomiar fluorescencji wzbudzonej laserem; | Tak |  |
|  | Oprogramowanie służące do sterowania urządzeniem umożliwia: przedstawienie wyników w postaci klasycznego żelu jak i wykresu i zestawienia w tabeli; przedstawienie wyników analizy komórek w formie histogramu jak i dot-plotu; podgląd elektroforegramów pojedynczych próbek jak i porównanie wyników z kilku próbek na jednym wykresie (do 48 próbek jednocześnie); automatyczne określenie stopnia integralności RNA; możliwość dostosowania formy wydruku wyników do potrzeb użytkownika; możliwość dostosowania rodzaju wyświetlanych danych do potrzeb użytkownika. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Otrzymane wyniki zapisywane są w formie plików cyfrowych, które mogą być poddane dalszej obróbce jak również wysłane pocztą elektroniczną; | Tak |  |
|  | Budowa urządzenia umożliwiająca samodzielne przeprowadzenie przez użytkownika czyszczenia i konserwacji urządzenia (łatwo demontowalna przystawka elektroforetyczna); | Tak |  |
|  | Poszczególne płytki pozwalają na jednoczesną analizę: 12 próbek DNA; 12 lub 11 próbek RNA, 10 prób białek; | Tak Tak Tak |  |
|  | Analizowanie fragmentów RNA o długości od 6 do 150 nukleotydów, za pomocą specjalnie dedykowanych zestawów odczynników; | Tak |  |
|  | Wymagana możliwość rozdziału fragmentów DNA z czułością od 5pg/μl; | Tak |  |
|  | Wymagana możliwość rozdziału białek w zakresie 10-250kDa, o czułości porównywalnej do metody srebrowej, od 1pg/μl; | Tak |  |
|  | W skład wyposażenia urządzenia wchodzą: przystawka do analiz elektroforetycznych, przystawka do analiz cytometrycznych, stacja do napełniania płytek, vortex; | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy dla aparatów i 3 miesiące dla części i materiałów eksploatacyjnych | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy