## CZĘŚĆ NR 8

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Chromatograf jonowy do oznaczania anionów i kationów – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System musi zapewniać: równoległą (w tym samym czasie) analizę anionów i kationów w tej samej próbce, niezależną od siebie analizę anionów i kationów w różnych próbkach w tym samym czasie, pracę jednej linii analitycznej bez konieczności pracy drugiej linii. | Tak Tak Tak |  |
|  | Podwójny system podawania eluentów złożony przynajmniej z pompy gradientowej (4 składniki) i pompy izokratycznej: pompy seryjne dwutłokowe, ciśnienie maksymalne: przynajmniej 35 MPa. zakres przepływu: od 0,001 do 10ml/min, wbudowany degazer eluentu. | Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Moduł chromatograficzny: dwa zawory nastrzykowe Rheodyne, termostat kolumn w zakresie od 15 do 40oC ze skokiem 0,1oC | Tak Tak |  |
|  | Dwa cyfrowe detektory konduktometryczne kompatybilne z samoregenerującymi się tłumikami jonowymi: automatyczne dostrajanie zakresu pomiarowego detektora w zależności od wielkości rozpoznawanego sygnału, zakres pomiarowy: 0 – 15 000 S, objętość celi < 1 l. | Tak Tak Tak |  |
|  | Kolumna analityczna (2 x 250 mm) z dwoma kolumnami ochronnymi (2 x 50 mm) do analizy anionów nieorganiczynch: wykonanie z PEEK-u, ciśnienie robocze przynajmniej do 20 MPa, kompatybilna z fazami ruchomymi o pH w zakresie 0-14 oraz rozpuszczalnikami organicznymi, pojemność: minimum 50 eq. | Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Samoregenerujący się tłumik/wzmacniacz anionowy: typu membranowego, pracujący w układzie ciągłej regeneracji, pracujący bez konieczności podawania agresywnych odczynników, np.: kwasu siarkowego, objętość martwa poniżej 15 l. | Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Kolumna analityczna (2 x 250 mm) z dwoma kolumnami ochronnymi (2 x 50 mm) do analizy kationów I i II grupy głównej i amonu wykonanie z PEEK-u, ciśnienie robocze przynajmniej do 25 MPa, kompatybilna w 100% z acetonitrylem, pojemność: minimum 700 eq. | Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Samoregenerujący się tłumik/wzmacniacz kationowy: typu membranowego, pracujący w układzie ciągłej regeneracji, objętość martwa poniżej 15 l. | Tak Tak Tak |  |
|  | Automatyczny podajnik próbek Pojemność: minimum 99 x 1,5 ml Minimalna objętość nastrzyku: 1l z błędem +/- 0,1 l (w zakresie: 1 to 100 l) Powtarzalność nastrzyku: <0,3% RSD przy 20 l, Podajnik musi umożliwiać nastrzyk próbki poprzez przepełnienie pętli oraz nastrzyk zdefiniowanej części objętości pętli. Naczynka o pojemności 1,5 ml zabezpieczone septami w ilości 500 sztuk Komunikacja z komputerem musi odbywać się za pomocą złącza USB. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | System do zarządzania, kontrolowania i diagnozowania chromatografu jonowego składający się z programu komputerowego i komputera o konfiguracji optymalnej do obsługi chromatografu. | Tak |  |
|  | Program powinien umożliwiać: przeprowadzenie analizy jakościowej i ilościowej oraz kalibracji, tworzenie i przesyłanie baz danych, akwizycję i obróbkę danych z dwóch kanałów jednocześnie, komunikację z elementami systemu za pomocą złącza USB, | Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Parametry minimalne komputera: procesor Pentium Dual Core 2,6 GHz, dysk twardy 250 GB, DVD +/- RW, pamięć RAM 2 GB, karta graficzna zintegrowana, monitor LCD 19", drukarka laserowa kolorowa, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny Windows XP Professional PL. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Koncentraty eluentów, łączone standardy anionowe i kationowe, wkłady do usuwania substancji organicznych konieczne do rozpoczęcia pracy chromatografu. | Tak |  |
|  | Części eksploatacyjne, w tym koncentraty eluentów na 2 lata użytkowania chromatografu przy założeniu wykonywania 100 próbek miesięcznie | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy