## CZĘŚĆ NR 9

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Mineralizator  mikrofalowy – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Moc pracy min. 1400 W. | Tak |  |
|  | Niepulsacyjny sposób dostarczania energii mikrofalowej przez 2 magnetrony w całym zakresie od 0 – 1400 W. | Tak |  |
|  | Wbudowany sterownik i oprogramowanie zapewniające automatyczny dobór mocy do temperatury, regulację czasu pracy i ciśnienia oraz szybkości narostu ciśnienia. Klawiatura magnetyczna. | Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Zestaw startowy zawierający rotor min. 16-pozycyjny z kompletem naczyń o pojemności 100 ml każde oraz rotor 48-pozycyjny z kompletem naczyń o pojemności 50 ml. Wszystkie naczynia wykonane z wysokiej jakości teflonu, zabezpieczone przed zbyt wysokim ciśnieniem (dodatkowe osłony na naczynia, metalowe dyski bezpieczeństwa). | Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Wkładanie naczyń do rotora poza piecem | Tak |  |
|  | Rotor zamykany pokrywą zabezpieczającą, czujnik sprawdzający obecność pokrywy na rotorze przed rozpoczęciem mineralizacji. | Tak |  |
|  | Czujnik temperatury IR pozwalający na pomiar temperatury każdego naczynia. | Tak |  |
|  | Czujnik mierzący ciśnienie i temperaturę w naczyniu referencyjnym. | Tak |  |
|  | Możliwość osiągnięcia ciśnienia roboczego 20 atm i utrzymania go przez 60 min | Tak |  |
|  | Możliwość osiągnięcia temperatury pracy 200OC i utrzymania jej przez 60 min. | Tak |  |
|  | Maksymalna temperatura i maksymalne ciśnienie muszą być możliwe do osiągnięcia w tym samym czasie. | Tak |  |
|  | Wbudowany system chłodzenia naczyń we wnętrzu pieca, pozwalający na schłodzenie naczyń z temp. 200oC do temp. 60oC w czasie krótszym, niż 20 min. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o system zatężania, odparowywania i suszenia próbek w warunkach „clean room” oraz ekstrakcji rozpuszczalnikami organicznymi. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o rotor 64-pozycyjny oraz o rotor z naczyniami kwarcowymi poj. min 75 ml. | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy