## CZĘŚĆ NR 11

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Elektroniczny system do programowalnego zamrażania materiału biologicznego wraz z wyposażeniem – 1 zestaw

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczna zamrażarka do mrożenia nasienia konfekcjonowanego w słomkach 0,25 ml i 0,5 ml. | Tak |  |
|  | Komora mrożenia wykonana ze stali nierdzewnej z pokrywą. Automatyczna krzywa mrożenia od co najmniej +50 C do -120C | Tak |  |
|  | Szybkość mrożenia (C/min) – co najmniej od 1-40 Pojemność: co najmniej 2 tacki po 50 szt. 0,25 ml słomek lub 2 tacki po 25 szt. 0,5 ml słomek | Tak Tak Tak |  |
|  | Elektroniczna kontrola temperatury z wyświetlaczem | Tak |  |
|  | Wąż doprowadzający azot w komplecie | Tak |  |
|  | Zestaw zasilający urządzenie do mrożenia gamet o pojemności ciekłego azotu nie mniej niż 50 litrów z manometrem i zaworem bezpieczeństwa, | Tak |  |
|  | Zasilanie 230 V/50 Hz | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy