## CZĘŚĆ NR 26

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: System do ilościowej detekcji kwasów nukleinowych i ich zanieczyszczeń w czasie rzeczywistym (Real Time PCR  thermocycler)  - 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry graniczne: |
|  | Termocykler z blokiem 96 dołkowym do pracy z płytkami o objętości 0,1 ml, | Tak |  |
|  | Jednoczesna amplifikacja 96 prób, | Tak |  |
|  | Kamera CCD do rejestracji obrazu fluorescencyjnego, | Tak |  |
|  | 5 kanałów wzbudzenia światła i możliwość detekcji w 6 kanałach | Tak |  |
|  | Dodatkowa lampa wzbudzająca, możliwość samodzielnej wymiany bez konieczności wzywania serwisu, | Tak |  |
|  | System otwarty, umożliwiający analizę kwasów nukleinowych przy pomocy różnych barwników i sond molekularnych, | Tak |  |
|  | Zestaw komputerowy obsługujący poniższe oprogramowanie z monitorem LCD 17” i laserową drukarką kolorową wraz z zestawem tonerów, | Tak Tak |  |
|  | Możliwość zainstalowania oprogramowania na dowolniej liczbie komputerów, | Tak |  |
|  | Zakres objętości mieszaniny reakcyjnej, w której można przeprowadzić reakcję PCR: 10-100μl | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania analizy High Resolution Melting bez konieczności wprowadzania standardów o znanym genotypie; poszczególne krzywe mogą być łączone w grupy automatycznie, na podstawie swojego podobieństwa. | Tak Tak |  |
|  | Oprogramowanie aparatu i baza danych z opcją automatycznego zapisu informacji o wszystkich zmianach w plikach z otrzymanymi wynikami dokonywanych przez użytkowników aparatu. | Tak |  |
|  | Możliwość utworzenia pliku z podsumowaniem reakcji PCR w formacie pdf | Tak |  |
|  | Producent aparatu gwarantuje możliwość zwiększenia ilości analizowanych jednocześnie prób z 96 do 384 po dokupieniu odpowiedniego bloku/rotora. | Tak |  |
|  | Zmiana bloku nie powoduje zmiany parametrów technicznych urządzenia takich jak ilość kanałów wzbudzenia światła i ilości kanałów detekcji | Tak |  |
|  | Szybkość zmian temperatury w bloku ±3,3°C/s | Tak |  |
| Akcesoria dodatkowe: |
|  | Komora PCR: Komora do pracy z kwasami nukleinowymi - rama i blat roboczy wykonane ze stali nierdzewnej Trzy pozycyjna regulacja wysokości szyby Powierzchchnia robocza – min. 1200 x 520 mm Wbudowane 2 lampy UV- po 30W, bezozonowe Wbudowany licznik czasu pracy lamp UV Wbudowany recyrkulator UV czyszczący powietrze (przepływ powietrza ok. 25 m³/h) Ściany komory- szklane powlekane filtrem zabezpieczającym przed promieniowaniem UV Do oświetlenia blatu wymagana lampa biała, 30W Wymiary zew. max. 1245x580 x 585 mm (szer.xdłx wys.) | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Wytrząsarka: Częstotliwość wytrząsania od 150 do 1350 obr/min Duża amplituda wytrząsania - 3 mm dla otrzymania bardzo dobrych rezultatów przy wytrząsaniu nawet bardzo małych próbek Zaprojektowane do wytrząsania probówek oraz innych naczyń Analogowe pokrętło do ustawiania częstotliwości wytrząsania Ustawienie czasu pracy umożliwiające nie nadzorowanie pracy (maks. 120 min) Obudowa nie przenosząca ciepła z rozgrzanego silnika na zewnątrz Dostarczane z gumową, przeciwpoślizgową podkładką Klasa bezpieczeństwa IP 30 Nakładka z 2 wałkami dociskającymi | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Zestaw 3 pipet automatycznych o zakresach: 0,5-10, 10-100, 100-1000 µl, wraz z końcówkami i uchwytami do montowania na ścianie – 2 szt.: Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości Dolna cześć pipet razem z tłokiem autoklawowalna Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym, Możliwość rekalibracji pipety Dostosowane do końcówek typu Eppendorf | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Zestaw 3 pipet automatycznych o zakresach: 2-20,20-200,100-1000 µl, wraz z końcówkami i uchwytami do montowania na ścianie – 2 szt.: Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości Dolna część pipet razem z tłokiem autoklawowalna Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym Możliwość rekalibracji pipety Dostosowane do końcówek typu Eppendorf | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Mała wytrząsarka do probówek o ruchu kołowym i drgającym: 1. Wytrząsarka typu „vortex” do probówek, kompaktowa i niewielkich rozmiarów, przystosowana do pracy ciągłej lub na wywołanie. Częstotliwość wytrząsania min. 2500 obr/min, skalowa regulacja prędkości | Tak Tak Tak |  |
|  | Mała nastołowa wirówka z pokrywą ze stali szlachetnej: Maksymalna prędkość obrotowa – co najmniej 13000 obr/min Maksymalna pojemność wirnika – co najmniej 12x1.5/2.0 ml Maksymalnie małe rozmiary urządzenia z powodu ograniczonego miejsca na stole laboratoryjnym Czas rozpędzania do maksymalnej prędkości – co najwyżej 13 sek. Czas hamowania z maksymalnej prędkości – do 13 sek. Wyłącznik czasowy – od 15 sek. do minimum 30 min. Możliwość stosowania adapterów do probówek 0,2 i 0,5 ml i rotora do pasków probówek 0,2 ml Oddzielny przycisk dla uruchomienia funkcji krótkiego zwirowania Blokada pokrywy i jej automatyczne otwarcie po zakończeniu wirowania Zasilanie sieciowe - 230 V/ 50-60 Hz | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Zestaw startowy odczynników i płytek 96-dołkowych. | Tak |  |
|  | Bezterminowy serwis aplikacyjny | Tak |  |
| Parametry dodatkowe: |
|  | Oprogramowanie możliwości minimum: zbieranie i przechowywanie danych, | Tak |  |
|  | możliwość porównywania wyników różnych reakcji między sobą, | Tak |  |
|  | pomiar poziomu ekspresji genu badanego w stosunku do genu referencyjnego, | Tak |  |
|  | relatywne oznaczanie ekspresji genów metodami: ΔΔCt oraz z krzywą standardową, | Tak |  |
|  | algorytm automatycznie kalkulujący w trakcie każdego cyklu PCR, udział poszczególnych, | Tak |  |
|  | barwników wchodzących w skład mieszaniny reakcyjnej, | Tak |  |
|  | możliwość analizy High Resolution Melting służąca do analizy mutacji (w tym SNP), | Tak |  |
|  | możliwość analizy end-point Mutation. | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy