## CZĘŚĆ NR 12

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Analizator aminokwasów – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie powinno posiadać: |
|  | system podwójnego podłączenia z elektroniczną kompensacją i eliminacja pozostałości, | Tak |  |
|  | funkcję automatycznego płukania, | Tak |  |
|  | czujnik utraty płynu zakres przepływu od 0,05 do 1,0 ml/min, | Tak |  |
|  | ciśnienie od 0-30 MPa, | Tak |  |
|  | precyzję przepływu 0,075% RSD albo 0,02 min. SD, | Tak Tak |  |
|  | dokładność przepływu +/-2%, | Tak |  |
|  | iniekcję bezpośrednią, | Tak |  |
|  | podajnik na 120-200 fizjologicznych 60 min.próbek, | Tak |  |
|  | chłodzenie podajnika, | Tak |  |
|  | objętość iniekcji od 0,1 do 100 ml, | Tak |  |
|  | precyzja iniekcji RSD 1%, | Tak |  |
|  | (Gly, His) przekroczenia <0,1 dla Asp, | Tak |  |
|  | ogrzewanie Peltiera, | Tak |  |
|  | zakres temperatur od 20 do 85 stopni (1 stopień dokładności, | Tak |  |
|  | kolumny o rozmiarach 4,6mm x 60 mm), | Tak |  |
|  | temperatura reakcji 50-140 stopni, | Tak |  |
|  | chłodzenie elektrotermalne, | Tak |  |
|  | fotometr filtrowy, | Tak |  |
|  | zakres długości fali 570nm, | Tak |  |
|  | 440nm referencyjna 700 nm, | Tak |  |
|  | czas analizy 30 min dla hydrolizatów, | Tak |  |
|  | dla płynów fizjologicznych 60 min. precyzja czasu retencji RSD 0,3% (ARG), 0,5% (ALA), | Tak |  |
|  | precyzja piku powierzchni RSD 1,0% (Gly, His) granica detekcji 3 pmol (S/N = 2, Asp), | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 15 miesięcy | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy