## CZĘŚĆ NR 13

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Wirówka z wymiennymi rotorami i chłodzeniem – 1 zestaw

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wirowanie preparatów z prędkością 15.000 obr./min. Maksymalne przeciążenie minimum 20xg. | Tak |  |
|  | Regulacja temperatury komory wirowania w granicach -20(C do +40(C funkcja szybkiego schładzania komory wirowania. | Tak Tak |  |
|  | Możliwość definiowania programów wirowania przez użytkownika. | Tak |  |
|  | Rotory wymienne: 2 rotor y kątowe do wirowania mikroprobówek o pojemności 0,2 – 2,0 ml (x24 i x12) ; rotor horyzontalny na probówki o pojemności 100 ml (x4); rotor horyzontalny na mikropłytki (x10); rotor kątowy z dnem stożkowym na probówki 15 ml (typu Falcon) (x32); rotor horyzontalny na probówki do pobierania krwi o pojemności 2,5 – 5,0 ml (x20). | Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania rotora oraz wyłączania wirówki w przypadku złego zrównoważenia rotora. | Tak |  |
|  | Ciężar poniżej 60 kg. | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 12 m-cy | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy