## CZĘŚĆ NR 16

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Luminometr mikropłytkowy z wyposażeniem – 1 zestaw

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Odczyt płytek 6, 12, 24, 48, 96, 384 i 1536 dołkowych | Tak |  |
|  | Metoda detekcji: fluorescencja, luminescencja, fluorescencja Time Resolved | Tak Tak Tak |  |
|  | Pomiary fluorescencji: żarówka halogenowa, filtry interferencyjne i zwierciadła dichroiczne, zakres długości fali wzbudzenia: min 300-700 nm, zakres długości fali emisji: min 300-700 nm; min. filtry 3 pobudzenia i 3 emisji, fotopowielacz, zakres dynamiki minimum 0 - 99 999 RFU, czułość pomiaru: 1 pM SF na dołek płytki 96-dołkowej, odczyty typu endpoint, kinetyczne, skanowanie dna dołka oraz szybkie testy kinetyczne. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak tak |  |
|  | Pomiar luminescencji: filtry interferencyjne, Zakres długości fali emisji: min 300-700 nm, min. 3 filtry emisji, fotopowielacz, minimum 0 – 5 600 000 RLU, czułość pomiaru: nie gorzej niż 10 amol/dołek płytki 96-dołkowej w szybkim teście ATP, dedykowany tor pomiarowy przy pomiarze z góry, odczyty typu endpoint, kinetyczne, skanowanie dna dołka oraz szybkie testy kinetyczne. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Fluorescencja Time Resolved: lampa błyskowa o wysokiej energii, filtry interferencyjne i zwierciadła dichroiczne, zakres długości fali pobudzenia: min 200-700 nm, zakres długości fali emisji: min 300-700 nm, min.: 3 emisji i 3 pobudzania, fotopowielacz, minimum 0 - 99 999 RFU, czułość pomiaru: 60fM Europium na dołek płytki 96-dołkowej, odczyty typu endpoint, kinetyczne, skanowanie dna dołka oraz szybkie testy kinetyczne, | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Wbudowana wytrząsarka | Tak |  |
|  | Wbudowany inkubator; zakres temperatury pracy: od 4(C powyżej temp. otoczenia do 50(C; nierównomierność temperatury w komorze pomiarowej (0,5(C, | Tak Tak Tak |  |
|  | Możliwość doposażenia w przyszłości urządzenia w moduł absorbancji, fluorescencji polaryzacyjnej, dyspenser | Tak Tak Tak |  |
|  | Program na PC z Windows do obsługi czytnika oraz przetwarzania i przechowywania uzyskanych wyników | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 12 m-cy | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy