## CZĘŚĆ NR 17

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Mikroskop do analizy jakości gamet i zarodków z wyposażeniem – 1 zestaw

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mikroskop wyposażony w obiektywy planachromatyczne: 10x, 20x, 40x oraz 60x – 100x. | Tak |  |
|  | Tubus binokularny z okularami o powiększeniu 10x i polu minimalnym FN=25 oraz wyjściem foto/video ze stałym podziałem światła 50:50. | Tak Tak |  |
|  | Zmotoryzowany kondensor o odległości roboczej minimum 25 mm i aperturze minimum 0,55. | Tak |  |
|  | Manualna i opcjonalnie automatyczna zmiana powiększeń. | Tak |  |
|  | Optyka korygowana na nieskończoność. | Tak |  |
|  | Oświetlacz halogenowy minimum 100W z płynną regulacją natężenia oświetlenia oraz dostosowaniem poziomu oświetlenia do aktualnie wybranego powiększenia. | Tak Tak |  |
|  | Stolik mikroskopu z agregatem i termostatem działającym w zakresie temperatur od 0°C do 40°C i uchwytem do szalek Petriego. | Tak Tak |  |
|  | Wbudowany w statyw, boczny port foto/video. | Tak |  |
|  | Adapter kamery cyfrowej, o współczynniku powiększenia minimum 0,5x. | Tak |  |
|  | Kamera cyfrowa, kolorowa, o rozdzielczości minimum 3,0 mln pikseli, z interfejsem HD do samodzielnej pracy z monitorem (bez pośrednictwa komputera) oraz oprogramowaniem do analizy obrazu i archiwizacji danych.. | Tak Tak Tak |  |
|  | Kamera przystosowana do rejestracji długoterminowych procesów np. embriogenezy | Tak |  |
|  | Monitor 24’ full HD | Tak |  |
|  | Jednostka sterująca i oprogramowanie: podstawowe oprogramowanie wraz z jednostką sterującą (np. system Win XP; dysk twardy minimum 200 GB; procesor minimum 2 GHz; pamięć operacyjna minimum 1 GB; karta graficzna minimum 1GB, napęd DVD RW z nagrywarką); program narzędziowy do sterowania kamerą i mikroskopem oraz automatycznym zapisem danych podczas wykonywania dokumentacji fotograficznej. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Moduł do rejestracji obrazów w sekwencjach czasowych oraz filmów video. | Tak tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy