## CZĘŚĆ NR 19

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Torrymetrr – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie powinno: dokonywać natychmiastowych pomiarów po przyłożeniu do ciała ryby | Tak |  |
|  | natychmiast wyświetlać stopień świeżości | Tak |  |
|  | pomiar powinien być szybki i całkowicie bezpieczny dla produktu | Tak |  |
|  | nie naruszać tkanek nie wpływać na jakość badanej ryby | Tak |  |
|  | powinien pozwalać na badanie świeżości dowolnego gatunku | Tak |  |
|  | mieć możliwość transmisji danych do komputera, w trybie rzeczywistym | Tak |  |
|  | oraz pamięć podręczną na co najmniej 1000 wyników | Tak |  |
|  | czujniki w postaci elektrod ze stali węglowej i nierdzewnej | Tak |  |
|  | wyświetlacz LCD | Tak |  |
|  | dwuliniowy | Tak |  |
|  | 16 znaków | Tak |  |
|  | akumulatory pozwalające na co najmniej 8 godzin pracy | Tak |  |
|  | wymiary 160x80x25 mm +/- 5% | Tak |  |
|  | wagę do 250 g | Tak |  |
|  | klasę szczelności IP64 | Tak |  |
|  | walizkę transportową kabel transmisyjny | Tak |  |
|  | ładowarkę | Tak |  |
|  | oprogramowanie. | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy