## CZĘŚĆ NR 20

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Miernik do pomiaru zawartości tłuszczu (Fishfat) – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie powinno dokonywać natychmiastowych pomiarów po przyłożeniu do ciała ryby | Tak |  |
|  | natychmiast wyświetlać procent zawartości tłuszczu | Tak |  |
|  | pomiar powinien być szybki i całkowicie bezpieczny dla produktu | Tak |  |
|  | nie naruszać tkanek nie wpływać na jakość badanej ryby | Tak |  |
|  | wyświetlacz LCD | Tak |  |
|  | 16 znaków | Tak |  |
|  | akumulatory pozwalające na co najmniej 8 godzin pracy | Tak |  |
|  | wymiary 150x80x30 mm +/- 5% | Tak |  |
|  | wagę do 725 g | Tak |  |
|  | klasę szczelności IP65 | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy