## CZĘŚĆ NR 22

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Refraktometr do solanki – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pomiar w skali % Brix, | Tak |  |
|  | kompensowany temperaturowo 10 - 40 stopni Celsjusza, | Tak |  |
|  | pomiar w skali nD, | Tak |  |
|  | minimalna ilość próbki do 3 ml, | Tak |  |
|  | czas pomiaru do 3 s, | Tak |  |
|  | zakres pomiaru od 0 do co najmniej 28%, | Tak |  |
|  | zakres pomiaru od 0 do 93% Brix, | Tak |  |
|  | rozdzielczość nie mniejsza niż 0,1% Brix, | Tak |  |
|  | dokładność +/-0,1% Brix NaCl, | Tak |  |
|  | masa nie więcej jak 100 g, | Tak |  |
|  | wymiary 55x31x109 +/-5%, | Tak |  |
|  | klasa szczelności IP 65 | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy