## CZĘŚĆ NR 25

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Wirówka stołowa z chłodzeniem – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wirówka laboratoryjna stołowa z nastawnym termostatowaniem od minimum –9 do +40ºC i obrotami nastawnymi od 200 do minimum 14 000 obrotów/min, | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania rotorów o pojemności do minimum 4 x 400 ml, | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o rotor do wirowania do 16 płytek MTP | Tak |  |
|  | Możliwość zliczania czasu wirowania od momentu osiągnięcia zadanych obrotów lub od momentu wciśnięcia przycisku start, | Tak |  |
|  | Silnik indukcyjny (bezszczotkowy, nie wymagający konserwacji), pracujący bardzo cicho, głośność < 57 dB, | Tak |  |
|  | Funkcja lekkiego zamieszania, sygnalizator niedomknięcia pokrywy, | Tak |  |
|  | Układ kontroli wyważenia rotora (duża tolerancja na niewyważenie rotora), | Tak |  |
|  | Sygnalizacja akustyczna odstępstw od programu wirowania, | Tak |  |
|  | Oddzielny przycisk „Fast temp” zapewniający szybkie termostatowanie komory ze zoptymalizowanymi obrotami rotora, | Tak |  |
|  | Oddzielny przycisk „Short” dla uruchomienia funkcji krótkiego zwirowania, | Tak |  |
|  | Pamięć minimum 30 programów z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym: temperatury, obrotów/przeciążenia i czasu wirowania, | Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Możliwość korygowania promienia wirowania używanego do przeliczania przeciążenia, | Tak |  |
|  | nastawne minimum 10 stopni szybkości rozpędzania i 10 stopni hamowania, | Tak |  |
|  | przycisk „stand-by” na panelu sterującym wirówki dla wyłączenia termostatowania komory podczas przerwy w pracy. | Tak |  |
|  | Wirnik wychylny z kubełkami do wirowania jednorazowo minimum 4 butelek o pojemności 400 ml oraz z adapterami do probówek typu Falcon o pojemności 15 i 50ml. (4 szt.) | Tak Tak |  |
|  | Wirnik stałokątowy aerozoszczelny na 30 naczyń po 1,5/2 ml z pokrywą, autoklawowalny. | Tak |  |
|  | Adaptery do płytek 96-dołkowych (4szt.), | Tak |  |
|  | Zawieszenia do rotora typu … | Tak |  |
|  | Adaptery (4 szt.) do butelek 400 ml wraz z 4 butelkami w zestawie, | Tak |  |
|  | Pokrywki szczelne do rotora dla aerozoli 4 szt. | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy