## CZĘŚĆ NR 1

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: aparatura do oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych - zestaw do instrumentalnej analizy stanu higieniczno-sanitarnego surowców i produktów zwierzęcych - 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fabrycznie nowy zestaw służący do szybkiej analizy zawiesin zawierających drobnoustroje działający na zasadzie śledzenia zmian impedancji układu elektrod z uwzględnieniem tzw. wielkości M, oraz E; możliwość automatycznego pomiaru minimum 64 próbek w dwóch oddzielnie termostatowanych inkubatorach; możliwość wymiany próbki i rozpoczęcia jej analizy w dowolnym momencie z zachowaniem pełnej kontroli komputera nad przebiegiem analizy nowej próbki a także pozostałych. | Tak |  |
| 2. | Konfiguracja zestawu powinna pozwolić na prowadzenie analiz z wykorzystywaniem podłóż gotowych jaki i do samodzielnego sporządzenia. | Tak |  |
| 3. | W skład zestawu wchodzić powinny: Komputerowa jednostka sterująca – komputer PC wyposażony w dwurdzeniowy procesor klasy Intel Core2Duo (częstotliwość pracy pojedynczego rdzenia – min. 2,8 GHz.); minimum 2 GB wydajnej pamięci operacyjnej typu DDR2, dysk twardy z interfejsem S-ATA2, o pojemności minimum 250GB, pamięć cache 16Mb; karta grafiki klasy nVidia GeForce 9500; napęd optyczny – DVDRW dual layer, napęd FDD, obudowa wyposażona w porty USB i audio z przodu; monitor LCD (przekątna obrazu: minimum 17”; rozdzielczość natywna: minimum 1280×1024 pikseli; jasność– minimum 300 cd/m2; kontrast – minimum 800:1; zintegrowane głośniki, menu w języku polskim); wysokiej klasy klawiatura i laserowa, przewodowa mysz (interfejs USB); zasilacz awaryjny UPS. System operacyjny – Microsoft Windows XP Professional PL z Service Pack 3; dołączona pełna wersja oprogramowania do archiwizacji danych na dyskach optycznych. Komputer wyposażony w odpowiedni interface do podłączenia analizatora. | Tak |  |
| 4. | Drukarka atramentowa o rozdzielczości min.:4800DPI i wydajności druku w kolorze: min. 24str/min. wraz z przewodem podłączeniowym USB; | Tak |  |
| 5. | Oprogramowanie sterujące zgodne ze środowiskiem Microsoft Windows XP w języku polskim lub angielskim wraz instrukcją użytkownika w języku polskim. | Tak |  |
| 6. | Analizator do pomiaru impedancji wraz z wyposażeniem tj.: celami do pomiaru temperatury, zestawem do podłączenia zewnętrznego zestawu chłodzącego dla temperatur poniżej 30⁰C, termostatem przepływowym, wewnętrznym trzymaczem cel, zestawem cel jednorazowych z pożywkami umożliwiającymi oznaczanie całkowitej liczby bakterii oraz bakterii z rodzaju E. coli, Lactobacillus, Entreobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Listeria, drożdży i pleśni (minimum 1500 szt.); kompletem cel pomiarowych wielorazowego użytku z nakrętkami (w tym: uniwersalnych 10ml, dedykowanych do oznaczania bakterii beztlenowych 10ml i pośrednich – minimum po 64 szt. z każdego rodzaju); kompletem próbówek 7ml z uszczelkami – minimum 400 sztuk.; zestawem do czyszczenia. Wymagane jest dostarczenie instrukcji obsługi analizatora w języku polskim. | Tak |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 8. | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy od instalacji urządzeń, | TAK |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy