Nr sprawy: 15/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/Zestawienia parametrów technicznych

Uwaga!

Pod pojęciem wsparcie techniczne Zamawiający rozumie: Zapisane w udzielonej licencji warunki świadczenia pomocy technicznej przy instalacji programu, emailową lub telefoniczną pomoc w przypadku wystąpienia błędów w działaniu programu oraz obowiązek bezpłatnego przekazywania wszystkich aktualizacji i poprawek, jakie zostaną opracowane przez producenta oprogramowania w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania wsparcia technicznego.

Uwaga!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

CZĘŚĆ I

Specjalistyczne oprogramowanie do cyfrowego przetwarzania obrazów satelitarnych – ENVI/ITT - licencja na 1 stanowisko

| Lp. | Parametry | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania: Dodatkowe moduły: - moduł ENVI EX - do zagadnień „feature extraction” - moduł ENVI DEM - do budowy numerycznego modelu terenu - moduł ORTOREKTYFIKACJI kompatybilny z formatami natywnymi ENVI | TAK |  |
| 2. | Typ licencji: Licencja przypisana do stanowiska (Node Locked License) dla komputerów osobistych z systemem operacyjnym Windows 7 64-bit. | TAK |  |
| 3. | Wsparcie techniczne: 24 miesięczny okres wsparcia technicznego obejmujący pomoc techniczną i aktualizację oprogramowania | TAK |  |

……………………					……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ II

Specjalistyczne oprogramowanie do przetwarzania obrazów radarowych dla komputerów osobistych – SARScape/ SARMAP  - licencja na 1 stanowisko

| Lp. | Parametr | Wymagania Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania: Dodatkowe pakiety licencji: - pakiet licencji SARScape Basic & InSAR & Persistent Scatterers moduł SARScape Filter kompatybilny z oprogramowaniem ENVI/ITT - moduł do interferometrii polarymetrycznej SARScape Polarimetry / PolInSAR |  |
| 2. | Typ licencji: Licencja przypisana do stanowiska (Node Locked License) |  |
| 2. | Wsparcie techniczne: 24 miesięczny okres wsparcia technicznego obejmujący pomoc techniczną i aktualizację oprogramowania |  |

……………………					……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ III

Środowisko programistyczne Delphi 2010 Architect – licencja na 1. stanowisko

| Lp. | Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprogramowanie: Delphi 2010 Architect – 1. licencja | TAK |  |

……………………					……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ IV

Specjalistyczne oprogramowanie inżynierskie AutoCad CIVIL 3D 2010 (z licencją AutoDesk Image Modeller 2009) – licencja na 1. stanowisko

| Lp. | Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprogramowanie: Oprogramowanie AutoCad CIVIL 3D 2010 (z licencją AutoDesk Image Modeller 2009) – 1. licencja | TAK |  |

……………………					……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ V

Pakiet PhotoModeler Scanner – licencja na 1. stanowisko

| Lp. | Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moduły: PhotoModeler Scanner PhotoModeler Video (PMV) Dot Projection Slides | TAK |  |
| 2. | Instruktaż: z zakresu obsługi pakietu PhotoModeler Scanner | TAK |  |
| 3. | Serwis i wsparcie techniczne: min 24. miesiące - obejmujący pomoc techniczną i aktualizację oprogramowania | TAK |  |

……………………					……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ VI

Mobilna stacja robocza - 3 sztuki

Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Procesor: Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, czterordzeniowy, osiągający w testach PassMark High End CPUs wartość 4,157 pkt. (http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) W przypadku użycia przez oferenta testu wydajności zamawiający zastrzega sobie iż celem sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami celem sprawdzenia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. | TAK |  |
| 2. | Pamięć RAM: 12GB DDR3 1333 Dual Channel (2x2GB + 2x4GB) | TAK |  |
| 3. | Dysk twardy: 500GB SATA 7200 RPM z czujnikiem upadku. Podział partycji 50/50 | TAK |  |
| 4. | Napęd optyczny: nagrywarka 8XDVD +/- RW | TAK |  |
| 5. | Wyświetlacz: 17'' WUXGA (1920x1200) z powłoką antyodblaskową z podświetleniem RGB LED wbudowaną kamerą 2Mpix i mikrofonem - srebrny kolor obudowy | TAK |  |
| 6. | Karta dźwiękowa: Zgodna z Sound Blaster - Głośniki Stereo | TAK |  |
| 7. | Wyposażenie (wbudowane): Bezprzewodowa karta sieciowa producenta komputera obsługująca standardy 802.11 a/b/g/n 2x3, urządzenie łączności bluetooth producenta komputera Bezprzewodowy replikator portów UWB | TAK |  |
| 8. | Karta graficzna: Karta graficzna z dedykowaną pamięcią 1GB GDDR3 256bit z przepustowością pamięci 64GB/sek, obsługująca architekturę równoległego przetwarzania danych w procesorze GPU na 128 równoległych rdzeniach, akceleracja OpenGL | TAK |  |
| 9. | Porty I/O: USB x4, e-sata x1, FireWire x1, PCMCIA x1, ExpressCard x1, display port, HDMI | TAK |  |
| 10. | Rodzaj wskaźnika: touchpad, w komplecie dodatkowo mysz optyczna producenta komputera 4 przyciski, rolka | TAK |  |
| 11. | Zasilanie: Bateria 9-komorowa 90W, zasilacz sieciowy 210W slim | TAK |  |
| 12. | System operacyjny: Zainstalowany Windows 7 Ultimate 64bit z dołączoną płytą do odzyskiwania systemu. Wersja angielska | TAK |  |
| 13. | Inne: Wbudowany kontroler Raid do dysków SATA. | TAK |  |
| 14. | Klawiatura: z układem QWERTY, międzynarodowa, podświetlana | TAK |  |
| 15. | Gwarancja: 3 lata, z czasem reakcji w następnym dniu roboczym, program ochrony twardego dysku typu "zachowaj swój dysk", 3 letni rozszerzony serwis baterii. | TAK |  |
| 16. | Bezpieczeństwo: Czytnik kart bezstykowych, Zabezpieczenie Kensington Slim Microsaver Security Lock, etykiety przeciw kradzieżowe "anti-theft", naklejki na płycie. | TAK |  |
| 17. | Kolor: srebrny | TAK |  |
| 18. | Torba: nylonowa czarna | TAK |  |
| 19. | Sterowniki i nośniki: zestaw nośników z oprogramowaniem diagnostycznym i sterownikami producenta sprzętu | TAK |  |
| 20 | Ubezpieczenie: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych min. 36 miesięcy | TAK |  |

……………………					……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ VII

Zestaw do projekcji aktywnej 3D - 1 zestaw: projektor 3D z 10 parami okularów, stacja robocza

Producent/typ/model projektora…….…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Producent/typ/model stacji roboczej:…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektor 3D |
| 1. | Wyświetlacz: 0.55" LVDS DDP2230 DLP | TAK |  |
| 2. | Rozdzielczość: 3D 1280x720 / 120Hz 2D 1280x800 / 60Hz | TAK |  |
| 3. | Synchronizacja 3D: 120 Hz, page flip | TAK |  |
| 4. | Kontrast: 2000:1 | TAK |  |
| 5. | Jasność: 2000 lumenów (tryb standard), 1440 lumenów (tryb eco) | TAK |  |
| 6. | Standardy sygnału: 3D 1280x720 (90kHz, 120 kHz) 2D , 1280x720,1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480 | TAK |  |
| 7. | Standardy sygnału video: 2D NTSC, PAL, SECAM, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i | TAK |  |
| 8. | Parametry sygnału wejściowego: 31 - 93kHz, 50-120 Hz | TAK |  |
| 9. | Offset obrazu: 115% pionowo (1 metr wysokości ekranu wymaga 1.15 m odległości od projektora) | TAK |  |
| 10. | Korekcja Keystone: +/- 20 stopni pionowo | TAK |  |
| 11. | Źródło światła: 200W / 2500 godz, 170W/3000W w trybie eco | TAK |  |
| 12. | Inne: wbudowany głośnik 2W | TAK |  |
| 13. | Wejścia sygnałowe: 2xVGA, S-video (4-pin mini DIN), composite, 2x component | TAK |  |
| 14. | Inne wejścia/wyjścia: audio, USB, RS232 | TAK |  |
| 15. | Głośność: 35 dB | TAK |  |
| 16. | Waga: 3,13 kg / 5kg brutto | TAK |  |
| 17. | Sterownie pilotem: włącz, wyłącz, OSD menu | TAK |  |
| 18. | Zasilanie: 100-240V / 250 W | TAK |  |
| 19. | Normy: UL, c-UL, TUV GS, CE, GOST, c-Tick, NOM, IRAM, FCC A, PSB, MIC & eK. | TAK |  |
| 20. | Gwarancja: projektor 24 miesiące, lampa 6 miesięcy. | TAK |  |
| 21. | Ubezpieczenie: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych min. 36 miesięcy | TAK |  |
| Okulary 3D |
| 1. | Wymagania: Okulary tego samego producenta co projektor - zestaw. Wewnętrzne akumulatorki. | TAK |  |
| Stacja robocza |
| 1. | Procesor: Procesor osiągający w testach PassMark High End CPUs wartość 5,524 pkt. (http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html). W przypadku użycia przez oferenta testu wydajności zamawiający zastrzega sobie iż celem sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami celem sprawdzenia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. | TAK |  |
| 2. | Pamięć RAM: 4GB DDR3 | TAK |  |
| 3. | Dysk twardy: SATA II 500GB 7200 RPM, 16MB cache | TAK |  |
| 4. | Napęd optyczny: nagrywarka DVD +/- RW, z oprogramowaniem Nero | TAK |  |
| 5. | Karta graficzna: pamięć 1GB DDR3 256bit, obsługująca Open GL, architekturę równoległego przetwarzania danych w procesorze GPU na 112 równoległych rdzeniach, wyjście mini-DIN na okulary stereo 3D | TAK |  |
| 6. | Zasilanie: 500W z aktywnym PFC | TAK |  |
| 7. | System operacyjny: Windows 7 wersja OEM język polski 64-bit | TAK |  |
| 8. | Inne: Bezprzewodowa mysz i klawiatura | TAK |  |
| 9. | Obudowa: Midi lub Big Tower, w obudowie min 3 wentylatory, min jeden o średnicy 20cm | TAK |  |
| 10. | Gwarancja: Producenta 24 miesiące | TAK |  |
| 11. | Ubezpieczenie: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych min. 36 miesięcy | TAK |  |

……………………					……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ VIII

Palmtop nr 1 – 2szt.

Producent/typ/model ……………….…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Procesor: taktowany częstotliwością 1000MHz | TAK |  |
| 2. | Pamięć RAM: 576 MB | TAK |  |
| 3. | Pamięć FLASH ROM: 512 MB | TAK |  |
| 4. | Wyświetlacz: 3,7" | TAK |  |
| 5. | Rozdzielczość: w poziomie 480 pikseli w pionie 800 pikseli. | TAK |  |
| 6. | System operacyjny: Android | TAK |  |
| 7. | Czytnik kart: microSD | TAK |  |
| 8. | Złącza: wyjście słuchawkowe, micro USB | TAK |  |
| 9. | Transmisja danych: WI-FI, Bluetooth, WCDMA, GSM, GPRS, EDGE/EGPRS | TAK |  |
| 10. | Częstotliwości pracy: 900, 850, 2100, 1900, 1800 | TAK |  |
| 11. | Ekran: dotykowy | TAK |  |
| 12. | Bateria: akumulator litowo-jonowy, czas czuwania 340 godzin, czas rozmów 400 min | TAK |  |
| 13. | Obsługa plików multimedialnych: wma, ogg, mp4, mp3, AAC | TAK |  |
| 14. | Obsługa wiadomości: SMS, MMS, e-mail | TAK |  |
| 15. | Dodatkowe funkcjonalności odtwarzacz wideo, radio, odtwarzacz audio, aparat cyfrowy 5 MPix: | TAK |  |
| 16. | Inne: czujnik G-sensor, cyfrowy kompas, oświetlenie | TAK |  |
| 17. | Wyposażenie: ładowarka sieciowa | TAK |  |
| 19. | Gwarancja: producenta min 24 miesiące | TAK |  |

……………………					……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ IX

Palmtop nr 2 – 1 szt.

Producent/typ/model ……………….…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Procesor: taktowany częstotliwościa 1000MHz | TAK |  |
| 2. | Pamięć ram: 448 MB | TAK |  |
| 3. | Pamięć FLASH ROM: 512 MB | TAK |  |
| 4. | Wyświetlacz: 4,3" | TAK |  |
| 5. | Rozdzielczość: w poziomie 480 pikseli w pionie 800 pikseli. | TAK |  |
| 6. | System operacyjny: Microsoft Windows Mobile 6,5 Professional | TAK |  |
| 7. | Czytnik kart: microSD | TAK |  |
| 8. | Złącza: USB 2.0 | TAK |  |
| 9. | Transmisja danych: WI-FI, Bluetooth,WCDMA, GSM, GPRS, EDGE/EGPRS | TAK |  |
| 10. | Częstotliwości pracy: 900, 850, 2100, 1900, 1800 | TAK |  |
| 11. | Ekran: dotykowy | TAK |  |
| 12. | Bateria: akumulator litowo-jonowy, czas czuwania 390 godzin, czas rozmów 380 min | TAK |  |
| 13. | Obsługa plików multimedialnych: wmv, mp4, mp3, jpg, avi | TAK |  |
| 14. | Obsługa wiadomości: SMS, e-mail | TAK |  |
| 15. | Dodatkowe funkcjonalności: radio, kompas, aparat cyfrowy 5 Mpix | TAK |  |
| 16. | Inne: Wewnętrzna antena GPS | TAK |  |
| 17. | Wyposażenie: ładowarka sieciowa | TAK |  |
| 20. | Gwarancja producenta 24 miesiące | TAK |  |

……………………					……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ X

Laptop – 1 szt.

Producent/typ/model ……………….…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Procesor dedykowany od pracy w komputerach przenośnych, osiągający w testach PassMark High End CPUs wartość 3,516 pkt. (http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html). W przypadku użycia przez oferenta testu wydajności zamawiający zastrzega sobie iż celem sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami celem sprawdzenia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. | TAK |  |
| 2. | Pamięć RAM: 4GB DDR3 1066MHz 2 x SODIMM | TAK |  |
| 3. | Dysk twardy: 640GB SATA, 6MB cache | TAK |  |
| 4. | Napęd optyczny: odczyt - Blueray, CD, DVD, DVD DL; zapis - CD, DVD, DVD DL | TAK |  |
| 7. | Wyświetlacz: 16" TFT z technologia LED rozdzielczość maks 1366x768 pix | TAK |  |
| 8. | Karta dźwiękowa: zgodna z High Definition Audio, wbudowane głośniki | TAK |  |
| 9. | Wyposażenie: (wbudowane): karta sieciowa 1Gbit, karta WiFi 802.11 a/b/g/n, czytnik kart pamięci MemoryStick; MemoryStick Pro; MemoryStick Duo; Secure Digital [SD]; MiniSD; Xd Picture Card; Smart Media), Bluetooth, wbudowana kamera i mikrofon | TAK |  |
| 10. | Karta graficzna: z pamięcią 1GB VRAM | TAK |  |
| 11. | Porty I/O: Wejście zasilania (DC-in); D-SUB (wyjście VGA); HDMI; IEEE 1394; RJ45 (LAN); Słuchawki; Mikrofon; E-SATA, USB x 4 | TAK |  |
| 12. | Rodzaj wskaźnika: Touchpad, dołączona mysz optyczna | TAK |  |
| 13. | Zasilanie: bateria 6 ogniw 4800mAh, zasilacz sieciowy we 100-240V AC, wy 19V DC 120W | TAK |  |
| 14. | System operacyjny: Windows 7 Professional język polski | TAK |  |
| 15. | Wymiary: 37,5 x 26,5 x 3,4 cm | TAK |  |
| 16. | Masa: 3,3kg | TAK |  |
| 17. | Gwarancja: producenta 24 miesiące | TAK |  |
| 18. | Inne: Płyta producenta z oprogramowanie diagnostycznym i sterownikami | TAK |  |
| 19. | Zabezpieczenia: Zabezpieczenie BIOS / HDD hasłem użytkownika i zamkiem bezpieczeństwa, otwór zamka bezpieczeństwa Kensington | TAK |  |
| 20. | Ubezpieczenie: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych min. 36 miesięcy | TAK |  |

………………					……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonaw

CZĘŚĆ XI

Kamera Rolleiflex 6008digital metric P45 (39MP) + obiektyw Super - Angulon 2,8/50 mm metric + obiektyw Xenotar 2,8/80 mm metric – 1 szt.

Producent/typ/model ……………….…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sensor: 39 mln pikseli format 49.1 mm × 36.9 mm wielkość piksela 6.8 mikrometrów rozdzielczość 7228 × 5428 pikseli | TAK |  |
| 2. | Dynamika: 16 bit/kolor | TAK |  |
| 3. | Czułość sensora: ISO 50, 100, 200, 400, 800 | TAK |  |
| 4. | Migawka: centralna | TAK |  |
| 5. | Karta pamięci: CF z max. dostępną pamięcią | TAK |  |
| 6. | Wymiary bez obiektywu: 143 × 139 × 177 mm | TAK |  |
| 8. | Wyposażenie: standardowe: pasek nośny, uchwyt, bateria kamery, szybka ładowarka, celownik z lupą, zestaw baterii do przystawki digitalizującej z ładowarką, futerał ochronny | TAK |  |
| 9. | Oprogramowanie: CaptureOne DB | TAK |  |
| 10. | Wyposażenie dodatkowe: przewód zdalnego sterowania, wyzwalacz stereo, zmienny celownik (45 stopni i 90 stopni) | TAK |  |
| 11. | Gwarancja: Min. 24 miesiące producenta na kamerę oraz 2 obiektywy | TAK |  |
| 12. | Wymagania: Kalibracja kamery z każdym z dostarczonych obiektywów + metryki kalibracji | TAK |  |
| 13. | Obiektyw: Super - Angulon 2,8/50 mm metric Ogniskowa: 50 mm Zakres przysłon: 2.8-22 Kąt widzenia (przekątna kadru): 74° Minimalna odległość ostrości: 0.6 m Średnica: 104 mm Długość: 115 mm Waga: 1500 g Mocowanie filtra: M95x | TAK |  |
| 14. | Obiektyw: Obiektyw Xenotar 2,8/80 mm metric Ogniskowa: 80 mm Zakres przysłon: 2.8-22 Kąt widzenia (przekątna kadru): 52° Minimalna odległość ostrości: 1.0 m Średnica: 84.5 mm Długość: 66.5 mm Waga: 520 g Mocowanie filtra: Rollei bagnet VI | TAK |  |
| 15. | Ubezpieczenie: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych min. 36 miesięcy | TAK |  |

…………………					……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ XII

System fotogrametrii cyfrowej ImageMaster Pro – licencja na 1 stanowisko

| Lp. | Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania: - Obsługa cyfrowych danych obrazowych (zdjęcia), danych pomiarowych 3D z fototachimetru Topcon IS (pomiary punktów) oraz skanera laserowego Topcon GLS-1000 (skany) - Format danych wejściowych: CSV, DXF, TIN, Dane skanerowe z Topcon IS, Dane pomiarowe GPT-7000i Standard, Dane pomiarowe GPT-7000i Easy, Obsługa zdjęć cyfrowych - Format danych wyjściowych: DXF, CSV, VRML, OBJ, TIN, Ortoobrazy (BMP, JPEG) - Obsługa stereopar: Tworzenie punktów łącznych, Orientacja wiązek, Pomiar 3D na stereoparach zdjęć - Możliwość zdalnego sterowania i pomiaru fototachimetrem Topcon IS - Orientacja zdjęć: Pomiar współrzędnych, Edycja współrzędnych, Wyrównanie metodą wiązek, Kolekcjonowanie danych - Pomiar 3D: Punkty, Polilinie, Powierzchnie - Narzędzia pomiarowe: Punkty (tworzenie/edycja), Polilinie (tworzenie/edycja), Modele TIN (generowanie/edycja), Linie konturowe, Przekroje, Teksturowanie, Tworzenie ortoobrazów, Obliczanie długości, powierzchni, objętości. | TAK |  |
| 2. | Instruktaż: Wymagany jest instruktaż w zakresie obsługi systemu ImageMaster Pro | TAK |  |
| 3. | Serwis i wsparcie techniczne min 24 miesiące obejmujący pomoc techniczna i aktualizację oprogramowania | TAK |  |

……………………					……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ XIII

Zestaw komputerowy do obsługi systemu fotogrametrii cyfrowej ImageMaster Pro (CZĘŚĆ XII)

– 1 szt. (jednostka centralna, monitor 3D, okulary 3D)

Producent/typ/model jednostki centralnej….…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Producent/typ/model monitora………….….…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Producent/typ/model okularów 3D……..….…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka centralna |
| 1. | Procesor: czterordzeniowy, osiągający w testach PassMark wartość 9396 pkt. (http://cpubenchmark.net/cpu_list.php). W przypadku użycia przez oferenta testu wydajności zamawiający zastrzega sobie iż celem sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami celem sprawdzenia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. | TAK |  |  |
| 2. | Pamięć RAM: 4GB DDR3-1333MHz ECC-UDIMM (1x2048MB, 2x2014MB) | TAK |  |  |
| 3. | Dysk twardy: 1TB SATA II 7200RPM transfer 3.0Gb/s 16MB cache, NCQ | TAK |  |  |
| 4. | Napęd optyczny: DVD-RW 16x wraz z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD | TAK |  |  |
| 5. | Płyta główna: Chipset płyty głównej rekomendowany przez producenta procesora. Zakresy częstotliwości FSB (MHz): 1066/1333 Ilość slotów (min): 1 x PCI-Ex16 Gen 2 (okablowane jako x4) 2x PCI-e x16 Gen 2 (okablowane jako x8) 2x PCI-e x16 Gen 2 dla kart graficznych 1x PCI-X 64bit/100MHz z obsługą 3,3V lub kart uniwersalnych 1x PCI 32bit 33MHz 5V 11 x USB 2.0 2x FireWIre (IEEE 1394a) 1x port szeregowy 1x port równoległy 1x RJ-45 1x e-sata 4xSATA II Wbudowana technologia zarządzania i monitorowani komputera na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego umożliwiająca między innymi: monitorowanie konfiguracji komponentów komputera (procesor, pamięć, dysk twardy, model i wersję płyty głównej i wersję BIOS) Zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów Zdalny odczyt informacji o hardware poszczególnych komputerów (typ płyty głównej, procesor, ram, napędy, porty). Zdalne włączenie, restart i wyłączenie wybranych komputerów (hard reset i hard shutdown) oraz zdalne wejście do biosu, przechwycenie konsoli zdalnego komputera. Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację, pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, praca podsystemu pamięci, karty graficznej), pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację. | TAK |  |  |
| 6. | Karta sieciowa: Zintegrowana 10/100/1000 | TAK |  |  |
| 7. | Karta graficzna: - liczba rdzeni procesora 64 - liczba wyjść cyfrowych 3 - liczba wyjść analogowych 1 - maks. Rozdzielczość przy 60Hz 2560x1600 - całkowita ilość pamięci 1024MB 256bit GDDR3 - przepustowość pamięci 51.2 - OpenGL - directX 10 - maksymalna moc karty graf. 108W | TAK |  |  |
| 8. | Obudowa: - typ Midi Tower - standard micro-ATX, ATX - ilość kieszeni 5,25" - 3 - ilość kieszeni 3,5" wewn. - 6 - wentylatory 1x 140mm, 1x 120mm - wymiary: 205 x 458 x 465 mm | TAK |  |  |
| 9. | Klawiatura: Klawiatura bezprzewodowa USB: - zaawansowany odbiornik fal radiowych w paśmie 2,4GHz - 14 klawiszy dostępu (używanych z klawiszami funkcyjnymi) - cztery dodatkowe klawisze klawiatury numerycznej: = ( ) backspace - dwufunkcyjny przełącznik: wyłącznik zasilania i przycisk połącz - dioda ostrzegająca o niskim poziomie baterii - zasięg do 10m | TAK |  |  |
| 10. | Mysz: Bezprzewodowa mysz w komplecie z klawiatura (działająca na tym samym odbiorniku): - mechanizm laserowy 1000dpi - 8 przycisków - dwufunkcyjny przełącznik: wyłącznik zasilania i przycisk połącz | TAK |  |  |
| 11. | Gwarancja: producenta 24 miesiące | TAK |  |  |
| 12. | Dodatkowe: bez systemu operacyjnego, zasilacz 1100W | TAK |  |  |
| 13. | Ubezpieczenie: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych 36 miesięcy | TAK |  |  |
| Monitor do wyświetlania obrazów 3D |
| 1. | Rozmiar: 24" Panoramiczny | TAK |  |  |
| 2. | Rozdzielczość: 2D 1920x1200, 3D 1920x600 | TAK |  |  |
| 3. | Sygnał wejściowy | TAK |  |  |
| 4. | Ilość kolorów | TAK |  |  |
| 5. | Wymiary | TAK |  |  |
| 6. | Kolor | TAK |  |  |
| 7. | Sygnał wejściowy |  |  |  |
| 8. | Ilość kolorów |  |  |  |
| 9. | Gwarancja: 24 miesiące | TAK |  |  |
| 10. | Ubezpieczenie: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych min. 36 miesięcy | TAK |  |  |
| Okulary 3D |
| 1. | Wymagania: - okulary zgodne z producentem chipsetu karty graficznej - w komplecie futerał, regulowane podkładki na nos, chusteczka do czyszczenia - kontroler USB - kabel audio VESA - kabel DVI do HDMI - kabel USB A do miniB | TAK |  |  |
| 2. | Gwarancja: min. 24 miesiące | TAK |  |  |

……………………					……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ XIV

Bezzałogowy aparat latający DraganFly Tango – 1 szt.

Producent/typ/model …………………..….…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania: • Jeden kompletny płatowiec Tango • Termiczny stabilizator lotu • Dwie baterie • Wyrzutnia linowa • Ręczny kontroler • Skrzynia transportowa • Skrzynia wsparcia naziemnego • Stacja bazowa z zamontowanym Dragan Eye™ Pro 5.8GHz cztero wariantowym bezprzewodowym odbiornikiem wideo • Obiektywy wideo • Aparat cyfrowy (digital still camera) wraz z antywibracyjnym montażem oraz bezprzewodowym nadajnikiem wideo 5.8GHz. Cechy: 10.1 MP, rejestracja wideo 720p, zapis na kartę pamięci SDHC. Obraz z celownika wideo przesyłany drogą radiową do oglądania w czasie rzeczywistym. • System autopilot wykorzystujący GPS: • Aparat cyfrowy (digital camera) 10.1MP z wideo HD 720p, z antywibracyjnym montażem i bezprzewodowym nadajnikiem wideo. • Cyfrowa kamera wideo (digital video camera) 1080p HD z antywibracyjnym montażem i bezprzewodowym nadajnikiem wideo • Kamera wideo do słabego oświetlenia (low light video camera) z antywibracyjnym montażem i bezprzewodowym nadajnikiem wideo • Termalna kamera wideo na podczerwień (thermal infrared video camera) z antywibracyjnym montażem i bezprzewodowym nadajnikiem wideo • Stacja bazowa z zamontowanym Dragan Eye™ Pro 5.8GHz cztero wariantowym bezprzewodowym odbiornikiem wideo, anteny, bateria, pokrowiec • Dodatkowe obiektywy wideo • Dodatkowe śmigło samolotu • Dodatkowy akumulator LiPo samolotu. | TAK |  |
| 2. | Ubezpieczenie: OC, AC, NW | TAK |  |

……………………					……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ XV

Monitor 27" nr 1– 4 szt.

Producent/typ/model …………………..….…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wielkość ekranu: 27" panoramiczny (16:9) | TAK |  |
| 2. | Typ matrycy: IPS (In-Plane Switching) | TAK |  |
| 3. | Optymalna rozdzielczość: 2560 x 1440 przy częstotliwości 60 Hz | TAK |  |
| 4. | Kontrast: 1000 do 1 (standardowo), współczynnik kontrastu dynamicznego: 80000:1 (maksymalnie) | TAK |  |
| 5. | Jasność: 350 cd/m2 (standardowo) | TAK |  |
| 6. | Czas reakcji: 6ms | TAK |  |
| 7. | Kąt widzenia: 178° w pionie/178° w poziomie | TAK |  |
| 8. | Obsługiwana liczba kolorów: 1,07 mld kolorów | TAK |  |
| 9. | Gniazda: HDMI (High Definition Multimedia Interface), 2 złącza DVI-D (Digital Visual Interface) z obsługą standardu HDCP, Złącze DisplayPort (DP), Złącze VGA (Video Graphics Array), Komponentowy sygnał wizji, Zespolony sygnał wizji, 1 port USB 2.0 wysyłania danych, 4 porty USB 2.0 odbioru danych | TAK |  |
| 10. | Dodatkowe: Koncentrator USB 2.0, Czytnik kart pamięci typu 8 w 1 | TAK |  |
| 11. | Podstawa: o regulowanej wysokości, regulacja nachylenia i obrotu w poziomie oraz wbudowany system rozmieszczania kabli | TAK |  |
| 12. | Zabezpieczenia: Gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą (blokada kabli sprzedawana oddzielnie), gniazdo blokady podstawy przed kradzieżą (dla panelu), ekranowe przyciski dotykowe | TAK |  |
| 13. | Wymiary: 646,71 mm x 199,95 mm x 427,83 mm | TAK |  |
| 14. | Masa z podstawą i kablami: 7,72kg | TAK |  |
| 15. | Gwarancja: producenta min 24. miesiące | TAK |  |
| 16. | Ubezpieczenie: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych min. 36 miesięcy | TAK |  |

……………………					……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ XVI

Monitor 27" nr 2 – 5 szt.

Producent/typ/model …………………..….…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wielkość ekranu: 27" panoramiczny (16:9) | TAK |  |
| 2. | Optymalna rozdzielczość: 1 920 x 1 080 | TAK |  |
| 3. | Kontrast: DC 50000:1 (1000:1) | TAK |  |
| 4. | Jasność: 300 cd/m2 | TAK |  |
| 5. | Czas reakcji: 5ms | TAK |  |
| 6. | Kąt widzenia: 170˚/160˚ (CR>10) | TAK |  |
| 7. | Obsługiwana liczba kolorów: 16,7 mln | TAK |  |
| 8. | Gniazda: 15pin D-sub, DVI-D, HDMI, Component, DTV Tuner, Optical Out, Scart, CI Slot, Wejście Audio, Wyjście słuchawkowe | TAK |  |
| 9. | Dodatkowe: Sygnał wejściowy: Analogowy RGB, DVI, HDMI, komponentowy, TV (Cyfrowa/ Analogowa). Pilot, przewód zasilający, D-Sub, kabel audio, płyta CD. wbudowany tuner DTV(DVB-T/C), Dolby digital plus, SRS trusurround HD, SPDIF, Scart, Component, HDMI(V1.3), Obsługa wejścia 1080P, Slot CI | TAK |  |
| 10. | Podstawa: Regulacja nachylenia (0 ~ 20) | TAK |  |
| 13. | Gwarancja: Producenta min. 24 miesiące | TAK |  |
| 14. | Ubezpieczenie: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych min. 36 miesięcy | TAK |  |

……………………					……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ XVII

Podstawka chłodząca do laptopa – 6 szt.

Producent/typ/model …………………..….…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przeznaczenie: do notebooków 17" | TAK |  |
| 2. | Specyfikacja: - Materiał: aluminium, ABS - Wymiary: 318 x 400 x 42,5 mm - Ilość wentylatorów: 2 - Regulacja prędkości: płynna - Prędkość obrotowa wentylatora: 1100 ~ 1500 obr./min - Łożysko: ślizgowe - Głośność: 18 ~ 25 dBA - Interfejs: USB2.0/1.1 x2 - Zasilanie: 5 VDC USB - Waga: 1460 g - Regulacja kąta nachylenia: 7-9 stopni - Kolor: czarny | TAK |  |
| 3. | Gwarancja: producenta min. 24 miesięcy | TAK |  |

……………………					……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ XVIII

Urządzenie do obsługi wielu monitorów – 1 szt.

Producent/typ/model …………………..….…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania: Obsługa dwóch monitorów z notebooka nawet jeżeli notebook obsługuje tylko 1 wyjście monitorowe. Otwieranie tej samej aplikacji na dwu monitorach lub dwu różnych aplikacji na dwu różnych monitorach. Możliwość rozszerzania desktopu do podłączenia kolejnej karty graficznej rozszerzającej obsługę do 4 monitorów. Kompatybilne z komputerami i monitorami marki Dell. - wejście 1 VGA - wyjście 2 DVI-I - wymiary 10 x 14 x 3,2 cm | TAK |  |
| 2. | Gwarancja: producenta 3 lata | TAK |  |

……………………					……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ XIX

Zestaw komputerowy typu nauka - 13 szt. (jednostka centralna, monitor)

Producent/typ/model jednostki centralnej….…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Producent/typ/model monitora………….….…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Producent/typ/model okularów 3D……..….…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Procesor: Procesor x86 – zapewniający : minimum 186 punktów w benchmarku SYSmark 2007 Preview Rating minimum 166 punkty w benchmarku SYSmark 2007 E-Learning minimum 172 punkty w benchmarku SYSmark 2007 Produktivity (wg tabeli testów procesorów ze strony : http://www.bapco.com/support/fdrs/SYSmark2007web.html) | TAK |  |
| 2. | Karta grafiki: Zintegrowana min. 512 MB, wyjście 1xDVI | TAK |  |
| 3. | RAM: DDR3 4GB (2x2048 dual channel) 1333MHz, | TAK |  |
| 4. | Dysk HDD: 500 GB SATA II, 7200rpm | TAK |  |
| 5. | Nagrywarka DVD+/-RW: DVD+/- RW, oprogramowanie | TAK |  |
| 6. | Karta sieciowa: Zintegrowana 10/100/1000 | TAK |  |
| 7. | Płyta główna: Chipset płyty głównej rekomendowany przez producenta procesora. Zakresy częstotliwości FSB (MHz): 1066/1333 Ilość slotów (min): 2 x PCI 1 x PCI-Ex16 1 x PCI-Ex4 8 x USB 2.0 4xSATA II Wbudowana technologia zarządzania i monitorowania komputera na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego umożliwiająca między innymi: monitorowanie konfiguracji komponentów komputera (procesor, pamięć, dysk twardy, model i wersję płyty głównej i wersję BIOS) Zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów Zdalny odczyt informacji o hardware poszczególnych komputerów (typ płyty głównej, procesor, ram, napędy, porty). Zdalne włączenie, restart i wyłączenie wybranych komputerów (hard reset i hard shutdown) oraz zdalne wejście do biosu, przechwycenie konsoli zdalnego komputera. Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację, pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, praca podsystemu pamięci, karty graficznej), pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację. | TAK |  |
| 9. | Czytnik kart pamięci: 19w1 | TAK |  |
| 10. | Obudowa: Typu ATX tower Zasilacz zapewniający spełnienie przez jednostkę centralną normy Energy Star 5.0 2 zew. zatoki 5.25” 1 zew. zatoki 3.5”, 2 wew. zatoki 3.5” 2 x USB z na przednim panelu obudowy Audio IN/OUT na przednim panelu obudowy Obudowa zapewniająca możliwość interwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku twardego i instalacji kart rozszerzeń bez konieczności użycia narzędzi. Czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera. Wbudowana w jednostkę centralną sygnalizacja wizualna (wyświetlacz, diody) sygnalizująca i diagnozująca problemy z komputerem. Obudowa musi posiadać możliwość współpracy z zabezpieczeniem antykradzieżowym typu Kensington. | TAK |  |
| 11. | Klawiatura: Klawiatura standard, producenta jednostki centralnej. | TAK |  |
| 12. | Mysz: Przewodowa mysz optyczna na USB z rolką, | TAK |  |
| 13. | Listwa zasilająca: Minimum 1,5 m, liczba gniazd zasilających 10A PL: 5 sztuk, minimum 1 bezpiecznik 10A/250V (topikowy) | TAK |  |
| 14. | Gwarancja: 36 miesięcy | TAK |  |
| 15. | Ubezpieczenie: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych min. 36 miesięcy | TAK |  |
|  | Monitor |  |  |
| 1. | Typ ekranu: TFT 19” (4:3) | TAK |  |
| 2. | Rozmiar plamki: 0,294 mm | TAK |  |
| 3. | Jasność: 250 CD/m2 | TAK |  |
| 4. | Kontrast: 1000:1 | TAK |  |
| 5. | Inne: Wbudowane głośniki Panel obrotowy (pivot) | TAK |  |
| 6. | Czas reakcji: matrycy: Nie większy niż 5 ms | TAK |  |
| 7. | Rozdzielczość optymalna: 1280/1024 | TAK |  |
| 8. | Złącza: 15-stykowe złącze D-sub, DVI 1 x wejście audio, 1 x wyjście słuchawkowe | TAK |  |
| 9. | Kable: kabel VGA ; kabel DVI • kabel audio • kabel zasilający | TAK |  |
| 10. | Gwarancja: 36 miesięcy | TAK |  |
| 11. | Ubezpieczenie: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych min. 36 miesięcy | TAK |  |

……………………					……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ XX

Zmotoryzowany Tachimetr precyzyjny z możliwością zdalnego sterowania.

Producent/typ/model………………………………………………………………………………

| Lp. | Parametry | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokładność pomiaru kątów HZ i V – 0,5” | TAK |  |
| 2. | Dokładność pomiaru odległości na lustro 0,6mm + 1ppm | TAK |  |
| 3. | Zasięg pomiaru bezlustrowego >1000m | TAK |  |
| 4. | Zasięg pomiaru na 1 lustro >10000m | TAK |  |
| 5. | Pomiar na tarczki >1300 | TAK |  |
| 6. | Automatyczne rozpoznawanie celu | TAK |  |
| 7. | Funkcja wyszukiwania na żądanie | TAK |  |
| 8. | Funkcja śledzenia | TAK |  |
| 9. | Funkcja docelowania | TAK |  |
| 10. | Pamięć wewnętrzna min 256 MB | TAK |  |
| 11. | Norma wodo- i pyło szczelności min. IP 54 | TAK |  |
| 12. | Pionownik laserowy | TAK |  |
| 13. | Absolutne en kodery kół | TAK |  |
| 14. | Dwie klawiatury alfanumeryczne | TAK |  |
| 15. | Dotykowy, kolorowy ekran | TAK |  |
| 16. | Bluetooth | TAK |  |
| 17. | Diody tyczenia EGL | TAK |  |
| 18. | Walizka do transportu | TAK |  |
| 19. | Spodarka bez pionu optycznego | TAK |  |
| 20. | Statyw drewniany | TAK |  |
| 21. | Adapter do kart pamięci | TAK |  |
| 22. | Dwie baterie | TAK |  |
| 23 | Ładowarka | TAK |  |
| 24. | Pasywne lustro 360 stopni | TAK |  |
| 25. | Tyczka 2m | TAK |  |
| 26. | Kabel do transmisji danych | TAK |  |
| 27. | Przeinstalowane na instrumencie oprogramowanie geodezyjne. | TAK |  |
| 28. | Oprogramowanie do komputera PC. | TAK |  |
| 29. | Oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 30. | Moduł kontrolujący tachimetr: | TAK |  |
| 31. | - Norma IP67, temperatura pracy od -30 do 60°C, | TAK |  |
| 32. | - Dotykowa, w pełni podświetlana, gumowa klawiatura | TAK |  |
| 33. | - Wbudowany aparat 2Mpx | TAK |  |
| 34. | - Kolorowy, podświetlany ekran dotykowy VGA | TAK |  |
| 35. | - Pamięć wewnętrzna 512 MB DDR SDRAM | TAK |  |
| 36. | - Sloty kart CF i SD oraz wejście USB | TAK |  |
| 37. | - Wbudowany głośnik i mikrofon | TAK |  |
| 38. | - Wbudowany radiomodem | TAK |  |
| 39. | - Odporność na upadki z wysokości 1,2 m. | TAK |  |

……………………					……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ XXI

Dwa precyzyjne niwelatory kodowe wraz z osprzętem

Producent/typ/model……………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametry | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Niwelator cyfrowy (2 sztuki) | TAK |  |
| 2. | Dokładność podwójnej niwelacji min. 0,3 mm/km | TAK |  |
| 3. | Tryb pomiaru – pojedynczy, wartość średnia, środkowa, powtarzalny pojedynczy | TAK |  |
| 4. | Pamięć wewnętrzna oraz pamięć zewnętrzna | TAK |  |
| 5. | Kompensator wahadłowy z tłumieniem magnetycznym, z elektroniczną kontrolą zakresu min. zasięg ±10’, min. dokładność 0,3” | TAK |  |
| 6. | Wyświetlacz LCD podgrzewany i podświetlany – min. wielkość 8 linii po 24 znaki | TAK |  |
| 7. | Programy-pomiar i zapis, odczyt wysokość/odległość. Tyczenie wysokości, różnic wysokości, odległości. Pomiar ciągu niwelacyjnego, wyrównanie ciągu. | TAK |  |
| 8. | Odporność na warunki zewnętrzne IP53 | TAK |  |
| 9. | Fiberglassowa łata teleskopowa w pokrowcu, 4m, z podziałem kodowym/mm, z libellą pudełkową (4 sztuki) | TAK |  |
| 10. | Precyzyjna łata inwarowa, 3m, podział kodowy, z libellą, (4 sztuki). | TAK |  |
| 11. | Statyw drewniany (2 sztuki) | TAK |  |
| 12. | Żabki niwelacyjne (4 sztuki) | TAK |  |
| 13. | Walizka do transportu (2 sztuki) | TAK |  |
| 14. | Bateria zasilająca (4 sztuki) | TAK |  |
| 15. | Ładowarka sieciowa 230 V (2 sztuki) | TAK |  |
| 16. | Ładowarka samochodowa 12 V (2 sztuki) | TAK |  |
| 17. | Karta PCMCIA ATA FLASH min. 32 MB (2 sztuki) | TAK |  |
| 18. | Kabel transmisji danych USB (2 sztuki) | TAK |  |
| 19. | Skrzynia do transportu precyzyjnych łat inwarowych (2 sztuki) | TAK |  |
| 20. | Instrukcja obsługi w języku polskim (2 sztuki) | TAK |  |

……………………					……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ XXII

Zestawu czujników geotechnicznych (tensometry, inklinometry).

Producent/typ/model……………………………………………………………………………………….

| Lp. | Parametry: | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Minimum jeden inklinometr precyzyjny z połączeniem do komputera przez kabel Lemo-RS232 oraz oprogramowaniem. | TAK |  |

……………………					……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ XXIII

Skaner laserowy.

Producent/typ/model……………………………………………………………………………………….

| Lp. | Parametry | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Impulsowy, kompensator dwuosiowy | TAK |  |
| 2. | Wbudowany aparat cyfrowy o min. rozdzielczości dla pojedynczego zdjęcia 1 Mpix | TAK |  |
| 3. | Okresowe samokontrole dokładności w trakcie działania i uruchamiania | TAK |  |
| 4. | Dokładność wyznaczania pozycji 5mm | TAK |  |
| 5. | Dokładność pomiaru odległości ±4mm | TAK |  |
| 6. | Dokładność pomiaru kierunku poziomego/pionowego 60/60 mikro-radianów | TAK |  |
| 7. | Zasięg 300m | TAK |  |
| 8. | Szybkość skanowania przy zachowaniu pełnej dokładności - 50000 punktów na sekundę | TAK |  |
| 9. | Napęd skanera - Serwomotor | TAK |  |
| 10. | Impulsowy, układ własny | TAK |  |
| 11. | Rozmiar plamki skanera 0-50 m: 4mm (kryterium – FWHH), 6mm (kryterium Gaussa) | TAK |  |
| 12. | Niezależnie dobierany poziomy i pionowy odstęp punktów | TAK |  |
| 13. | Ręczna i automatyczna możliwość ustalenia pola widzenia skanera oraz gęstości mierzonych punktów | TAK |  |
| 14. | Możliwość wykonywania pomiarów w nocy | TAK |  |
| 15. | Minimalna gęstość punktów < 1mm | TAK |  |
| 16. | Sterowanie skanerem przez zewnętrzny komputer typu laptop | TAK |  |
| 17. | Pole widzenia: poziomo max. 360˚, pionowo max. 270˚ | TAK |  |
| 18. | Celowanie optyczne z użyciem klawisza QuickScan | TAK |  |
| 19. | Optyka skanera: pojedyncze zwierciadło, panoramiczne, dwa okna robocze zabezpieczone obudową i dwiema osłonami szklanymi | TAK |  |
| 20. | Napęd głowicy bezpośredni, bezszczotkowy | TAK |  |
| 21. | Transfer danych bezstykowy, łącze optyczne danych | TAK |  |
| 22. | Zasilanie do/z głowicy indukcyjne | TAK |  |
| 23. | Transmisja Static Internet Protocol, Adres IP | TAK |  |
| 24. | Dwa akumulatory zewnętrzne ze wskaźnikiem naładowania, z automatycznym przełączaniem akumulatorów w trakcie pracy skanera | TAK |  |
| 25. | Min. czas pracy na akumulatorach 6 godzin | TAK |  |
| 26. | Ładowarki akumulatorów 2 sztuki | TAK |  |
| 27. | Zasilacz sieciowy do bezpośredniego zasilania skanera | TAK |  |
| 28. | Norma pyło- i wodoszczelności min. IP52 | TAK |  |
| 29. | Zakres temperaturowy pracy skanera 0˚C - 40˚C | TAK |  |
| 30. | Wymagane wyposażenie dodatkowe: Statyw, spodarka, kable zasilania i podłączenia skanera do komputera, program obsługujący skanowanie i sterujący skanem, pojemnik transportowy, zestaw tarcz do punktów łączących skany. | TAK |  |
| 31. | Wszystkie moduły powinny być scalone w jednym programie. | TAK |  |
| 32. | Moduł sterujący skanowaniem w terenie powinien zapewniać: - interaktywny wybór obiektu skanowania na ekranie komputera - możliwość realizacji wcięcia wstecz i ciągu poligonowego z użyciem skanera - definicja obszarów skanowania w pliku skryptowym - filtrowanie danych z pomiaru wg. odległości i intensywności sygnału odbicia - podgląd (na laptopie) wyników skanowania on-line (podczas skanowania) - tworzenie panoramy ze zdjęć cyfrowych | TAK |  |
| 33. | Rejestracja (łączenie) chmur punktów do wspólnego układu współrzędnych powinna być realizowana poprzez: - rozpoznawanie i rejestrację tarcz i sygnałów celowniczych - łączenie w trybie „chmura do chmury” poprzez rozpoznawanie wspólnych punktów charakterystycznych - wprowadzanie zewnętrznych współrzędnych punktów charakterystycznych - import współrzędnych z plików ASCII | TAK |  |
| 34. | Ocena dokładności rejestracji wyrażona jako wartość błędu RMS, średnia wartość błędu | TAK |  |
| 35. | Podgląd chmury punktów w trybie mapowania intensywności, RGB wg informacji automatycznie pobranej ze zdjęć cyfrowych, hipsometria, front lub tył, kontur | TAK |  |
| 36. | Możliwość dołączania zewnętrznych zdjęć cyfrowych do chmury punktów. | TAK |  |
| 37. | Funkcje modelowania 2D/3D - modelowanie podstawowych brył (oraz prostych, krzywych i płaszczyzn) poprzez wpasowanie w chmurę punktów metodą najmniejszych kwadratów - modelowanie profili walcowanych poprzez wpasowanie w chmurę punktów metodą najmniejszych kwadratów - modelowanie rur poprzez wpasowanie w chmurę punktów metodą najmniejszych kwadratów - modelowanie obiektów definiowanych przez użytkownika poprzez wpasowanie w chmurę punktów metodą najmniejszych kwadratów | TAK |  |
| 38. | Weryfikacja konstrukcji na podstawie: - porównania chmury punktów z obiektami w plikach AutoCad i MicroStation - detekcji odchyleń od projektowanej geometrii - generatora kolizji (podświetlanie kolidujących punktów chmury lub obiektów) | TAK |  |
| 39. | Modelowanie siatek TIN - zagęszczanie i rozrzedzanie siatki, krawędzie nieciągłości, generowanie izolinii i przekrojów w dowolnej płaszczyźnie, automatyczne generowanie przekrojów wzdłuż zadanej osi trasy | TAK |  |
| 40. | Generowanie animacji i przelotów przez chmurę punktów i obiekty wektorowe | TAK |  |

……………………					……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ XXIV

Mobilny system pomiarowy zapewniający możliwość realizacji szczegółowych pomiarów terenowych 
w oparciu o zintegrowaną technologię, łączącą technikę satelitarną RTK GNSS z tachimetrią wykonywaną TOTAL STATION.

Producent/typ/model…………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Parametry | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tachimetr elektroniczny zapewniający możliwość pomiarów klasycznych Total Station oraz rozbudowy funkcjonalności w celu zastosowania techniki satelitarnej w geodezyjnych pomiarach szczegółowych – 1 sztuka: | TAK |  |
| 2. | Dokładność pomiaru kątów HZ i V – 1” | TAK |  |
| 3. | Dokładność pomiaru odległości na lustro 1mm + 1,5ppm | TAK |  |
| 4. | Zasięg pomiaru bezlustrowego 1000m | TAK |  |
| 5. | Zasięg pomiaru na 1 lustro >10000m | TAK |  |
| 6. | Czas pracy na komplecie baterii – minimum 9 godzin | TAK |  |
| 7. | Bezpośrednia współpraca z odbiornikiem GNSS w celu wyznaczenia współrzędnych stanowiska i integracja danych pomiarowych TPS i GNSS | TAK |  |
| 8. | Wymienność danych między TPS i GNSS | TAK |  |
| 9. | Wieloczęstotliwościowy i wielokanałowy satelitarny odbiornik geodezyjny zapewniający możliwość pomiarów szczegółowych w trybie kinematycznym oraz możliwość zastosowania zaawansowanych konfiguracji pomiarowych w zakresie nawiązywania i orientacji tachimetru elektronicznego w przyjętym układzie współrzędnych – 1 sztuka | TAK |  |
| 10. | Odbiornik GNSS 4-systemowy: GPS (L1, L2, L2C, L5), Glonass (L1, L2), Galileo (E1 E5a, E5b, Alt-Boc), Compass. | TAK |  |
| 11. | Częstotliwość rejestracji danych 20 Hz | TAK |  |
| 12. | Wbudowany modem GSM | TAK |  |
| 13. | Porty Bluetooth: odbiornik minimum 5, kontroler minimum 3. | TAK |  |
| 14. | Kontroler musi posiadać możliwość sterowania tachimetrem (opisanego w części 1 SIWZ), poprzez wbudowany radiomodem | TAK |  |
| 15. | Pełna alfanumeryczna klawiatura w kontrolerze | TAK |  |
| 16. | Sloty kart SD i CF w kontrolerze, SD w odbiorniku. | TAK |  |
| 17. | Rejestracja danych z pomiaru statycznego w formacie RINEX na karcie pamięci w odbiorniku i kontrolerze. | TAK |  |
| 18. | Łączność Bluetooth pomiędzy kontrolerem i anteną. | TAK |  |
| 19. | Antena zintegrowana z odbiornikiem. | TAK |  |
| 20. | Minimum 120 kanałów | TAK |  |
| 21. | Możliwość śledzenia 60 satelitów równocześnie. | TAK |  |
| 22. | Ten sam typ baterii w kontrolerze i odbiorniku, możliwość ładowania baterii w zewnętrznej ładowarce. Możliwość wymiany baterii w odbiorniku bez przerywania jego pracy. | TAK |  |
| 23. | Dalmierz korzystający z modułu Bluetooth do pomiaru punktów niedostępnych. | TAK |  |
| 24. | Wymienność danych pomiędzy TPS i GPS. | TAK |  |
| 25. | Komputer przenośny klasy TabletPC (odporny na warunki atmosferyczne) z oprogramowaniem do mobilnego tworzenia map – 1 sztuka. | TAK |  |
| 26. | Oprogramowanie musi zapewniać pełną współpracę z TPS i GNSS (opisanymi w częściach 1.1 i 1.2); zastępuje kontroler i jego oprogramowanie, pozwalając na pełne sterowanie ww. urządzeniami. | TAK |  |
| 27. | Obsługa bazy danych ArcGIS | TAK |  |
| 28. | Przekątna komputera ok. 10” lub 12” | TAK |  |
| 29. | Wyświetlacz – 8,4” TFT SVGA DynaVue, obrót wyświetlacza obrazu (krajobraz/portret), rysik oraz nakładka ochronna na ekran. | TAK |  |
| 30. | System operacyjny Microsoft ® Windows XP Tablet PC Edition 2005. | TAK |  |
| 31. | Procesor Intel ® Core ™ Duo ULV (1,2 GHz) | TAK |  |
| 32. | Pamięć RAM 2048 MB DDR2 | TAK |  |
| 33. | Dysk 120 GB SATA HDD z systemem podgrzewania (możliwość pracy w ujemnych temperaturach), zasilanie: podstawowa bateria 3.9 AHR, 40.0 WH; bateria rezerwowa 3.9 AHR, 40.0 WH. | TAK |  |
| 34. | Karta dźwiękowa – PCI Audio AC-97 | TAK |  |
| 35. | Modem – 5Kbps V.92 fax / modem | TAK |  |
| 36. | Karty sieciowe – 10/100/1000 Mbit Base-T, 802.11 a/g/n WLAN Bluetooth ® 2.0 | TAK |  |
| 37. | Dodatkowo porty – Desc Mount with 15-pin external video (CRT) port, (2) usb PORTS, ANDEXPANTION Battery Charger, serial port (TRUE RS-232), skaner lini papilarnych | TAK |  |
| 38. | CD/DVD – USB DVD-ROM/CD-RW DRIVE WITH NERO MASTERING SOFTWARE UK | TAK |  |
| 39. | Podświetlona klawiatura Backlit keyboard | TAK |  |
| 40. | Zasilacz oraz przewód zasilający (wersja Europa) | TAK |  |
| 41. | Pasek na rękę Hand strap, torba | TAK |  |
| 42. | Zgodność z UL 1604 Class I, strefa 2, grupy A, B, C I D, MIL-STD 810F, IP54. | TAK |  |

……………………					……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ XXV

Georadar

Producent/typ/model……………………………………………………………………………………

| Lp. | Parametry | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modularna budowa systemu – możliwość późniejszej rozbudowy systemu | TAK |  |
| 2. | Częstotliwość impulsu (Pulse repetition freq.) – Maximum 200 kHz, bez przeplotu (not interleaved) | TAK |  |
| 3. | Liczba kanałów danych – min. 2 standardowe na wyposażeniu, możliwość rozbudowy do 16 kanałów | TAK |  |
| 4. | Obsługa modułu danych – optyczny, Coaxial, HF | TAK |  |
| 5. | Data bits – 16 | TAK |  |
| 6. | Liczba próbek/śladów – regulowana przez operatora | TAK |  |
| 7. | Number of stacks – od 1 do 32768, opcjonalnie funkcja „Auto starking” | TAK |  |
| 8. | Częstotliwość próbkowania – 0,2 - >400 GHz | TAK |  |
| 9. | Stabilność sygnału – <70 ps | TAK |  |
| 10. | Interfejs komunikacyjny – Ethernet | TAK |  |
| 11. | Prędkość komunikacyjna – min. 100Mbit/s | TAK |  |
| 12. | Sposoby pozyskiwania danych – dystans/czas/manualnie | TAK |  |
| 13. | Zasilanie – bateryjne 12V, możliwość użycia baterii zewnętrznej | TAK |  |
| 14. | Czas pracy na baterii standardowej – min. 4-5 godzin | TAK |  |
| 15. | Obsługa anten o różnych częstotliwościach – od 25 do 2300 MHz | TAK |  |
| 16. | Obsługa anten – ekranowanych, nieekranowanych, wiertniczych, rozdzielnych | TAK |  |
| 17. | Standardowy monitor – ekran transrefleksyjny dający idealny obraz na zewnątrz pomieszczeń nawet w słoneczne dni | TAK |  |
| 18. | Możliwość podłączenia standardowego komputera (MS Windows) do pozyskania, wyświetlania i przechowywania danych. | TAK |  |
| 19. | Temperatura pracy – min. od –20C do +50C | TAK |  |
| 20. | Index of Protection (współczynnik ochrony) – min. IP65 | TAK |  |
| 21. | Wymagania dotyczące georadaru – antena | TAK |  |
| 22. | Antena o częstotliwości 500 MHz | TAK |  |
| 23. | Antena o częstotliwości 800 MHz | TAK |  |
| 24. | Wymagania dotyczące georadaru – oprogramowanie | TAK |  |
| 25. | Oprogramowanie niezbędne do obsługi georadaru, umożliwiające jednoczesną wizualizację min. 10 profili w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 26. | Wymagania dotyczące georadaru – akcesoria | TAK |  |
| 27. | Akcesoria niezbędne do montażu systemu – | TAK |  |
| 28. | koło pomiarowe, uchwyt do PC, plecak, uchwyt do prowadzenia | TAK |  |
| 29. | Pudło transportowe | TAK |  |
| 30. | Gwarancja min. 12 miesięcy z możliwością przedłużenia (za dodatkową opłatą) | TAK |  |

…………………					……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ XXVI

Cztery odbiorniki GNSS-RTK współpracujące z systemem ASG-Eupos.

Producent/typ/model …………………..….…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametry | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Odbiornik GPS/GNSS RTK do pracy w sieci ASG-Eupos : | TAK |  |
| 2. | odbiornik o parametrach minimum: | TAK |  |
| 3. | wieloczęstotliwościowy odbiornik GNSS RTK - geodezyjny, zintegrowany z anteną GNSS z technologią śledzenia niskich satelitów i w trudnych warunkach, odpornością na interferencje, eliminacją sygnałów wielodrożnych, | TAK |  |
| 4. | minimum 220 kanały oraz odbiór sygnału GPS | TAK |  |
| 5. | równoczesne śledzenie sygnałów GPS: L1 C/A, L2C, P, L1/L2 pomiar fazy na obu częstotliwościach | TAK |  |
| 6. | możliwość odbioru sygnału L5 GPS | TAK |  |
| 7. | możliwość odbioru sygnałów GLONASS: L1 C/A, L1/L2 kod P, L1/L2 pomiar fazy na obu częstotliwościach | TAK |  |
| 8. | częstotliwość aktualizacji pozycji 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz | TAK |  |
| 9. | dokładność wyznaczania pozycji/wysokości (RMS): | TAK |  |
| 10. | statyczna [mm+ppm] minimum: 5+0.5/5+1 (poziomo/pionowo) | TAK |  |
| 11. | kinematyczna RTK [mm+ppm] minimum: 10+1.0/20+1 (poziomo/pionowo) | TAK |  |
| 12. | odbiór poprawek z systemu ASG-Eupos poprzez sieć Internet w technologii GSM/GPRS w protokole NTRIP | TAK |  |
| 13. | pełna współpraca z systemem ASG-Eupos – pomiary w technologii; RTK, VRS, FKP, DGPS, pomiary statyczne - bez ograniczeń | TAK |  |
| 14. | antena GNSS zintegrowana z odbiornikiem – o znanych parametrach kalibracji centrum fazowego | TAK |  |
| 15. | warunki pracy: | TAK |  |
| 16. | temperatura pracy (przechowywania): -40°C do +65°C (-40°C do +75°C) | TAK |  |
| 17. | wilgotność; 100%, kondensowanie | TAK |  |
| 18. | wodoodporność: minimum IP67 | TAK |  |
| 19. | wstrząsy i wibracje: odporność na upadek z wysokości 2 m. do 40G, norma MIL | TAK |  |
| 20. | możliwość wbudowania pamięci wewnętrznej dla rejestracji obserwacji statycznych | TAK |  |
| 21. | porty: RS-232, Bluetooth | TAK |  |
| 22. | zasilanie: komplet wymiennych baterii do pracy przez min. 10 godzin, z możliwością podłączenia zewnętrznego źródła zasilania | TAK |  |
| 23. | komunikacja z kontrolerem poprzez Bluetooth | TAK |  |
| 24. | wbudowany w odbiornik modem radiowy 430-450MHz, 0.5W, nadawczo-odbiorczy z anteną zewnętrzną | TAK |  |
| 25. | 2. Kontroler do odbiornika GPS. | TAK |  |
| 26. | kontroler o parametrach minimum: | TAK |  |
| 27. | kontroler musi być tej samej firmy co odbiorniki GPS, | TAK |  |
| 28. | system operacyjny; Windows Mobile 5.0 lub nowszy, | TAK |  |
| 29. | pamięć wewnętrzna min. 256 MB | TAK |  |
| 30. | możliwość rozbudowy pamięci; gniazdo kart pamięci CF lub SD | TAK |  |
| 31. | komunikacja z odbiornikiem poprzez Bluetooth | TAK |  |
| 32. | porty: RS-232, USB, Bluetooth * 3 (możliwość równoczesnej komunikacji z min. 3 urządzeniami) | TAK |  |
| 33. | wyświetlacz; kolorowy, dotykowy i podświetlany, | TAK |  |
| 34. | zasilanie z baterii Li-Ion przez minimum 15 godzin | TAK |  |
| 35. | klawiatura; pełna alfanumeryczna (1 litera pod jednym klawiszem) | TAK |  |
| 36. | warunki pracy - odporność: | TAK |  |
| 37. | temperatura pracy (przechowywania): -30°C do +60°C (-40°C do +70°C) | TAK |  |
| 38. | wilgotność; 100% skondensowana | TAK |  |
| 39. | woda, piasek, pył: IP67 minimum | TAK |  |
| 40. | wstrząsy i wibracje: odporność na upadek z wysokości 1.0 m. normy MIL | TAK |  |
| 41. | wbudowany w kontroler modem GSM/GPRS z możliwością szybkiej wymiany kart SIM różnych operatorów komórkowych | TAK |  |
| 42. | kontroler może być wykorzystany do kontroli tachimetru | TAK |  |
| 43. | 3. Oprogramowanie kontrolera | TAK |  |
| 44. | oprogramowanie o parametrach minimum: | TAK |  |
| 45. | polskie menu, | TAK |  |
| 46. | firmowe oprogramowanie producenta sprzętu | TAK |  |
| 47. | obsługa pomiarów GPS/GNSS RTK, VRS RTK, FKP RTK i DGPS oraz statyka (w systemie ASG-Eupos) | TAK |  |
| 48. | moduły obliczeniowe, zestaw funkcji COGO | TAK |  |
| 49. | tyczenie punktów, linii, tras | TAK |  |
| 50. | praca w państwowych i lokalnych układach współrzędnych, | TAK |  |
| 51. | powinno umożliwić wizualizację podczas pomiaru: liczby obserwowanych satelitów, wartości współczynnika PDOP, RMS średnie błędy współrzędnych wyznaczonego punktu, typ rozwiązania. | TAK |  |
| 52. | tworzenie raportów z pomiaru bezpośrednio w kontrolerze, | TAK |  |
| 53. | export/import danych w formatach: dxf i txt (jako minimum) | TAK |  |
| 54. | kodowanie (możliwość definiowania atrybutów, szybkie kodowanie) | TAK |  |
| 55. | umożliwia definiowanie klawiszy skrótów | TAK |  |
| 56. | umożliwia obsługę tachimetrów różnych producentów | TAK |  |
| 57. | pomiar rzeźby terenu z zadanym interwałem powierzchni | TAK |  |
| 58. | kontrola poziomów, spadków, przechyleń oraz obliczanie objętości mas ziemnych w terenie | TAK |  |
| 59. | pomiary okresowe dla stwierdzenia przyrostu objętości | TAK |  |
| 60. | wyznaczanie i sprawdzanie wykopów i nasypów | TAK |  |
| 61. | 4. Akcesoria do zestawu: | TAK |  |
| 62. | sztywna waliza transportowa – 1 szt., | TAK |  |
| 63. | uchwyt do kontrolera – 1 szt., | TAK |  |
| 63. | okablowanie, ładowarki, instrukcje obsługi – 1 komplet | TAK |  |
| 64. | podzespoły odbiornika i kontrolera jednego producenta | TAK |  |
| 65. | wyznaczanie i sprawdzanie wykopów i nasypów | TAK |  |

…………………					……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ XXVII

Dwa odbiorniki software’owe GNSS

Producent/typ/model……………………………………………………………………………………

| Lp. | Parametry | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametry odbiornika nr 1 |  |  |
| 2. | Odbiornik Programowy GNSS (Navigation Software Receiver) Częstotliwości GPS L1/L2/L5 oraz Galileo E1/E6 15MHz RF Front-End Antena L1/L2/L5/E1/E6 kabel USB Interfejs C-API do podstawowych algorytmów odbiornika Interfejs C-API dla dostępu do strumienia danych IF w czasie rzeczywistym Możliwość pracy w czasie rzeczywistym oraz w postprocessingu Oprogramowanie odbiornika preinstalowane na notebooku z procesorem Core i5 12 miesięczny okres gwarancji i rozszerzonego wsparcia technicznego oraz 12 miesięczny dostęp do darmowych uaktualnień oprogramowani | TAK |  |
| 3. | Parametry odbiornika nr 2 |  |  |
| 4. | Odbiornik Programowy GNSS (Navigation Software Receiver) Częstotliwości GPS L1/L2/L5 oraz Galileo E1/E6 15MHz RF Front-End Antena L1/L2/L5/E1/E6 kabel USB Interfejs C-API do podstawowych algorytmów odbiornika Interfejs C-API do rozwiązania nawigacyjnego Interfejs C-API dla dostępu do strumienia danych IF w czasie rzeczywistym Możliwość pracy w czasie rzeczywistym oraz w postprocessingu Oprogramowanie odbiornika preinstalowane na notebooku z procesorem Core i5 12 miesięczny okres gwarancji i rozszerzonego wsparcia technicznego oraz 12 miesięczny dostęp do darmowych uaktualnień oprogramowania | TAK |  |
| 5. | Obydwa odbiorniki muszą być od jednego producenta. | TAK |  |

……………………					……………………………………..

Data miejscowość							Podpis WykonawcyCZĘŚĆ XXVIII

Dwa odbiorniki scyntylacyjne.

Producent/typ/model…………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Parametry | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry odbiorników 2 szt.: | TAK |  |
| 2. | Częstotliwość rejestracji 100 Hz | TAK |  |
| 3. | Częstotliwość rejestracji pomiarów RTK 1 Hz | TAK |  |
| 4. | Zawansowana redukcja wielotorowości | TAK |  |
| 5. | Karta Bluetooth | TAK |  |
| 6. | Karta Ethernet do podstawowych algorytmów | TAK |  |
| 7. | Możliwość podłączenia zewnętrznego wzorca częstotliwości | TAK |  |
| 8. | Odbiór częstotliwości L1/L2/L5 oraz E1/E5/E6 |  |  |
| 9. | Odbiór sygnałów GPS, Galileo, GLONASS | TAK |  |
| 10. | Uchwyty do stałego mocowania | TAK |  |
| 11. | Port RS-232(b) | TAK |  |
| 12. | Dwa wejścia na zasilanie zewnętrzne | TAK |  |
| 13. | Port USB | TAK |  |
| 14. | Odbiór sygnałów WAAS/EGNOS | TAK |  |
| 15. | Pamięć wenętrzna 256 MB | TAK |  |
| 16. | Moduł GSM/GPRS/EDGE | TAK |  |
|  | Akcesoria (2 zestawy): |  |  |
| 17. | Ładowarka zewnętrzna | TAK |  |
| 18. | Kabel zasilający - wtyczka USA | TAK |  |
| 19. | Kabel zasilający - wtyczka EUROPEJSKA | TAK |  |
| 20. | Kabel typu SAE/SAE (1.8m) | TAK |  |
| 21. | Kabel zasilający ODU-5/SAE (0.3m) | TAK |  |
| 22. | Kabel typu ODU-7/DB9 (1,8m) | TAK |  |
| 23. | Kabel typu BNC/BNC (1.8m) | TAK |  |
| 24. | Kabel transmisji danych ODU-7 (0.2m) | TAK |  |
| 25. | Kabel USB - ODU-5 (1.8m) | TAK |  |
| 28. | Anten GSM | TAK |  |
|  | Antena GPS nr 1: (parametry poniżej) |  |  |
| 30. | Antena pomiarowa, 3-czestotliwościowa, GALILEO, GLONASS, GPS, EGNOS | TAK |  |
| 31. | Osłona śnieżna stożkowa | TAK |  |
| 32. | Złącze Antenowe TNC | TAK |  |
| 33. | Kabel antenowy GPS (9.8ft/3.0m, RG-58) | TAK |  |
| 34. | Poziom wzmocnienia anteny dla 1565~1610 MHz - 5.0 dB, 1165~1253 MHz - 4.0 dB | TAK |  |
| 35. | Współczynnik osiowy 3.0 dB max. | TAK |  |
| 36. | Opór wyjściowy 50 Ohm | TAK |  |
| 37. | Poziom szumów LNA 32±2 dB | TAK |  |
| 38. | Temperatura pracy -45°C ~ +85°C | TAK |  |
| 39. | Pełna wodoodporność | TAK |  |
| 40. | Typ anteny Mikropaskowa | TAK |  |
| 41. | Waga do 550 g | TAK |  |
| 42 | Rozmiar – nie większa niż 140 mm x 140 mm x 62 mm | TAK |  |
| 44. | Mocowanie - gwint 5/8 cala | TAK |  |
|  | Antena GPS nr 2: (parametry poniżej) |  |  |
| 46. | Antena pierścieniowa typu choke ring (z elementem dorne margolin T), 3-czestotliwościowa, systemy GALILEO, GLONASS, GPS, EGNOS | TAK |  |
| 47. | Osłona śnieżna stożkowa | TAK |  |
| 48. | Złącze Antenowe TNC | TAK |  |
| 50 | Poziom wzmocnienia anteny dla 1565~1610 MHz - 6.0 dB | TAK |  |
| 51. | Poziom wzmocnienia anteny dla 1165~1300 MHz - 5.0 dB | TAK |  |
| 52. | Współczynnik osiowy 3.0 dB max. | TAK |  |
| 53. | Opór wyjściowy 50 Ohm | TAK |  |
| 55. | Poziom szumów dla 1565~1610 MHz - 2.2 dB oraz dla 1165~1300 MHz - 1.7 dB typ. | TAK |  |
| 56. | Napięcie prądu stałego 3.0~15.0VDC 45mA@5.0V | TAK |  |
| 57. | Temperatura pracy -45°C ~ +85°C | TAK |  |
| 58. | Pełna wodoodporność | TAK |  |
| 59. | Typ anteny – wielokierunkowa, pólsferyczna | TAK |  |
| 61. | Waga do 4.4 kg | TAK |  |
| 62. | Wymiary Ø 380 mm; H=138 mm | TAK |  |
| 64. | Mocowanie - gwint 5/8 cala | TAK |  |
|  | Dwa kontrolery z oprogramowaniem: (parametry poniżej) |  |  |
| 66. | Windows CE lub nowsze | TAK |  |
| 67. | Oprogramowanie Tracy 2 szt., | TAK |  |
| 68. | Oprogramowanie Carlson Surf CE (opcje Basic i GPS) 1 szt | TAK |  |

……………………					……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ XXIX

Dwa zaawansowane technologicznie odbiorniki GNSS z możliwością dołączenia zewnętrznego wzorca czasu i możliwością śledzenia sygnału od pseudo - satelitów oraz akcesoriami.

Producent/typ/model …………………..….…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametry | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Odbiornik nr 1 |  |  |
| 1. | Odbiornik GPS, GLONASS, GALLILEO zintegrowany z anteną GPS i GSM | TAK |  |
| 2. | Częstotliwość rejestracji 5Hz | TAK |  |
| 3. | Odbiór częstotliwości L1/L2/L5 oraz E1/E5/E6 | TAK |  |
| 3. | Częstotliwość RTK 1 Hz | TAK |  |
| 4. | Pamięć 1 GB | TAK |  |
| 5. | Zawansowana redukcja wielotorowości | TAK |  |
| 6. | Bluetooth | TAK |  |
| 7. | Karta Ethernet | TAK |  |
| 8. | Odbiór sygnałów Galileo, GPS, GLONASS | TAK |  |
| 9. | Port USB | TAK |  |
| 10. | Odbiór sygnałów WAAS/EGNOS | TAK |  |
| 11. | Modem sieci GSM/GPRS/EDGE | TAK |  |
| 12. | Wbudowane Radio UHF 406-470 MHz | TAK |  |
| 13. | Akcesoria | TAK |  |
| 14. | Zewnętrzne zasilanie /Ładowarka | TAK |  |
| 15. | Kabel zasilający USA | TAK |  |
| 16. | Kabel zasilający EURO | TAK |  |
| 17. | Przedłużacz SAE/SAE (1.8m) | TAK |  |
| 18. | Kabel zailający, ODU-5/SAE (0.3m) | TAK |  |
| 19. | Kabel transmisji danych, ODU-7/DB9 (1,8m) | TAK |  |
| 20. | Kabel Ethernet na ODU-7 (0.2m) | TAK |  |
| 21. | Kabel USB na ODU-5 (1.8m) | TAK |  |
|  | Odbiornik nr 2 |  |  |
| 23. | Odbiornik GPS, GLONASS, GALLILEO | TAK |  |
|  | Odbiór częstotliwości L1/L2/L5 oraz E1/E5/E6 | TAK |  |
| 24. | Częstotliwość rejestracji 20 Hz | TAK |  |
| 25. | Częstotliwość RTK 5 Hz | TAK |  |
| 26. | Pamięć 256 MB | TAK |  |
| 27. | Bluetooth | TAK |  |
| 28. | Modem GSM | TAK |  |
| 29. | Odbiór sygnałów Galileo, GPS, GLONASS | TAK |  |
| 30. | Port USB | TAK |  |
|  | Akcesoria: |  |  |
| 31. | Zewnętrzne zasilanie /Ładowarka | TAK |  |
| 32. | Kabel zasilający USA | TAK |  |
| 33. | Kabel zasilający EURO | TAK |  |
| 34. | Przedłużacz SAE/SAE (1.8m) | TAK |  |
| 35. | Kabel zailający, ODU-5/SAE (0.3m) | TAK |  |
| 36. | Kabel transmisji danych, ODU-7/DB9 (1,8m) | TAK |  |
| 37. | Antena GSM | TAK |  |
| 38. | Kabel USB - ODU-5 (1.8m) | TAK |  |
|  | Antena GPS: |  |  |
| 40. | Antena pomiarowa, 3-czestotliwościowa L1/L2/L5/E1/E5/E6, GALILEO, GLONASS, GPS | TAK |  |
| 41. | Złącze antenowe TNC | TAK |  |
| 42. | GPS kabel antenowy (9.8ft/3.0m, RG-58) | TAK |  |
| 43. | Wznocnienie anteny 1565~1610 MHz - 5.0 dB, 1165~1253 MHz - 4.0 dB | TAK |  |
| 45. | Impedancja wyjściowa 50 Ohm | TAK |  |
| 46. | Szum LNA 32±2 dB | TAK |  |
| 47. | Temperatura pracy -45°C ~ +85°C | TAK |  |
| 48. | Pełna wodoodporność | TAK |  |
| 49. | Typ anteny Microstrip | TAK |  |
| 50. | Waga do 515 g | TAK |  |
| 51. | Wymiary nie wieksze niż : 140 mm x 140 mm x 62 mm | TAK |  |
| 53. | Mocowanie - gwint 5/8 cala | TAK |  |
|  | Dwa kontrolery z oprogramowaniem: |  |  |
| 55. | Windows CE lub nowszy | TAK |  |
| 56 | Oprogramowanie Tracy 2 szt., | TAK |  |
| 57. | Oprogramowanie Carlson Surf CE (opcje basic, advanced roading i GPS) 1 szt. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do postprocessingu: |  |  |
| 58. | Justin 1 szt. | TAK |  |
| 59. | GNSS Solutions 2 szt. | TAK |  |
|  | Pozostałe akcesoria | TAK |  |
| 60. | 4 tyczki: | TAK |  |
| 61. | http://profigeo.pl/tyczka-pod-lustro-gps-5-8-134-360cm-z-wlokna-weglowego.htmlWysuwane segmenty anodowane na srebrny | TAK |  |
| 62. | obudowa z włókna węglowego | TAK |  |
| 63. | Wysokość min: 1,43m | TAK |  |
| 64. | Wysokość max: 3,45m (bez adaptera); 3,60m (z adapterem) | TAK |  |
| 65. | Gwint: 5/8” wewn. | TAK |  |
| 66. | Średnica zewnętrzna 32mm | TAK |  |
| 67. | Waga: 1,57 kg | TAK |  |
| 68. | 4 walizki na odbiorniki GPS | TAK |  |
| 69. | 4 statywy drewniane (z blokadą rozkładania nóg na śruby - nie na zaciski): | TAK |  |
| 70. | 4 spodarki (z gwintem w tulei) | TAK |  |

……………………					……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ XXX

Zewnętrzny wzorzec czasu do odbiorników GNSS.

Producent/typ/model …………………..….…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametry | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oscylator rubidowy |  |  |
| 2. | ( < 5 x 10-11 / miesiąc, < 1 x 10-9 w 10 lat) |  |  |
| 3. | Możliwość korzystania z czasu GPS |  |  |
| 4. | Dokładność bez wykorzystania GPS < 5 x 10-11 @ 25°C |  |  |
| 5. | Dokładność z wykorzystaniem GPS < 1 x 10-12 |  |  |
| 6. | Wbudowany 12 - kanałowy odbiornik GPS C/A (L1) |  |  |
| 7. | Antena GPS wraz z okablowaniem |  |  |

……………………					……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ XXXI

Plarformy GIS (ArcInfo GIS (ArcInfo wersja sieciowa i ArcInfo wersja niezależna).

Platforma GIS wraz ze wszystkimi modułami rozszerzającymi działanie musi pochodzić od jednego producenta. Moduły muszą Stanowic integralną część platformy GIS.

Producent/typ/model …………………..….…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametry | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Platforma GIS typu ArcInfo lub równoważna, licencja na 62 komputery (licencja sieciowa pływająca) | TAK |  |
| 2 | Platforma powinna posiadać wszystkie niżej wymienione moduły | TAK |  |
| 3 | wizualizację, zarządzanie, tworzenie oraz analizowanie danych geograficznych. | TAK |  |
| 4 | poznanie i zrozumienie geograficznego charakteru danych. | TAK |  |
| 5 | Korzystanie z zakładek przestrzennych | TAK |  |
| 6 | bezpośrednie czytanie wielu formatów danych łącznie z danymi wektorowymi i rastrowymi | TAK |  |
| 7 | łączenie danych adresowych z lokalizacją geograficzną i wyświetlanie ich w określonym układzie współrzędnych | TAK |  |
| 8 | tworzenie, edycję, przeglądanie i przeszukiwanie metadanych | TAK |  |
| 9 | łączenie i tworzenie zarówno danych tabelarycznych jak i grograficznych | TAK |  |
| 10 | Tworzenie własnych map | TAK |  |
| 11 | Symbolizację i etykietowanie map | TAK |  |
| 12 | Komponowanie i korzystanie z tysięcy symboli | TAK |  |
| 13 | Automatyczne etykietowanie w locie oparte o wartości z tabeli atrybutów | TAK |  |
| 14 | Zaawansowane analizy przestrzenne | TAK |  |
| 15 | Testowanie hipotez lub modeli prognozowania oraz weryfikację relacji przestrzennych | TAK |  |
| 16 | Pozyskiwanie z danych informacji o ich właściwościach uzależnionych od położenia | TAK |  |
| 17 | Wykorzystywanie rozległych narzędzi do analiz w pełnej strukturze | TAK |  |
| 18 | Tworzenie modeli analiz używając mechanizmu „przeciągnij i upuść” b | TAK |  |
| 19 | Tworzenie skryptów analiz danych wykorzystujących standardowe narzędzia do tworzenia skryptów | TAK |  |
| 20 | Edycje wielodostępną | TAK |  |
| 21 | Wersjonowanie | TAK |  |
| 22 | tworzyć i edytować wszystkie wektorowe formaty w tym pliki shape, warstwy informacyjne, geobazy osobiste i wielodostępne: | TAK |  |
| 23 | tworzenie i edycja warstw informacyjnych | TAK |  |
| 24 | tworzenie i edycja plików INFO | TAK |  |
| 25 | tworzenie i edycja Wielodostępowej Geobazy | TAK |  |
| 26 | tworzenie i edycja obiektów Geobazy stanowiących część sieci geometrycznych i klas relacji | TAK |  |
| 27 | integracja obiektów w danych typu coverage i Geobazie | TAK |  |
| 28 | tworzenie klas relacji pomiędzy różnymi klasami obiektów | TAK |  |
| 29 | tworzenie klas relacji pomiędzy różnymi tabelami | TAK |  |
| 30 | tworzenie klas relacji pomiędzy klasami obiektów i tabelami | TAK |  |
| 31 | tworzenie wersjonowania Geobazy | TAK |  |
| 32 | edycja wersji oparta na DBMS | TAK |  |
| 33 | rozwiązywanie konfliktów pomiędzy wersjami Geobazy Wielodostępowej | TAK |  |
| 34 | tworzenie i edycja wymiarowania | TAK |  |
| 35 | tworzenie i edycja klasy obiektów opisowych Geobazy | TAK |  |
| 36 | tworzenie dynamicznych obiektów z geokodowanych lokalizacji | TAK |  |
| 37 | Zarządzanie danymi | TAK |  |
| 38 | ładowanie danych do Geobazy Wielodostępowej | TAK |  |
| 39 | ładowanie danych rastrowych do Geobazy Wielodostępowej | TAK |  |
| 40 | tworzenie podtypów atrybutów w klasie obiektów Geobazy | TAK |  |
| 41 | tworzenie domen atrybutów | TAK |  |
| 42 | zaawansowanego geoprzetwarzania oraz możliwości konwersji danych | TAK |  |
| 43 | konwersje danych, generalizacje danych, agregacje danych, operacje nakładania i buforowania, obliczenia statystyczne | TAK |  |
| 44 | narzędzia umożliwiające wyzej wymienione czynności posiadać powinny własny interfejs z odpowiednim kreatorem. | TAK |  |
| 45 | Oprogramowanie powinno pracować na platformach: Windows NT, Windows 2000 i Windows XP oraz wielu platformach UNIX | TAK |  |
| 46 | GIS 3D Analyst – Licencja edukacyjna Lab Pak – na 31 komputerów (licencja sieciowa pływająca) | TAK |  |
| 47 | ArcGlobe: interaktywne sceny 3D | TAK |  |
| 48 | Widoki globu | TAK |  |
| 49 | Publikowanie globów | TAK |  |
| 50 | Narzędzia do modelowania 3D | TAK |  |
| 51 | GIS Spatial Analyst Licencja edukacyjna Lab Pak – na 31 komputerów (licencja sieciowa pływająca) | TAK |  |
| 52 | Zaawansowane narzędzia rastrowe | TAK |  |
| 53 | Modelowane przestrzenne | TAK |  |
| 54 | Algebra map w modelu ArcGrid | TAK |  |
| 55 | GIS Network Analyst Licencja edukacyjna Lab Pak – na 31 komputerów (licencja sieciowa pływająca) | TAK |  |
| 56 | Analizy sieciowe i transportowe | TAK |  |
| 57 | Najkrótsza trasa, najbliższy obiekt, alokacja zasobów, optymalna trasa | TAK |  |
| 58 | Zaawansowane modelowanie danych sieciowych i symulacje | TAK |  |
| 59 | GIS Schematics Licencja edukacyjna Lab Pak – na 31 komputerów (licencja sieciowa pływająca) | TAK |  |
| 60 | Schematy w reobazie | TAK |  |
| 61 | Schematyczne widoki w sieci GIS i informacji tabelarycznej | TAK |  |
| 62 | Różne reprezentacje schematyczne | TAK |  |
| 63 | GIS Data Interoperability Licencja edukacyjna Lab Pak – na 31 komputerów (licencja sieciowa pływająca) | TAK |  |
| 64 | Bezpośrednie czytanie, transformacja i eksport dowolnych formatów danych | TAK |  |
| 65 | Narzędzia do transformacji i bezpośredniego wykorzystania danych | TAK |  |
| 66 | GIS Geostatistical Analyst Licencja edukacyjna Lab Pak – na 31 komputerów (licencja sieciowa pływająca). | TAK |  |
| 67 | Obejmuje zestaw zaawansowanych narzędzi pozwalających badać dane przestrzenne i generować modele powierzchni wykorzystując metody statystyczne i deterministyczne. GIS Geostatistical Analyst umożliwia interpolowanie modelu na podstawie danych pomierzonych w wybranych punktach badanej powierzchni. Od oceny zmian temperatur przez rozpoznanie zmian zjawisk naturalnych do oszacowania ryzyka środowiskowego, Geostatistical Analyst umożliwia badanie, wizualizowanie i tworzenie modeli powierzchni będących podstawą dla dalszych zaawansowanych analiz przestrzennych. Umożliwia: | TAK |  |
| 68 | badanie zmienności danych, wyznaczanie granic danych oraz sprawdzanie globalnych trendów | TAK |  |
| 69 | tworzenie map prognoz, szacowania błędu standardowego, oraz prawdopodobieństwa | TAK |  |
| 70 | realizację różnych sposobów wizualizacji powierzchni włącznie z warstwicami (izoliniami) | TAK |  |
| 77 | Badanie autokorelacji przestrzennej i korelacji pomiędzy wieloma zestawami danych | TAK |  |
| 78 | GIS Survey Analyst Licencja edukacyjna Lab Pak – na 31 komputerów (licencja sieciowa pływająca) | TAK |  |
| 79 | Zarządzanie informacją pomiarowa w reobazie | TAK |  |
| 80 | Zaawansowane obliczenia geodezyjne | TAK |  |
| 81 | Poprawa dokładności danych GIS poprzez odniesienie do pomierzonych lokalizacji | TAK |  |
| 82 | GIS Tracking Analyst Licencja edukacyjna Lab Pak – na 31 komputerów (licencja sieciowa pływająca) | TAK |  |
| 83 | Prezentacja zjawiska w czasie | TAK |  |
| 84 | Narzędzia odtwarzania | TAK |  |
| 85 | Opracowanie danych czasowych – obiekty o geometrii i atrybutach zmiennych w czasie | TAK |  |
| 86 | GIS Busines Analist Licencja edukacyjna Lab Pak – na 31 komputerów (licencja sieciowa pływająca) | TAK |  |
| 87 | Prognozowanie rozwoju sprzedaży | TAK |  |
| 88 | Analizy penetracji rynku | TAK |  |
| 89 | Analizy czasu przejazdu | TAK |  |
| 90 | Scan for ArcGIS Licencja edukacyjna Lab Pak – na 31 komputerów (licencja sieciowa pływająca) | TAK |  |
| 91 | Zintegrowana edycja rastrowo-wektorowa | TAK |  |
| 92 | Wektoryzacji rastrów | TAK |  |
| 93 | Dociąganie do rastrów | TAK |  |
| 95 | GIS Desktop Lapkit 3 licencje niezależne posiadające wbudowane licencje na ArcInfo, ArcView, ARC Editor, Spatial Analyst, Network Analyst, Schematics – opisy do tych modułów znajdują się powyżej | TAK |  |
| 96 | Portal Toolkit | TAK |  |
| 97 | Rozszerzenie GIS Portal Toolkit rozszerzenie dla ArcGIS Server dostarcza w pełni obsługiwaną, stabilną platformę do budowy portali geoprzestrzennych, infrastruktury danych przestrzennych (SDI) i katalogów metadanych. Pozwala ono na wykorzystywanie danych przestrzennych z różnych źródeł, dzięki czemu możliwy jest szybki dostęp do tych źródeł bez wzlędu na ich lokalizację czy typ. | TAK |  |
| 98 | Jest to rozszerzenie do oprogramowania typu SERVER dla danych GIS, które daje możliwość tworzenia i publikowania informacji o rozmieszczeniu zestawów danych przestrzennych, usług mapowych, aplikacji i innych zasobów sieciowych. Właściwości te pozwalają na uproszczenie dostępu do zasobów GIS poprzez Internet. | TAK |  |
| 99 | Rozszerzenie to umożliwia | TAK |  |
| 100 | obsługę międzynarodowych standardów danych i technologii | TAK |  |
| 101 | katalogowanie istniejących zasobów GIS bez względu na lokalizację czy typ | TAK |  |
| 102 | Łatwą publikację i przeszukiwanie danych | TAK |  |
| 103 | Przeglądanie danych przestrzennych za pomocą przeglądarki mapowej | TAK |  |
| 104 | Odkrywanie, używanie i dzielenie się zasobami GIS z innymi użytkownikami oprogramowania GIS typu desktop | TAK |  |
| 105 | Pobieranie danych z innych portali i katalogów GIS | TAK |  |
| 106 | Dostęp do danych poprzez GoeRSS, KML, HTML z zewnętrznych aplikacji klienckich | TAK |  |
| 107 | Integrację z dodatkowymi narzędziami do zarządzania, z większymi systemami, z narzędziami do autoryzacji użytkowników | TAK |  |
| 108 | ArcGIS Server – możliwości programowania – 1 licencja niezależna | TAK |  |
| 109 | ArcGIS Server to kompletny i zintegrowany serwer GIS. Oferuje gotowe do użycia internetowe aplikacje mapowe i serwisy Web, obsługujące zarządzanie danymi przestrzennymi, analizy przestrzenne oraz wizualizacje 2D i 3D | TAK |  |
| 110 | Dostęp do GIS poprzez przeglądarkę internetową; | TAK |  |
| 111 | Centralne zarządzanie danymi geograficznymi; | TAK |  |
| 112 | Zarządzanie obrazami (rastrami); | TAK |  |
| 113 | Integracja z innymi systemami | TAK |  |
| 114 | rozproszonymi (CRM, ERP); | TAK |  |
| 115 | Obsługa interoperacyjnych standardów | TAK |  |
| 116 | GIS i IT. | TAK |  |
| 117 | wszechstronne środowisko tworzenia w pełni funkcjonalnych aplikacji GIS, dostępnych poprzez przeglądarkę internetową | TAK |  |
| 118 | możliwości programowania: | TAK |  |
| 119 | • Środowisko ADF™ (Web Application Developer | TAK |  |
| 120 | Framework) dla Java i .NET; | TAK |  |
| 121 | • Integracja z Microsoft Visual Studio 2008, | TAK |  |
| 122 | Eclipse i NetBeans™ IDEs; | TAK |  |
| 123 | • Kontrolki sieciowe dostępne dla AJAX; | TAK |  |
| 124 | • Otwarte APIs dla SOAP, REST, i JavaScript™. | TAK |  |
| 125 | ArcPad licencja na 1 odbiornik lub sieciowa na 31 | TAK |  |
| 126 | Mobilny GIS zintegrowany ze stanowiskiem desktop | TAK |  |

……………………					……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ XXXII

1) Środowisko Programistyczne Matlab 2010a (typ licencji: stand alone) – 2 licencje na program główny oraz pakiety narzędziowe (toolboxes)

2) Środowisko Programistyczne Matlab 2010a (typ licencji: classroom-sieciowa) – 15 licencji na program główny oraz pakiety narzędziowe.

Producent/typ/model …………………..….…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametry | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środowisko Matlab 2010a + Simulink | TAK |  |
| 2. | Narzędzia do algebry symbolicznej (Symbolic Math) | TAK |  |
| 3. | Narzędzia statystyczne (Statistics) | TAK |  |
| 4. | Narzędzia do wpasowania krzywych (Curve Fitting) | TAK |  |
| 5. | Narzędzia przetwarzania sygnałów (Signal Processing) | TAK |  |
| 6. | Narzędzia komunikacyjne (Communications) | TAK |  |
| 7. | Narzędzia matematyki stało-przecinkowej (Fixed-Point) | TAK |  |
| 8. | Narzędzia do przetwarzania obrazów (Image processing) | TAK |  |
| 9. | Narzędzia do analizy danych geograficznych (Mapping) | TAK |  |
| 10. | Narzędzia do analizy danych finansowych (Financial) | TAK |  |
| 11. | Narzędzia do pozyskiwania danych (Data Acquisition) | TAK |  |

……………………					……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ XXXIII

Platforma do opracowań statystycznych Vanguard Business Analytics Suite - (typ licencji: desktop, wersja business)

Producent/typ/model …………………..….…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametry | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dodatek Decision Tree Analysis | TAK |  |
| 2. | Zawierający moduły analiz drzewa decyzyjnego i symulacji Markowa | TAK |  |
| 3. | Dodatek Forecasting | TAK |  |
| 4. | Zawierający prognozy serii czasowych i analizy statystyczne , możliwość importu danych z arkuszy MS Excel , baz danych , aplikacji sieciowych, plików CSV | TAK |  |
| 5. | Dodatek Monte Carlo Simulation | TAK |  |
| 6. | Zawierający symulację Monte Carlo oraz analizy istotności. | TAK |  |
| 7. | Dodatek Optimization | TAK |  |
| 8. | Zawierający optymalizację liniową, nie-liniową , stochastyczną i całkowitą | TAK |  |
| 9. | Dodatek Web Development | TAK |  |

……………………					……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ XXXIV

Platforma do opracowań statystycznych EViews 7 Enterprise Edition(typ licencji: single user, upgrade wersji 4.0 do wersji 7.0 Enterprise)

Producent/typ/model …………………..….…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametry | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezpośredni dostęp do baz ODBC1 | TAK |  |
| 2. | Transparentne połączenia do banków danych Global Insight DRIPro i DRIBase | TAK |  |
| 3. | Obsługa Haver Analytics DLX3 | TAK |  |
| 4. | Obsługa formatu baz danych FAMETM 4 | TAK |  |
| 5. | Obsługa formatu baz danych EcoWin5 | TAK |  |
| 6. | Obsługa Datastream6 | TAK |  |
| 7. | Obsługa FactSet7 | TAK |  |
| 8. | Obsługa Moody’s Economy.com8 | TAK |  |

……………………					……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ XXXV

System Zarządzania Bazami Danych typu Oracle lub równoważny

Producent/typ/model …………………..….…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametry | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System Zarządzania bazą danych | TAK |  |
| 2. | Licencja na jeden serwer | TAK |  |
| 3. | Posiada wbudowaną autoryzację wpisów w bazie danych | TAK |  |
| 4. | ASMM (Automated Storage Management) - mechanizm służący do automatycznego zarządzania przechowywaniem danych na dyskach, łączy w sobie wydajność bezpośredniego zarządzania partycjami z dużymi możliwościami zarządzania konfiguracją bazy danych, | TAK |  |
| 5. | ASMM (Automatic Shared Memory Management) - mechanizm automatycznego zarządzania pamięcią współdzieloną, | TAK |  |
| 6. | ADDM (Automatic Database Diagnostic Monitor) jest to mechanizm, którego zadaniem jest automatyczne monitorowanie i diagnostyka pracy serwera bazy danych, | TAK |  |
| 7. | AWR (Automatic Workload Repository) – mechanizm odpowiedzialny za automatyczne śledzenie parametrów pracy serwera, | TAK |  |
| 8. | Data Pump – mechanizm służący do ładowania danych, zapewnia dużo większą wydajność przesyłania danych, | TAK |  |
| 9. | flashback – to mechanizm umożliwiający sprawdzanie stanu transakcji lub też całej bazy danych w dowolnym momencie w przeszłości. | TAK |  |
| 10. | System musi spełniać następujące cechy: | TAK |  |
| 11. | wysoka dyspozycyjność | TAK |  |
| 12. | wydajność i skalowalność | TAK |  |
| 13. | bezpieczeństwo | TAK |  |
| 14. | zaawansowane usługi aplikacji | TAK |  |
| 15. | łatwość administrowania systemami | TAK |  |

……………………					……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ XXXVI

Oprogramowanie do Civil Engineering

Pożądany typ licencji:edukacyjna,sieciowa(serwerowa floating license),10 licencji (pack) + 25 licencji (pack) + roczna subskrypcja - nazwa licencji: "Education Master Suite"

Lub oprogramowanie równoważne

Producent/typ/model …………………..….…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametry | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | oprogramowanie dedykowane do wizualizacji (tj. Autodesk 3DS Max Design) lub równoważne | TAK |  |
| 2. | oprogramowanie dedykowane dla GIS umożliwiające pracę z plikami DWG, DXF, DGN, SHP, SDF (Autocad Map 3D) lub równoważne | TAK |  |
| 3. | oprogramowanie umożliwiające modelowanie terenu, obliczenia robót ziemnych, projektowanie skarp, projektowanie korytarzy drogowych, eksport projektu do Google Earth (Autocad Civil 3D) lub równoważne | TAK |  |
| 4. | oprogramowanie do pracy z rastrami umożliwiające kalibrację i wektoryzację rastrów (Autocad Raster Design) lub równoważne | TAK |  |
| 5. | oprogramowanie do analiz i oceny projektów umożliwiające łączenie plików i danych 3D, z możliwością animacji obiektów, wykrywania kolizji obiektów i publikowanie NWD i 3D DWF (Autodesk Naviswoks Manage) lub równoważne | TAK |  |
| 6. | oprogramowanie dedykowane do projektowania instalacji mechanicznych, elektrycznych i wod.-kan. (Autocad MEP) lub równoważne | TAK |  |
| 7. | oprogramowanie do szkicowania, opisywania i malowania ilustracji (Autodesk SketchBook Pro) lub równoważne | TAK |  |

……………………					……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ XXXVII

Oprogramowanie, pomagające rozwiązać problemy związane z harmonizacją danych, typu GeoMedia (składające się z modułów GIS – opartych na platformie GIS GeoMedia - lub równoważnej)

Platforma GIS wraz ze wszystkimi modułami rozszerzającymi działanie musi pochodzić od jednego producenta

Producent/typ/model …………………..….…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametry | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Business Objects™ XCelsius Enterprise pozwala na rozwnięcie interaktywne “życia” i wizualizcję tego oraz umożliwia połączenie z różnymi typami źródeł danych. Zawiera możliwość tworzenia połączonych modeli, które odświeżają się dynamicznie na podstawie zewnętrznych danych. Zawiera w sobie też Business Objects Enterprise. Dodatkow ten obiekt jest zintegrowany z SharePoint, co pozwala widzieć I personalizować modele XCelsis z portalami SharePoint | TAK |  |
| 2 | CAD Analyst from Deccan dostarcza możliwości robienia analiz “co-jeżeli” poprzez wykorzystywanie I/CAD lub I/LEAD, umożliwia obliczanie obciążeń | TAK |  |
| 3 | GeoMedia WebMap Professional GeoMedia WebMap Professional - dostarcza przestrzennej technologii w rozwiązaniu serwerowym. Można tworzyć dzięki niemu interaktywne strony zawierające połączenia do danych atrybutowych i przestrzennych. Strony te pozwalają na wykonywanie zapytań przestrzennych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Internetu na danych przechowywanych na różnych komputerach. | TAK |  |
| 4 | GeoMedia SDI Package – innowacyjne pakiet, związany z wdrażaniem INSPIRE, składający się z grup produktów, a szczególności moduły: | TAK |  |
| 5 | GeoMedia SDI Pro rozszerza możliwości publikowania usług na potrzeby SDI. Profesjonalne usługi umożliwiają kontrolę i ochronę dostępu do danych za pomocą mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji oraz oferują złożone możliwości monitorowania wydajności usług i serwowanej przez nie zawartości. Kluczowe funkcje: | TAK |  |
| 6 | Usługa WMS zgodna z ISO 19128 (WMS 1.3.0) oraz WMS 1.1.1; | TAK |  |
| 7 | Usługa WMS Façade (fasada bazowego WMS dostosowująca usługę do wymagań INSPIRE) zgodna z ISO 19128 (WMS 1.3.0) oraz WMS 1.1.1; | TAK |  |
| 8 | Usługa WFS zgodna z WFS 1.1.0; | TAK |  |
| 9 | Usługa WFS Façade (fasada bazowego WFS dostosowująca usługę do wymagań INSPIRE) zgodna z WFS 1.1.0; | TAK |  |
| 10 | Usługa WFSG zgodna z ISO 19112; | TAK |  |
|  | Usługa WCTS (Web Coordinate Transformation Service) zgodna ze specyfikacją OGC. | TAK |  |
| 11 | Serwer Katalogowy- umożliwia zarządzanie bazą danych katalogu metadanych oraz publikowanie usługi katalogowej. Aktywna usługa katalogowa (CSW) jest monitorowana Kluczowe funkcje: | TAK |  |
| 12 | Praca z metadanymi danych zgodnymi z ISO 19115; | TAK |  |
| 13 | Praca z metadanymi usług zgodnymi z ISO 19119; | TAK |  |
| 14 | Wymiana danych za pośrednictwem plików XML zgodnych z ISO 19139; | TAK |  |
| 15 | Obsługa wielu profili metadanych; | TAK |  |
| 16 | Praca na bazie katalogowej Oracle Database lub | TAK |  |
| 17 | Microsoft SQL Server; | TAK |  |
| 18 | Usługa CSW zgodna ze standardem CSW 2.0.2 oraz ISO | TAK |  |
| 20 | AP 1.0.0. | TAK |  |
| 21 | Generator Metadanych - Generator Metadanych łączy w sobie łatwość korzystania ze wstępnie przygotowanych szablonów z możliwościami środowiska GeoMedia. Pozwala on na szybkie i efektywne tworzenie dużych ilości metadanych. | TAK |  |
| 22 | Kluczowe funkcje | TAK |  |
| 23 | Gwarancja poprawnej walidacji w Krajowym Katalogu | TAK |  |
| 24 | Metadanych; | TAK |  |
| 25 | Konfigurowalne, automatyczne wypełnianie elementów metadanych na podstawie dostępnych informacji, w tym atrybutów obiektów przestrzennych; | TAK |  |
| 26 | Możliwość wielokrotnego, automatycznego generowania dużych ilości rekordów metadanych(łatwość aktualizacji); | TAK |  |
| 27 | Praca z metadanymi danych zgodnymi z ISO 19115; | TAK |  |
| 28 | Praca z metadanymi usług zgodnymi z ISO 19119; | TAK |  |
| 29 | Generowanie plików XML zgodnych z ISO 19139; | TAK |  |
| 30 | Obsługa wielu szablonów metadanych; | TAK |  |
| 31 | Szablony metadanych zgodne z ISO 19139. | TAK |  |
| 32 | GeoMedia SDI Portal - rozwiązanie oparte o technologie internetowe, służące do przeglądania danych przestrzennych publikowanych za pomocą usług SDI. Nowoczesna architektura pozwala w sposób asynchroniczny sięgać do wielu źródeł danych SDI jednocześnie. | TAK |  |
| 33 | Kluczowe funkcje | TAK |  |
| 34 | Przeglądanie map pochodzących z usług WMS 1.1.1 i 1.3.0; | TAK |  |
| 35 | Przeglądanie map pochodzących z usługi WMTS(oraz ich wcześniejszej implementacji); | TAK |  |
| 36 | Jednoczesne wyświetlanie map pochodzących z różnych usług wraz z regulowaniem poziomu przezroczystości poszczególnych warstw; | TAK |  |
| 37 | Wyszukiwanie usług i danych za pomocą metadanych poprzez współpracę z usługą katalogową CSW; | TAK |  |
| 38 | Wyszukiwanie usług; | TAK |  |
| 39 | Wyszukiwanie zbiorów danych i serii danych (zgodne z wymaganiami INSPIRE); | TAK |  |
| 40 | Wyszukiwanie nazw geograficznych poprzez komunikację z usługami Gazetera (WFSG); | TAK |  |
| 41 | Nowoczesna nawigacja na mapie za pomocą myszki; | TAK |  |
| 42 | Wykonywanie pomiarów; | TAK |  |
| 43 | Zapisywanie i odtwarzanie bieżącego kontekstu mapy; | TAK |  |
| 44 | Okno podglądu. | TAK |  |
| 45 | I/MobilePDA dostarcza wsparcia przy robieniu pomiarów urządzeniami przenośnymi i jest zintegrowane z modułem I/CAD | TAK |  |
| 46 | GeoDEX moduł platform GeoMedia do tworzenia map zawierających złożone obiekty. Umożliwia bezszwowe łączenie danych. Umożliwia zapytania I analizy na tych danych, bez potrzeby konwertowania ich do jednego typu | TAK |  |
| 47 | Intelligence Production Solution (GIPS) Intelligence Production Solution (GIPS) – narzędzie geoprzestrzenne stanowiące integralną część platformy związanej z GeoMediami. Dostarcza bogatego zestawu narzędzi do zbierania danych, analiz, raportowania, uzasadniania. | TAK |  |

……………………					……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy