CZĘŚĆ XXVIII

Dwa odbiorniki scyntylacyjne.

Producent/typ/model…………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Parametry | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry odbiorników 2 szt.: | TAK |  |
| 2. | Częstotliwość rejestracji 100 Hz | TAK |  |
| 3. | Częstotliwość rejestracji pomiarów RTK 1 Hz | TAK |  |
| 4. | Zawansowana redukcja wielotorowości | TAK |  |
| 5. | Karta Bluetooth | TAK |  |
| 6. | Karta Ethernet do podstawowych algorytmów | TAK |  |
| 7. | Możliwość podłączenia zewnętrznego wzorca częstotliwości | TAK |  |
| 8. | Odbiór częstotliwości L1/L2/L5 oraz E1/E5/E6 L1, L2, L2C, L5 oraz E1, E5A | TAK |  |
| 9. | Odbiór sygnałów GPS, Galileo, GLONASS | TAK |  |
| 10. | Uchwyty do stałego mocowania | TAK |  |
| 11. | Port RS-232(b) | TAK |  |
| 12. | Dwa wejścia na zasilanie zewnętrzne | TAK |  |
| 13. | Port USB | TAK |  |
| 14. | Odbiór sygnałów WAAS/EGNOS | TAK |  |
| 15. | Pamięć wenętrzna 256 MB | TAK |  |
| 16. | Moduł GSM/GPRS/EDGE | TAK |  |
|  | Akcesoria (2 zestawy): |  |  |
| 17. | Ładowarka zewnętrzna | TAK |  |
| 18. | Kabel zasilający - wtyczka USA | TAK |  |
| 19. | Kabel zasilający - wtyczka EUROPEJSKA | TAK |  |
| 20. | Kabel typu SAE/SAE (1.8m) | TAK |  |
| 21. | Kabel zasilający ODU-5/SAE (0.3m) | TAK |  |
| 22. | Kabel typu ODU-7/DB9 (1,8m) | TAK |  |
| 23. | Kabel typu BNC/BNC (1.8m) | TAK |  |
| 24. | Kabel transmisji danych ODU-7 (0.2m) | TAK |  |
| 25. | Kabel USB - ODU-5 (1.8m) | TAK |  |
| 28. | Anten GSM | TAK |  |
|  | Antena GPS nr 1: (parametry poniżej) |  |  |
| 30. | Antena pomiarowa, 3-czestotliwościowa, GALILEO, GLONASS, GPS, EGNOS | TAK |  |
| 31. | Osłona śnieżna stożkowa | TAK |  |
| 32. | Złącze Antenowe TNC | TAK |  |
| 33. | Kabel antenowy GPS (9.8ft/3.0m, RG-58) | TAK |  |
| 34. | Poziom wzmocnienia anteny dla 1565~1610 MHz - 5.0 dB, 1165~1253 MHz - 4.0 dB | TAK |  |
| 35. | Współczynnik osiowy 3.0 dB max. | TAK |  |
| 36. | Opór wyjściowy 50 Ohm | TAK |  |
| 37. | Poziom szumów LNA 32±2 dB | TAK |  |
| 38. | Temperatura pracy -45°C ~ +85°C | TAK |  |
| 39. | Pełna wodoodporność | TAK |  |
| 40. | Typ anteny Mikropaskowa | TAK |  |
| 41. | Waga do 550 g | TAK |  |
| 42 | Rozmiar – nie większa niż 140 mm x 140 mm x 62 mm | TAK |  |
| 44. | Mocowanie - gwint 5/8 cala | TAK |  |
|  | Antena GPS nr 2: (parametry poniżej) |  |  |
| 46. | Antena pierścieniowa typu choke ring (z elementem dorne margolin T), 3-czestotliwościowa, systemy GALILEO, GLONASS, GPS, EGNOS | TAK |  |
| 47. | Osłona śnieżna stożkowa | TAK |  |
| 48. | Złącze Antenowe TNC | TAK |  |
| 50 | Poziom wzmocnienia anteny dla 1565~1610 MHz - 6.0 dB | TAK |  |
| 51. | Poziom wzmocnienia anteny dla 1165~1300 MHz - 5.0 dB | TAK |  |
| 52. | Współczynnik osiowy 3.0 dB max. | TAK |  |
| 53. | Opór wyjściowy 50 Ohm | TAK |  |
| 55. | Poziom szumów dla 1565~1610 MHz - 2.2 dB oraz dla 1165~1300 MHz - 1.7 dB typ. | TAK |  |
| 56. | Napięcie prądu stałego 3.0~15.0VDC 45mA@5.0V | TAK |  |
| 57. | Temperatura pracy -45°C ~ +85°C | TAK |  |
| 58. | Pełna wodoodporność | TAK |  |
| 59. | Typ anteny – wielokierunkowa, pólsferyczna | TAK |  |
| 61. | Waga do 4.4 kg | TAK |  |
| 62. | Wymiary Ø 380 mm; H=138 mm | TAK |  |
| 64. | Mocowanie - gwint 5/8 cala | TAK |  |
|  | Dwa kontrolery z oprogramowaniem: (parametry poniżej) |  |  |
| 66. | Windows CE lub nowsze | TAK |  |
| 67. | Oprogramowanie Tracy 2 szt., | TAK |  |
| 68. | Oprogramowanie Carlson Surf Surv CE (opcje Basic i GPS) 1 szt | TAK |  |

……………………					……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy