## CZĘŚĆ NR 1

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Zestaw do wizualizacji obrazu – 1 zestaw.

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Ilość (szt.) | Tak/Nie | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestrator cyfrowy: Profesjonalny cyfrowy rejestrator video umożliwiający nagrywanie obrazu z 16 kamer przemysłowych i dźwięku z 16 mikrofonów. Do zapisu używany jest format kompresji video H.264, nagrywanie z prędkością do 400kl/s.. Zapis materiału może być prowadzony na nawet ośmiu dyskach twardych SATA o pojemności każdego z nich do 2 TB | 1szt. | Tak |  |
| 2 | Dysk twardy 1TB 32MB 3,5” 1TB 32MB SATA II | 2 szt. | Tak |  |
| 3 | Monitor CCTV LCD VTV-19LCD - - Kolor, 19”, - Obszar widzialny 376 x 301 mm - Plamka matrycy 0.294 mm - Rozdzielczość 1280x1024 (SXGA) zasilanie:230V AC, 65W | 1 szt. | Tak Tak Tak Tak |  |
| 4 | Kamera :. - Kamera kolorowa (dzień/noc) DCC-521F. - Rozdzielczość na poziomie 580 linii oraz bardzo dobra wysoka czułość na poziomie 0,1 lux color oraz 0,00001 lux Sens-Up. | 6 szt. | Tak Tak |  |
| 5 | Kamera : - Wandaloodporna zewnętrzna kamera kopułkowa CDR-406K pracujący z rozdzielczością 520 linii. - Wbudowany oświetlacz podczerwieni, kamera widzi również w całkowitej ciemności. - Kamera z regulowanym obiektywem w zakresie 4-9mm. | 6 szt. | Tak Tak Tak |  |
| 6 | Kamera : - Kolorowa kamera do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, wyposażona w przetwornik obrazu CCD 1/3" o wysokiej rozdzielczości: 520 linii i obiektyw 6mm. - Kamera wyposażona w oświetlacz podczerwieni o zasięgu około 50m. | 4 szt. | Tak Tak |  |
| 7 | Obiektyw: - Asferyczny obiektyw posiadający regulowaną ogniskową w zakresie 2,7-12mm. - Obiektyw cechuje się wysoką jasnością F=1,2. do kamer typu dzień/noc. | 6 szt. | Tak Tak |  |
| 8 | Uchwyt 210mm do kamer - Uchwyt uniwersalny do montażu kamer przemysłowych do ściany lub sufitu. - Uchwyt ma długość 155mm i jest mocowany do podłoża za pomocą kołków rozporowych. - Długość uchwytu: 220mm, - Sposób montażu: kołki rozporowe fi8 | 1szt. | Tak Tak Tak Tak |  |
| 9 | - Telewizor LCD 32” - Format obrazu 16:9, - Rozdzielczość 1920x1080 pikseli, - Kat widzenia 178 st., - 100 programów w pamięci | 1 szt. | Tak Tak Tak Tak Tak |  |
| 10 | Zasilacz: - Stabilizowany, - Zasilanie: 230V AC (0,41A), - Moc zasilacza: 45W max, - Napięcie wyjściowe: 12,0V DC, - 3x regulacja 11,0V-15,0V DC, - Prąd wyjściowy: 9x 0,4A, max 3,5A, - Obudowa metalowa, - Wymiary: 230,230x98mm | 2 szt. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
| 11 | Przewód koncentryczny + zasilanie CCTV 75+2*0,5 - 200metrów | 1 szt. | Tak |  |
| 12 | Wtyki video BNC+F komplet | 22 szt. | Tak |  |
| 13 | Wtyk DC z kabelkiem | 16 szt. | Tak |  |
| 14 | Przewód sieciowy - skrętka komputerowa UTP kat 5e – 5 metrów | 1 szt. | Tak |  |
| 15 | Wtyk sieciowy LAN – RJ-45 | 2 szt. | Tak |  |
| 16 | - Monitor LCD22” z tunerem TV 2 x HDMI MPEG-4 FUL HD - Monitor z pilotem, z wbudowanymi głośnikami, | 1 szt. | Tak Tak |  |
| 17 | - Komputerowa karta PCI służąca do podglądu obrazu z czterech kamer telewizji przemysłowej na monitorze komputera. - - ----- Umożliwia również jego rejestrację i archiwizację na dysku twardym oraz transmisję przez sieć Internet. - PCI, 4x video (BNC), 12kl/s, - Maks. rozdzielczość: 720x567, - Kompresja: WAVELET lub MPEG-4, - Detekcja ruchu, szereg zaawansowanych funkcji, - Wymiary: 120x95mm, | 1 szt. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
| 18 | Kolorowa drukarka atramentowa: - Technologia druku: atramentowa; - maks. rozmiar nośnika: A4; - rozdzielczość druku w czerni: 4800 x 1200 dpi; - rozdzielczość druku w kolorze: 4800 x 2400 dpi; - maks. szybkość druku mono: 28 str./min.; - maks. szybkość druku kolor: 22 str./min.; - praca w sieci [serwer druku]: tak; - typ skanera: CIS; - rozdzielczość skanera: 1200 x 2400 dpi; - szybkość kopiarki w czerni: 28 str./min.; - szybkość kopiarki w kolorze: 22 str./min.; - pojemność pamięci faksu: 100 str.; - szybkość transmisji faksu: 33.6 kbps; - interfejs: USB 2.0, - Ethernet 10/100 Mbps; | 1 szt. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
| 19 | Urządzenie fabrycznie nowe |  | Tak |  |
| 20 | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  | Tak/ podać |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy